REGLON Nro 1: REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL PANTEÓN MILITAR

OBJETO: REPARAR LA CUBIERTA DEL PANTEÓN MILITAR DEL CEMENTERIO DE SAN MARTÍN, PARTIDO DE SAN MARTÍN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Trabajos preliminares

Limpieza de la totalidad de la superficie y retiro de escombros y material flojo o suelto.

- Trabajos en azotea

  - Picado del remate de las cornisas y reconstrucción mediante la aplicación de revoque impermeable. Se respetará la misma morfología que la actual.

  - Picado de babeta perimetral hasta el ladrillo y hasta la cornisa.

Reconstrucción de babeta mediante colocación de revoque impermeable prolijamente terminado.  Para las babetas perimetrales, se extenderá la membrana líquida (espesor 600 micrones) y se colocara sobre el azotado cementicio impermeable y sobre dicha membrana se ejecutará la terminación mediante la aplicación de revoque al plomo de la cornisa existente.

  - Reparación de grietas en la cúpula mediante la aplicación de productos siliconados para tal fin.

  - Una vez colocados los productos sellagrietas a base de silicona sobre la totalidad de las grietas, se procederá a la colocación de manta elástica sobre la grieta y en sentido paralelo a la misma, luego de ejecutados estos trabajos, se dará la primer mano con membrana (emulsión acrílica) tipo SIKAFILL. Una vez secado se procederá a la aplicación de la manta elástica en sentido transversal al ya aplicado, cubriendo todas las extenciones de las grietas y se aplicará otra mano de la mencionada membrana. Este proceso se realizará TRES (3) veces como mínimo, hasta lograr la perfecta impermeabilización. A las babetas y cornizas se les realizará el mismo trabajo pero sólo con la pintura.

  - Previo a la iniciación de las obras, el Adjudicatario deberá presentar ante la Dirección de Obras, un muestrario de los materiales a utilizar y el manual técnico de cada uno, sin excepción, de manera tal de poder corregir, si es necesario, la secuencia o la metodología de trabajo.

  - Para cada secuencia de trabajo el Adjudicatario deberá realizar un relevamiento fotográfico diario (sin excepción), el cual será condicionante para la firma del final de obra.

PLAZO DE OBRA: EL PLAZO TOTAL DE OBRA SERÁ DE 20 (VEINTE) DÍAS A PARTIR DE LA ORDEN DE SERVICIO DE INICIACIÓN DE LA OBRA.

RENGLON Nro 2: REPARACION DE TANQUE DE AGUA (GIMNACIO)

Objeto: REPARAR Y REEMPLAZAR ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DEL PABELLÓN DEPORTES DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tanque de reserva

  - Impermeabilización de cubiertas (sobre tanque de agua):

- Picado del remate de las cornisas y reconstrucción mediante la aplicación de revoque impermeable. Se respetará la misma morfología que la actual.

- Reparación de grietas en azotea.

- Picado de babeta perimetral hasta el ladrillo hasta una altura de 35cm.

- Provisión y colocación de membrana asfáltica geotextil transitable tipo Hormiflex, incluso preparación de la superficie de acuerdo a las especificaciones del fabricante de dicha membrana.

- Para las babetas perimetrales, se extenderá la membrana y se colocara sobre el azotado cementicio impermeable y sobre dicha membrana se ejecutará la terminación mediante la aplicación de revoque al plomo de la cornisa existente.

  - Impermeabilización de cubiertas (sobre azotea contigua al tanque):

- Picado del remate de las cornisas y reconstrucción mediante la aplicación de revoque impermeable. Se respetará la misma morfología que la actual.

- Retiro de la membrana existente.

- Reparación de grietas en azotea.

- Picado de babeta perimetral hasta el ladrillo hasta una altura de 35cm.

- Provisión y colocación de membrana asfáltica geotextil transitable tipo Hormiflex, incluso preparación de la superficie de acuerdo a las especificaciones del fabricante de dicha membrana.

- Para las babetas perimetrales, se extenderá la membrana y se colocara sobre el azotado cementicio impermeable y sobre dicha membrana se ejecutará la terminación mediante la aplicación de revoque al plomo de la cornisa existente.

  - Tapas de inspección:

- Ejecución de tapas de inspección de chapa estampada SEMILLA DE MELON, LAMINADA DE HIERRO de 3,2mm de espesor. Se deberán también ejecutar los marcos en hierro L y contaran con sus correspondientes bisagras. Las tapas solaparán de manera tal de impedir el ingreso del agua de lluvia.

  - Alimentación a tanques:

- Se deberá reemplazar la cañería de alimentación a los tanques de reserva desde la válvula esclusa, la cuale se deberán reemplazar por válvulas esféricas nuevas de tres cuerpos.

- Desde la válvula a reemplazar hasta la alimentación al tanque se reemplazarán las cañerías y accesorios correspondientes en cañerías del mismo material. Para el ingreso de agua al tanque de reserva se deberán proveer e instalar  DOS (2) flotantes. Todas las piezas a utilizar en el ingreso de agua (desde el codo) serán de bronce. Las bochas de los flotantes serán de poliestireno expandido.

- Se respetarán los diámetros de cañerías y válvulas existentes.

  - Impermeabilización de tanques:

- Se deberán sellar las grietas y fisuras del tanque de reserva por dentro. Una vez realizados dichos trabajos se procederá al pintado del  mismo mediante la aplicación de epoxi sin solvente tipo Revesta 4040 con un espesor mínimo de 500 micrones.

- En el exterior del tenque de reserva se procederá a la reconstrucción del recubrimiento de hormigón armado, previo al retiro de la totalidad del óxido de las armaduras expuestas y pintado de las mismas con convertidor de óxido, luego se deberá aplicar productos tipo SIKATOP ARMATEC 110 EPOCEM. En caso que alguna armadura se encuentre totalmente desaparecida, se picará el recubrimiento hasta descubrir los hierros sanos y se soldará uno de igual diámetro para recomponer la estructura. Dichos trabajos también se realizarán en el fondo del tanque, donde se encuentran las mayores pérdidas. Los productos a utilizar para la reparación del hormigón serán tipo SIKA MONO-TOP 620. No se permitirán reparaciones en el hormigón con productos convencionales no preparados en fábrica para tal fin.

  - Cañerías de desborde y limpieza (desagote):

- Se deberán ejecutar por el exterior, engrampadas a la pared (a la vista), en cañerías de hierro galvanizado roscado. Dichas cañerías serán de ø1 ½ ´´, las cuales se unirán mediante un ramal en forma de Y después de la valvula esférica a colocar para el vaciado de dichos tanques. La válvula esférica será colocada a una altura de 2,00m con respecto al piso de la azotea. La cañería culminará con un codo que desagotará dentro de las bocas de desagüe abiertas que existen al pie de ambos tanques.

  - Valvulas y bajadas:

- Se deberán reemplazar las válvulas de bajadas existentes (3) por válvulas esféricas de 3 cuerpos, desde la conexión a la bajada existente hasta la base del tanque, incluso niple conector (sector que presenta pérdidas en las tres bajadas). Dicho niple será de hierro galvanizado y del mismo diámetro.

  - Pérdida en sector escalera (contiguo al tanque de agua en escalera interior):

- Se deberá picar el muro existente hasta descubrir la cañería, la cual se deberá reemplazar desde el primero hasta el último codo (sólo se reemplazará el tramo vertical), en cañería de igual diámetro pero de polipropileno tricapa. La unión doble quedará alojada en una tapa de inspección de manera tal de poder acceder fácilmente a ella. A continuación de la unión doble, se proveerá y colocará una llave de paso esférica, la cual se la alojará en dicha tapa de inspección.

- La tapa de inspección será prolijamente colocada, con marco y tapa de chapa cromada y el interior estará perfectamente revocado y encuadrado.

- Una vez realizados los trabajos de reemplazo de cañerías, en ambos niveles, se procederá al tapado mediante la aplicación de revoques grueso y fino al fieltro.

PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 45 (CUARENTA Y CINCO) días a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra

RENGLON Nro 3:REMODELACIÓN DEL BAÑO DEL DEPÓSITO CENTRAL DE INTENDENCIA

Objeto: REMODELACIÓN INTEGRAL DEL LOCAL SANITARIO A FIN DE OFRECER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD PARA EL PERSONAL QUE DESARROLLA SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES EN DICHO SECTOR DEL CITADO EDIFICIO.

EL LOCAL SANITARIO CUENTA CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 21M2

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Demolición:

    - Retiro de piso y revestimiento completo.

    - Demolición de la totalidad de los tabiques interiores.

    - Retiro de la totalidad de artefactos sanitarios existentes (Inodoros, mingitorios, griferías, etc).

    - Retiro de desagües secundarios completos y cañerías de agua fría y caliente.

    - Retiro de artefactos de luz.

    - Retiro de la totalidad de escombros generados por la obra en general.

  - Albañilería y afines:

    - Todos los tabiques a ejecutar en el local saniario serán de mampostería de ladrillo hueco de 8x18x33cm y tendrán una altura de 2,40m. Se aplicará en ambas caras azotado hidrófugo y revoque grueso fratasado, dejando la superficie perfectamente aplomada para la posterior colocación de revestimiento cerámico.

    - Se colocará en todo el local sanitario hasta 3 hileras de elevación (incluso locales retretes), cerámica tipo Cortines de 40x40, línea Aconcagua, color Terracota (el sector de piso es aproximadamente 21m2). Luego de las tres hiladas se colocará un Listel guarda de acero inoxidable tipo Atrim, sección cuadrada y sólo en el sector duchas (según se detalla en el corte del plano adjunto), se colocarán dos hiladas más sobre la guarda previamente descrita, dicha cerámica será tipo Cortines de 40x40 línea Aconcagua color Marfil. La terminación se hará con media caña de acero tipo Atrim, así como también se colocará dicha media caña en todos los encuentros y esquinas.  Previo a la colocación del revestimiento cerámico, el Adjudicatario deberá presentar ante la Dirección de Obras las muestras de dicho revestimiento así como también, las muestras de las varillas de guarda y medias cañas para su posterior aprobación.

  - Pintura:

    - Se pintarán los muros con pintura tipo Albalatex SATINADO Sistema Tintométrico color Lino Claro (61yy 89/040) en muros desde la terminación del revestimiento cerámico hasta el cielorraso. Para la ejecución de dicho trabajo se deberá previamente, rasquetear y lijar la superficie, se aplicará enduido plástico, se relijará y se aplicará imprimación fijadora al agua. La terminación será con dos a tres manos de pintura.

    - Las carpinterías de los retretes se masillarán, lijarán y ajustarán, previo al pintado con esmalte sintético color blanco satinado, al igual que los marcos.

  - Cielorraso:

    - Se colocara cielorrasos de placas de roca de yeso articuladas sin incluir los locales duchas (aprox 13m2).

    - Los cielorrasos serán independientes sobre estructura metálica, ejecutado en placas desmontables de roca de yeso pintadas y texturadas, tipo "Durlock”, con modulación de 0,60m x 0,60m.

    - Las placas serán fabricadas según Norma IRAM 11643 y 11644.

    - La estructura será metálica compuesta por perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24 mm de ancho y 32 mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20 mm x 20 mm, prepintados en blanco.

    - Los perfiles perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm. Los perfiles largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61 m ó 1,22 m -de acuerdo a la modulación a elegir por la Inspección de Obra- suspendidos de la losa mediante doble alambre galvanizado Nº 14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1,20 m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesaño de 0,61 m ó 1,22 m con una separación entre ejes de 0,61 m ó 1,22 m; de manera que queden conformados módulos de 0,61 m x 1,22 m.

  - Instalación sanitaria:

    - La instalación sanitaria del sector a remodelar se hará completa (desagües cloacales de todo el sector a remodelar hasta la bajada existente e instalación de agua fría y caliente). Para la instalación cloacal, se utilizarán cañerías de polipropileno sanitario tipo AWADUCT unidas por junta elástica O´Ring. Se colocarán 5 piletas de patio de 15x15 y  2 bocas de acceso. La instalación nueva se conectará a la instalación cloacal existente (bajada) y se anularán las conexiones de los locales contiguos.

    - Se anulará toda la provisión de agua al local contiguo al sanitario.

    - La instalación de agua fría y caliente se conectará a la red existente, la cual se calculará, de manera tal que todas las duchas se puedan accionar a la vez contando con el mismo caudal cada una, dicha instalación se ejecutará embutida. La calidad de la cañería a utilizar será polipropileno termofusión tipo Hidro 3 tricapa. Los locales sanitarios contarán con sus correspondientes llaves de corte general.

    - Los boxes de ducha se ejecutarán con la misma cerámica que se utiliza en el resto del local sanitario. Cada recinto de ducha llevara una cortina a elección del color y tipo por la DO.

    - Se renovarán la totalidad de los artefactos sanitarios, los cuales respetarán el siguiente detalle:

      - Inodoros: 2 Inodoros con depósito a mochila de loza blanca tipo Roca Mónaco, con sus correspondientes asientos de madera, tapas y accesorios completos.

      - Mingitorios: 1 mingitorio tipo Roca, con su correspondiente válvula automática tipo FV Pressmatic y accesorios.

      - Accesorios: 1 portarrollo con rodillo y un perchero por cada retrete, 2 percheros dobles por cada ducha y  1 toallero para cada sector lavabo.

      - Bacha de acero inoxidable tipo Mi Pileta (dos en sanitario femenino y uno en masculino), las cuales contarán con grifería tipo FV allegro para agua fría y caliente. Se colocarán mesadas de granito gris mara del tamaño que figura en el plano de referencia.

      - Griferías duchas: Sarán tipo FV Allegro sin transferencia. La flor de la ducha y el pico serán de bronce cromado.

      - Platos de duchas: Serán de chapa enlozada de 80x80 tipo roca.

  - Instalación eléctrica:

    - La instalación eléctrica se ejecutará embutida. El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.

    - Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

      - Instalación eléctrica de alumbrado y tomas el local sanitario a remodelar.

      - Provisión y colocación de 4 artefactos de iluminación.

      - Tablero con llaves térmicas e interruptor diferencial.

    - Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

    - A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

    - Cañerías

      - Las cañerías a colocar serán de PVC rígido.

      - La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.

      - Las canalizaciones de luz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones separadas.

      - Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

      - Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto del cruce deberán estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las mismas, asegurando la perfecta continuidad metálica y aislación del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.

      - En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

      - Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

    - Accesorios:

      - Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

      - Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas  del mismo material.

      - Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

    - Cajas de pase y derivación:

      - Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

      - Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.

      - Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.

      - Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 x 100 mm) con tapa de reducción para mayor número de caños o conductores que lleguen a ellas.

    - Canaletas:

      - Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas será tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

    - Conductores:

      - Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

      - Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

      - Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.

      - En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

      - El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

      - Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

      - Líneas seccionales: 2,5 mm²

      - Líneas de circuitos para usos generales: 1,5 mm²

      - Líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija, directa e independiente al tablero: 2,5 mm²

      - Derivación y retorno a los interruptores de efecto: 1 mm²

      - Línea de tomas : 2,5 mm²

      - Llaves de efecto

      - Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple. Serán del tipo a la vista, de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "Teclastar" estándar.

      - Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

      - Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.

      - Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.

      - Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

      - Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.

      - Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

    - Tablero

      - Será metálico, construido en chapa Nro 16 BWG, con accesos estampados para caños con tapa calada atornillada y soporte graduable, de 100 mm de profundidad, con puerta abisagrada y traba.

      - Estarán terminados con desoxidante, antióxido y pintura horneada. Los soportes para protectores, tornillos, tuercas y arandelas serán galvanizados.

      - Cada interruptor estará identificado mediante un tarjetero o leyenda plástica grabada, según muestras que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva. Los interruptores a utilizar en el tablero serán del tipo termomagnético, según Norma IRAM 2169.

      - El interruptor diferencial estará destinado a complementar las medidas clásicas de protección contra contactos directos. La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA para asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos o imprudencia de los usuarios, provocando la desconexión de la parte afectada de la instalación, a partir de una corriente de falla a tierra.

      - La puesta a tierra del tablero general se ejecutará mediante una jabalina de hincado directo a dimensionar después de realizar el estudio de suelo, ya que éste tiene que garantizar una resistencia menor de 5 ohms.

      - El conexionado del tablero general a la jabalina se hará con cable estañado desnudo de 6 mm², e irá en caño de PVC reforzado, ensamblándose a la misma mediante un bulón de bronce, y también contará con una caja de hierro fundido con tapa (caja de inspección).

    - Puesta a tierra de la instalación

      - La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

      - Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

    - Artefactos

      - Iluminación:

      - Los artefactos de iluminación en el sector duchas  serán apliques dobles de pared, con pantalla de aluminio para lámparas de bajo consumo, color platil. Se colocarán sobre la pared enfrentada a las duchas.

      - Se colocarán 2 artefactos led tipo tagliani, sujetos al cielorraso desmontable (uno por cada local sanitario).

- PLAZO DE OBRA:EL PLAZO TOTAL DE OBRA SERÁ DE 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA ORDEN DE SERVICIO DE INICIACIÓN DE LA OBRA

RENGLON Nro 4: REMODELACIÓN DEL BAÑO DEL CENTRO FIJO

OBJETO: REMODELACIÓN INTEGRAL DEL LOCAL SANITARIO A FIN DE OFRECER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD PARA EL PERSONAL QUE DESARROLLA SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES EN DICHO SECTOR DEL CITADO EDIFICIO.

EL LOCAL SANITARIO CUENTA CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 21M2

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Demolición:

    - Retiro de piso y revestimiento completo.

    - Retiro de la totalidad de artefactos sanitarios existentes (Inodoros, mingitorios, griferías, etc).

    - Retiro de desagües secundarios completos y cañerías de agua fría y caliente.

    - Retiro de artefactos de luz.

    - Retiro de la totalidad de escombros generados por la obra en general.

  - Albañilería y afines:

    - Se colocará en todo el local sanitario hasta 3 hileras de elevación, cerámica tipo Cortines de 40x40, línea Aconcagua, color Terracota. Luego de las tres hiladas se colocará un Listel guarda de acero inoxidable tipo Atrim, sección cuadrada y se colocarán tres hiladas más sobre la guarda previamente descrita, dicha cerámica será tipo Cortines de 40x40 lína Aconcagua color Marfil. La terminación se hará con media caña de acero tipo Atrim, asi como también se colocará dicha media caña en todos los encuentros y esquinas.

  - Pintura:

    - Se pintarán los muros con pintura tipo Albalatex SATINADO Sistema Tintométrico color Lino Claro (61yy 89/040) en muros desde la terminación del revestimiento cerámico hasta el cielorraso. Para la ejecución de dicho trabajo se deberá previamente, rasquetear y lijar la superficie, se aplicará enduido plástico, se relijará y se aplicará imprimación fijadora al agua. La terminación será con dos a tres manos de pintura.

    - El cielorraso se pintará con esmalte al látex tipo Albalatex cielorrasos color blanco.

    - La Puerta y marco a proveer y colocar se pintará con esmalte sintético color blanco brillante tipo Alba.

  - Instalación sanitaria:

    - La instalación sanitaria del sector a remodelar se hará completa (desagües cloacales de todo el sector a remodelar hasta la cámara de inspección existente en el exterior del edificio e instalación de agua fría y caliente hasta conexión a red existente). Para la instalación cloacal, se utilizarán cañerías de polipropileno sanitario tipo AWADUCT unidas por junta elástica O´Ring. Se colocará 1 pileta de patio de 15x15.

    - La instalación de agua se conectará a la red existente. La calidad de la cañería a utilizar será polipropileno termofusión tipo Hidro 3 tricapa. El local sanitario contará con su correspondiente llave de corte general. Se proveerá e instalará UN (1) termotanque eléctrico de 50L tipo SAIAR Alta recup en sector a definir en obra. Para la conexión se deberá proveer e instalar una llave térmica dimensionada para tal consumo. Dicho termotanque contará con su correspondiente llave de paso en la entrada de agua fría y contará con todos los elementos de seguridad necesarios.

    - La ducha contará con un muro de una hilera de ladrillo de 8x18x33, revestido y con sus correspondientes tapacantos previamente descriptos.

    - Se renovarán la totalidad de los artefactos sanitarios, los cuales respetarán el siguiente detalle:

    - Inodoros: 1 Inodoro con depósito a mochila de loza blanca tipo Roca Mónaco, con sus correspondientes asientos de madera, tapas y accesorios completos.

    - Mingitorios: 1 mingitorio tipo Roca, con su correspondiente válvula automática tipo FV Pressmatic y accesorios.

    - Lavatorio: Lavatorio con columna tipo ROCA Mónaco, de loza blanca, incluso grifería tipo FV Allegro con todos sus accesorios correspondientes.

    - Accesorios: 1 portarrollo con rodillo y un perchero por cada retrete, 2 percheros dobles de loza de embutir para el sector cambiador, 1 perchero simple de atornillar para la ducha.

    - Grifería ducha: Sarán tipo FV Allegro sin transferencia. La flor de la ducha y el pico serán de bronce cromado.

  - Instalación eléctrica:

    - La instalación eléctrica se ejecutará embutida. El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.

    - Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

- Instalación eléctrica de alumbrado y tomas el local sanitario a remodelar.

- Provisión y colocación de 1 artefactos de iluminación tipo Tagliani de 1x36 LED.

- UN spot sobre espejo para lámpara de bajo consumo.

- El local contará con un toma, y dos llaves de luz.

- Tablero con llaves térmicas e interruptor diferencial.

    - Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

    - A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

  - Cañerías

    - Se reutilizarán las cañerías existentes, salvo que a criterio de la Dirección de Obras, las mismas ya no cumplan con los requisitos mínimos de calidad y preservación.

    - Las canalizaciones de luz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones separadas.

    - Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

    - En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

    - Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

  - Accesorios:

    - Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

    - Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas  del mismo material.

    - Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

  - Canaletas:

    - Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas será tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

  - Conductores:

      - Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

      - Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

      - Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.

      - En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

      - El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

      - Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

      - Líneas seccionales: 2,5 mm²

    - Líneas de circuitos para usos generales: 1,5 mm²

    - Líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija, directa e independiente al tablero: 2,5 mm²

    - Derivación y retorno a los interruptores de efecto: 1 mm²

    - Línea de tomas : 2,5 mm²

    - Llaves de efecto

    - Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple. Serán del tipo a la vista, de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "Teclastar" estándar.

    - Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

    - Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.

    - Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.

    - Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

    - Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.

    - Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

  - Tablero

    - Será plástico, para alojar la llave térmica del termotanque.

    - El interruptor diferencial estará destinado a complementar las medidas clásicas de protección contra contactos directos. La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA para asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos o imprudencia de los usuarios, provocando la desconexión de la parte afectada de la instalación, a partir de una corriente de falla a tierra.

    - La puesta a tierra del tablero general se ejecutará mediante una jabalina de hincado directo a dimensionar después de realizar el estudio de suelo, ya que éste tiene que garantizar una resistencia menor de 5 ohms.

    - El conexionado del tablero general a la jabalina se hará con cable estañado desnudo de 6 mm², e irá en caño de PVC reforzado, ensamblándose a la misma mediante un bulón de bronce, y también contará con una caja de hierro fundido con tapa (caja de inspección).

  - Puesta a tierra de la instalación

    - La instalación se conectará a la tierra existente del edificio, en caso de no contar con dicha instalación se procederá a realizar dicha instalación teniendo en cuenta el consumo total del mismo y el siguiente detalle:

      - La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

      - Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

- PLAZO DE OBRA: El Plazo Total de Obra será de 30 (TREINTA) días   a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.