Remodelación de Pizarrones en todas las aulas del Patio Interior

Objeto: Remodelación y modernización de los pizarrones de las aulas del patio interior con laminado específico “board” conservando los marcos y armazones de los pizarrones existentes.

Especificaciones: En las aulas, anfiteatros, aulas especiales y laboratorios de idiomas de Planta Baja, en torno al patio de honor hay instalados:

- pizarrones doble “ a guillotina”, de diferentes dimensiones

- pizarrones simples fijados a la pared, de diferente dimensión.-

La placa-pizarrón a proveer será un panel MDF o multilaminado de madera de 15/18 mm. de espesor, enchapado en laminado “board” blanco (específico para pizarrón) de 1mm de espesor, con marco de aluminio. - Cada una de estas placas tendrá enchapada  la cara posterior con laminado de contrachapa de 0,5/0,6mm de espesor.-

Estas placas se colocarán sobre los armazones existentes  mediante un prolijo ajuste. Este ajuste requiere que el contratista realice un detallado relevamiento de los pizarrones existentes.-

RENGLON Nro 1, 2, 3 y 4:  Pizarrones Guillotina

Los pizarrones guillotinas constan de dos pizarrones deslizables. La colocación de las placas-pizarrón, ajustadas al bastidor del marco se hará mediante la colocación de un sistema de poleas y cables de acero sobre guías de aluminio.-

El pizarrón del frente deberá poseer una manija de cómodo agarre que permita subir y bajar el pizarrón de manera suave.

Pizarrón sin remodelar

Pizarrón remodelado

RENGLON Nro 5, 6, 7 y 8: Pizarrones Fijos

Pizarras laminadas doble vida (bifaz). Pizarra para escribir con marcador y borrar en seco, superficie de melamina de 3 mm, de fácil borrado en seco. Marco de aluminio anodizado. Punteras protectoras de ABS. Además deberán poseer bandeja porta marcadores. (tipo todopizarras)

Pizarrón sin remodelar

Pizarrón remodelado

Muestras

El Colegio Militar de la Nación posee muestras de todos los trabajos a realizar a disposición de los oferentes.

Sectores

| Sector A 1er Piso |
| --- |
| Nro | Aula | Tipo | Cantidad | Obs |
| 1 | 201 | Guillotina | UNO (01) |  |
| 2 | 202 | Guillotina | UNO (01) |  |
| 3 | 203 | Guillotina | UNO (01) |  |
| 4 | 204 | Guillotina | UNO (01) |  |
| 5 | 205 | Guillotina | UNO (01) |  |
| 6 | 206 | Guillotina | UNO (01) |  |
| 7 | 207 | Fijo | UNO (01) |  |
| 8 | 208 | Guillotina | UNO (01) |  |

| Sector B 1er Piso |
| --- |
| Nro | Aula | Tipo | Cantidad | Obs |
| 1 | 209 | Guillotina | UNO (01) |  |
| 2 | 210 | Guillotina | UNO (01) |  |
| 3 | 211 | Guillotina | UNO (01) |  |
| 4 | 212 | Guillotina | UNO (01) |  |
| 5 | 213 | Guillotina | UNO (01) |  |
| 6 | 214 | Guillotina | UNO (01) |  |
| 7 | 215 | Fijo | UNO (01) |  |
| 8 | 216 | Guillotina | UNO (01) |  |

| Sector A 2do Piso |
| --- |
| Nro | Aula | Tipo | Cantidad | Obs |
| 1 | Anf 4 | Guillotina | DOS (02) |  |
| 2 | 4to Enf | Fijo | DOS (02) |  |
| 3 | Anf 3 | Guillotina | TRES (03) |  |
| 4 | 3ro Enf | Fijo | DOS (02) |  |
| 5 | 2do Enf | Fijo | DOS (02) |  |
| 6 | 1ro Enf | Fijo | DOS (02) |  |
| 7 | Anf 1 | Guillotina | TRES (03) |  |
| 8 | 304 | Fijo | DOS (02) |  |

| Sector B 2do Piso |
| --- |
| Nro | Aula | Tipo | Cantidad | Obs |
| 1 | Prof 1 | Fijo | UNO (01) |  |
| 2 | Prof 2 | Fijo | UNO (01) |  |
| 3 | Prof 3 | Fijo | UNO (01) |  |
| 4 | 302 | Fijo | DOS (02) |  |
| 5 | 301 | Fijo | DOS (02) |  |
| 6 | Anf 2 | Guillotina | TRES (03) |  |
| 7 | Música 1 | Fijo | DOS (02) |  |
| 8 | Música 2 | Fijo | DOS (02) |  |
| 9 | 303 | Fijo | DOS (02) |  |

Todas las tareas de ejecución de los trabajos quedaran condicionadas de acuerdo a las actividades del Instituto.

Plazo de Ejecución: 30 días corridos