Renglón 1: REPARACIÓN DE BOMBA DE ACHIQUE

Reparación de 5 (CINCO) bombas de achique de 2” 38volts sumergibles

- Bomba del Pabellón C

- Bomba de Rancho

- Bomba de Usina

- Bomba de la pileta

- Bomba del Cas Of

Renglón 2: CAÑERÍA DE VAPOR PRINCIPAL (TUNEL).

Referente al mantenimiento y cambio de fuelles de cañería principal de 6” y 3” correspondiente a todo el colegio.

- Cambio de CUATRO (4) dilatadores de inox de 6” x 60cm.

- Cambio de DOS (2) dilatadores de  inox de 6” x 30cm.

- Cambio de CUATRO (4) dilatadores de inox de 3” x 60cm.

- Cambio de DOS (2) dilatadores de  inox de 3” x 30cm.

- Cambio de espárragos.

- Cambio de juntas.

Renglón 3: SUBIDA DE AGUA AL TANQUE.

Referente al cambio de cañería correspondiente a la subida de agua al tanque principal.

- Armado de cañería de 6” desde salida de bomba hasta caño nuevo colocado.

- Colocación de bridas.

- Soldadura de cañería.

- Colocación de juntas nuevas.

- Armado de reducción a 5”.

- Caño Schedull 40.

- Cambio de bridas y piezas 105.

- Cambio de espárragos.

Renglón 4: CAÑERÍA PABELLÓN A Y B.

Referente a la reparación de tanques intermediarios de pabellón A y B. Según el siguiente detalle:

- Retirar la totalidad de cañerías existentes (cortar con soplete).

- Armado de cañería 100mts 2” aproximadamente, Schedull 40.

- Colocación de bridas 105.

- Colocación

- Armado de toda la cañería soldada.

- Colocación de dilatador- fuelle- antivibrador.

- Armado de toda la cañería soldada.

- Armado de 100mts 1”1/2 aproximadamente Schedull 40.

- Armado de todas las serpentinas nuevas.

- Cambio de juntas Klingeri.

Renglón 5: CAÑERÍA VAPOR PILETA.

Referente al cambio de alimentación y retorno de vapor a tanques intermediarios de pileta según el siguiente detalle:

- Corte de cañería existente (soplete oxicorte).

- Armado de cañerías nuevas 2” vapor.

- Colocación de retornos nuevos.

- Cambio de llaves deficientes.

- Armado de By pass.

- Cambio de alimentación a válvulas y directas.

- Armado de todas las cañerías soldadas con caño Schedull 40, bridas 105, codos y + atope.

- Soldadura 7018.

- Puesta en funcionamiento y prueba

Renglón 6: SERPENTINAS PILETA.

Referente al cambio de serpentinas de DOS (2) tanques intermediarios correspondientes a la pileta según el siguiente detalle:

- Desarme de la totalidad de cañería de serpentina deficiente (cortar con soplete).

- Armado de serpentinas nuevas con caños Schedull 40.

- Cambio de espárragos completos.

- Colocación  de codos socket weld

- Soldado de todo el equipo de colector interno nuevo.

- Armado de conexiones de vapor y retorno nuevas.

- Cambio de juntas Klingeri 3.5mm.

- Armado de tapa.

Renglón 7: PLANTA DE GAS.

Referente a la reparación y regulación de planta reguladora de gas correspondiente a todo el Colegio Militar según el siguiente detalle:

- Desarme de la totalidad de los mismos (llaves, válvulas, alivio y cañería).

- Válvula Nº1 y Nº2, cambio de platillo diafragma, cada regulador, muelle, cámara de baja presión (regulador nuevo).

- Válvula G3F y Farinola, cambio de componentes (boca lateral, caperuza, tornillo de ajuste, tuerca de fijación, palanca, husillo, disco de cierre, anillo de escape, elemento de guiado parte inferior.

- Cambio de la totalidad de juntas y espárragos.

- Colocación de manómetros nuevos.

- Pintado de todos los equipos.

- Regulación de cada una de las válvulas existentes.

- Recambio periódico de uso de cada una de las válvulas.

- Puesta en funcionamiento y prueba con cada uno de los sistemas y cuadros separados.

Plazo de ejecución: 30 días corridos.