Renglón 1: CAJA DE HERRAMIENTAS. Caja para herramientas 26”. Fabricada en plástico resistente, con broches metálicos Posee tapa organizadora y bandeja interior desmontable. Medidas: 270 x 270 x 640 mm.

Renglón 2: PINZA.

- Pinza universal Pro de electricista 8” (203MM).

- Mango Bi- Material anti- deslizante.

- Protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas.

- De Acero Cromo Níquel resistente, durable, para cortes fuertes.

- Superficie de corte tratada térmicamente.

Renglón 3: ALICATE.

- Alicate corte oblicuo.

- Mango Bi- Material anti- deslizante.

- De Acero Cromo Níquel resistente, durable, para cortes fuertes.

- Acabado pulido anticorrosión.

- Largo 6” – 150MM.

Renglón 4: PINZA DE PUNTA.

- Pinza de punta.

- Mango Bi- Material anti- deslizante.

- Topes de protección contra contacto accidental.

- Pelacables incluído.

- Tamaño 6” – 152MM.

Renglón 5: LLAVE FRANCESA 10”.

- Llave ajustable negra fosfatada.

- Medidas 10” – 254MM.

- Apertura: 32MM.

- Cuerpo fosfatado para evitar la corrosión.

Renglón 6: MARTILLO CARPINTERO.

- Martillo carpintero.

- Mango reforzado con cubierta externa.

- 16 oz (454g) – 29MM.

- Diseño de la empuñadura anatómico.

Renglón 7: SET DE DESTORNILLADORES.

- Set de SEIS (6) destornilladores de golpe.

- Punta imantada.

Renglón 8: PINZA PICO DE LORO.

- Pinza pico de loro 10”.

- A cremallera 17 posiciones.

- Traba con botón.

- Mango forrado

Renglón 9: TENAZA.

- Tenaza de carpintero.

- Medidas: 8” - 203MM.

- Mango engomado.

Renglón 10: ARCO DE SIERRA FIJO.

# Arco de sierra fijo 12 -305mm 20-064

- Tensión máxima de 52Kg.

- Tensionador con estrías para ajustar la hoja fácilmente.

- Mango ergonómico estriado para asegurar mejor agarre, comodidad y control.

- Mango cerrado para protección de las manos.

Renglón 11: CINTA MÉTRICA.

# Cinta métrica 5mt.

- Cinta métrica con botón de tranca.

- Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión.

- Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.

- Cinta cubierta con polímero para mayor duración.

Renglón 12: LIMA METAL.

# Lima plana de 12”- 300MM.

- Mango plástico ergométrico reforzado.

Renglón 13: KIT DE HERRAMIENTAS PARA REDES LUSUTA MOD NS – K988.

.

- kit de herramientas para redes LUSUTA mod NS – K988

- 8 (OCHO) Componentes: cripeadora, impactadora, pelacables de utp, ruter, alicate diagonal, destornillador, tester para cable lan, todo dentro de valija rigida plastica.mango plástico ergométrico reforzado.

Renglón 14: KIT DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES NISUTA MOD NS- K 9860

- kit de herramientas para instalaciones varias NISUTA mod NS- K 9860

- 58 (CINCUENTA Y OCHO) Piezas.