RENGLON NRO 1: REPARACIÓN PARCIAL DE DESAGÜES PLUVIALES DEL PATIO DE HONOR Y REPARACIONES PARCIALES DE LA PELUQUERÍA Y CAFETERÍA DEL EDIFICIO NRO 2 DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN

Objeto: El objetivo de los trabajos es la reparación de los desagües pluviales del Patio de Honor, incluso reparaciones de los cielorrasos afectados y revisión integral de la cubierta de techos para detectar filtraciones. Asimismo se realizarán reparaciones parciales en la peluquería y la cafetería, todos los trabajos pertenecientes al Edificio Nro 2 del Colegio Militar de la Nación,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad para el personal y salvaguardar el patrimonio del Estado Nacional.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - Cubierta sobre Patio de Honor:

Revisión de la cubierta de chapa existente sobre Patio de Honor, a fin de visualizar  y reparar, en caso de ser necesario, posibles filtraciones,  en sectores donde se detecte que elementos estructurales, de clavado o sujeción  se encuentren podridos o en mal estado, el Adjudicatario deberá realizar las tareas pertinentes para el reemplazo de dichos elementos.  Revisión y reemplazo de tejas rotas o en mal estado, de las cubiertas de techo que convergen en el mismo desagüe pluvial enfrentado.

    - Previo a la ejecución del reemplazo de las canaletas, el Adjudicatario deberá tener en cuenta las condiciones climáticas en la planificación de las tareas, asimismo, dicha planificación deberá tener en cuenta que el trabajo se dividirá en CUATRO (4) etapas (una por cada lateral), debiendo, de esta manera, empezar y terminar de a un lateral antes de comenzar el siguiente.

    - Se deberá retirar la totalidad de las zinguerías perimetrales del Patio de Honor, aproximadamente 160ml. En caso que las tareas de remoción de zinguerías afecte las cornisas o se vea imposibilitado por otros factores de índole estructural o estético, se deberá colocar la zinguería nueva sobre la actual, para lo cual se deberán fabricar canaletas a medida, de manera tal de asegurar el perfecto encastre sobre la existente.  El calce de la misma, en su parte superior, deberá sobrepasar a la existente, para lo cual se deberán  (se deberán remover mínimamente tres hileras de tejas para calzar la nueva canaleta sobre la existente). La disminución de la sección de la canaleta será el mínimo indispensable. Los embudos nuevos irán ubicados en el mismo lugar que los actuales.  Asimismo, dicha decisión será exclusiva del Director de Obra del CMN.

    - Se deberá prestar especial atención a la correcta colocación de la zinguería sobrepasando la primer clavadera de la chapa  de zinc de la cubierta, para lo cual, se deberá desclavar la misma para la posterior colocación de la mencionada zinguería. No se permitirá bajo ningún punto de vista el uso de clavos para la sujeción de la chapa, se deberán utilizar tornillos con sus correspondientes arandelas de goma para aislación hidrófuga.

    - Las canaletas irán debidamente solapadas y las mismas irán soldadas en todos sus encuentros con embudos y uniones entre sí.

    - Las canaletas deberán, en todos los casos, solapar la cornisa, de manera tal de evitar futuras filtraciones. Asimismo, en los sectores que requiera, se deberán empotrar y recubrir con material hidrófugo.

    - Una vez colocadas las canaletas, se procederá a pintar la totalidad de las mismas con TRES (3) manos de membrana líquida.

    - En el cielorraso del Patio de Honor se deberán realizar las reparaciones que sean congruentes con los desagües pluviales a reparar y reemplazar. En los sectores donde se evidencie desprendimiento de material o se encuentre aglobado, se procederá al rasqueteo y posterior arreglo de dichos sectores, teniendo en cuenta que la terminación deberá ser similar a la existente. Se tendrá especial cuidado en el tratamiento de las molduras de yeso. No se permitirán ningún tipo de trabajos sin la previa autorización de la Dirección de Obras. Se pintará la totalidad de las molduras congruentes con los desagües y en los sectores previamente mencionados, donde deban realizarse reparaciones, se escaneará la pintura existente y se preparará el color para cubrir dichos arreglos.

  - Peluquería:

    - Se deberá retirar el aire acondicionado de pared existente, el cual será entregado a la Dirección de Obras, y se procederá al relleno del vano mediante mampostería de ladrillos comunes, revocado en ambas caras (cara exterior contará con la correspondiente aislación hidrófuga). La terminación del revoque será similar al existente en ambas caras.

    - Actualización y modernización del sistema de climatización del local en un mínimo de 4500 Fg.

    - Se deberá retirar la carpintería (puerta) exterior y reemplazarla por una puerta y marco de aluminio de alta prestación tipo Modena con vidrio desde marco superior hasta el picaporte. Contará con sus correspondientes herrajes y cerradura con llave de seguridad. Se deberán reparar los revoques y piso que resultasen afectados por las tareas de remosión y colocación. El cierre de la carpintería será hermético.

    - Se reparará la carpintería (ventana) existente, debiendo el Adjudicatario realizar todas las tareas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. Asimismo, se le removerá la totalidad de la pintura, se verificarán las soldaduras y los hierros y en caso de ser necesario, se procederá al reemplazo de aquellos hierros o piezas o vidrios en mal estado. Una vez realizados dichos trabajos, se pintará con una mano de convertidor de óxido y dos manos de esmalte sintético brillante tipo Alba.

    - Se deberá reemplazar la mesada y lavatorio existente por uno de granito rosa de salto, de iguales dimensiones al existente, que contará con una bacha tipo ferrum línea congreso y grifería tipo FV Allegro. Que se posará sobre un mueble tipo vanitory de melamina de 18mm color wengue que contará con dos puertas y un estante en su interior. Se deberá también reparar el desagüe de dicha pileta.

    - Una vez ejecutados los trabajos, se porcederá al pintado completo del local (cielorraso y muros interiores)  con  pintura al latex tipo Albalatex. Previo al pintado se deberá rasquetear y lijar la superficie, se enduirá completamente y se pintará con una mano de fijador.

  - Cafetería:

    - Demolición de revestimiento (azulejos) existentes.

    - Demolición de revoques bajo revestimiento.

    - Retiro de mesada existente.

    - Ejecución de revoque bajo revestimiento

    - Provisión y colocación de cerámica de 40x40 tipo Cortines Ciment color arena hasta 2,00m de altura en todo el perímetro del local. Se terminará en la parte superior con media caña de acero tipo Atrim.

    - Provisión y colocación de mesada de granito gris mara de 0,60m de ancho, reemplazando la actual de madera. La misma conformará una “L”. Se deberá preveer también el traforo para la pileta de lavar.

    - Se proveerá y colocará una pileta de lavar, unida perfectamente a la mesada mediante pegamentos especiales, tipo Mi Pileta de 27x37x15 de acero inoxidable. Contará con su correspondiente sifón y conexión al desagüe existente.

    - Se proveerá y colocará grifería tipo FV Arizona monocomando.

    - Se deberá pintar la totalidad del local, incluso la puerta del tablero, la cual se ajustará y alineará. Los muros se pintarán con latex, teniendo en cuenta las premisas esgrimidas en la descripción de la peluquería y la reparación de la humedad existente en el local. Los marcos, la puerta (interior) y las puertas y marcos del tablero, se pintarán con esmalte sintético satinado color blanco.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 40 (CUARENTA) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON NRO 2: REMODELACIÓN DE LOCAL SANITARIO PERTENECIENTE A LA SALA DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN

Objeto: Remodelación integral del local sanitario perteneciente a la sala de profesores de Educación Física, sito en el Edificio Nro 3, planta baja, Pabellón deportes, del Colegio Militar de la Nación,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad y bienestar para el personal Docente.

Se ejecutarán DOS (2) locales sanitarios en el actual local masculino, que serán UNO (1) femenino y UNO (1) Masculino. La superficie total de ambos tiene un total aproximado de 13,50m2

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Demolición:

    - Retiro de piso y revestimiento completo.

    - Demolición de la totalidad de los revoques bajo revestimiento y revoques aglobados y afectados por los trabajos a realizar.

    - Demolición de pisos existentes.

    - Demolición de mampostería y apertura de vanos

    - Retiro de la totalidad de artefactos sanitarios existentes (Inodoros, mingitorios, griferías, etc).

    - Retiro de desagües secundarios y primarios completos y cañerías de conducción de agua hasta la conexión a la red existente.

    - Retiro de artefactos de luz y cableado.

    - Retiro de la totalidad de carpinterías excepto la ventana exterior.

    - Retiro de la totalidad de escombros generados por la obra en general.

  - Albañilería y afines:

    - Se deberán ejecutar tabiques de 10cm de espesor con ladrillos cerámicos de 8x18x33cm, para ejecutar UN (1) local de retrete, todo de acuerdo al plano de referencia. La altura del mismo será de 2,00m.

    - Se deberán reconstruir todos los revoques afectados por las demoliciones, teniendo en cuenta que deberán quedar perfectamente aplomados.

    - Una vez colocadas las cañerías de desagües cloacales, se deberá reconstruir el contrapiso y posteriormente se ejecutará una carpeta de concreto con su correspondiente aislación hidrófuga. El contrapiso deberá contar con la pendiente necesaria hacia la pileta de patio para evitar acumulaciones de agua.

    - En el local sanitario, se colocarán TRES (3) hiladas en elevación de cerámica tipo Cortines de 40x40 línea Aconcagua, color Terracota. El solado será en la misma tonalidad y tipo. Luego de las TRES (3) hiladas, se colocará un Listel guarda de acero inoxidable tipo Atrim, línea Listello Emperador de 10mm como guarda y separación para las siguientes DOS (2) hiladas de cerámica tipo Cortines lína Aconcagua color Marfil . Para los encuentros en todas las esquinas se utilzarán tapacantos tipo Atrim línea Terminación Esplendor de 10mm (a 90°).

    - Se deberá proveer y colocar DOS espejos (para sanitario hombre y mujer) de 80cm de alto y del largo de la mesada, el cual contará con sus bordes biselados y el contorno estará constituído por el mismo guardacantos metálico que se utiliza de terminación para el resto del baño.

  - Pintura y carpinterías:

    - Se pintarán los muros con pintura tipo Albalatex SATINADO Sistema Tintométrico color Lino Claro (61yy 89/040) en muros desde la terminación del revestimiento cerámico hasta el cielorraso. Para la ejecución de dicho trabajo se deberá previamente, rasquetear y lijar la superficie, se aplicará enduido plástico en la totalidad de la superficie, se relijará y se aplicará imprimación fijadora al agua. La terminación será con dos a tres manos de pintura.

    - Se deberá proveer y colocar DOS (2) puertas tipo P1/0.70, de 0,70mx2,00m, tipo Oblack, placa, enchapada en pino, con interior nido de abeja,  con marco de chapa BWG Nro 18 y sus herrajes completos en bronce. Se pintarán los marcos y puerta  con esmalte sintético satinado color blanco, previo masillado y lijado para dejar la superficie en perfectas condiciones.

    - Se deberá proveer y colocar UNA (1) puertas tipo P2/0.60 de 0,60mx1,50m, tipo Oblack, placa, de mdf, con interior nido de abeja,  con marco de chapa BWG Nro 18 y sus herrajes completos en bronce cromado con la leyenda “ocupado, desocupado”. Se pintarán los marcos y puerta  con esmalte sintético satinado color blanco, previo masillado y lijado para dejar la superficie en perfectas condiciones.

    - La ventana se masillará, lijará y ajustará, y se pintará con dos a tres manos de con esmalte sintético color blanco satinado. El Adjudicatario deberá contemplar el reemplazo de vidrios en caso de ser necesario.

    - Se deberá ejecutar un cielorraso de placas de roca de yeso, tipo Durlock, desmontable de 40x40.

    - Proveer y colocar una ventilación forzada con su correspondiente cañería, instalación eléctrica y automatizado con el encendido de la luz, la cual recorrerá desde el local sanitario femenino hasta el borde superior de la ventana existente del local sanitario masculino, por encima del cieloraso suspendido, con salida al exterior, debiendo perforar la mampostería y colocar del lado exterior la correspondiente rejilla de ventilación.

  - Instalación sanitaria:

    - La instalación sanitaria del sector a remodelar se hará completa (desagües cloacales primarios y secundarios hasta la conexión a la red existente). Para la instalación cloacal, se utilizarán cañerías de polipropileno sanitario tipo AWADUCT unidas por junta elástica O´Ring. Se colocará 1 pileta de patio de 10x10.

    - La instalación de agua se conectará a la red existente, desde donde se colocará una llave de paso tipo FV cromada, quedando como corte general del local. Asimismo, para la provisión de agua caliente, se deberá proveer y colocar un termotanque eléctrico de 85L tipo Saiar, en sector a definir en obra. Dicho termotanque deberá contar con su correspondiente llave térmica de corte y llave de paso en la entrada de agua fría para corte de agua.

    - Se renovarán la totalidad de los artefactos sanitarios, los cuales respetarán el siguiente detalle:

  - Inodoro: 2 Inodoros con depósito a mochila de loza blanca tipo Roca Mónaco, con su correspondiente asiento de madera, tapa y accesorios completos.

  - Lavabos: Se deberán proveer y colocar DOS (2) bachas tipo Ferrum Congreso, de loza blanca y DOS (2) mesadas de granito gris mara con su correspondiente zócalo y bordes biselados, la medirá será la del plano de referencia. Contarán con grifería tipo FV Allegro para agua fría y caliente.

  - Mingitorios: Se deberá proveer y colocar UN (1) mingitorio tipo Ferrum Tría, con su correspondiente grifería tipo FV Pressmatic. También se proveerá y colocará UN (1) separador de mingitorio de granito gris mara.

  - Accesorios: (todos los accesorios serán tipo FV de la línea Allegro) 2 portarrollos con rodillo, 2 percheros, 4 toalleros y 4 jaboneras.

  - Duchas: Se deberán proveer y colocar DOS (2) platos de ducha de 80x80cm tipo ROCA de chapa enlozada, con su correspondiente grifería tipo FV Allegro con transferencia y sopapa de bronce cromado.

  - Instalación eléctrica:

    - La instalación eléctrica se ejecutará embutida. El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.

    - Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

  - Se deberán retirar los cables y elementos existentes y recablear la instalación por completo. En caso de estar en buen estado de conservación, se reutilizarán las cañerías y bocas de iluminación existentes.

  - Se deberá ejecutar un tablero eléctrico en el exterior del local sanitario, el cual contará con su correspondiente llave térmica y disyuntor.

  - El local sanitario deberá contar con CINCO (5) artefactos de iluminación tipo Tagliani, TRES (3) plafones para el centro y DOS (2) apliques sobre los espejos. Asimismo, contará con dos teclas de corte y un toma sobre el lavatorio tipo SICA color blanco.

  - Se deberá proveer y colocar un termotanque eléctrico de 85L tipo Saiar para alimentar ambos sanitarios.

Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

- Cañerías

Las cañerías a colocar serán de PVC rígido.

La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.

Las canalizaciones de luz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones separadas.

Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto del cruce deberán estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las mismas, asegurando la perfecta continuidad metálica y aislación del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.

En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

- Accesorios:

Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas  del mismo material.

Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

- Cajas de pase y derivación:

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.

Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.

Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 x 100 mm) con tapa de reducción para mayor número de caños o conductores que lleguen a ellas.

- Canaletas:

Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas será tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

- Conductores:

Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

Líneas seccionales: 2,5 mm²

Líneas de circuitos para usos generales: 1,5 mm²

Derivación y retorno a los interruptores de efecto: 1 mm²

Línea de tomas : 2,5 mm²

Llaves de efecto

Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple. Serán del tipo a la vista, de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "Teclastar" estándar.

Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.

Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.

Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.

Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

- Puesta a tierra de la instalación

La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 40 (CUARENTA) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON NRO 3: REMODELACIÓN DE LOCAL SANITARIO PERTENECIENTE AL CIBE  Y SECCIÓN HÍPICA DE CABALLERÍA DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN

SANITARIO CIBE:

Objeto: Remodelación integral del local sanitario perteneciente al ADITAC de Caballería, sito en el Edificio Nro 23, del Colegio Militar de la Nación,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad para el personal.

El local sanitario cuenta con una superficie total aproximada de 7,80m2

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Demolición:

    - Retiro de piso y revestimiento completo.

    - Demolición de la totalidad de los revoques bajo revestimiento y revoques aglobados y afectados por los trabajos a realizar.

    - Demolición de pisos existentes.

    - Demolición de la totalidad de los revoques aglobados y afectados por la humedad del tabique lindante con el local sanitario a remodelar (oficina). Y reconstrucción de los mismos, con terminación fieltro a la cal.

    - Retiro de la totalidad de artefactos sanitarios existentes (Inodoros, mingitorios, griferías, etc).

    - Retiro de desagües secundarios completos y cañerías de conducción de agua hasta la conexión a la red existente.

    - Retiro de artefactos de luz y cableado.

    - Retiro de las mamparas y tabiques de melanina existentes.

    - Retiro de la totalidad de carpinterías excepto la ventana exterior.

    - Retiro de la totalidad de escombros generados por la obra en general.

  - Albañilería y afines:

    - Se deberán reconstruir todos los revoques afectados por las demoliciones, teniendo en cuenta que deberán quedar perfectamente aplomados.

    - Una vez colocadas las cañerías de desagües cloacales, se deberá reconstruir el contrapiso y posteriormente se ejecutará una carpeta de concreto con su correspondiente aislación hidrófuga. El contrapiso deberá contar con la pendiente necesaria hacia la pileta de patio para evitar acumulaciones de agua.

    - En el local sanitario, se colocarán TRES (3) hiladas en elevación de cerámica tipo Cortines de 40x40 línea Aconcagua, color Terracota. El solado será en la misma tonalidad y tipo. Luego de las TRES (3) hiladas, se colocará un Listel guarda de acero inoxidable tipo Atrim, línea Listello Emperador de 10mm como guarda y separación para las siguientes DOS (2) hiladas de cerámica tipo Cortines lína Aconcagua color Marfil . Para los encuentros en todas las esquinas se utilzarán tapacantos tipo Atrim línea Terminación Esplendor de 10mm (a 90°).

    - Se deberá proveer y colocar un espejo de 80cm de ancho y del largo de la mesada, el cual contará con sus bordes biselados y el contorno estará constituído por el mismo guardacantos metálico que se utiliza de terminación para el resto del baño.

  - Pintura y carpinterías:

    - Se pintarán los muros con pintura tipo Albalatex SATINADO Sistema Tintométrico color Lino Claro (61yy 89/040) en muros desde la terminación del revestimiento cerámico hasta el cielorraso. Para la ejecución de dicho trabajo se deberá previamente, rasquetear y lijar la superficie, se aplicará enduido plástico en la totalidad de la superficie, se relijará y se aplicará imprimación fijadora al agua. La terminación será con dos a tres manos de pintura.

    - La ventana y puertas se masillarán, lijarán y ajustarán, y se pintarán con dos a tres manos de con esmalte sintético color blanco satinado. El Adjudicatario deberá contemplar el reemplazo de vidrios en caso de ser necesario.

    - El cieloraso se pintarán con pintura látex tipo Albalatex cielorrasos color blanco.

  - Instalación sanitaria:

    - La instalación sanitaria del sector a remodelar se hará completa (desagües cloacales primarios y secundarios hasta la conexión a la red existente). Para la instalación cloacal, se utilizarán cañerías de polipropileno sanitario tipo AWADUCT unidas por junta elástica O´Ring. Se colocará 1 pileta de patio de 10x10.

    - La instalación de agua se conectará a la red existente, desde donde se colocará una llave de paso tipo FV cromada, quedando como corte general del local.

    - Se renovarán la totalidad de los artefactos sanitarios, los cuales respetarán el siguiente detalle:

  - Inodoro: 1 Inodoros con depósito a mochila de loza blanca tipo Roca Mónaco, con su correspondiente asiento de madera, tapa y accesorios completos.

  - Lavabos: Se deberán proveer y colocar UNA (1) bacha tipo Ferrum Congreso, de loza blanca y una mesada de granito gris mara con su correspondiente zócalo y bordes biselados, la cual caberá en el ancho de los tabiques donde se emplazará. Contarán con grifería tipo FV Pressmatic para agua fría.

  - Mingitorios: Se deberán proveer y colocar DOS (2) mingitorios tipo Ferrum Tría, con su correspondiente grifería tipo FV Pressmatic. También se proveerán y colocará UN (1) separadores de mingitorios de granito gris mara.

  - Accesorios: (todos los accesorios serán tipo FV de la línea Allegro) 1 portarrollos con rodillo, 2 percheros, 1 toallero y 1 jaboneras.

  - Instalación eléctrica:

    - La instalación eléctrica se ejecutará embutida. El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.

    - Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

  - Se deberán retirar los cables y elementos existentes y recablear la instalación por completo. En caso de estar en buen estado de conservación, se reutilizarán las cañerías y bocas de iluminación existentes.

  - Se deberá ejecutar un tablero eléctrico en el exterior del local sanitario, el cual contará con su correspondiente llave térmica y disyuntor.

  - El local sanitario deberá contar con DOS (2) artefactos de iluminación tipo Tagliani, un plafón para el centro y un aplique sobre el espejo. Asimismo, contará con dos teclas de corte y un toma sobre el lavatorio tipo SICA color blanco.

Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

- Cañerías

Las cañerías a colocar serán de PVC rígido.

La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.

Las canalizaciones de luz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones separadas.

Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto del cruce deberán estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las mismas, asegurando la perfecta continuidad metálica y aislación del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.

En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

- Accesorios:

Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas  del mismo material.

Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

- Cajas de pase y derivación:

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.

Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.

Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 x 100 mm) con tapa de reducción para mayor número de caños o conductores que lleguen a ellas.

- Canaletas:

Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas será tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

- Conductores:

Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

Líneas seccionales: 2,5 mm²

Líneas de circuitos para usos generales: 1,5 mm²

Derivación y retorno a los interruptores de efecto: 1 mm²

Línea de tomas : 2,5 mm²

Llaves de efecto

Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple. Serán del tipo a la vista, de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "Teclastar" estándar.

Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.

Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.

Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.

Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

- Puesta a tierra de la instalación

La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 30 (TREINTA) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

SANITARIO  SECCIÓN HÍPICA:

Objeto: Remodelación integral del local sanitario de la habitación del Oficial de Semana de la Sección Hípica, sito en el Edificio Nro 12 del Colegio Militar de la Nación,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad y habitabilidad para el personal.

El local sanitario cuenta con una superficie total aproximada de 3m2

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Demolición:

    - Retiro de piso y revestimiento completo.

    - Demolición de la totalidad de los revoques bajo revestimiento y revoques aglobados y afectados por los trabajos a realizar.

    - Demolición de pisos existentes.

    - Retiro de la totalidad de artefactos sanitarios existentes (Inodoros, mingitorios, griferías, etc).

    - Retiro de desagües secundarios completos y cañerías de conducción de agua hasta la conexión a la red existente.

    - Retiro de artefactos de luz y cableado.

    - Retiro de la totalidad de escombros generados por la obra en general.

  - Albañilería y afines:

    - Se deberán reconstruir todos los revoques afectados por las demoliciones, teniendo en cuenta que deberán quedar perfectamente aplomados.

    - Una vez colocadas las cañerías de desagües cloacales, se deberá reconstruir el contrapiso y posteriormente se ejecutará una carpeta de concreto con su correspondiente aislación hidrófuga. El contrapiso deberá contar con la pendiente necesaria hacia la pileta de patio para evitar acumulaciones de agua.

    - En el local sanitario, se colocarán TRES (3) hiladas en elevación de cerámica tipo Cortines de 40x40 línea Aconcagua, color Terracota. El solado será en la misma tonalidad y tipo. Luego de las TRES (3) hiladas, se colocará un Listel guarda de acero inoxidable tipo Atrim, línea Listello Emperador de 10mm como guarda y separación para las siguientes DOS (2) hiladas de cerámica tipo Cortines lína Aconcagua color Marfil . Para los encuentros en todas las esquinas se utilzarán tapacantos tipo Atrim línea Terminación Esplendor de 10mm (a 90°). En el sector Ducha, se colocará una hilera más bordeando las tres paredes perimetrales.

    - Se deberá proveer y colocar un espejo de 80x80 en coincidencia con el lavatorio, el cual contará con sus bordes biselados y el contorno estará constituído por el mismo guardacantos metálico que se utiliza de terminación para el resto del baño.

  - Pintura y carpinterías:

    - Se pintarán los muros con pintura tipo Albalatex SATINADO Sistema Tintométrico color Lino Claro (61yy 89/040) en muros desde la terminación del revestimiento cerámico hasta el cielorraso. Para la ejecución de dicho trabajo se deberá previamente, rasquetear y lijar la superficie, se aplicará enduido plástico en la totalidad de la superficie, se relijará y se aplicará imprimación fijadora al agua. La terminación será con dos a tres manos de pintura.

    - La Puerta de acceso al local sanitario se masillará, lijará y ajustará, previo al pintado con esmalte sintético color blanco satinado, al igual que los marcos, misma tarea se realizará para el ventiluz, a su vez, en caso de ser necesario, se deberán reemplazar los vidrios (por rotura o falta de uniformidad).

    - El cieloraso se pintarán con pintura látex tipo Albalatex cielorrasos color blanco.

  - Instalación sanitaria:

    - La instalación sanitaria del sector a remodelar se hará completa (desagües cloacales primarios y secundarios hasta la conexión a la red existente). Para la instalación cloacal, se utilizarán cañerías de polipropileno sanitario tipo AWADUCT unidas por junta elástica O´Ring. Se colocará 1 pileta de patio de 10x10.

    - La instalación de agua se conectará a la red existente, desde donde se colocará una llave de paso tipo FV cromada, quedando como corte general del local. Asimismo, para la provisión de agua caliente, se deberá proveer y colocar un termotanque eléctrico de 55L tipo Saiar, en sector a definir en obra. Dicho termotanque deberá contar con su correspondiente llave térmica de corte y llave de paso en la entrada de agua fría para corte de agua.

    - Se renovarán la totalidad de los artefactos sanitarios, los cuales respetarán el siguiente detalle:

  - Inodoro: 1 Inodoro con depósito a mochila de loza blanca tipo Roca Mónaco, con su correspondiente asiento de madera, tapa y accesorios completos.

  - Lavabo: Se deberán proveer y colocar UN (1) lavatorio con pie tipo Roca Mónaco, el cual contará con grifería tipo FV Allegro.

  - Accesorios: 1 portarrollo con rodillo y un perchero, 1 toallero y 2 jaboneras (ducha y lavabo).

  - Para el sector ducha, se deberá ejecutar un tabique de una hilada de ladrillo de 8x18x33 de altura, revocada y revestida en las TRES (3) caras, con su correspondientes tapacantos metálicos. Contará con sopapa cromada y grifería con transferencia y flor tipo FV Allegro.

  - Instalación eléctrica:

    - La instalación eléctrica se ejecutará embutida. El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.

    - Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

  - Se deberán retirar los cables y elementos existentes y recablear la instalación por completo. En caso de estar en buen estado de conservación, se reutilizarán las cañerías y bocas de iluminación existentes.

  - Se deberá ejecutar un tablero eléctrico en el exterior del local sanitario, el cual contará con su correspondiente llave térmica y disyuntor.

  - El local sanitario deberá contar con DOS (2) artefactos de iluminación tipo Tagliani, un plafón para el centro y un aplique sobre el espejo. Asimismo, contará con una dos teclas de corte y un toma sobre el lavatorio tipo SICA color blanco.

Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

- Cañerías

Las cañerías a colocar serán de PVC rígido.

La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.

Las canalizaciones de luz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones separadas.

Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto del cruce deberán estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las mismas, asegurando la perfecta continuidad metálica y aislación del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.

En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

- Accesorios:

Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas  del mismo material.

Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

- Cajas de pase y derivación:

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.

Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.

Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 x 100 mm) con tapa de reducción para mayor número de caños o conductores que lleguen a ellas.

- Canaletas:

Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas será tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

- Conductores:

Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

Líneas seccionales: 2,5 mm²

Líneas de circuitos para usos generales: 1,5 mm²

Líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija, directa e independiente al tablero: 2,5 mm²

Derivación y retorno a los interruptores de efecto: 1 mm²

Línea de tomas : 2,5 mm²

Llaves de efecto

Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple. Serán del tipo a la vista, de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "Teclastar" estándar.

Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.

Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.

Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.

Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

- Puesta a tierra de la instalación

La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 30 (TREINTA) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.