CAMBIO DE CAÑERÍAS DE MEDIA PRESIÓN Y REGULADORES DE GAS.

Objeto: Cambio de cañerías de media presión y reguladores de gas en Cuerpo de Cadetes, Jefatura de Estudios, Dirección, Agrupación Montada, SAF, División Personal y Aulas.

Trabajos a realizar:

- Desarme de cañería en túnel y sectores exteriores.

- Armado de 600 mts de cañería de gas en media presión en electrofusión.

- Armado con bridas 105.

- Colocar todos los reguladores nuevos de 40 mts aprox.

- Hacer conexionado nuevo a Cuerpo de Cadetes, Jefatura de Estudios, Dirección, Agrupación Montada, SAF, División Personal y Aulas.

- Armado de la totalidad de cañerías nuevos.

- Colocar llaves nuevas para media presión.

- Colocar espárragos nuevos.

- Colocar llaves nuevas para media presión.

- Armado y puesta en funcionamiento colocando columna.

- Prueba de estanqueidad.

PLAZO DE OBRA: 30 (TREINTA) DÍAS