RENGLON NRO 01:

REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO NÚMERO 44 (SECCIÓN TRANSPORTE) DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN

Objeto: Remodelación de la cubierta de techos del Edificio Nro 44 (320m2 aprox),  a fin de preservar el patrimonio del Estado Nacional.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Retiro de cubierta:

    - Retiro de la totalidad de las tejas y cumbreras de la cubierta de techos.

    - Retiro de zinguerías existentes.

    - Retiro de listones y alfajías.

    - Retiro del material aislante existente.

    - Retiro del entablonado machimbrado en mal estado.

    - Retiro de estructura de madera en mal estado.

    - Retiro de puntales en aleros que se encuentren en mal estado.

  - Cubierta:

    - Previo a la colocación de las maderas estructurales, de soporte o de entablonado, se deberán aplicar DOS (2) manos de veneno tipo “Penta” a las maderas nuevas y a las existentes.

    - Colocación de estructura de madera nueva (donde fuera necesario) de igual sección a las existentes. La resistencia de las maderas a utilizar será igual a la existente para la estructura de soporte.

    - Provisión y colocación de entablonado machimbrado de igual sección al existente en sectores donde se hubiera retirado.

    - Provisión y colocación de fieltro asfáltico en la totalidad de la superficie.

    - Provisión y colocación de listones y alfajías cepillados.

    - Provisión y colocación de aislación térmica con doble recubrimiento de aluminio

    - Provisión y colocación de tejas francesas nuevas en UN (1) faldón y colocación de tejas recuperadas en el otro faldón, las cuales deberán limpiarse mecánicamente antes de ser colocadas. Se descartarán las tejas rajadas o rotas y las tejas sobrantes se entregarán a la Dirección de Obra. Cabe destacar que la cumbrera deberá ser nueva.

    - Provisión y colocación de zinguerías nuevas de igual sección y calibre a las existentes.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de TREINTA (30) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON 2:

REPARACIÓN PARCIAL DE LA CUBIERTA DEL CASINO DE OFICIALES DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN

Objeto: Reparación parcial de la cubierta de techos del Casino de Oficiales del Colegio Militar de la Nación,  a fin de preservar el patrimonio del Estado Nacional y el bienestar del Personal.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La superficie a intervenir será de 350m2 aproximadamente.

Trabajos Preliminares:

  - Retiro de cubierta:

    - Retiro de la totalidad de las tejas y cumbreras de la cubierta de techos.

    - Retiro de zinguerías existentes.

    - Retiro de listones y alfajías.

    - Retiro del material aislante existente.

    - Retiro del entablonado machimbrado en mal estado.

    - Retiro de estructura de madera en mal estado.

    - Retiro de puntales en aleros que se encuentren en mal estado.

  - Cubierta:

    - Previo a la colocación de las maderas estructurales, de soporte o de entablonado, se deberán aplicar DOS (2) manos de veneno tipo “Penta” a las maderas nuevas y a las existentes.

    - Colocación de estructura de madera nueva (donde fuera necesario) de igual sección a las existentes. La resistencia de las maderas a utilizar será igual a la existente para la estructura de soporte.

    - Provisión y colocación de entablonado machimbrado de igual sección al existente en sectores donde se hubiera retirado.

    - Provisión y colocación de fieltro asfáltico en la totalidad de la superficie.

    - Provisión y colocación de listones y alfajías cepillados.

    - Provisión y colocación de aislación térmica con doble recubrimiento de aluminio

    - Provisión y colocación de tejas francesas nuevas en UN (1) faldón y colocación de tejas recuperadas en el otro faldón, las cuales deberán limpiarse mecánicamente antes de ser colocadas. Se descartarán las tejas rajadas o rotas y las tejas sobrantes se entregarán a la Dirección de Obra. Cabe destacar que la cumbrera deberá ser nueva.

    - Provisión y colocación de zinguerías nuevas de igual sección y calibre a las existentes. Teniendo especial atención en el reemplazo de las conversas.

2. PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de TREINTA (30) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

# Text boxes

Sector a intervenir