RENGLÓN Nro 1 Y 2: CAMBIO DE CAÑERÍAS DE MEDIA PRESIÓN Y REGULADORES DE GAS.

Objeto: Cambio de cañerías de media presión y reguladores de gas en Capilla, Patio de Honor y Dirección.

Trabajos a realizar:

- Desarme de cañería en túnel.

- Armado de 570 mts de cañería de gas en media presión.

- Colocar toda la cañería soldada con caño Schedule 40 Sockwell y piezas.

- Armado con bridas 105.

- Colocar todos los reguladores nuevos de 40 mts aprox.

- Hacer conexionado nuevo a Capilla, Patio de Honor y Dirección.

- Armado de la totalidad de cañerías nuevos.

- Utilizar proceso de soldadura ASME 9.

- Fabricar planta de media presión para las dependencias.

- Colocar llaves nuevas para media presión.

- Pintado de cañería con epoxi, dos componentes.

- Colocar espárragos nuevos.

- Armado y puesta en funcionamiento colocando columna.

- Prueba de estanqueidad.

PLAZO DE EJECUCION: 5 DIAS CORRIDOS