- CONDICIONES GENERALES

- Características de los efectos solicitados

| NRO | EFECTO - CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- |
| 01 | RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL MB 1518 (NI: 35914) Detección de fisuras Enderezado Templado Rectificación muñones de biela y bancada Rectificar brida de acoplamiento Balanceo electrodinámico |
| 02 | RECTIFICACION DE TAPA DE CILINDROS MB 1518 (NI: 35914) Prueba hidráulica Rectificación superficie plana Rectificación asientos de válvulas Perno y cambio de O´ring porta toberas O´ring de válvula de admisión y escape |
| 03 | REPARACION UN (01) DE TURBO DE MB 1518 (NI 35914) Reemplazo del conjunto central del turbo por uno nuevo original. Balanceo del eje central del turbo. Garantía de 6 meses |
| 04 | SERVICE Y CALIBRACION DE INYECTORES DIESEL DE MB 1115 (NI 38185). Inyectores: Control, limpieza y calibrado de inyectores de motor con cambios de: Juego de juntas Juntas del regulador Sectores de goma Retenes Cebador Reparación de bombita alimentadora Malla metálica Arandela de asientos Tapas Toberas Elementos bombeantes. Con certificado de prueba y garantía de 6 meses |
| 05 | REPARACION DE CINCO (02) DE ELASTICOS DE MB 1518 (NI 36003, 36001) Reemplazo del de flejes vencidos y cambio de perno o remache de sujeción del elástico. Garantía de 6 meses |
| 06 | CONTROL Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENO DE MB 1316. ( NI 36890) Chequeo de todo el sistema de freno, control y detección de falla. Control de todas las válvulas que intervienen en el sistema de freno del colectivo. Control del correcto funcionamiento de los depósitos principales y auxiliares del sistema. Control del correcto funcionamiento de la válvula de frenado manual de aire, válvula gobernadora de 4 circuitos, válvula de freno de estacionamiento y emergencia. Chequeo del correcto funcionamiento del compresor de aire. Reparación de la falla encontrada. Garantía de 6 meses |
| 07 | RECTIFICACION DE TAPA DE CILINDROS FIAT LINEA 1.9 16 VALVULAS (JKS 436) Prueba hidráulica Rectificación superficie plana Rectificación asientos de válvulas, eliminando los desgastes del vástago de válvula y su guía. Perno y cambio de O´ring porta toberas O´ring de válvula de admisión y escape INCLUIDO RECTIFICACION DE GUIA DE VALVULAS. |