Remodelación de local sanitario perteneciente al Edificio 2 Sector 7 Planta baja de la Direccion y Enseñanza del Colegio Militar de la Nación

Objeto: Remodelación integral de un (01) local sanitario, locales: 257,258,259, 263, y 265,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad y bienestar para el personal de Oficiales del Organismo.

Se ejecutará UN (1) local sanitario masculino y UN (1) local sanitario Femenino. La superficie total es de  aproximadamente de 14,00m2.

  - TRABAJOS A REALIZAR:

Los trabajos correspondientes a la remodelación integral del local sanitario son los siguientes:

  - Se reemplazarán a nuevo las cañerías de provisión de agua fría y caliente (hasta bajadas) y los desagües cloacales (primarios y secundarios hasta la cámara de inspección más cercana), los revestimientos de paredes y pisos,  incluyendo artefactos y grifería.

  - Se repararán los revoques de los sanitarios que se encuentren  aglobados, flojos y/o afectados por humedad, con terminación similar a los existentes.

  - Se ejecutarán cielorrasos suspendidos desmontables de placa de roca de yeso tipo Durlock. los cielorrasos.

  - Se ajustará y reparará la carpintería correspondiente a los locales sanitarios.

  - Se pintarán al látex los muros y cielorrasos de los locales sanitarios. También se pintara con esmalte sintético las ventanas y persianas existentes y se pintarán o barnizarán, según corresponda, las puertas existentes. Las puertas a colocar se barnizarán.

  - La instalación eléctrica interior se reacondicionará, realizando el recableado completo correspondiente a los sanitarios, a definir en obra. Se deberán reemplazar los artefactos de iluminación, llaves, tomas, y extractores en baños.

Todas las instalaciones (sanitarias y eléctricas) irán embutidas tanto en el interior como en el exterior del edificio.

La construcción estará en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en la presente MEMORIA DESCRIPTIVA. Se deja constancia que los niveles de terminación mencionados en la presente memoria, son los mínimos exigidos. Cualquier modificación al proyecto original, que a juicio del oferente, mejore la calidad de la misma, deberá ser presentada en la oferta, quedando a criterio de la Dirección de Obra, su aceptación. En caso de no aceptarse la modificación, se exigirá el cumplimiento del nivel exigido o similar a éste. Una vez iniciados los trabajos, toda propuesta de modificación del proyecto o cambio de materiales especificados en la presente memoria, deberán ser aprobados por el Dirección de Obra.

  - NORMAS, REGLAMENTOS Y PLIEGOS QUE REGIRÁN PARA LA OBRA

Para la ejecución de los trabajos, regirán en lo que corresponda, los pliegos correspondientes a cada especialidad y los documentos que se indican a continuación:

    - Para instalaciones eléctricas internas y redes de alimentación en baja tensión:

- Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles- de la Asociación Electrotécnica Argentina y aquellas que fije el Ente Regulador y la Empresa Local Proveedora del Servicio.

    - Para obras sanitarias:

- Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Obras Sanitarias de la Nación y aquellas que fije el Ente Regulador y la Empresa Local Proveedora del Servicio.

    - Para la ejecución general de la Obra:

- Previsiones técnicas expresamente dispuestas en la Ley Nacional Nro 13.064/47 “Ley de Obras Públicas” y Decreto Reglamentario Nro 19.324/49 y sus modificaciones establecidas en Decretos Reglamentarios Nro 244/81, 405/81, 164/84, 618/98, 1299/00 y 1023/01.

- Ley Nacional Nro 19.587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y Decretos Reglamentarios Nro 351/79 y 911/96.

- Ley Nacional Nro 24.557/95 “Riesgos de Trabajo”.

  - FORMA DE CONTRATACIÓN:

La contratación se hará de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

  - VISITA A OBRA

El Oferente, antes de formular la oferta, deberá constituirse en el lugar de los trabajos (en día y hora a establecer), a efectos de compenetrarse debidamente de las obras que se licitan.

Queda completamente en claro que no se reconocerán demasías por falta de conocimiento de las obras a ejecutar, ya que se entiende que la Empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de obra, pero que sean necesarios para la perfecta terminación de la misma.

El Oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita a obra, certificada por el Jefe de Materiales del Colegio Militar de la Nación.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes. Cuando en la presente memoria descriptiva, especificaciones técnicas se citen las marcas de los materiales, se tendrá en cuenta que la calidad exigida será de marcas acreditadas en el mercado de calidad similar o superior a la especificada.

Deberán presentarse para su aprobación las muestras de materiales a utilizar que requiera especialmente la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ingresar los mismos a los recintos de trabajo.

El adjudicatario suministrará los instrumentos necesarios para las distintas mediciones y comprobaciones que requiera la Inspección durante el desarrollo de las Obras.

Los trabajos deberán ser ejecutados por personal de reconocida competencia. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación.

Para la aprobación de la documentación indicada en el párrafo anterior, la Empresa Adjudicataria deberá adjuntar:

    - Memoria Técnica: Original y dos (2) copias.

Independientemente de estas obligaciones, el adjudicatario realizará los pagos de derechos, gestiones y trámites ante las autoridades municipales y empresas de electricidad, gas y agua, para obtener el permiso de ejecución y la habilitación de la obra, presentando los planos de práctica debidamente aprobados; Como así también el pago del agua y de la energía eléctrica necesaria para la obra, debiendo instalar medidores, si correspondiera, a fin de permitir determinar con exactitud el consumo.

Una vez finalizados los trabajos, la Empresa presentará a la Inspección de la Obra los planos conforme a obra, confeccionados en Autocad 2010, entregando además una copia de los mismos en un CD, para su registro y archivo. La obra se entregará con todos los servicios funcionando y habilitados, listos para ser utilizados.

  - CONDICIONES PARTICULARES

    - ALBAÑILERÍA Y AFINES

      - Demolición

- Retirar artefactos sanitarios  y griterías.

- Retirar el piso de los sanitarios.

- Demoler los revestimientos de los locales.

- Retirar cañería de alimentación de agua fría y caliente existente a la vista y bajo revoque que produzca filtraciones.

- Retirar cañería de desagüe cloacal primario y secundario existente.

- Demoler los revoques y cielorrasos que se encuentren aglobados, flojos y/o  afectados por humedad.

      - Revoques y enlucidos de muros

- Se reconstruirán los revoques afectados por las demoliciones, deteriorados, aglobados y/o afectados por humedad con terminación similar a los existentes.

- Si fueran afectados, se repararán los revoques exteriores símil piedra con terminación y coloración similares a los existentes.

- El nivel de terminación de todos los locales será de jaharro y fino al fieltro a la cal.

- Las canalizaciones para las cañerías y su colocación se realizarán antes de la ejecución de los enlucidos.

      - Cielorrasos

Se repararán los cielorrasos que se encuentren flojos, deteriorados, con manchas de humedad, picando los sectores deteriorados y rehaciéndolos con el mismo material y siguiendo la misma línea que el existente, incluso su infraestructura de sostén, en caso de ser necesario y se ejecutará cielorraso suspendido desmontable de placa de roca de yeso en los locales sanitarios a remodelar.

      - Contrapisos

La pendiente deberá acompañar a toda la superficie permitiendo el libre escurrimiento de las aguas hacia las bocas de desagües.

Se deberá demoler el contrapiso que se encuentre en mal estado y reconstruir el mismo en los sectores que requiera (habitaciones y sanitarios).

      - Carpetas

Comprende la ejecución de carpeta impermeable de nivelación de la superficie sobre el contrapiso (en locales sanitarios) y carpeta cementicia en habitación contigua al local sanitario masculino.

      - Revestimientos y pisos en locales sanitarios

Se colocarán revestimientos de cerámica esmaltada tipo “Cerro negro”, Línea Amazonia Maiz, color Tiza, de 38 cm x 38 cm, la altura del mismo será hasta 2,28 m. Se colocarán 3 piezas hasta una altura de 1,14m, luego guarda  de acero tipo “A trim LISTELLO LUXOR” de 20mm y se completará con 3 piezas del mismo revestimiento hasta alcanzar la altura exigida.   Se colocará listel en el perímetro de los espejos y en todos los ángulos y terminaciones superiores y encuentros, “A trim Angulo Euro”, de acero inoxidable.

Los revestimientos se colocarán a junta recta y cerrada empastados al tono, fijándose las piezas al jaharro utilizando mezcla adhesiva en capa delgada tipo “KLAUKOL".

En correspondencia con el encuentro superior del revestimiento y el revoque se ejecutará remate con cuarta caña de acero inoxidable previamente descripta.

      - Umbrales y solias

Se colocarán umbrales en granito color Gris Mara, en correspondencia con las aberturas y accesos.

      - Mesada de granito

En los sectores de lavabos se colocarán mesadas de granito gris mara, de 2 cm de espesor, con su correspondiente zócalo de 5 cm de altura en correspondencia al encuentro con los muros. Llevará un cierre en el frente de 15 cm de altura.

      - Carpintería

Comprende todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación en obra, de la carpintería que se detalla a continuación:

Local sanitario masculino:

- Se proveerá y colocará UNA (1) puerta placa enchapada en pino de 0,74x2,10m, con marco marco de chapa doblada BWG Nro 18, con sus herrajes completos tipo OBLAK, teñida color roble oscuro y con DOS (2) manos de barniz marino brillante.

- Se proveerá y colocará UNA (1) puerta vaivén placa para el acceso al sector ducha, pintada color blanco con esmalte sintético blanco con marco de chapa doblada BWG Nro 18

- Se proveerá y colocará UNA (1) puerta placa para el acceso al retrete de 0,60x1,50, pintada con esmalte sintético brillante color blanco, con marco de chapa doblada BWG Nro 18

Local sanitario femenino:

- Se proveerá y colocará UNA (1) puerta placa enchapada en pino de 0,74x2,10m, con marco marco de chapa doblada BWG Nro 18, con sus herrajes completos tipo OBLAK, teñida color roble oscuro y con DOS (2) manos de barniz marino brillante.

- Se proveerá y colocará UNA (1) puerta placa enchapada en pino de 0,64x2,10m, con marco marco de chapa doblada BWG Nro 18, con sus herrajes completos tipo OBLAK, teñida color roble oscuro y con DOS (2) manos de barniz marino brillante.

- Se proveerá y colocará UNA (1) mampara de vidrio esmerilado para la ducha.

Se realizará la reparación y ajuste de la carpintería existente reponiendo herrajes, cerraduras, quedando en perfectas condiciones de uso en las habitaciones a refaccionar.

      - Pinturas

Los muros interiores se pintarán al látex para interiores, de color blanco.

La carpintería de madera se pintará con esmalte sintético mate color blanco, previo sellador.

La carpintería metálica se pintará con esmalte sintético blanco previo antióxido.

Los cielorrasos interiores se pintarán con látex para cielorrasos color blanco.

      - Vidrios y espejos

Se colocarán espejos con el borde biselado, de 5 mm de espesor, del ancho del espacio de lavabo y 64 cm de altura, se colocarán con pegamento en todos los sectores de lavabo.

    - INSTALACIONES ELÉCTRICAS  INTERIORES

      - Descripción general de la instalación

La instalación eléctrica interior se ejecutará embutida, por lo que la empresa se regirá para su ejecución por las especificaciones correspondientes a este tipo de obra, descartando las demás.

Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

        - Recableado de la instalación existente

        - Instalación eléctrica de tomas en todos los locales de sanitarios.

        - Provisión y colocación de artefactos de iluminación y extractores en baños.

Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

      - Cañerías

Las cañerías a colocar serán de acero soldado, y deberán ser roscados y esmaltados interior y exteriormente, del tipo semipesado. Las uniones serán roscadas y se ejecutarán a tope en la cupla, no permitiéndose las llamadas uniones a enchufe.

La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.

Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo el radio de curvatura como mínimo de DIEZ (10) veces el diámetro del caño. Cuando se coloquen varias cañerías en forma paralela, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de mayor diámetro. Se rechazará toda aquella cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionadas por la mala ejecución de las mismas.

Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones en la instalación de las cañerías embutidas:

En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la tierra, o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

      - Accesorios

Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas roscadas interiormente del mismo material.

Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

      - Cajas de pase y derivación

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

El espesor de la chapa será de 1,5 mm. Las tapas cerrarán perfectamente, llevando tornillos en número y distribución necesaria para lograr un perfecto cierre. Las cajas se pintarán de color a determinar por la Inspección de la Obra. No obstante, las mismas se entregarán en obra con dos manos de antióxido al cromato de zinc. Las tapas que se colocarán en el exterior serán de dimensiones iguales a las de las cajas.

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.

Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.

Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 x 100 mm) con tapa de reducción para mayor numero de caños o conductores que lleguen a ellas.

      - Canaletas

Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas serán tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

      - Conductores

Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

        - Líneas seccionales.	4 mm²

        - Líneas de circuitos para usos generales 	2,5 mm²

        - Líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija, directa e independiente al tablero 	4 mm²

        - Derivación y retorno a los interruptores de efecto 	2,5 mm²

        - Línea de tomas 	2,5 mm²

      - Llaves de efecto

Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple.

Serán del tipo de embutir de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "SICA HABITAT”.

Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra. Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda. Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico. Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

      - Puesta a tierra de la instalación

La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

      - Artefactos

        - Iluminación

Los artefactos de iluminación serán tipo “Lucciola” con iluminación de led de las siguientes características:

- CINCO (4) Artefactos de iluminación tipo Lucciola modelo EVOLUZZIONE CXA-436 con tubo a led de 18w.

- TRES (3) Artefactos de iluminación tipo “Lucciola” modelo ARO de 1x8w a led tipo plafón.

- CUATRO (4) apliques tipo “Lucciola” ALLIER modelo 23507/E27 de 2x8w, led.

        - Extractor

En los sanitarios se proveerá e instalará extractor para cada baño tipo CATA B10, con carcasa plástica ABS poliéster, silencioso, diseñado para embutir en rejillas de ventilación o en conductos, con frente desmontable en color blanco brillante, de 98 m³ de extracción.

    - INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

      - Descripción general de la instalación

El local sanitarios será provisto de agua fría y caliente mediante las bajadas existentes, el adjudicatario deberá realizar las conexiones desde la brida a continuación de la llave de paso existente en ambos casos (AF y AC).

Los desagües cloacales se conectarán al caño de descarga y ventilación existente. La empresa deberá confeccionar el plano correspondiente debidamente aprobado por el organismo de control de las Instalaciones Sanitarias, en un todo de acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes.

La instalación se ejecutará embutida, por lo que la empresa se regirá para su ejecución por las especificaciones correspondiente a este tipo de obra, descartando las demás.

      - Distribución agua fría y caliente

        - Cañerías

La calidad de la cañería a utilizar será PPP (Polipropileno) tipo “HIDRO 3” tricapa, unidas por termofusión y latón tipo Hidrobronz. Las mismas se instalarán embutidas en muros y contrapisos, dentro de canalizaciones construidas a tal efecto, siendo protegidas con papel “ALFACREP” embreado.

La fijación de las cañerías se logrará mediante la colocación de grapas tipo "OMEGA" cada 1,50 m como máximo, o por medio de una aplicación de concreto.

No se permitirá la sujeción con alambres o clavos, como asimismo no se aceptará la aplicación de concreto en las piezas de libre movimiento (cambios de dirección, derivaciones, etc.).

En los cambios de dirección se utilizarán piezas especiales roscadas. En los tramos mayores de 10 m se colocarán piezas especiales para dilatación, para evitar la rotura de las mismas.

Se colocarán válvulas esféricas sectorizando la instalación sanitaria por sector, de acuerdo a lo especificado en los planos de instalaciones, independizando así el funcionamiento de los mismos.

        - Artefactos

Los artefactos serán de loza vitrificada de color blanco uniforme de las líneas mencionadas a continuación.

Se respetará el siguiente detalle:

          - DOS (2) Inodoros: Serán tipo pedestal, modelo “Mónaco-N”, con depósito a codo (a mochila) con asiento y tapa de de madera laqueada. Se lo colocará directamente sobre el piso, asentado con masilla tipo vidriero y fijado mediante tornillos de bronce cromado de cabeza hexagonal, tomados a tarugos tipo "FISCHER" de 8 mm.

          - DOS (2) Bachas: Se proveerán y colocarán lavatorios de losa blanca bajo mesada, Tipo ROCA

        - Accesorios de semiembutir

Los accesorios serán de loza vitrificada de color blanco, Tipo  "ROCA" de la línea Round, de según el siguiente detalle:

          - Jaboneras:

            - Jaboneras chicas en sector de lavabos y piletas.

            - Jabonera grande en sector de duchas individuales

          - Portarrollos: Una en cada retrete

          - Perchas: Una en correspondencia a cada ducha individual y en baños generales en los sectores donde se especifican en ele plano correspondiente.

        - Grifería

En cada uno de los baños se colocará grifería tipo "ROCA",  Monocomando, cromado en los siguientes artefactos:

          - Lavabos: Juego Monocomando para lavatorio. Desagüe con tapita incluidos

        - Robinetería

          - Llaves de paso: Llave de paso de PPP (Polipropileno) esférica de ¼ de vuelta reforzada para cañerías de PPP. Se colocará un juego de llaves por cada local sanitario.

        - Sopapa

          - Para pileta de cocina de bronce cromado, o acero inoxidable de ø 0,050 m (completa).

          - Para bañera de bronce cromado de ø 0,038 m salida horizontal (completa).

      - Desagües cloacales

        - Cañerías

Se utilizarán caños de Polipropileno sanitario tipo O´Ring tipo AWADUCT, aprobada por ex O.S.N., y que responda a las Normas IRAM, del diámetro que corresponda, acorde a la ubicación y finalidad de la construcción, igual que todos los accesorios, como por ejemplo curvas, ramales, etc.

        - Bocas de acceso

Serán de Polipropileno sanitario tipo O´Ring tipo AWADUCT de 20 cm x 20 cm, asentadas sobre terreno firme y calzadas con hormigón de cascotes, con su correspondiente marco y tapa en bronce cromado, con doble cierre hermético y con cuatro tornillos de fijación.

        - Piletas de piso

Serán de Polipropileno sanitario tipo O´Ring tipo AWADUCT de 15 cm x 15 cm de ø0.063, 20x20 de ø0.063m,  y 20x20 de ø0.110m según corresponta,  asentadas sobre terreno firme, calzadas con hormigón de cascotes, con su correspondiente sobrepileta, de material de mampostería con marco y reja en bronce cromado, con cuatro tornillos de fijación. Se deberá colocar una pileta de piso para el desagüe pluvial del patio de servicio.

  - NOTA

La Empresa Adjudicataria, previo a la iniciación de las tareas, deberá presentar ante la Inspección de Obras (oficina de Materiales del Colegio Militar de la Nación) UN (1) libro triplicado para órdenes de servicio y comunicación con el Inspector de Obras, la nómina del personal que va a realizar las tareas, el comprobante de ART y la nómina de personal asegurado. De no cumplir con lo anteriormente expuesto, el Adjudicatario no estará autorizado a iniciar las obras.

  - PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 45 (CUARENTA Y CINCO) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.