OBJETO La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir la reparación de motor del vehículo OMNIBUS (VG) 09 Pasajeros 2,00 T 4X2 FORD TRANSIT 350 D Mod 2001 - NI: 038113. DEFINICIONES ET: Especificación Técnica. INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. PARTE: elemento que no puede ser desarmada o que tiene características tales que su desarme resulta imposible. CONJUNTO: grupo de dos o más partes físicamente conectados o vinculados que resulta posible desarmar, y que cumple la misma función técnica. SUBCONJUNTO: grupo de dos o más partes físicamente conectados o vinculados, integrantes de un conjunto, que resulta posible desarmar, pero que se provee como una unidad. REPUESTO: Es cualquier parte, conjunto o componente que se requiere para el mantenimiento de un conjunto, componente o efecto original. REPUESTO ORIGINAL: Es aquel fabricado o adquirido por la propia terminal para ser aplicado en la producción como componente de efectos finales o como repuesto de éstos, bajo sus normas de calidad y con la garantía de la misma. REPUESTO LEGÍTIMO: Es aquel, que no siendo REPUESTO ORIGINAL, la fábrica terminal del efecto al cual va a ser destinado, lo garantiza en su calidad y comercializa a través de su red de proveedores oficiales, permitiendo mantener vigente la garantía de fábrica del efecto final al cual se aplica. REPARACIÓN INTEGRAL: son aquellas tareas que el ADJUDICATARIO deberá realizar, a fin de dejar el EFECTO FINAL en óptimas condiciones de uso y funcionamiento. REEMPLAZAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar indefectiblemente en los sistemas conjuntos y subconjuntos para entregarlos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, utilizando repuestos nuevos (originales o legítimos). REPARAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar en los componentes, subconjuntos, conjuntos y sistemas para que funcionen de acuerdo a los parámetros normalizados por el fabricante, a fin de restituirle las condiciones de uso y servicio correspondiente, utilizando repuestos nuevos y originales o legítimos. Cuando el desgaste o estado de los efectos a reparar, no permitan la recuperación, de acuerdo a las Normas y especificaciones del fabricante, el ADJUDICATARIO deberá Reemplazarlos. RECTIFICAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar mediante procesos de mecanizado, sobre partes componentes de conjuntos o subconjuntos a fin de restituirle las condiciones de uso y servicio correspondientes, de acuerdo a las Normas, medidas y especificaciones del fabricante del repuesto original. CONTROLAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de determinar el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. AJUSTAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de restablecer el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. LIMPIAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de eliminar restos o sedimentos, a fin de optimizar el estado de funcionamiento, de acuerdo a las Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. PIEZA REPARABLE: pieza que mediante determinados trabajos de mantenimiento pueda ser llevada a cumplir con las misas exigencias que una nueva. CRE: Comisión Recepción de Efectos. ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos. CONDICIONES GENERALES La presente Especificación Técnica impone la reparación del motor Nro YC26359 del vehículo OMNIBUS (VG) 09 Pasajeros 2,00 T 4X2 FORD TRANSIT 350 D Mod 2001 - NI: 038113. objeto de esta reparación se encuentra alojado en el LMGB (Liceo Militar General BELGRANO), donde será preservado, desde el momento de la publicación de esta Licitación y hasta el momento en que el ADJUDICATARIO tome posesión de la misma, para el transporte al lugar de reparación. El motor Nro YC26359 del OMNIBUS (VG) 09 Pasajeros 2,00 T 4X2 FORD TRANSIT 350 D Mod 2001 - NI: 038113. objeto de esta Reparación se entregará en el estado en que se encuentre al momento de las vistas. Lugar de la Reparación Los OFERENTES deberán contar con las herramientas y taller instalado, en el Lugar de la Reparación, como para poder efectuar la misma. Para poder cumplir con lo especificado en el punto anterior, los OFERENTES deberán poseer un lugar adecuado para la ejecución de la Reparación, el cual permitirá albergar adecuadamente el vehículo durante el lapso que duren los trabajos. Transporte de los Efectos a reparar Los OFERENTES contemplarán en sus Ofertas el transporte de los efectos objetos de esta Licitación, desde el LMGB – Av FREYRE 2101 – SANTA FE - PCIA. DE SANTA FE., hasta el lugar donde se efectúe la reparación y el regreso de los mismos, una vez concluidos los trabajos, al lugar de origen, donde se celebrará la ENTREGA Y RECEPCIÓN. Los riesgos y responsabilidades durante el transporte y el lapso que dure la reparación serán asumidos por el ADJUDICATARIO. Plan de actividades El ADJUDICATARIO deberá presentar un PLAN DE ACTIVIDADES tentativo que permita al LMGB efectuar inspecciones programadas para controlar el estado de cumplimiento de las tareas. Fiscalización y Control de las tareas El LMGB designará UN (01) Agentes de Fiscalización. El Agente de Fiscalización participará periódicamente de los controles de los distintos Sistemas, a fin de determinar junto con el ADJUDICATARIO y su RESPONSABLE TÉCNICO, la necesidad de su reemplazo, cuando la reparación, rectificación o ajuste no resulten posibles debido al desgaste o defectos detectados. Esta situación tendrá lugar cuando, existan distintas opciones contempladas en la presente ET. El LMGB podrá efectuar visitas asistemáticas informales, a las instalaciones donde se efectúen los trabajos, dentro del horario de actividades, sin previo aviso, debiendo el ADJUDICATARIO disponer el personal que pueda informar el estado de avance. Las visitas asistemáticas no detendrán de ningún modo la ejecución de las tareas, por el contrario tendrán entre sus objetivos controlar la forma en que éstas se desarrollan. Actividades Durante el desarrollo de la reparación, el ADJUDICATARIO deberá llevar un cuadro de situación actualizado, que permita la consulta y control por parte de personal del LMGB, en cualquier momento. La totalidad de las acciones y reemplazos deberán estar documentados. Los Agentes de Fiscalización llevarán un libro foliado con carácter de DOCUMENTO, donde asentarán la totalidad de actividades ejecutadas, y los efectos o repuestos reemplazados. Cada una de las anotaciones efectuadas en el libro deberá estar rubricada por el responsable que designe el ADJUDICATARIO. Efectos reemplazados El 100 % de los efectos finales, componentes, conjuntos, subconjuntos y/o repuestos que forman parte del motor a reparar, serán considerados PROPIEDAD del EJÉRCITO ARGENTINO. La TOTALIDAD de los efectos removidos deberán ser inventariados y conservados en custodia por el ADJUDICATARIO hasta que sean recibidos por la CRE (Comisión Receptora de Efectos) al momento de la ENTREGA Y RECEPCIÓN, junto con efectos reparados. Para poder controlar y entregar los efectos reemplazados, el ADJUDICATARIO deberá acondicionar, uno o más contenedores, que contendrán en su interior los repuestos retirados, debidamente separados y fácilmente identificables respecto del efecto de origen. Dentro de cada contenedor deberá encontrarse el Inventario descripto en el punto 2), con las firmas del responsable por parte del ADJUDICATARIO y de los Agentes Fiscalizadores. Los contenedores serán entregados al LMGB junto con el vehículo, al momento de la ENTREGA Y RECEPCIÓN, considerados como envase no retornable de los repuestos reemplazados. El LMGB dispondrá el destino final a darle a los efectos recibidos. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA REPARACIÓN La totalidad de los repuestos, elementos de consumo, materia prima, lubricantes, fluidos, elementos y filtros a proveer y/o a utilizar en las reparaciones deberán responder a las normas, planos y exigencias constructivas y dimensionales indicadas por el fabricante en sus catálogos. La totalidad de los repuestos, componentes, subconjuntos, conjuntos, lubricantes, fluidos, elementos y filtros deberán ser ORIGINALES DE FÁBRICA o LEGÍTIMOS. Los efectos que se utilicen como repuesto, serán nuevos, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento. El ADJUDICATARIO deberá indicar las marcas de los lubricantes y fluidos utilizados, debiendo cumplir las exigencias del fabricante y de la presente Especificación Técnica. ALCANCE DE LA REPARACIÓN POR GRUPO MOTOR La reparación incluirá la recorrida y reparación de los sistemas de acuerdo al siguiente detalle: ELEMENTO-CONJUNTO-COMPONENTE ACCIÓN OBSERVACIONES GRUPO MOTOR : Rectificar POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y RECTIFICACION DE MOTOR: LAVADO, ENCAMISADO/RECTIFICADO DE CILINDROS, AJUSTE DE PERNOS, BIELAS, ARRIMAR Y ALINEAR PISTONES, CONTROL DE ALTURA DE PISTONES. CONTROL DE CIGÜEÑAL, MAGMAFLUX, CONTROLAR Y RECTIFICAR CIOGUEÑAL, RECTIFICAR INTERIOR DE VIELAS, RECTIFICAR MUÑONES DE BIELAS Y BANCADAS. REPARACION SUPERFICIE DE BLOCK. REPUESTOS RECTIFICASION: 4 BOCAS Y UN SUBCONJUNTO, 4 BUJES DE BIELAS, UN JUEGO DE JUNTAS COMPLETO CON JUNTA TAPA DE CILINDRO.4 CAMISAS. UN JUEGO DE COJINETES DE BANDAS.UN JUEGO DE COJINETES DE BIELAS Y UN JUEGO DE COJINETE EJE DE LEVAS. UNA BOMBA DE ACEITE. JUEGO DE TORNILO TAPA CILINDROS, UN KIT DE RETENES. UN JUEGO DE TAPONES DE BLOCK, KID DE DISTRIBUCION. Reemplazar POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y RECTIFICACION DE TAPA DE CILIONDROS: CEPILLAR ASIENTO DE TAPA DE CILINDROS, REPARAR/RECTIFICAR ARBOL DE LEVAS, BALANCINES, BOTADORES, ASIENTO DE VALVULAS, RECTIFICAR APOYO DE ARBOL DE LEVAS, ALESAR Y AJUSTAR ARBOL DE LEVAS PRESENTAR Y CONTROLAR CONJUNTO DE VALVULAS. Rectificar REPUESTOS RECTIFICASION: VALVULAS DE ESCAPE, VALVULAS DE ADMISION, GUIA DE VALVULAS, COJINETES DE LEVAS, BOTADORES. Reemplazar MANO DE OBRA POR ARMADO DE MEDIO MOTOR Ejecución de los Trabajos Funcionalidad de los diferentes Sistemas Se considera que la totalidad de los sistemas serán controlados por el ADJUDICATARIO en lo que se refiere a su funcionalidad, no haciéndose necesario indicar esta actividad como necesaria en los párrafos correspondientes a cada uno de ellos. Fugas de gases y fluidos Se considera que la totalidad de los sistemas serán controlados a fin de evitar las fugas de gases y fluidos cuando sean sometidos a la presión de trabajo. No se admitirá este tipo de fallas al momento de la ENTREGA Y RECEPCIÓN, las cuales serán especialmente consideradas para su control. VISITA DE INSPECCIÓN OBLIGATORIA Los OFERENTES deberán participar de una VISITA DE INSPECCIÓN OBLIGATORIA, debiendo presentarse en el LMGB, el día y hora especificados en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. A la hora fijada se procederá a labrar un acta dejando constancia de los presentes, no recibiéndose más OFERENTES fuera de este término. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LAS OFERTAS Los OFERENTES deberán presentar junto a sus Ofertas: La ubicación cierta (Calle, Nro., Localidad, Provincia) donde se efectuaría la reparación, en caso de resultar ADJUDICATARIOS, debiendo adjuntar a sus Ofertas la documentación correspondiente a la habilitación Municipal del Taller de Reparación, debiendo constar la autorización para funcionar como “Taller para reparaciones mecánicas”. Empresas de terceros que ejecutarán los trabajos que no puedan ser efectuados por el ADJUDICATARIO. GARANTÍA Las reparaciones efectuadas estarán amparadas por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, otorgado por el ADJUDICATARIO y avalado por el RESPONSABLE TÉCNICO de las acciones ejecutadas, por ESCRITO y firmado por ambos. El CERTIFICADO DE GARANTÍA deberá extenderse por un período de SEIS (06) meses a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD) y contemplará los trabajos realizados, los materiales empleados y los efectos agregados. En caso de efectuarse algún tipo de reparación durante el periodo de GARANTÍA, la misma deberá extenderse por un plazo igual al inicial sobre el efecto reparado. El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD incluirá una cláusula por la cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de las reparaciones o reemplazo de los efectos defectuosos que resulten necesarios durante su período de validez, solucionando los mismos en un lapso no mayor a 90 (noventa) días corridos desde la comunicación fehaciente de las novedades detectadas. Los costos que demande la reparación o reposición de efectos cuando correspondiera la aplicación de la GARANTÍA, serán por cuenta del ADJUDICATARIO SANTA FE, de JUNIO de 2018.-

# Text boxes

G4 – LMGB