- OBJETO

La presente Especificación Técnica establece las condiciones generales, particulares y los requisitos técnicos que debe brindar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Monitoreo de la Guarnición Militar Campo de Mayo.

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- ET: Especificación Técnica.

- Mantenimiento Preventivo: se entiende como tal a aquel que debe brindar la Empresa prestadora del servicio con la finalidad de revisar periódicamente la instalación y funcionamiento integral del servicio, a fin de garantizar el contínuo  y perfecto funcionamiento del mismo.

- Mantenimiento Correctivo: se entiende como tal a aquel que debe brindar la Empresa prestadora del servicio con las siguientes finalidades:

      - El Oferente al ser adjudicatario del servicio se compromete a proveer, instalar y poner en funcionamiento los efectos que más adelante se detallan.

- DETALLE DEL SERVICIO A PROVEER

- Mantenimiento Preventivo: consiste en una visita mensual para efectuar el mantenimiento de los equipos. Incluye los controles funcionales en el Centro de Monitoreo (performance, grabaciones, funcionamiento de los equipos y las calibraciones y ajustes que correspondan) y en el caso que sea necesario el chequeo de la totalidad de los sensores instalados.

- Mantenimiento Correctivo:

La Empresa Adjudicataria al tomar el servicio deberá :

- Proveer, instalar y calibrar los equipos que a continuación se mencionan y cuyas características técnicas se detallan en el Anexo 1:

| EFECTO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Kit Panel de Alarma con teclado PK 5508 y Transformador (Tipo DSC Power 1832) | 6 |
| Detector Infrarrojo Pasivo Antimascota (Tipo DSC LC – 100Pl) | 4 |
| Detector de Techo de 3 Infrarrojos Independientes 8,6 M de Altura (Tipo ROKONET RK – 200DTG3) | 1 |
| Detector Magnetico Precableado | 4 |
| Detector Magnético Blindado para Portón | 1 |
| Barrera Infrarroja Exterior de 30 M ( Tipo Pulnix PB 30 TK) | 1 |
| Sirena Interior gabinete Plástico ( Tipo Alonso MP 100) | 24 |
| Sirena Exterior con Flash Gabinete plástico (Tipo Alonso MP 300 Plus) | 12 |
| Disco Rigido Dell 2 TB con Try Caddie | 10 |
| Monitor de 22” LED | 5 |

- Realizar el mantenimiento correctivo de los dispositivos que se instalen, asegurando el correcto y eficiente funcionamiento de los mismos y de la Central de Monitoreo.La citada tarea incluye la mano de obra, los servicios profesionales para las instalaciones , las reinstalaciones y la provisión de los efectos necesarios para restituir el correcto funcionamiento de la totalidad del sistema.

- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

- Primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado local.

- Los elementos que se solicitan serán nuevos, originales de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

- HORARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

- Respecto a las tareas a realizar cuando se adjudique el Servicio:Los Horarios para realizar el mismo se coordinarán en forma detallada con el personal técnico, de mantenimiento y/o de las áreas de seguridad, informática u operativa de la Agrupación de Inteligencia Campo de Mayo.

- TRASLADOS

El traslado del personal, material y repuestos estarán a cargo de la Empresa Prestataria.

- RELACION LABORAL DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO

La totalidad del personal que realizará las diferentes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de monitoreo, en el ámbito de la Guarnición Militar Campo de Mayo, será personal con dependencia laboral de la Empresa Prestataria del Servicio, el cual deberá contar con los seguros de ley establecidos en la Ley de Contratato de Trabajo y los Convenios Colectivos de Trabajos que correspondan, deslindando de total responsabilidad al Ejército Argentino.

Respecto al Personal de la Empresa Prestataria se autoriza solo un nivel de subcontratación, en tal caso esta deberá brindar los datos de la Empresa Contratista.

- CERTIFICACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS Y LIBERACION DEL PAGO.

La certificación de los servicios brindados estarán a cargo de la Central de Inteligencia Militar

y se desarrollara de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 a la presente.

La facturación será trimestral.

APENDICES

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MATERIAL A PROVEER

- Kit Panel de Alarma c/teclado PK 5508 y Transformador (Tipo DSC Power 1832)

- Tipo DSC POWER 1832 con teclado PK 5508 y Transformador (Tipo DSC Power 1832)

- Zonas: 8 zonas en el panel ampliable hasta 32 zonas cableadas y 32 zonas inlámbricas.

- Salidas PGM: 2 expandibles a 14 (PC5204,PC5208).

- Particiones: 4

- Memoria: 500 eventos

- Programación: por plantillas

- Codigos de usuario: 72

- Teclados: hasta 8 teclados supervisados.

- Salida de alarma audible: 12 VCC 3 A

- Comunicador: Digital con soporte para formato de comunicación SIA y CONTACT ID ampliable a TCP - IP

- Teclado: Incluye teclado LCD tipo DSC PK 550

- Accesorios: incluye gabinete metálico y transformador.

- Compatibilidad: con módulo expansor de zonas DSC PC 5108

- Detector Infrarrojo Pasivo Antimascota

      - Detector Infrarrojo Pasivo Antimascota Tipo DSC LC – 100 PI

      - Tecnología: infrarrojo de 4 elementos.

      - Alimentación: 12 VCC

      - Función: Antimascota hasta 25 Kg

      - Función: Compensación de temperatura, ajuste de sensibilidad y análisis de señales digitales.

      - Salida: Formato A

- Detector de Techo de 3 Infrarrojos Independientes 8.6 M de Altura (Tipo ROKONET RK – 200 DTG 3)

- Tecnología: Infrarrojo y microondas.

- Rango de detección: 360° 18 m a 9 m de altura.

- Funciones: Antienmascaramiento y ajuste de sensibilidad independiente.

- Alimentación: 12 VCC.

- Salida: Contacto formato A

- Detector Magnético Precableado

- Tipo: Genérico

- Construcción: plástico

- Apertura: 15-20 mm

- Fijación: por tornillos

- Detector magnético blindado para portón

- Tipo: Genérico

- Construcción: metal

- Apertura: 90 mm

- Aplicación: para portón

- Barrera Infrarroja Exterior de 30 mts (Tipo Pulnix PB 30 TK)

- Alcance: Exterior 30 m interior 60 m

- Funciones: control automático de ganancia, ajuste( horizontal +/- 90°, vertical +/- 10°

- Detección: por interceptación simultánea de los 2 haces, haz pulsado con doble modulación.

- Alimentación: 12 a 30 VCC (No Polarizado)

- Consumo: 80 mA

- Salida de alarma: NA/NC

- Instalación: Montaje sobre pared o columna

- Ajuste: Óptico por espejos

- Sirena Interior Gabinete Plastico (Tipo Alonso MP 100)

- Tipo: Alonso MP 300 Plus

- Alimentación 12 VCC

- Uso: Interior

- Consumo: 400 mA

- Tonos: 1

- Salida: 120 dB.

- Sirena Exterior c / Flash Gabinete Plástico

- Tipo: Alonso MP 300 Plus

- Alimentación: 12VCC

- Uso: Para exterior

- Consumo: 1,4ª

- Características: con flash, antidesarme y luz testigo.

- Disco Rígido Dell 2TB con Try Caddie

- Velocidad Media: Acceso 7200 RPM

- Controlador Disco: SAS

- Capacidad: 2 Tbyte

- Tipo: Interno.

- Observaciones: Tipo Constellation ES ST 2000NM0001, Factor de forma: 3,5” interface SAS– 6 Gbbps, Capacidad 2TB, RPM 7200,Compatibilidad con DELL Power Vault MD 1200, Try Caddie DELL F 238F incluído.

- Monitor 22” LED

- Tipo: Monitor TFT/LCD/LED para diseño gráfico (20 o más).

- Codigo ETAP: MN – 007

- Tamaño de la pantalla visible en diagonal: No inferior a 21,5” y no Superior a 22”

- Interfaz de conexión adicional: HDMI

- Observaciones: Tipo LG 22EA53T de 22” con entradas de video DVI – VGA

- EXIGENCIAS PARA LA ENTREGA

- Las ofertas serán acompañadas de folletos técnicos del fabricante con la marca y el modelo (en español), que permitan, en el proceso de análisis que realiza la comisión evaluadora, comparar los efectos ofrecidos con las especificaciones operativas y técnicas del presente documento.

- Se deberá especificar el origen de fabricación de los mismos.

- GARANTÍA

Los equipos  deberán estar amparados por una garantía contra defecto del material o fabricación, otorgada por el fabricante, por un período no inferior a UN (1) año, a partir de la recepción definitiva del mismo.

.

      - NORMAS E INSPECCIÓN, PRUEBA Y RECEPCIÓN

- Normas

Se deberá considerar normas y planos del fabricante de los efectos y/o accesorios.

- Inspección y recepción

- Lugar de Entrega: Central de Monitoreo dependiente de la Central De Inteligencia Militar y lugares que específicamente se indiquen dentro de la Guarnición Militar “Campo de Mayo” para instalar los dispositivos pertinentes.

- La Comisión Receptora del Ejército (CRE) inspeccionará y probará el 100% de los efectos y servicios entregados/ brindados  por el Adjudicatario, en cantidad y calidad de acuerdo a lo indicado en la Orden de Compra y la presente Especificación Técnica, antes de su recepción definitiva.

- No se aceptará material usado ni reacondicionado.

- Los gastos ocasionados de un eventual rechazo, estarán a cargo del adjudicatario.

- El adjudicatario deberá asegurar el flujo de subsistemas, repuestos y accesorios por un lapso no menor a CINCO (5) años.

- Certificado de Prestación de Servicios

Se confeccionará de forma mensual previa presentación de la factura por parte del adjudicatario. Dicha responsabilidad estará a cargo de personal especialista dependiente del Batallón Apoyo de Inteligencia.

CAMPO DE MAYO, 20 de septiembre de 2017.

Mayor ENRIQUE DOMINGO ZARRA

Oficial de Material – Agr Icia Campo de Mayo

# Text boxes

ANEXO 4

APÉNDICES: 1) Especificaciones técnicas del material a proveer.

2) Normas e Inspeccion, prueba y recepción.