- OBJETO

Determinar las características técnicas especificas de los repuestos y accesorios que componen el kit de seguridad para la migración del sistema compatible con el PDSEA

- OFERTAS

Las que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

- PRODUCTO A ADQUIRIR:

Repuestos y accesorios que componen el kit de seguridad para la migración del sistema compatible con el PDSEA

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

| NRO ORD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SOFTWARE DE GRABACION REMOTA DE VIDEO PARA 48 CANALES DE TERCEROS (TIPO GEOVISION GV-RECORDING SERVER) | *TIPO: GEOVISION GV-RECORDING SERVER. CARACTERÍSTICAS: SOFTWARE DE GRABACION Y CONEXIÓN REMOTA DE DISPOSITIVOS ( VIDEO SERVER Y CAMARAS IP) VIA RED. *CANALES: HASTA 128. *LICENCIA: PARA 48 CANALES DE OTROS FABRICANTES. *COMPATIBILIDAD: CON GV-SYSTEM. |
| 2 | 1 | SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE 4 CAMARAS IP (TIPO GEOVISION GV-VMS4) | *TIPO: GEOVISION GV-VMS4. *CARACTERÍSTICAS: SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA CÁMARAS IP. *CANALES: HASTA 4. *COMPATIBILIDAD: CON GV-SYSTEM. |
| 3 | 1 | MONITOR 20" LED | MONITOR TFT / LCD /LED PARA DISEÑO GRÁFICO (20” O MÁS) CODIGO ETAP: MN-007 - TAMAÑO DE LA PANTALLA VISIBLE MEDIDO EN DIAGONAL: NO INFERIOR A 20" Y NO SUPERIOR A 20.5”. - INTERFAZ DE CONEXIÓN ADICIONAL: HDMI. |
| 4 | 1 | MOUSE USB, TECLADO USB Y PARLANTES P/PC | KIT PERIFERICOS P/PC; COMPONENTES TECLADO Y MOUSE USB Y PARLANTES POTENCIADOS. |
| 5 | 1 | PANEL DE ALARMA HIBRIDO DE 16 ZONAS C/TECLADO ALFANUMERICO (TIPO DSC POWER NEO HS2032 C/HS2LCD) | *TIPO: DSC HS2032 CON TECLADO HS2LCD. *ZONAS: 8 ZONAS EN EL PANEL AMPLIABLE HASTA 32 ZONAS CABLEADAS Y 32 ZONAS INALÁMBRICAS. *SALIDAS PGM: 2 EXPANDIBLES A 14 (PC5204, PC5208). *PARTICIONES: 4. * MEMORIA: 500 EVENTOS. *PROGRAMACIÓN: POR PLANTILLAS. *CÓDIGOS DE USUARIO: 72. *TECLADOS: HASTA 8 TECLADOS SUPERVISADOS. *SALIDA DE ALARMA AUDIBLE: 12VCC 3 A. *COMUNICADOR: DIGITAL CON SOPORTE PARA FORMATO DE COMUNICACIÓN SIA Y CONTACT ID . |
| 6 | 1 | SIRENA INTERIOR GABINETE PLÁSTICO (TIPO ALONSO MP100) | *TIPO: ALONSO MP100. *ALIMENTACIÓN: 12VCC. *USO: PARA INTERIOR. *CONSUMO: 400MA. *TONOS: 1. *SALIDA: 120DB. |
| 7 | 1 | SIRENA EXTERIOR C/FLASH GABINETE PLASTICO (TIPO ALONSO MP300 PLUS) | *TIPO: ALONSO MP300 PLUS. *ALIMENTACIÓN: 12VCC. *USO: PARA EXTERIOR. *CONSUMO: 1,4A. *CARACTERÍSTICAS: C/FLASH, ANTIDESARME Y LUZ TESTIGO. *SALIDA: 118DB. |

5. INCUMPLIMIENTOS

- Si el ADJUDICATARIO incurriera en incumplimiento de la entrega del producto, el BATALLÓN APOYO INTELIGENCIA confeccionará un ACTA POR INCUMPLIMIENTO, pudiendo tomar conocimiento inmediato la AGRUPACIÓN INTELIGENCIA “CAMPO DE MAYO”, para luego comunicar al ADJUDICATARIO mediante carta documento en la que se especificará el detalle de la causa del incumplimiento.

- La confección de TRES (3) Actas por Incumplimiento durante el lapso de cumplimiento de la entrega del producto, será motivo suficiente para que LA AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO rescinda el contrato sin más trámite.

6. LUGARES Y HORARIOS DE ENTREGA

a. Batallón Apoyo de Inteligencia (AVENIDA VERGARA 6100 – PUERTA 1– CAMPO DE MAYO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES), de lunes a viernes de 08.00 a 13.00 horas.