| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Foja: 1 – 46 |
| --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE MATERIAL INFORMÁTICO |
| ET Nro: 14/INFO/18 | Fecha: de Agosto de 2018. |
| AGREGADOS: --- |

CONTENIDO DEL CUERPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- OBJETO

# Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la “ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE MATERIAL INFORMÁTICO” incluyendo los siguientes aspectos: la provisión de los efectos, la garantía del buen funcionamiento y todas las tareas profesionales y los trámites administrativos referidos a las habilitaciones, autorizaciones u otras gestiones que se requieran para el empleo de los EFECTOS requeridos, según la normativa vigente.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Renglón Nro 1 - PC-002-00 (Etap V.23) Computadora De Escritorio Estándar –Cantidad: 41 (Cuarenta y Uno) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-20168323-APN-ONTI#MM

  - Características Generales

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

  - Detalle Técnico / Funcional

    - Unidad De Procesamiento

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Pentium”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 18 meses.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “A4”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 18 meses.

Nota : La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO ESTÁNDAR a la Administración Pública Nacional.

    - Memoria

Tipo: DDR3-1866 o superior.

Capacidad:

8 GB mínimo.

    - Disco Duro

Capacidad mínima:

1 TB mínimo.

    - Almacenamiento Óptico Extraíble

Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

    - Video

Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

    - Audio

Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

    - Networking Y Comunicaciones

Interfaz de Red (mediante tarjeta en Slot PCI/PCI o Chip on Board):

Tipo: Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT)

Conector: RJ45

    - Consola

Teclado:

Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

Mouse:

Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

Monitor:

MN-006 (LCD 18.5 a 19”)

    - Puertos Incorporados

Al menos 4 Puertos USB con sus conectores externos en gabinete.

1 de los puertos USB deben estar disponibles en el frente del gabinete.

No se admitirán ofertas donde la totalidad de los puertos USB solicitados estén en la parte posterior

Al menos 1 de los puertos, deben ser compatibles con la versión 3.0 o superior

1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

    - Sistema Operativo

Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

    - Recuperación Y Seguridad

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU.

- Renglón Nro 2 - PC-002-00 (Etap V.23) Computadora De Escritorio Estándar –Cantidad: 30 (Treinta) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-20168323-APN-ONTI#MM

  - Características Generales

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

  - Detalle Técnico / Funcional

    - Unidad De Procesamiento

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Pentium”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 18 meses.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “A4”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 18 meses.

Nota: La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO ESTÁNDAR a la Administración Pública Nacional.

    - Memoria

Tipo: DDR3-1866 o superior.

Capacidad:

8 GB mínimo.

    - Disco Duro

Capacidad mínima:

1 TB mínimo.

    - Almacenamiento Óptico Extraíble

Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

    - Video

Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

    - Audio

Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

    - Networking Y Comunicaciones

Interfaz de Red (mediante tarjeta en Slot PCI/PCI o Chip on Board):

Tipo: Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT)

Conector: RJ45

    - Consola

Teclado:

Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

Mouse:

Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

Monitor:

MN-006 (LCD 18.5 a 19”)

    - Puertos Incorporados

Al menos 4 Puertos USB con sus conectores externos en gabinete.

1 de los puertos USB deben estar disponibles en el frente del gabinete.

No se admitirán ofertas donde la totalidad de los puertos USB solicitados estén en la parte posterior

Al menos 1 de los puertos, deben ser compatibles con la versión 3.0 o superior

1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

    - Sistema Operativo

Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

    - Recuperación Y Seguridad

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU.

- Renglón Nro 3: PC-004-00  (Etap V.23) Computadora De Escritorio Avanzada – Cantidad: 43 (Cuarenta y Tres) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-20168323-APN-ONTI#MM

  - Características Generales

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

  - Detalle Técnico / Funcional

    - Unidad De Procesamiento

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 18 meses.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 18 meses.

    - Memoria:

Tipo: DDR3-1866 o superior.

    - Capacidad:

8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

    - Disco Duro Primario de Arranque (boot), tipo y capacidad:

Magnético, 1 TB mínimo.

El Sistema Operativo solicitado más adelante, deberá proveerse instalado en el disco primario de arranque

    - Almacenamiento Óptico Extraíble

Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

    - Video

Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

    - Audio

Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

    - Networking Y Comunicaciones

Interfaz de Red (mediante tarjeta en Slot PCI/PCI o Chip on Board):

Tipo: Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT)

Conector: RJ45

    - Consola

Teclado:

Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

Mouse:

Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

Monitor:

MN-006 (LCD 18.5” a 19”)

    - Puertos Incorporados

Al menos 4 Puertos USB con sus conectores externos en gabinete con las siguientes características:

2 de los puertos USB deben estar disponibles en el frente del gabinete.

Puertos USB 2.0 de alta velocidad:

Al menos 2 Puertos USB 2.0

Puertos USB 3.0 de alta velocidad:

Al menos 2 Puertos USB 3.0

1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

    - Sistema Operativo

Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

    - Recuperación Y Seguridad

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU salvo por personal autorizado.

- Renglón Nro 4: PC-004-00  (Etap V.23) Computadora De Escritorio Avanzada – Cantidad: 20 (Veinte) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-20168323-APN-ONTI#MM

  - Características Generales

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

  - Detalle Técnico / Funcional

    - Unidad De Procesamiento

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 18 meses.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 18 meses.

    - Memoria

Tipo: DDR3-1866 o superior.

    - Capacidad:

8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

    - Disco Duro Primario de Arranque (boot), tipo y capacidad:

Magnético, 1 TB mínimo.

El Sistema Operativo solicitado más adelante, deberá proveerse instalado en el disco primario de arranque.

    - Almacenamiento Óptico Extraíble

Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

    - Video

Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

    - Audio

Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

    - Networking Y Comunicaciones

Interfaz de Red (mediante tarjeta en Slot PCI/PCI o Chip on Board):

Tipo: Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT)

Conector: RJ45

    - Consola

Teclado:

Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

Mouse:

Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

Monitor:

MN-006 (LCD 18.5” a 19”)

    - Puertos Incorporados

Al menos 4 Puertos USB con sus conectores externos en gabinete con las siguientes características:

2 de los puertos USB deben estar disponibles en el frente del gabinete.

Puertos USB 2.0 de alta velocidad:

Al menos 2 Puertos USB 2.0

Puertos USB 3.0 de alta velocidad:

Al menos 2 Puertos USB 3.0

1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

    - Sistema Operativo

Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

    - Recuperación Y Seguridad

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU salvo por personal autorizado.

- Renglón Nro 5: PC-007-00 Computadora Portátil Avanzada (Etap V.23) – Cantidad: 11 (Once) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-20168323-APN-ONTI#MM

  - Características Generales

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

  - Detalle Técnico / Funcional

    - Unidad De Procesamiento

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 18 meses.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 18 meses.

    - Memoria

Tipo: DDR3-1866 o superior.

Capacidad:

8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista

Justificación: su uso con aplicaciones de Batalla Virtual, tareas de programación y virtualización,  que requieren una mayor  capacidad de procesamiento  y capacidad de almacenamiento necesitando específicamente la movilidad de dicha computadora portátil a distintos puntos del país.

    - Disco Duro

Tipo y Capacidad:

Magnético, 1 TB mínimo.

    - Almacenamiento Extraíble

Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo).

    - Medios ópticos:

Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

    - Video

Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB.

    - Audio

Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

- Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

- Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

    - Networking Y Comunicaciones

Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo.

Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11ac, que garantice un ancho de banda no inferior a:

450 Mbps o más.

    - Dispositivos De Interfaz Humana

Cámara Web incorporada.

Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

    - Pantalla

Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

Resolución:

No inferior a Alta Definición “Full HD” 1920x1080 (relación de aspecto 16:9).

Tamaño diagonal de pantalla:

No inferior a 15"

    - Puertos Incorporados

2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo.

1 Port USB 3.0, mínimo.

1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface).

Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada.

Bluetooth 4.0 o superior.

    - Sistema Operativo

Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

    - Alimentación, Portabilidad Y Ahorro De Energía

Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz.

Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

Peso: no superior a 2,0 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.

    - Opcionales: Adicionales que complementan la portabilidad

Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

    - Recuperación Y Seguridad

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

- Renglón Nro 6: - PR-015-00 (Etap V.23) Impresora Electrofotográfica Monocromática de bajo Volumen – Cantidad: 18 (Dieciocho) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-20168323-APN-ONTI#MM

    - Características Generales

  - Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

    - Detalle Técnico / Funcional

Sera de tecnología Electrofotográfica.

Será de tecnología electrofotográfica.

Resolución mínima de impresión de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada). Permitirá́ la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja, para:

Hoja cortada.
Orientación normal o apaisada.
Papel blanco alisado o transparencias.

Deberán incluirse:

Manuales de operación y configuración.

Software de instalación con licencia de uso perpetuo.

Cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU.

Cables de alimentación eléctrica.

Todo elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

Velocidad de impresión
Deberán imprimir no menos de 30 ppm (páginas por minuto), en tamaño A4 de mediana complejidad de impresión.

Productividad mensual

Productividad mensual recomendada de por lo menos:

5000 impresiones mensuales

Lenguaje de impresión

PCL5 o PCL6 o compatible superior.

Manejo de papel

Bandeja de salida que soporte la acumulación de al menos 150 hojas impresas.

Incluirá 1 (UN) depósito estándar para papel de entrada con las siguientes características:

Tamaños de papel soportados (mínimo): Carta (215.9 x 297.4 mm), A4 (210 x 297mm), Oficio (215.9 x 355,6 mm).

Debe proveer mecanismos para la configuración del tamaño de papel de entrada elegido.

Capacidad: Al menos 250 hojas cortadas de 80 gr/m2.

Memoria de trabajo

Tendrá una capacidad de memoria de (Seleccionar una alternativa): 256 MB (mínimo).

Conectividad

Interfaz USB 2.0 o superior

Controladores

Deberán proveerse los drivers para: Interfaz USB 2.0 o superior.

Insumos

Además del toner incluido en fábrica, deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

5.000 impresiones por mes durante 2 meses.

Alimentación

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz

Debe incluir conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

Otras Características

Impresión a doble faz automático

Resolución de impresión no inferior a 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada

- Renglón Nro 7:  PR-025-00 (Etap V.23) Multifunción Electrofotográfica Color  (Mediano Volumen) --Cantidad: 1 (Uno) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-20168323-APN-ONTI#MM

  - Características Generales

  - Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

  - Detalle Técnico / Funcional

Impresora multifunción que combine tareas de impresión y copiado en blanco y negro con digitalización de imágenes en color, y opcionalmente envío y recepción de faxes.

  - Características

Impresora multifunción color que combine: Tareas de impresión, copiado y digitalización de imágenes en color. Y opcionalmente envío y recepción de faxes.

Deberán incluirse:

Manuales de operación y configuración.

Software de instalación con licencia de uso perpetuo.

Cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU.

Cables de alimentación eléctrica.

Todo elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

  - Manejo de papel

Todas las bandejas, sean éstas de entrada o salida de papel, deben soportar al menos:

Tamaño de papel: Al menos Carta (215.9 x 297.4 mm), A4 (210 x 297mm), Oficio (215.9 x 355,6 mm).

Mecanismos para la configuración del tamaño de papel elegido.

Para la función de COPIA y ESCANER debe incluir alimentador automático de documentos que soporte al menos 50 hojas cortadas.

Para la función IMPRESIÓN, COPIA y ESCANER debe tener capacidad de operar en doble- faz automática.

Para la función de IMPRESIÓN y COPIA debe incluir bandejas de papel con la siguiente disposición:

1 (UNA) Bandeja de salida que soporte la acumulación de al menos 100 hojas impresas.

1 (UN) depósito estándar para papel de entrada con una capacidad de:

Al menos 500 hojas cortadas de 80 gr/m2.

  - Memoria de trabajo

Incluirá memoria RAM de trabajo con una capacidad de:

128 MB (mínimo).

Incluirá almacenamiento masivo para trabajos de impresión:

Disco duro tradicional con capacidad no inferior a 300 GB.

  - Resolución

FUNCIÓN IMPRESIÓN Y ESCANEO:  No inferior a 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) en B&N y Color.

FUNCIÓN COPIADO: No inferior a 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) en B&N y Color.

  - Función Impresora

Impresora de tecnología electrofotográfica a color con las siguientes características:

Permitirá la impresión en B&N y COLOR de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja, para:

Hoja cortada.

Orientación normal o apaisada.

Papel blanco alisado o transparencias.

Velocidad de impresión no inferior a 40 ppm en B&N/Color para tamaño A4. Productividad de por lo menos:

10.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

Definición de 'Productividad mensual recomendada': Equivale a la cantidad de impresiones mensuales que se puede exigir al equipo, dentro de la cual, el fabricante asegura que la impresora no sufrirá un incremento en la reducción de su vida útil o en su calidad de impresión.

  - Lenguaje de Impresión:

PCL5 o PCL6 o compatible superior.

  - Función copiadora

Copiadora de documentos a COLOR con velocidad de copiado no inferior a 40 ppm en B&N/Color para tamaño A4.

  - Función escáner

Digitalizador de imágenes a B&N y COLOR con:

Velocidad de escaneo: no inferior a 40 ppm en B&N/Color para tamaño A4. Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo. Soporte de escaneo en colores.

  - Funcionalidad como fax

Funcionalidad como fax FAX de 33.6 Kbps

Capacidad de discado de números telefónicos y envío de FAX a 33.6 Kbps Memoria para marcado rápido de hasta 100 números telefónicos comunes.

  - Conectividad

Interfaz USB 2.0 o superior.

  - Controladores (drivers)

Deberán proveerse los drivers para:

Windows 8.1/10 versiones de 32 y 64 bits.

Linux.

  - Insumos

Además de los toner incluidos en fábrica, deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de toner color y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

15.000 impresiones por mes durante 2 (dos) meses.

  - Alimentación

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz

Debe incluir conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

  - Características adicionales

Capacidad de impresión de contenido digital almacenado en dispositivo USB.

- Renglón Nro 8:  - UPS-001-00 (Etap V.23) Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo – Cantidad: 17 (Diecisiete) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-20168323-APN-ONTI#MM

  - Detalle Técnico / Funcional

    - Rango de Potencia:

1200 VA

    - Autonomía:

no menor a 5 minutos a plena carga.

    - Tensión de entrada:

200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

    - Tensión de salida:

220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

    - Frecuencia de salida en línea:

sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

    - Forma de onda de salida:

Senoidal o cuasi-senoidal.

    - Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

    - Tomas de salida mínimas:

2 (para 300 VA), 3 (para 600 VA o más) y 4 (para 900 VA o más). Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías.

    - Gabinete con conexión a tierra.

    - Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

    - Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

    - Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario.

    - Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo. En caso de proteger otro dispositivo diferente de una PC (caso una máquina de Fax, punto de venta, etc.), se puede omitir este requisito.

    - Deberá ser de alguna de las siguientes tecnologías:

Indistintamente, de Doble Conversión, de Conversión Simple, o de Línea Interactiva.

- Renglón Nro 9:  - UPS-001-00 (Etap V.23) Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo – Cantidad: 10 (Diez) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-20168323-APN-ONTI#MM

  - Detalle Técnico / Funcional

    - Rango de Potencia:

1200 VA

    - Autonomía:

no menor a 5 minutos a plena carga.

    - Tensión de entrada:

200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

    - Tensión de salida:

220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

    - Frecuencia de salida en línea:

sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

    - Forma de onda de salida:

Senoidal o cuasi-senoidal.

    - Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

    - Tomas de salida mínimas:

2 (para 300 VA), 3 (para 600 VA o más) y 4 (para 900 VA o más). Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías.

    - Gabinete con conexión a tierra.

    - Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

    - Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

    - Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario.

    - Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo. En caso de proteger otro dispositivo diferente de una PC (caso una máquina de Fax, punto de venta, etc.), se puede omitir este requisito.

    - Deberá ser de alguna de las siguientes tecnologías:

Indistintamente, de Doble Conversión, de Conversión Simple, o de Línea Interactiva.

- Renglón Nro 10:  - UPS-001-00 (Etap V.23) Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo – Cantidad: 16 (Dieciseis) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-20168323-APN-ONTI#MM

  - Detalle Técnico / Funcional

    - Rango de Potencia:

1200 VA

    - Autonomía:

no menor a 5 minutos a plena carga.

    - Tensión de entrada:

200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

    - Tensión de salida:

220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

    - Frecuencia de salida en línea:

sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

    - Forma de onda de salida:

Senoidal o cuasi-senoidal.

    - Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

    - Tomas de salida mínimas:

2 (para 300 VA), 3 (para 600 VA o más) y 4 (para 900 VA o más). Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías.

    - Gabinete con conexión a tierra.

    - Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

    - Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

    - Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario.

    - Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo. En caso de proteger otro dispositivo diferente de una PC (caso una máquina de Fax, punto de venta, etc.), se puede omitir este requisito.

    - Deberá ser de alguna de las siguientes tecnologías:

Indistintamente, de Doble Conversión, de Conversión Simple, o de Línea Interactiva.

- Renglón Nro 11 - LAN-017-00 Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable – Cantidad: 2 (Dos) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-20168323-APN-ONTI#MM

  - Detalle Técnico / Funcional

Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con conexión a backbone de 1 ó 10 Gigabit Ethernet con las siguientes características:

Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3).

Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).

  - Conectividad:

Características generales:

Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

Si la interfaz física de cualquiera de los puertos de up-link es implementada mediante transceptores enchufables, estos deberán ser del tipo SFP o similar.

Soporte de PoE (Power Over Ethernet) en los puertos de cobre de entrada/concentración:

Compatible con IEEE 802.3at o superior, al menos 30.7 W por puerto, con una concurrencia de:

El 100% de los puertos para consumos por puerto de hasta 15W.

Deberán incluirse e instalarse todos los accesorios, cables y/o dispositivos necesarios para que esta funcionalidad se encuentre disponible.

Deberan incluirse e instalarse todas las fuentes necesarias para cubrir la potencia POE y la concurrencia solicitada.-

  - ports de entrada/concentración:

| Tipo de puerto | Cantidad mínima |
| --- | --- |
| Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45) | 24 |

  - Ports de uplink/salida:

| Tipo de puerto | Cantidad mínima |
| --- | --- |
| 1 GigaBase-SX (hasta 500m en fibra multimodo) | 2 |

  - Rendimiento:

Deberá tener una capacidad de conmutación de paquetes (Layer 2) no inferior a la suma de los anchos de banda de todos los puertos solicitados, considerando que los mismos están funcionando en modo full-dúplex. Para los cálculos se considerará que cada puerto Gigabit Ethernet requiere un ancho de banda de 2 Gbps.

  - Capacidades de apilado (Stacking)

Soporte de al menos 16000 address MAC de red por stack de switches. Deberá soportar el apilado (stacking) de al menos:

4 equipos por pila (stack).

Los puertos de apilado (stacking) deben ser dedicados, no admitiendose ofertas que utilicen algunos de los puertos de entrada/concentración.

  - Funcionalidades de capa 2 y 3

Los puertos que trabajen en modo full dúplex, deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

Todos los puertos de entrada/concentración deberán soportar IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol)

Capacidad de definir dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según alguno de los siguientes métodos:

IEEE 802.1p/Q.

Reglas de asignación por port.

Reglas de asignación por address MAC.

El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a 512.

Soporte de IEEE802.1aq (Shortest Path Bridging).

Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).

Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w.

Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN.

Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”), al menos en modo “sparse” (SM).

Soporte de Jumbo Frames de al menos 9000 bytes de longitud

Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs.

Soporte de ruteo estático.

Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2.

Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) (“Open Shortest Path First”).

  - Manejo de QoS (Calidad de Servicio)

Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo).

Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ.  	Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q.

En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

  - Seguridad de Acceso

Soporte de autenticación IEEE 802.1x

Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x

Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo).

  - Administración y Monitoreo

Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios.

Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

Servicio de configuración por medio de consola remota SSHv2, según RFC-4253.

Capacidad de recopilación de información de red mediante IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP).

Monitoreo de tráfico: El equipo debe utilizar protocolos tipo Netflow, sFlow o similares para el envío de análisis de tráfico.

  - Alimentación, Accesorios y Documentación

Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas.

No se admitirán ofertas cuya fuente de alimentación o parte de la misma, sea externa al gabinete del equipo.

Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”. Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software en idioma español. Los manuales podrán entregarse en los siguientes medios:

Papel y Medios digitales (CD-ROM, pen-drive, etc.).

  - Redundancia

Fuente de alimentación redundante. Ventiladores redundantes.

- Renglón Nro 12 - LAN-017-00 Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable – Cantidad: 1 (Uno) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-20168323-APN-ONTI#MM

  - Detalle Técnico / Funcional

Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con conexión a backbone de 1 ó 10 Gigabit Ethernet con las siguientes características:

Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3).

Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).

  - Conectividad:

Características generales:

Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

Si la interfaz física de cualquiera de los puertos de up-link es implementada mediante transceptores enchufables, estos deberán ser del tipo SFP o similar.

Soporte de PoE (Power Over Ethernet) en los puertos de cobre de entrada/concentración:

Compatible con IEEE 802.3at o superior, al menos 30.7 W por puerto, con una concurrencia de:

El 100% de los puertos para consumos por puerto de hasta 15W.

Deberán incluirse e instalarse todos los accesorios, cables y/o dispositivos necesarios para que esta funcionalidad se encuentre disponible.

Deberán incluirse e instalarse todas las fuentes necesarias para cubrir la potencia POE y la concurrencia solicitada.-

  - ports de entrada/concentración:

| Tipo de puerto | Cantidad mínima |
| --- | --- |
| Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45) | 24 |

  - Ports de uplink/salida:

| Tipo de puerto | Cantidad mínima |
| --- | --- |
| 1 GigaBase-SX (hasta 500m en fibra multimodo) | 2 |

  - Rendimiento:

Deberá tener una capacidad de conmutación de paquetes (Layer 2) no inferior a la suma de los anchos de banda de todos los puertos solicitados, considerando que los mismos están funcionando en modo full-dúplex. Para los cálculos se considerará que cada puerto Gigabit Ethernet requiere un ancho de banda de 2 Gbps.

  - Capacidades de apilado (Stacking)

Soporte de al menos 16000 address MAC de red por stack de switches. Deberá soportar el apilado (stacking) de al menos:

4 equipos por pila (stack).

Los puertos de apilado (stacking) deben ser dedicados, no admitiendose ofertas que utilicen algunos de los puertos de entrada/concentración.

  - Funcionalidades de capa 2 y 3

Los puertos que trabajen en modo full dúplex, deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

Todos los puertos de entrada/concentración deberán soportar IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol)

Capacidad de definir dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según alguno de los siguientes métodos:

IEEE 802.1p/Q.

Reglas de asignación por port.

Reglas de asignación por address MAC.

El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a 512.

Soporte de IEEE802.1aq (Shortest Path Bridging).

Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).

Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w.

Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN.

Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”), al menos en modo “sparse” (SM).

Soporte de Jumbo Frames de al menos 9000 bytes de longitud

Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs.

Soporte de ruteo estático.

Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2.

Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) (“Open Shortest Path First”).

  - Manejo de QoS (Calidad de Servicio)

Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo).

Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ.  	Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q.

En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

  - Seguridad de Acceso

Soporte de autenticación IEEE 802.1x

Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x

Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo).

  - Administración y Monitoreo

Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios.

Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

Servicio de configuración por medio de consola remota SSHv2, según RFC-4253.

Capacidad de recopilación de información de red mediante IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP).

Monitoreo de tráfico: El equipo debe utilizar protocolos tipo Netflow, sFlow o similares para el envío de análisis de tráfico.

  - Alimentación, Accesorios y Documentación

Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas.

No se admitirán ofertas cuya fuente de alimentación o parte de la misma, sea externa al gabinete del equipo.

Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”. Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software en idioma español. Los manuales podrán entregarse en los siguientes medios:

Papel y Medios digitales (CD-ROM, pen-drive, etc.).

  - Redundancia

Fuente de alimentación redundante. Ventiladores redundantes.

- Renglón Nro 13: - SR-001-00 (Etap V.23) Servidores de Red Genéricos - Arquitectura basada en X86 – Cantidad: 1 (Uno) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-20168323-APN-ONTI#MM

  - Características Generales

Se incluyen las "Consideraciones Especiales" para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido.

Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM.

Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

  - Detalle Técnico / Funcional

    - Unidad Central De Proceso

Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:

"INTEL Xeon" o "AMD Opteron" o rendimiento superior compatible con arquitectura X86

Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d.

Del tipo "Quad core" (4 núcleos).

Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPUs): 2

Cantidad de CPU a proveer instaladas: 2

    - Memoria Ram A Proveer Y Su Escalabilidad

Tipo de memoria: Tipo: DDR3-1066 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).

Capacidad: A continuación, se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en el equipo.

Memoria inicial a proveer: 32 GB.

Memoria final a alcanzar: 128 GB.

La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM.

No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

    - Puertos Incorporados

Se deberán proveer los siguientes puertos:

1 Port para mouse

1 Port para teclado

1 Port para monitor

Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0: Al menos 2 puertos.

    - Networking Y Comunicaciones

En la tabla de abajo se indican las interfases de red que se deberán proveer:

| Tipo de Interfaz | Cant. de Puertos (mínimo) |
| --- | --- |
| Puertos Gigabit Ethernet en cobre (RJ45) | 3 |

    - Almacenamiento Extraible

Medios ópticos:

Lectograbadora de DVD-R/RW 8X o superior.

    - Bus De E/S Y Expansión

Bus de E/S: Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E.

- Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE.

Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar:

1 slot PCI-E de 8 LANEs (x8) libre para futuras ampliaciones.

    - Adaptador De Video

VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

    - Consola

Debe ser del tipo para rack de 19", apta para ser dispuesta en bandeja deslizante y estar compuesta por los siguientes elementos:

Monitor Para Rack de 19", tipo TFT/LCD/LED de 15" o superior.

Teclado y mouse Tipo QWERTY expandido de 101 teclas (mínimo) incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para movimiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll. Distribución de teclas en ESPAÑOL.

Rackeable, que incluya preferentemente trackpoint o trackball, o en su defecto un mouse apto para operar en bandeja deslizante de rack de 19", con las adecuadas guías de cable para evitar atascos.

Opciones Para Servidores Rackeables

Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19" estándar.

No debe ocupar más de 2 unidades de Rack.

    - Almacenamiento Masivo Interno

Nota 1: El tipo de disco elegido en el almacenamiento interno deberá coincidir con la controladora de discos seleccionada.

Nota 2: Se deberá fundamentar el dimensionamiento de la capacidad de almacenamiento en la justificación del renglón correspondiente.

Nota 3: Se tendrá en cuenta que las implementaciones RAID 1 son las de máxima tolerancia a fallos ya que generan una duplicación total de la información. Pero por otro lado son las más costosas ya que desperdician el 50% de la capacidad total de los discos en el duplicado de la misma. En el caso RAID 5, la capacidad de disco desperdiciada es 1/N (%), dónde N es la cantidad de discos utilizada en el arreglo. Para el caso RAID 1, durante el proceso de recuperación de un disco fallado, la performance total del sistema de discos disminuye considerablemente aunque no tanto para el caso RAID 5 y RAID 0+1, ya que el acceso es distribuido en todos los discos mediante "data stripping".

Nota 4: En general se deberá tener en cuenta que la capacidad interna de discos es variable y depende del gabinete que acompañe al equipo. Normalmente oscila entre 1 y 4 bahías. De requerir una mayor capacidad, se recomienda utilizar un dispositivo de almacenamiento externo.

Característica de la Controladora de Discos Duros:

-Tipo:

SAS o superior: El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa sincrónica no inferior a:

300 MB/s (3.0 Gbps).

HOT-SWAP: La controladora de discos duros, así como los discos usados en la implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar capacidad Hot-Swap de los discos.

- Configuraciones RAID soportadas:

Configuración RAID 0,1 o 0+1 por hardware en todos los canales.

Discos duros que componen el almacenamiento interno:

Para controladoras Serial ATA o SAS con discos NL-SAS, los discos provistos deben tener una velocidad de rotación no inferior a 7200 RPM.

Para controladoras SAS con discos SAS, los discos provistos deben ser capaces de transferir en ráfaga, a una velocidad no inferior a:

300 MB/s (3.0 Gbps)

Para controladoras SAS con discos SAS, los discos provistos deben tener una velocidad de rotación no inferior a: 10000 RPM

Configuración del almacenamiento interno:

Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos:

RAID 5 (Data Stripping with parity)

Configuración del almacenamiento interno:

Capacidad: Una vez configurado el arreglo RAID solicitado, se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a: 600 GB, implementada con:

Discos SAS: capacidad por unidad no inferior a: 300 GB.

    - Fuente De Alimentación

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

La fuente de alimentación debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1.

La fuente de alimentación debe ser redundante del tipo N+1.

    - Sistema Operativo

LAN-000/6 - Sistema Operativo LINUX

- Renglón Nro 14: - SR-001-00 (Etap V.23) Servidores de Red Genéricos - Arquitectura basada en X86 – Cantidad: 3 (Tres) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-20168323-APN-ONTI#MM

  - Características Generales

Se incluyen las "Consideraciones Especiales" para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido.

Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM.

Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

  - Detalle Técnico / Funcional

    - Unidad Central De Proceso

Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:

"INTEL Xeon" o "AMD Opteron" o rendimiento superior compatible con arquitectura X86

Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d.

Del tipo "Quad core" (4 núcleos).

Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPUs): 2

Cantidad de CPU a proveer instaladas : 2

    - Memoria Ram A Proveer Y Su Escalabilidad

Tipo de memoria: Tipo: DDR3-1066 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).

Capacidad: A continuación se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en el equipo.

Memoria inicial a proveer: 32 GB.

Memoria final a alcanzar: 128 GB.

La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM.

No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

    - Puertos Incorporados

Se deberán proveer los siguientes puertos:

1 Port para mouse

1 Port para teclado

1 Port para monitor

Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0: Al menos 2 puertos.

    - Networking Y Comunicaciones

En la tabla de abajo se indican las interfases de red que se deberán proveer:

| Tipo de Interfaz | Cant. de Puertos (mínimo) |
| --- | --- |
| Puertos Gigabit Ethernet en cobre (RJ45) | 3 |

    - Almacenamiento Extraible

Medios ópticos:

Lectograbadora de DVD-R/RW 8X o superior.

    - Bus De E/S Y Expansión

Bus de E/S: Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E.

- Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE.

Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar:

1 slot PCI-E de 8 LANEs (x8) libre para futuras ampliaciones.

    - Adaptador De Video

VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

    - Consola

Debe ser del tipo para rack de 19", apta para ser dispuesta en bandeja deslizante y estar compuesta por los siguientes elementos:

Monitor Para Rack de 19", tipo TFT/LCD/LED de 15" o superior.

Teclado y mouse Tipo QWERTY expandido de 101 teclas (mínimo) incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para movimiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll. Distribución de teclas en ESPAÑOL.

Rackeable, que incluya preferentemente trackpoint o trackball, o en su defecto un mouse apto para operar en bandeja deslizante de rack de 19", con las adecuadas guías de cable para evitar atascos.

Opciones Para Servidores Rackeables

Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19" estándar.

No debe ocupar más de 2 unidades de Rack.

    - Almacenamiento Masivo Interno

Nota 1: El tipo de disco elegido en el almacenamiento interno deberá coincidir con la controladora de discos seleccionada.

Nota 2: Se deberá fundamentar el dimensionamiento de la capacidad de almacenamiento en la justificación del renglón correspondiente.

Nota 3: Se tendrá en cuenta que las implementaciones RAID 1 son las de máxima tolerancia a fallos ya que generan una duplicación total de la información. Pero por otro lado son las más costosas ya que desperdician el 50% de la capacidad total de los discos en el duplicado de la misma. En el caso RAID 5, la capacidad de disco desperdiciada es 1/N (%), dónde N es la cantidad de discos utilizada en el arreglo. Para el caso RAID 1, durante el proceso de recuperación de un disco fallado, la performance total del sistema de discos disminuye considerablemente aunque no tanto para el caso RAID 5 y RAID 0+1, ya que el acceso es distribuido en todos los discos mediante "data stripping".

Nota 4: En general se deberá tener en cuenta que la capacidad interna de discos es variable y depende del gabinete que acompañe al equipo. Normalmente oscila entre 1 y 4 bahías. De requerir una mayor capacidad, se recomienda utilizar un dispositivo de almacenamiento externo.

Característica de la Controladora de Discos Duros:

-Tipo:

SAS o superior: El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa sincrónica no inferior a:

300 MB/s (3.0 Gbps).

HOT-SWAP: La controladora de discos duros, así como los discos usados en la implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar capacidad Hot-Swap de los discos.

- Configuraciones RAID soportadas:

Configuración RAID 0,1 o 0+1 por hardware en todos los canales.

Discos duros que componen el almacenamiento interno:

Para controladoras Serial ATA o SAS con discos NL-SAS, los discos provistos deben tener una velocidad de rotación no inferior a 7200 RPM.

Para controladoras SAS con discos SAS, los discos provistos deben ser capaces de transferir en ráfaga, a una velocidad no inferior a:

300 MB/s (3.0 Gbps)

Para controladoras SAS con discos SAS, los discos provistos deben tener una velocidad de rotación no inferior a: 10000 RPM

Configuración del almacenamiento interno:

Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos:

RAID 5 (Data Stripping with parity)

Configuración del almacenamiento interno:

Capacidad: Una vez configurado el arreglo RAID solicitado, se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a: 600 GB, implementada con:

Discos SAS: capacidad por unidad no inferior a: 300 GB.

    - Fuente De Alimentación

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

La fuente de alimentación debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1.

La fuente de alimentación debe ser redundante del tipo N+1.

    - Sistema Operativo

LAN-000/6 - Sistema Operativo LINUX

- Renglón Nro 15: - LAN-031-00 (Etap V.23) Gabinete Mural Estándar (Racks) – Cantidad: 4 (Cuatro) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-36665688-APN-ONTI#MM

  - Detalle Técnico / Funcional

    - Serán gabinetes cerrados con las siguientes características:

Contendrán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional.

La estructura principal deberá ser de chapa de cero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad.

La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.

    - Tipo de puerta:

Delantera

De vidrio

    - Altura de:

600 mm.

    - Profundidad útil de:

500 mm.

Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y quipos desde el acceso frontal.

Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda de 180º.

Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución.

    - Los gabinetes dispondrán de:

Alimentación eléctrica de 220 V: se dispondrá de un tablero con llave térmica y 4 tomacorrientes.

Dispositivo para iluminación interna del gabinete con su correspondiente llave: se deberá instalar en el gabinete un dispositivo de iluminación para facilitar las tareas de mantenimiento y puesta a pinto del equipamiento contenido en el gabinete. Se deberá incluir una llave para mantenerlo apagado cuando no se requiera iluminación.

Toma a tierra eléctrica: el gabinete deberá disponer de una toma a tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento.

    - Acometida de la montante desde:

La tapa superior.

    - Opcionales:

Guías para cables: 1.

- Renglón Nro 16: (Etap V.23) MM-006-00 Monitor TFT / LCD / LED mediano (18.5” a 19”) (Cantidad: 4 (Cuatro) Dictamen ONTI Nro: IF-2018-25990216-APN-ONTI#MM

  - Detalle Técnico / Funcional

    - Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal:

No menor a 18.5” y no superior a 19".

    - Relación de aspecto:

Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10).

    - Resolución máxima nativa:

1360x768 puntos mínimo.

    - Interfaz de conexión a monitor:

Analógica RGB-DB15.

    - Interfaz de conexión OPCIONAL tipo DVI:

Analógico y Digital

    - Tiempo de Respuesta:

No mayor a 5 ms

    - Brillo:

No inferior a 250 cd/m2

    - Relación de Contraste:

No menor de 500:1

    - Ángulo de visión:

No menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

    - Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos

  - Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

  - Deberá cumplir con la norma "norma ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008", para:

  - CLASE 0, cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo.

- Renglón Nro 17: DISCOS RIGIDOS EXTERNOS - Cantidad: 10 (Diez) No requiere Dictamen ONTI

  - Deberán cumplirse como mínimo las siguientes:

    - Compatibilidad con los siguiente Sistemas operativos: Windows 8, Windows 7, Windows Vista y Windows XP SP3 Linux. En todos los casos tanto 32 como 64 bits.

    - Puerto USB 3.0 (necesario para velocidades de transferencia USB 3.0 y compatibilidad con puertos USB 2.0 para velocidades de transferencia USB 2.0).

    - Capacidad de almacenamiento minimo 4 TB.

    - Peso típico deseable: de 0.25 kg o inferior

    - Dimensiones deseables: cercano a 82 mm de ancho por 111 mm de alto.

    - Carcasa de color: negro.

- Renglón Nro 18: PROYECTORES - Cantidad: 6 (Seis) No requiere Dictamen ONTI

  - Proyector de Video y Datos de tecnología DLP

  - Resolución HD 1080p (1920x1080)

  - Brillo 3500AL (Lúmen)

  - Relación de contraste 12000:1

  - Lentes F=2.59-2.87, f=16.88-21.88 mm

  - Relación de Aspecto: 16:9

  - Factor de Proyección 1.15~1.5 (78.3“ ±3% @ 2m)

  - Tamaño de Imagen (Diagonal) 45” a 300”

  - Zoom Ratio 1.3:1

  - Lámpara 210W, UNA (1) instalada y DOS (2) de repuesto.

  - Duración (Normal/Económica/SmartEco) 4000/5000/6500 horas

  - Keystone Vertical +/- 40 grados, Offset 110% ± 5%

  - Resoluciones mínimas: VGA (640 x 480) a WUXGA_RB*(1920 x 1200)

  - Compatibilidad HDTV, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

  - Estándares de video NTSC, PAL, SECAM.

  - Conectores para Computer in (D-sub 15pin), Monitor out (D-sub 15pin), Composite Video in (RCA), S-Video in (Mini DIN 4pin), HDMI, Audio in (Mini Jack), Audio out (Mini Jack), Audio L/R in (RCA), Speaker (1x10w), USB (Type Mini B), RS232 (DB-9pin).

- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

  - CONSIDERACIONES ESPECIALES.

    - CESP-001

      - Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fabrica), por lo que serán presentados en su embalaje original.

      - Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.

      - Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220.

      - Para las impresoras se aceptará circuito de doble aislación y/o doble protección así como también fuente de alimentación externa.

      - Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido. Se tendrá especialmente en cuenta:

        - Que dichos folletos deberán estar redactados sin excepción, en idioma nacional. De otro modo, el oferente deberá ser intimado a presentar las traducciones correspondientes, efectuadas por traductor público matriculado, bajo apercibimiento de rechazarse su oferta.

        - Que dichos folletos no contengan condicionamientos. Por ejemplo, cláusulas que supediten las características técnicas de los efectos descriptos, a cambio sin previo aviso.

      - La recepción de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

    - Pruebas y Comprobaciones

      - El oferente deberá poner a disposición del Organismo Contratante, cuando este lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance.

      - Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte del Organismo Contratante y se realizarán de acuerdo a un reglamento que se adjuntará a la notificación a la Empresa para la presentación del equipo. El material necesario para la misma será facilitado sin cargo por el Oferente.

      - La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre el Organismo Contratante y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la apertura de las ofertas. Con tal fin el oferente deberá disponer de los elementos ofrecidos a las 48 hs. contadas a partir de su notificación por parte del Organismo Contratante.

      - No se aceptará probar equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta.

    - Instalación

      - El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo.

      - A los fines precedentemente señalados el Organismo Contratante comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación.

      - Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

      - Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

      - Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

    - Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

      - Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía.

    - CESP-002

      - El sistema operativo de los equipos PC y servidores será entregado preinstalado, debiendo el adjudicatario proveer la/s licencia/s de uso correspondientes, su manual original y su Certificado de Autenticidad (COA).

      - La Garantía de Buen Funcionamiento y Servicio Técnico deberá incluir, para el caso de servidores, al software de base y aplicativos solicitados y comprenderá asistencia técnica para configuraciones, back-ups de archivos, formateado de discos, instalación y customización de patches, habilitación de permisos de usuarios, implementación de políticas de seguridad y todo otro servicio profesional referido al normal funcionamiento del software instalado.

    - CESP-005

      - El Licitante deberá presentar, junto con la oferta, la siguiente documentación:

      - Declaración Jurada con el compromiso de mantener en Buenos Aires, Argentina, la capacidad técnica y el equipamiento suficientes para suministrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de existencia de repuestos y de garantía por un período mínimo de 12 meses a partir de la entrega de los bienes.

      - En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario originales correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés.

  - SERVICIO DE POSTVENTA

    - El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionado con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

    - Este servicio será en idioma español, telefónico sin costo para el organismo contratante y por correo electrónico.

  - INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

    - La totalidad de los equipos que se suministren conforme a lo requerido en la presente ET, serán inspeccionados para verificar la correspondencia y cumplimiento de los parámetros requeridos y ofrecidos.

    - El adjudicatario, deberá presenciar el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de aceptación: actividades que de resultar exitosas, permitirán materializar la recepción definitiva.

  - GARANTÍA Y PROVISIÓN DE REPUESTOS

    - La presente comprenderá actividades correctivas para todo el equipamiento provisto por el lapso de DOCE (12) meses a partir del momento de la recepción del mismo.

    - Los costos que demande la reparación o reposición del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario.

    - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento de los bienes, por el lapso de DOCE (12) meses.

  - PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

    - Plazo de entrega: La provisión de los efectos deberá hacerse completa de acuerdo a los renglones adjudicados dentro de los TREINTA (30) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

    - Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601- Camino Centenario y Güemes - CITY BELL – Provincia de BUENOS AIRES.

    - Los Efectos deberán ser entregados en días hábiles en el horario de 08:00 a 13:00 hs.

    - Todo gasto ocasionado de fletes, acarreos y descargas, correrá por cuenta del adjudicatario.

    - En caso de incumplimiento en tiempo y calidad, será de aplicación lo dispuesto en Artículo 29 del Decreto Delegado 1023/01.

    - Las tareas profesionales y los trámites administrativos referidos a las habilitaciones, autorizaciones u otras gestiones conforme a las reglas del arte y a la normativa vigente que deba realizar la Adjudicataria en cumplimiento de sus obligaciones, derivadas del presente acto, quedan comprendidas en el plazo de entrega.

C A DE BUENOS AIRES,          de Agosto de 2018

|  | Tcnl Carlos Maria Morales Occhi J DPTO INFO – DIR GRL COM INFO. |
| --- | --- |

# Text boxes

V°B°