- OBJETO

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS PARA VIGILANCIA Y OBSERVACION DE ZONAS POCO ACCESIBLES.

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CONDICIONES GENERALES

| NRO | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| 01 | CUADRICÓPTERO, CARGA MINIMA: 1,2 Kg, CANTIDAD DE MOTORES: 4 | Características generales Vehículo Aéreo No Tripulado industrial con cámaras para fotografías y videos aéreos, resistentes al agua y a climas rigurosos, que proporciona información en tiempo real, enfocado en la observación y vigilancia del terreno. Características Adicionales: - Control Remoto profesional con pantalla de 7,85 “para contar con información de telemetría, incluyendo nivel de batería mapa e intensidad de señal, mediante enlace de 2.4 Ghz y 5.8 Ghz con su respectivo cargador. - Tablet 7,9” con software de planificación de vuelo y telemetría GS Pro (preinstalado en Tablet) - Soporte para Tablet. - Capacitación personalizada del producto. - Batería adicional Compuesto por: VANT tipo Matrice 210 Antena de GPS externa Soporte de cámara superior Soporte de cámara inferior Tren de aterrizaje Tarjeta Micro SD de 16 Gb Batería inteligente recargables modelo TB50 de 7660 mAh Cargador de baterías Puerto múltiple para cargar 4 baterías TB50/55 en simultáneo Cable USB con dos puertos A Control remoto profesional con pantalla Garantía 1 año |
| 02 | CAMARAS TERMICAS; TIPO: BINOCULAR MULTIFUNCION | Características generales Cámara digital que combine en un solo producto doble sensor, cámara imagen RGB 4K resolución 12 Mp sensor de 1/1.7" e imagen térmica radiométrica de alta sensibilidad (50 mK) a 640/30 fps o a 336/30 fps. Resolución IR: 336X256 (86.016) Sensibilidad térmica / NETD: < 0,05º Campo de visión: 35º x 27º (9mm) Enfoque: Fijo Resolución: 4K Ultra HD 12MP Salida de video imagen IR Salida de video imagen visible Grabación de imagen IR Grabación de imagen visible Grabación de video IR Entrada de datos GPS Compuesta por: Cámara Térmica tipo Zenmuse XT2 Software FLIR Tools Cámara térmica y visible Radiométrica 336 9mm con gimbal estabilizado Manuales y guías de instalación Garantía 1 año |
| 03 | CAMARA FOTOGRAFICA; OBJETIVO: ZOOM OPTICO, TIPO: GRABACION FORMATO MP4 | Características generales Dimensiones: 152 x 137 x 61 mm Peso: 556 g Zoom digital: 6x Modos de trabajo: capturar, grabar, reproducir Modo de fotografía fija: disparo sencillo, disparo en ráfaga. Modo de exposición: Automático, Manual, Prioridad de obturador, Prioridad de apertura Velocidad de obturador electrónica: 1/30 – 1/6000 S Soporte de PAL/NTSC Formato de foto: JPEG Formato de video: MOV, MP4 Compuesta por: CAMARA RGB TIPO ZENMUSE Z30 SENSOR CMOS, 172.8” LENTE ZOOM OPTICO 30 X GIMBAL Manuales y guías de instalación Garantía 1 año |

| 04 | SISTEMA RESTITUIDOR FOTOGRAMETRICO; TIPO VEHICULO AEREO NO TRIPULADO, CON CONTROL REMOTO, RESOLUCION 20 Mpx | Características generales - Posicionamiento: GPS/GLONASS - Velocidad máxima: 72 km/h - Altura Máxima: 6000 m - Tiempo de vuelo: 30 min - Sensores: 5 - Cámara: 20 MP, sensor CMOS de 1” - Video: 4K - Distancia máxima de transmisión: 7 km - Pantalla integrada: si - Alimentación: Baterías Inteligentes de Polímero de Litio - Hélices: plástico - Gimball: rango de – 90º a + 30º con estabilización en 3 ejes - Frecuencia de funcionamiento: 2400 – 2483 Ghz Compuesto por: Aeronave tipo Phantom 4 PRO Gimball Sistema de detección infrarrojo Sistema de visión Tarjeta Micro SD de 16 Gb Cámara CMOS Baterías Cargador de baterías Cable USB para conexión con aeronave Control remoto profesional con pantalla Capacitación App o software necesario para planificar, supervisar y controlar la trayectoria del VANT. Garantía 1 año |
| --- | --- | --- |
| 04 | Cámara de Video Digital | Características generales - 4K Ultra HD - Video: 4K60 / 2.7 K120 / 1440p120 - Impermeable - Control de voz - Pantalla táctil: 2” - Estabilización de video avanzada - Foto 12 MP / 30 fps Burst - Tecnología Wi Fi + Bluetooth incorporada - Sumergible hasta 10m - Zoom táctil - Tarjeta Micro SD de 32 Gb Compuesto por: Cámara Tipo Go Pro HERO 6 Black Marco Protector Batería recargable Soporte curvo Montaje Plano Hebilla de montaje Cable USB Manual Garantía 1 año |

- REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR

Acompañando la oferta, deben presentarse imágenes y características técnicas.

Que cuenten con la posibilidad de provisión de repuestos o importación de los mismos en caso de necesitarse para el modelo. Autonomía de batería de hasta 1 hora.

La empresa proveedora deberá estar radicada en la República Argentina y contar con una experiencia de 1 año en la comercialización, de vehículos aéreos no tripulados. A efectos de comprobar el conocimiento del producto y su comercialización.

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

- Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 30 (treinta) días corridos.

- Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.

- GARANTÍA

- Los productos estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior a 1 (uno) año a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de 5 (cinco) años para los mismos.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

- ENSAYOS A CONSIDERAR

- Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía debe ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

Tcnl WALTER ALLENDE CIDESO - DIGID

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,       de agosto de 2018.