Ejército Argentino

Dirección General de Comunicaciones e Informática

Fecha: 28 de diciembre de 2017.

ANEXO 3

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Nro 32/DLLO/17

“DISPOSITIVOS DE INFORMATICA PARA DESARROLLOS”.

- CONTENIDO DEL CUERPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA DESARROLLOS”.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

  - RENGLÓN 1: GATEWAY PARA VOZ POR IP (2 FXS).

    - Cantidad: CUARENTA Y OCHO (48)

    - Tipo: Planet.

    - Modelo: VIP-281FS.

    - Cantidad de Puertos: 1 WAN + 4 INTERFACES LAN (Necesarios) +2 FXS.

    - Accesorios: Deberá incluir la respectiva fuente de alimentación

  - RENGLÓN 2: PUNTO  DE ACCESO INALAMBRICO OMNIDIRECCIONAL.

    - Cantidad: NUEVE (09)

    - Tipo: D-Link o UniFi UBIQUITI.

    - Modelo: DAP3520 Air Premier N Dual Band o UAP-AC Outdoor.

    - Antena: debe estar incluida, y debe ser al menos dual (con 2 elementos) teniendo la capacidad de funcionar en el rango de frecuencia de 2.4GHz.

    - Tipo de antena: omnidireccional 9 DBI o superior (es la capacidad mínima que se requiere para satisfacer las exigencias técnicas del centro de comunicaciones de campaña). Se debe incluir el cable de conexión entre el equipo y la antena omnidireccional.

    - Tipo de instalación: para exterior, sobre mástil montado en shelters de comunicaciones.

  - RENGLÓN 3: SWITCH CAPA 2ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS.

    - Cantidad: SEIS (06)

    - Switch para conmutación de tramas Ethernet/ FastEthernet IEEE 802.3i 10Base T / IEEE 802.3u 100BaseTX para Backbone Colapsado con las siguientes características:

      - Administrable.

    - Puertos LAN:

      - VEINTICUATRO (24) interfaces Ethernet/FastEthernet IEEE 802.3i 10Base T / IEEE 802.3u 100BaseTX:.

    - Instalación: El Switch deberá ser rackeable para montaje en Racks estándar de 19”.

      - Deberá incluir DOS (02) orejas de soporte para rack 19”.

      - Cable de alimentación 220 Volt.

  - RENGLÓN 4: SWITCH CAPA 3 ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS.

    - Cantidad: TRES (03)

    - Tipo: CISCO.

    - Modelo: 3560V2.

    - Cantidad de Puertos:24 Ports Gigabit Ethernet + 2 Port UpLink.

    - Programación:Se debe incluir cable de consola RJ45 – DB9.

    - Instalación:El Switch deberá ser rackeable para montaje en Racks estándar de 19”.

      - Deberá incluir DOS (02) orejas de soporte para rack 19”.

      - Cable de alimentación 220 Volt.

  - RENGLÓN 5: UPS RACKEABLE DE 3 KVA CON BANCO DE BATERIA AUXILIAR.

    - Cantidad: SEIS (06)

    - Tipo: APC.

    - Modelo: Smart-UPS XL 3000VA.

    - Modelo Banco de Baterías: SURT192RMXLBP. Se debe incluir el cable de interconexión entre la UPS y el banco de baterías.

    - UN (01) Cable de interconexión entre la UPS y el Banco Auxiliar.

    - UN (01) Cable USB para programación.

    - UN (01) Conector IEC, C20, Macho, Montaje de Cable, Recto, 16A, 250 V AC.

    - UN (01) Conector IEC, C19, Hembra, Montaje de Cable, Recto, 16A, 250 V AC.

    - TRES (03) Cables con conectores 10 Amperes compatibles para la salida de la UPS.

    - Instalación: La UPS deberá ser rackeable para montaje en Racks estándar de 19”.

      - Altura máxima UPS: 3 Unidades de rack (13 cm).

      - Altura máxima Banco Auxiliar: 3 Unidades de rack (13 cm).

  - RENGLÓN 6: UPS RACKEABLE DE 6 KVA CON BANCO DE BATERIA AUXILIAR.

    - Cantidad:TRES (03)

    - Tipo: APC.

    - Modelo: Smart-UPS XL 6000VA.

    - Modelo Banco de Baterías: SUA48XLBP. Se debe incluir el cable de interconexión entre la UPS y el banco de baterías.

    - UN (01) Cable de interconexión entre la UPS y el Banco Auxiliar.

    - UN (01) Cable USB para programación.

    - UN (01) Conector IEC, C20, Macho, Montaje de Cable, Recto, 16A, 250 V AC.

    - UN (01) Conector IEC, C19, Hembra, Montaje de Cable, Recto, 16A, 250 V AC.

    - TRES (03) Cables con conectores 10 Amperes compatibles para la salida de la UPS.

    - Instalación: La UPS deberá ser rackeable para montaje en Racks estándar de 19”.

      - Altura máxima UPS: 3 Unidades de rack (13 cm).

      - Altura máxima Banco Auxiliar: 3 Unidades de rack (13 cm).

  - RENGLÓN 7: ROUTER MODULAR MULTIPROTOCOLO.

    - Cantidad: NUEVE (09)

    - Tipo: CISCO.

    - Modelo: ISR4321-V/K9.

    - IOS: Cisco IOS Software.

    - Interfaces requeridas:

      - Voz:

        - UNA (01) Placa Interface VIC3-4FXS / DID.

        - UNA (01) Placa Interface VIC3-2FXO / DID.

        - UNA (01) Licencia comun unificada (E-Delivery/Paper) para Cisco 4321 (SL-4320-UC-K9)

        - UNA (01)PLACAProcesador digital de voz paquetizada: PVDM4-32 (32 canales g.711 - 24 canales g.726/728 - 16 canales g729)

      - LAN

        - UNA (01) Placa interface EHWIC-4ESG (4 Puertos Gibabit Ethernet 10/100/1000 Switch).

        - DOS (2) Interfaces (2 Puertos Gibabit Ethernet 10/100/1000 Switch) Built-In.

        - UNA (01) Licencia permanente IPBASEK9 (Instalada).

      - WAN:

        - UNA (01) Interface serial Smart Serial HWIC-T1.

        - UN (01) Cable CAB-SS-V35MT.

        - Seguridad: Paquete de Seguridad L-SL-29-SEC-K9.

      - UNA (01) Licencia permanente SECURITYK9 (Instalada).

        - Programación: Se debe incluir cable de consola RJ45 – DB9.

        - Instalación:El Router deberá ser rackeable para montaje en Racks estándar de 19”.

        - Deberá incluir DOS (02) orejas de soporte para rack 19”.

        - Cable de alimentación 220 Volt.

  - RENGLÓN 8: COMPUTADORA RACKEABLE.

    - Cantidad: DIECIOCHO (18)

    - Tipo: AMD

    - Modelo: PHENOM MOD 1746

    - Características técnicas:

      - AMD4100-DDR3 4GB.

      - 500 GB Disco Rígido.

      - Lecto Grabadora de DVD.

      - CUATRO (4) Entradas USB en la parte posterior y 2 entradas USB en la parte frontal

      - UNA (1) Entrada puerto COM.

      - Cable de Alimentación 220VCC.

    - Periféricos:

      - Kit Teclado Mouse Inalambrico Wireless USB Mouse óptico USB, compuesto por:

        - UN (01) Teclado inalámbrico compacto (corto), Español.

        - UN (01) Mouse inalámbrico.

        - UN (01) Receptor inalámbrico USB.

        - TRES (03) pilas triple AAA.

        - DOS (02) Pilas doble AA.

    - Drivers: Se debe incluir DVD completo con los Drivers de todos los componentes del CPU.

    - Instalación en rack de 19”.

    - Altura máxima CUATRO (4) unidades de rack.

  - RENGLÓN 9: EQUIPO INALÁMBRICO PUNTO A PUNTO PARA EXTERIOR CON ANTENA DIRECCIONAL.

    - Cantidad: SEIS (06)

    - Modelo de referencia:

Equipo (estación base): Ubiquiti Networks NanoBean M5.

Antena: RD-5G-30-LW.

      - ESTACIÓN BASE

        - Banda de trabajo: 5GHz.

        - Interfaz de red: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface.

        - Deberá cumplir con la norma: RoHS.

        - Potencia de Transmisión: 25dBm (mínimo).

        - Sensibilidad del receptor: -94dBm (mínimo).

        - Antena: externa, deberá disponer de conectores SMA Hembra.

        - Throughput TCP/IP: 150Mbps o mejor.

        - Consumo máximo: 8W.

        - Fuente alimentación: 24V, 1A (24 Watts).

        - Alimentación: POE, 24V, 1A (24 Watts).

        - Temperatura de operación (rango): al menos de -30C to 75C.

        - Peso: no mayor que 0.7 kg.

      - ANTENA DIRECCIONAL PARA ESTACIÓN BASE

        - Rango de Frecuencia: 4.9-5.90GHz.

        - Ganancia: 28.0-30-25dBi.

        - Polarización: Dual Lineal.

        - Aislamiento de polaridad: 35 dBi (mínimo).

        - Máximo VSWR: 1.4:1.

        - Angulo de Apertura Horizontal (a -6dB): 5 grados.

        - Angulo de Apertura Vertical (a -6dB): 5 grados.

        - Apertura en Elevación (a -6dB): 5 grados.

        - Downtilt Eléctrico: -34 dB.

        - Especificación ETSI: EN 302 326 DN2.

        - Dimensiones: no mayor que 700 mm de diámetro.

        - Peso: 9.8kg.

        - Resistencia al viento: al menos 200 km/h (120 mph).

  - RENGLÓN 10:MODEM BRIDGE PARA CONECTIVIDAD PUNTO A PUNTO HDSL.

    - Cantidad: SETENTA Y DOS (72)

    - Puertos:

      - CUATRO (04) Puertos Jack RJ-45 (10/100Base-TX), Auto -Negociación and Auto-MDI/MDI-X.

      - UN (01) Puerto LineJack RJ-11.

      - Funcionalidades: perfiles de objetivo seleccionables 17a / 30a - modo de objetivo seleccionable SNR mode

    - Codificación: VDSL-DMT

      - ITU-T G.993.1 VDSL

      - ITU-T G.997.1

      - ITU-T G.993.2 VDSL2 (Soporta perfil 17a/30a)

    - Cableado:

      - Ethernet:

        - 10Base-T: 2-pair UTP Cat.3,4,5 hasta 100m (328 pies).

        - 100Base-TX: 2-pair UTP Cat.5, hasta 100m (328 pies).

      - VDSL:

        - Par trenzado telefónico (AWG24 o mejor) hasta 1.4km.

        - Velocidad de transmisión (Downstream / Upstream):

          - Perfil 17a:300m -> 99/70Mbps - 400m -> 99/60Mbps - 600m -> 90/45Mbps - 800m -> 50/28Mbps - 1000m -> 40/12Mbps - 1200m -> 20/7Mbps - 1400m -> 20/4Mbps.

          - Perfil 30a:300m -> 100/100Mbps - 400m -> 90/90Mbps - 600m -> 69/55Mbps - 800m -> 48/9Mbps.

        - Características ambientales de operación:

          - Rango de temperatura: superior a 0 - 50 °C.

          - Rango de humedad relativa: superior a 10 - 90%.

    - Throughput (paquetes por segundo): 0.59Mpps.

    - Control de flujo: Back pressure para half dúplex / IEEE 802.3x Pause Frame para full dúplex.

    - Estándares:

    - IEEE 802.3 10Base-T

    - IEEE 802.3u 100Base-TX

    - ITU-T

    - G.993.1 (VDSL)

    - G.997.1

    - G.993.2 VDSL2 (Perfil 17a/30a)

  - RENGLÓN 11: ENLACE DE RADIO TRANSCEPTOR DE MICROONDAS“CAMBIUM PTP 650” COMPUESTO POR UN EQUIPO EN CADA EXTREMO, ES DECIR, DOS (2) EQUIPOS TERMINALES.

    - Cantidad: SEIS (06) PARES

    - Compatible con Cambium PTP 650 existentes en la Fuerza.

    - UN (01) Manual de usuario.

    - DOS (02) Licencias IMPRESAS una por cada antena.

    - DOS (02) Fuentes de alimentación Power Inyección (PIDU).

    - DOS (02) Cables de alimentación para cada Power Inyección (PIDU).

    - Throughput: Variable dinámicamente hasta 100 Mbps a nivel Ethernet, para un canal de ancho de banda de 10 MHz.

    - Banda de operación: 4.9 GHz – 6.05 GHz

    - Ancho de banda del canal: configurable entre 5 y 10 MHz.

    - Selección de canal a través de “by-DSO” (Optimización Dinámica del Espectro), adaptándose continuamente para evitar interferencias.

    - Alcance aproximado con línea de vista de hasta: 40 Km.

    - Transmisión en diversidad MIMO (Recepciones múltiples, transmisiones múltiples).

    - Modulación: dinámica adaptable entre BPSK y 256 QAM.

    - Corrección de errores tipo  FEC.

    - Esquema Duplex: por División de Tiempo (TDD) fijo y simétrico.

    - Latencia: menor a 3 ms promedio en cada dirección.

    - Potencia de salida del transmisor: 27dBm máximos a BPSK y 23dBm máximos a 256 QAM.

    - Sensibilidad del receptor: -98 dBm para un canal de 5MHz.

    - Encripción: FIPS-197 compatible con AES 128-bit.

    - Alimentación: 90 a 240 VAC.

    - Antena Integrada.

    - Ganancia de antena: al menos 18 dBi.

    - Interfaces: 10BASE-T / 100BASE-T (RJ-45).

    - Protocolos soportados: IEEE 802.3

    - Administración: por página web y SNMP v1/v2.

    - Conexionado entre la unidad Interna (IDU) y la unidad externa (ODU): mayor o igual a los 95 m con cable UTP Cat 5-e.

    - Dimensiones máximas de la unidad exterior:

      - Ancho: 380 mm.

      - Alto: 380 mm.

      - Profundidad: 100 mm.

    - Resistencia al viento de la unidad exterior: mayor o igual a los 300 Km/h.

    - Peso de la unidad exterior: menor o igual a 5,50 Kg incluyendo los soportes.

    - Temperatura de trabajo: mejor que de -40ºC a +60°C.

    - Condiciones Estancas: al menos deberá contar con IP66 e IP67.

  - REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

    - CONSIDERACIONES ESPECIALES.

      - CESP-001

        - Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fabrica).

        - Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.

        - Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220.

        - Para las impresoras se aceptará circuito de doble aislación y/o doble protección, así como también fuente de alimentación externa.

        - Se podrán  adjuntar folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de estos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

        - La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

      - Pruebas y Comprobaciones

        - El oferente deberá poner a disposición del Organismo Contratante, cuando este lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance.

        - Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte del Organismo Contratante y se realizarán de acuerdo con un reglamento que se adjuntará a la notificación a la Empresa para la presentación del equipo. El material necesario para la misma será facilitado sin cargo por el Oferente.

        - La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre el Organismo Contratante y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la apertura de las ofertas. Con tal fin el oferente deberá disponer de los elementos ofrecidos a las 48 hs. contadas a partir de su notificación por parte del Organismo Contratante.

        - No se aceptará probar equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta.

      - Instalación

        - Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

          - Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

          - Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

          - Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

          - Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía.

      - Documentos que Definen la Elegibilidad y Calificación del Licitante.  CESP-005

        - Con el fin de acreditar que es elegible para participar en la licitación y que esta calificado para cumplir el contrato si su oferta fuese aceptada, el Licitante deberá presentar la siguiente documentación:

          - Declaración Jurada con el compromiso de mantener en Buenos Aires, Argentina, la capacidad técnica y el equipamiento suficientes para suministrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de existencia de repuestos y de garantía por un período mínimo de DOCE (12) meses a partir de la entrega de los bienes.

          - Los licitantes de equipos PC y servidores deberán presentar la Certificación de Seguridad Eléctrica de sus productos, según se indica en la Resolución 92/1998 (Secretaria de Industria, Comercio y Minería) y modificatorias. En caso de tratarse de productos exceptuados por la Resolución 76/2002 (Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor), se deberán presentar certificados IEC de cumplimiento con normas de seguridad eléctrica y los reportes de prueba que avalen dichos certificados.

        - En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario originales correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés.

    - ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

      - Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos aquellos cables, conectores o componentes menores que resulten necesarios para lograr el adecuado funcionamiento del equipamiento.

      - Deberá agregarse en la oferta la respectiva descripción completa del material ofertado, especificando todas las características técnicas, parámetros y valores considerados, marcas, modelos del equipamiento según posibles versiones o modelos e industria de origen, con el grado de detalle necesario que permita la correcta interpretación y evaluación técnica de la oferta.

      - Cada equipo deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales técnicos y de usuario, que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

      - Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y en idioma castellano.

    - GARANTÍA

      - Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación, por el término de DOCE (12) meses corridos a partir de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición del bien, según el caso.

      - Los costos que demande la reparación o reposición del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario.

      - El material que deba ser reparado o repuesto como resultado de la aplicación de la garantía técnica deberá encontrarse operativo y en poder del Ejército Argentino en un plazo no mayor de QUINCE (15) días corridos a partir de la fecha de comunicación fehaciente del reclamo a la empresa contratista.

      - El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la mencionada comunicación, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.

    - ENVASES, MARCACION, ROTULADO Y EMBALAJE.

      - Los equipos se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

      - Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

      - Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

      - La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

      - El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso de que se intente su remoción o reemplazo.

      - En el rótulo se deberá consignar:

      - Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

      - Destino: EJERCITO ARGENTINO – BATALLON DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 601 – Camino CENTENARIO y GÜEMES – CITY BELL – Provincia de BUENOS AIRES.

      - Denominación del Efecto o de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.

      - Identificación, Número de parte, Fabricante de origen y Número de Efecto: que permitan la determinación de la pieza o componente.

      - Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez más de un componente, éstos deberán estar separados y rotulados de manera similar hasta la aquí descrita, de manera que permita su almacenamiento en estantería conservando una forma de identificación.

    - INSPECCION, RECEPCION, PRUEBAS Y ENSAYOS A CONSIDERAR:

      - La totalidad de los equipos adjudicados que se suministren conforme a lo requerido en esta Especificación Técnica, serán inspeccionados para verificar su funcionamiento y la correspondencia y cumplimiento de los valores de los parámetros requeridos y ofrecidos, bajo un protocolo de prueba y ensayo, que propondrá el Adjudicatario a satisfacción del Ejército Argentino.

      - Una vez recibido el material en destino se procederá, por parte del personal de la DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA, a realizar las pruebas en las instalaciones del Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 del Ejército Argentino

      - Ejecutadas las pruebas sobre la totalidad del material y, habiéndose aprobado las mismas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva; caso contrario se devolverán al adjudicatario los equipos que no hayan superado las pruebas y no se emitirá el Acta de Recepción Definitiva.

      - El adjudicatario o su representante legal, deberá presenciar en destino el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de aceptación: actividades que, de resultar exitosas, permitirán materializar la recepción definitiva.

      - Las tareas profesionales y los trámites administrativos referidos a las habilitaciones, autorizaciones u otras gestiones conforme a las reglas del arte y a la normativa vigente que deba realizar la Adjudicataria en cumplimiento de sus obligaciones, derivadas del presente acto, quedan comprendidas en el plazo de entrega.

      - Todo gasto ocasionado de fletes, acarreos y descargas correrá por cuenta del adjudicatario.

    - SERVICIO DE POSTVENTA

      - El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionados con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

      - Este servicio será en idioma español, telefónico sin costo para el organismo contratante y por correo electrónico.

Teniente Coronel ANDRES HORACIO REVETRIA

J Div Inves Dllo - Dpto Dllo - Dir Grl Com Info