- OBJETO

Establecer las Especificaciones Técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la “ADQUISICIÓN DE ANTENAS DIPOLO PORTÁTILES PARA EQUIPAMIENTO HARRIS HF”.

2.  	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES

a. Los equipos requeridos deberán asegurar compatibilidad total en todos sus modos de transmisión con los equipos que actualmente posee la Fuerza.

b. Los equipos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinua.

c. Condiciones Exigidas:

1) Operativas: Dado que la presente ET define características técnicas de equipamiento 	    para completar las redes ya existentes, los equipos a proveer deberán mantener com-	    patibilidad total con los que se encuentran en servicio en las citadas redes, a los efec-	    tos de asegurar la característica de redes seguras en todos los modos.

2) Logística: A los efectos de unificar y simplificar el canal de mantenimiento, los equi-	    pos deberán asegurar total y directo intercambio de las principales partes constituti-   	    vas, con los equipos de dotación que operan las Redes Radioeléctricas Comando Se-	    guras de HF del Sistema de Comunicaciones de Inteligencia de la Fuerza.

- DETALLE DEL MATERIAL A ADQUIRIR

| Nro | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| 01 | ANTENA DIPOLO PORTÁTIL EN ABANICO |
| 02 | ANTENA PORTÁTIL DE DIPOLOS CRUZADOS |

- CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LAS ANTENAS DIPOLO PORTÁTILES COMPATIBLES CON EL EQUIPAMIENTO HARRIS HF

  - Deberán ser de construcción robusta, especialmente adecuados para trabajar a la intemperie en condiciones climáticas desfavorables.

  - Deberán ser compatibles con Equipamiento de Comunicación Harris RF-5800 MP

  - Deberán ser de despliegue rápido para comunicaciones NVIS.

  - Deberán ser livianas y portátiles

  - Su diseño deberá cumplir con MIL-SPEC

  - Deberán contar con elementos radiantes recubiertos en Nylon con extensiones en Kevlar

g.   Especificaciones técnicas:

1) Antena Dipolo Portátil en Abanico:

- Rango de frecuencia: De 1,6 a 30 MHz con acoplador de antena

- Capacidad de potencia RF: 1000 Watts PEP o promedio

- Impedancia de entrada: Compatible con acopladores RF-382  o RF-2601o RF-5382

- Polarización: configuración de dipolo en abanico: horizontal para onda ionosférica de corto y mediano rango; configuración de monopolo cargado “a tope”: vertical para la onda de superficie o de onda ionosférica de largo alcance.

- Ganancia: 0 a 6 dBi dependiendo de las condiciones terrestres y frecuencia

- Vibración, Inmersión: Conforme a las normas MIL-STD

- Temperatura de operación: -40ºC a +50ºC o mejor.

- Humedad relativa: 0 a 90%  o mejor.

- Conector RF: las terminales de cable de línea de alimentación deberán conectarse directamente al acoplador RF-382 o RF-2601 o RF-5382

- Tiempo de instalación: de 10 a 30 minutos para dos personas

- Opciones de configuración: como un monopolo de carga a tope para onda de superficie de corto alcance y onda ionosférica de largo alcance

- Deberá incluir: línea de transmisión y soga.

2) Antena Portátil  de Dipolos Cruzados

- Rango de frecuencia: De 2 a 30 MHz con acoplador de antena

- Capacidad de potencia RF: 400 Watts

- Impedancia de entrada: Compatible con el acoplador interno del radio RF-5800H y del acoplador de antena RF-382A o del RF-5382

- Polarización: Horizontal. Vertical si se usa con la opción de kit de conversión de monopolo.

- Ganancia: hasta 7.5dBi

- Vibración, Inmersión: Conforme a las normas MIL-STD

- Temperatura de operación: -40ºC a +50ºC o mejor.

- Humedad relativa: 0 a 90%  o mejor.

- Conector RF: Alimentación lateral con tuerca mariposa

- Tiempo de instalación: de 5 a 15 minutos para dos personas

- Opciones: Kit de conversión de monopolo y  placa de montaje para superficie plana.

- Deberá incluir: bolsa y accesorios de montaje

5.  COMPOSICIÓN BÁSICA DEL EQUIPO

- Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por provistos e incluidos en la oferta todos los componentes menores que resulten necesarios para lograr el adecuado funcionamiento del efecto.

- Teniendo en cuenta que estos equipos funcionarán en distintos elementos de la Fuerza, cada equipo deberá entregarse con su correspondiente juego completo de manuales técnicos

en idioma español, que comprendan a la instalación, configuración, operación y mantenimiento.

- Deberá agregarse en la oferta, la respectiva descripción completa del material ofertado, especificando todas las características técnicas, parámetros, valores considerados y componentes del equipo requerido, con el grado de detalle necesario, que permita determinar el cumplimiento de lo establecido en la presente ET.

6.   ENVASES, EMBALAJES, ROTULADO Y MARCACIÓN

    - Los equipos se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

    - Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

    - Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

    - La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

    - El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destinarse en caso que intente su remoción o reemplazo.

En el rótulo se deberá consignar:

- Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del

producto.

- Destino: EJERCITO ARGENTINO – BATALLON APOYO DE INTELIGENCIA- CAMPO DE MAYO

- Identificación, Número de parte, Fabricante de origen y número de Efecto: que permi-	  tan la determinación de la pieza o componente.

- Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su 	  vez más de un componente, estos deberán estar separados y rotulados de manera simi-	  lar hasta aquí descripta, de manera que permita su almacenamiento en estantería con-	  servando una forma de identificación.

7.  INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN

  - La totalidad de los equipos adjudicados que se suministren conforme a lo requerido en la presente ET, serán inspeccionados para verificar los valores de los parámetros ofrecidos y establecidos.

  - Una vez recibido el material en destino se procederá, por parte del personal de la DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA a labrar el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, a realizar las pruebas en las instalaciones del Batallón Apoyo de Inteligencia del Ejército Argentino.

  - El adjudicatario o su representante legal, deberá presenciar en destino el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado

8. GARANTÍA TÉCNICA

a. Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen

funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación, por el término de VEINTICUA-	       TRO (24) meses corridos a partir de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudi-	       catario, la reparación o reposición del bien, según el caso.

b. Los costos que demande la reparación o reposición del bien cuando correspondiera la apli-	       cación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o 	       fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario.

c. El material que deba ser reparado o repuesto como resultado se la aplicación de la garantía 	       técnica deberá encontrarse operativo y en poder del Organismo Contratante en un plazo no 	       mayor de 60 (sesenta) días corridos a partir de la fecha de comunicación fehaciente del re-	       clamo a la empresa contratista.

d. El plazo de garantía se suspenderá automáticamente a partir de la Mencionada comunica-	       ción, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.

C.A. de Buenos Aires,      de junio de 2016.

| DIR GRL ICIA DPTO DLLO |  |  |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Coronel VICTOR HUGO PEREZ

DIR ICIA FUN – DIR GRL ICIA – EMGE