| Ejército Argentino Dirección General de Inteligencia | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Fojas: 1 - 6 |
| --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO RADIO TRANSCEPTOR DE MICROONDAS |
| ET Nro: 09/ DGI /16 | Fecha: de junio de 2016. |
| ANEXOS: ANEXO 1: Envases y Embalaje. Marcación y Rotulado. ANEXO 2: Inspección y Recepción. Pruebas y ensayos a considerar. |

# OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la “ADQUISICIÓN DE EQUIPO RADIO TRANSCEPTOR DE MICROONDAS”:

# DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión receptora de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los  materiales objeto  de las presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: Es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

# DETALLE DEL MATERIAL A ADQUIRIR

| Nro Ord | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| 1 | EQUIPO RADIO TRANSCEPTOR DE MICROONDAS INTEGRADO |
| 2 | EQUIPO RADIO TRANSCEPTOR DE MICROONDAS CONECTORIZADO |

# REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS.

  - CARACTERISTICAS GENERALES  DE LOS EQUIPOS RADIO TRANSCEPTOR

    - A modo aclaratorio, deberá considerar un “EQUIPO RADIO TRANSCEPTOR DE MICROONDAS” como un enlace compuesto por un equipo en cada extremo, es decir, DOS equipos.

    - Los equipos deben ser adecuados para ser montados sobre mástiles telescópicos existentes sobre un vehículo todo terreno, en condiciones de operar en todo el ámbito del Territorio Nacional.

    - Deberán ser de construcción robusta, especialmente adecuados para trabajar a la intemperie en condiciones climáticas desfavorables.

    - Deberán contar con un encastre de quita y pon adecuado para ser ajustado sobre un caño soporte de 40 (cuarenta) mm de diámetro.

  - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE RADIO

    - Compatible con Cambium PTP 650 existentes en la Fuerza.

    - Throughput: Variable dinámicamente hasta 100 Mbps a nivel Ethernet, para un canal de ancho de banda de 10 MHz.

    - Banda de operación: 4.9 GHz – 6.05 GHz

    - Ancho de banda del canal: configurable entre 5 y 10 MHz.

    - Selección de canal a través de “by-DSO” (Optimización Dinámica del Espectro), adaptándose continuamente para evitar interferencias.

    - Alcance aproximado con línea de vista de hasta: 200 Km

    - Transmisión en diversidad MIMO (Recepciones múltiples, transmisiones múltiples).

    - Modulación: dinámica adaptable entre BPSK y 256 QAM

    - Corrección de errores tipo  FEC

    - Esquema Duplex: por División de Tiempo (TDD) fijo y simétrico.

    - Latencia: menor a 3 ms promedio en cada dirección

    - Potencia de salida del transmisor: 27dBm máximos a BPSK y 23dBm máximos a 256 QAM

    - Sensibilidad del receptor: -98 dBm para un canal de 5MHz

    - Encripción: FIPS-197 compatible con AES 128-bit.

    - Alimentación: 90 a 240 VAC

    - Antena Integrada

    - Ganancia de antena: al menos 18 dBi

    - Interfaces: 10BASE-T / 100BASE-T (RJ-45)

    - Protocolos soportados: IEEE 802.3

    - Administración: por página web y SNMP v1/v2.

    - Conexionado entre la unidad Interna (IDU) y la unidad externa (ODU): mayor o igual a los 95 m con cable UTP Cat 5-e

    - Dimensiones máximas de la unidad exterior:

      - ancho: 380 mm.

      - Alto: 380 mm.

      - Profundidad: 100 mm.

    - Peso de la unidad exterior: menor o igual a 5,50 Kg incluyendo los soportes.

    - Resistencia al viento de la unidad exterior: mayor o igual a los 300 Km/h

    - Temperatura de trabajo: mejor que de -40ºC a +60°C

    - Condiciones Estancas: al menos deberá contar con IP66 e IP67

  - ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

    - Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos los componentes menores que resulten necesarios para lograr la adecuada instalación y puesta en funcionamiento de cada uno de los equipos, teniendo en cuenta especialmente:

      - El cable UTP conectorizado, recomendado por el fabricante, de una longitud mínima de 95 metros, para conectar la ODU con la IDU.

      - Los herrajes y dispositivos de montaje de la unidad exterior (ODU) e interior (IDU).

    - Cada equipo deberá entregarse con su correspondiente juego completo de manuales técnicos de instalación, programación, operación y mantenimiento, en soporte digital o papel.

- EXIGENCIAS A LOS OFERENTES

- Las ofertas serán acompañadas de folletos técnicos del fabricante con la marca y el modelo (preferentemente en español), que permitan, en el proceso de análisis que realiza la comisión evaluadora, comparar los efectos ofrecidos con las especificaciones operativas y técnicas del presente documento.

- Se deberá especificar el origen de fabricación de los mismos.

- Los elementos que se solicitan serán nuevos, originales de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

- Quedan incluidos dentro de la provisión de los equipos, los protectores gaseosos y demás accesorios recomendados por el fabricante en los manuales de instalación correspondientes.

- Deberá agregarse a la oferta la respectiva descripción completa del material ofertado, especificando todas las características técnicas, parámetros y valores considerados, marcas y modelos del equipamiento involucrado e industria de origen; con el grado de detalle necesario para que permita la correcta interpretación y evaluación técnica de la oferta.

- GARANTÍA

- El equipo estará amparado por una garantía contra defecto del material o fabricación, otorgada por el fabricante, por un período no inferior a UN (1) año, a partir de la recepción definitiva del mismo.

- Los cargos de mantenimiento correctivo se considerarán incluidos en la oferta.

- Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, supervisión técnica de los subsistemas y todo otro elemento o tarea que garanticen el correcto funcionamiento por el lapso de un año.

- En caso de fallas del equipamiento entregado durante el período de garantía la Contratista se compromete a la reposición al servicio o reemplazo del equipamiento provisto en un tiempo no mayor a QUINCE (15) días corridos, contados a partir de efectuado y notificado el reclamo por escrito por parte del Organismo Contratante.

- Envase y Embalaje

Los accesorios y partes componentes se entregarán dentro del embalaje o en el envase original utilizado por el fabricante.

- Marcación y Rotulado

  - Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en un lugar visible y en formato legible.

  - La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser indelebles e inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

  - El adhesivo de los rótulos debe sostener al mismo, incluso bajo operaciones de manipulación.

  - En el rótulo se deberá consignar:

    - Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

    - Destino: Ejército Argentino.

    - Denominación del Efecto de la Lista de Empaque: que está contenido en el embalaje.

    - Identificación, Número de pieza y Fabricante de origen.

    - Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez más de un componente, éstos deberán estar separados y rotulados de manera similar hasta la aquí descripta, de manera que permita su almacenamiento en estantería conservando una forma de identificación.

    - Nro de orden de compra.

- NORMAS E INSPECCIÓN, PRUEBA Y RECEPCIÓN

- Normas

Se deberá considerar normas y planos del fabricante de los efectos y/o accesorios.

- Inspección y recepción

  - Lugar de Entrega: Batallón Apoyo de Inteligencia, calle Rawson S/N, Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires.

  - La Comisión Receptora del Ejército (CRE) inspeccionará y probará el 100% de los efectos entregados por el Adjudicatario, en cantidad y calidad de acuerdo a lo indicado en la Orden de Compra y la presente Especificación Técnica, antes de su recepción definitiva.

  - No se aceptará material usado ni reacondicionado.

  - Deberá entregarse Certificado de Calidad extendido por el fabricante.

  - Los gastos ocasionados de un eventual rechazo, estarán a cargo del adjudicatario.

# Text boxes

Coronel VICTOR HUGO PEREZ

DIR ICIA FUN- DIR GRL ICIA - EMGE

Coronel VICTOR HUGO PEREZ

DIR ICIA FUN- DIR GRL ICIA - EMGE

ANEXO 1: Envases, Marcación, Rotulado y Embalaje

Coronel VICTOR HUGO PEREZ

DIR ICIA FUN- DIR GRL ICIA - EMGE

ANEXO 2: Inspección y recepción. Pruebas y ensayos a considerar.