| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 7 |
| --- | --- | --- |
| REPARACIÓN DE CARROS DE TRANSPORTE DE GRUPO ELECTRÓGENO - AR |
| ET Nro.: 36/DLLO/15 | Fecha: de mayo de 2015 |
| NNE: A ASIGNAR | INE: A ASIGNAR |
| Documento Agregados: Sin agregados. |

- CONTENIDO DEL CUERPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - OBJETO

    - Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la reparación de “Carros de transporte de Grupo Electrógeno - AR”.

  - GENERALIDADES

      - La prestación consiste en la reparación y reacondicionamiento integral de los carros de transporte de grupo electrógeno AR pertenecientes al Ejército Argentino según los detalles señalados más abajo. Todas las cantidades consignadas en las características técnicas corresponden a cada uno de los carros.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - Reparación y reacondicionamiento de tren rodante.

      - Reacondicionamiento a nuevo de las DOS (2) masas de rueda.

      - Reemplazo de CUATRO (4) rulemanes.

      - Reemplazo de DOS (2) de puntas de eje.

      - Reemplazo de TRES (3) neumáticos de 7.00 / 16 con pisada militar profunda, según la Figura 1.

      - Reacondicionamiento de TRES (3) llantas de hierro de 7.00 / 16, según la Figura 1.

Figura 1- Modelo llanta y cubierta

  - Sistema de acople tipo lanza.

      - Reparación de UNA (1) lanza de remolque con soporte de rueda de auxilio similar a la mostrada en la Figura 2.

Figura 2- Modelo lanza de acople

      - Modificación de la argolla de remolque para contar con “regulación de altura” similar a la mostrada en la Figura 3.

La “regulación de altura” es indispensable debido que el carro AR puede ser trasportado por vehículos de distinta altura (Ford F-350 y VUG Unimog).

Figura 3- Argolla de remolque

    - Reparación de DOS (2) cadenas de seguridad para lanza remolque con gancho similar al mostrado en la Figura 5.

    - Reparación de UN (1) soporte con tuerca de sujeción para la rueda de auxilio.

    - Reparación de DOS (2) soportes de bidón de combustible con correa de ajuste.

    - Reparación de DOS (2) carretes metálicos para transporte de cable eléctrico, incluyendo sus soportes con perno de seguridad.

  - Sistema eléctrico y señalización

    - Instalación de cableado completo nuevo para tres funciones (luz de posición, freno y giros) en cada carro.

    - Instalación de DOS (2) grupos ópticos de tres funciones (luz de posición, freno y giros) en cada carro.

    - Conexión de UN (1) conector macho de aluminio de 5 pines en la punta de la lanza con cableado suficiente para alcanzar al vehículo. El conector hembra de aluminio de 5 pines para chasis deberá estar incluido.

Figura 4- Conectores eléctricos

    - Reemplazo de CUATRO (4) ojos de gato (2 colocados en los laterales y 2 colocados en la compuerta trasera) según lo mostrado en la Figura 5.

Figura 5- Ojos de gato

  - Sistema de apoyo

    - Reparación de DOS (2) patas regulables traseras con perno de fijación y cadenilla de seguridad.

    - Reparación de UNA (1) pata rebatible delantera con perno de fijación y cadenilla de seguridad.

    - Reparación de DOS (2) soportes para zapata de madera montadas sobre cada guardabarros.

    - Reparación de DOS (2) zapatas de madera con cadena de fijación montadas sobre cada guardabarros según lo mostrado la Figura 6

Figura 6- Apoyos

  - Pintado de carrocería.

    - Impresión de DOS (2) manos de pintura verde sintética base mate IRAM DEF D 10-54 - COLOR 01 - 3 - 260 VERDE CLARO.

Figura 7- Carro AR a reparar

Figura 8- Modelo terminado

- GARANTÍA

  - La garantía comprenderá actividades correctivas para todo el equipamiento provisto, por el lapso de UN (1) año a partir del momento de la recepción y aceptación de los mismos.

  - Los cargos de mantenimiento correctivo se considerarán incluidos en la oferta.

  - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, supervisión técnica y todo otro elemento o tarea que garanticen el correcto funcionamiento por el lapso de un año.

  - Una vez terminada la garantía, el adjudicatario se comprometerá a garantizar el suministro de los repuestos necesarios para el mantenimiento por un plazo de 5 (cinco) años, a los precios de plaza en el momento de la solicitud.

- ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

  - Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos los componentes menores que resulten necesarios para lograr la adecuada instalación y puesta en funcionamiento del equipo.

  - Teniendo en cuenta que esta unidad funcionará en distintos elementos de la Fuerza, deberá entregarse con su correspondiente juego completo de manuales técnicos en idioma castellano, que comprendan a la instalación, configuración, operación y mantenimiento.

  - El oferente deberá presentar  memoria técnica descriptiva completa de la solución, consignando marca y modelo precisos de los materiales a utilizar, para la correcta evaluación de la oferta, no debiendo colocarse folletos ilustrativos.

  - Asimismo y para completar la descripción del equipamiento,  se podrá hacer referencia al enlace del sitio web de los fabricantes.

Toda información relacionada al sistema y sus componentes constitutivos a proveer, incluidos en la oferta, DEBERÁ SER REDACTADA INDEFECTIBLEMENTE EN IDIOMA NACIONAL, SIENDO RECHAZADAS LAS OFERTAS QUE CONTUVIERAN DOCUMENTOS O FOLLETOS REDACTADOS EN IDIOMA EXTRANJERO, SALVO QUE LOS MISMOS ESTÉN TRADUCIDOS A IDIOMA NACIONAL POR TRADUCTOR PÚBLICO MATRICULADO. ASIMISMO SERÁN RECHAZADAS LAS OFERTAS QUE CONTENGAN CUALQUIER TIPO DE CONDICIONANTES A ESTAS ESPECIFICACIONES (COMO POR EJEMPLO LAS QUE EXPRESARAN “ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO”, U OTRAS DE CARÁCTER SIMILAR). En tales casos la oferta será desestimada sin poder subsanarse con posterioridad a la apertura.

- SERVICIO DE POSTVENTA

  - El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionado con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

  - Este servicio será en idioma español, telefónico sin costo para el organismo contratante y por correo electrónico.

- INSPECCION DE RECEPCION

  - La totalidad de los dispositivos que se suministren conforme a lo requerido en la presente ET, serán inspeccionados para verificar la correspondencia y cumplimiento de los valores de los parámetros requeridos y ofrecidos.

  - El adjudicatario, deberá presenciar el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de aceptación; actividades que de resultar exitosas, permitirán materializar la recepción definitiva.