| Ejército Argentino Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 | ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 15 |
| --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES, PARA MANTENIMIENTO DE ELECTRÓNICA DEL SUBSISTEMA DE COMUNICACIONES DE CAMPAÑA DEL EJÉRCITO ARGENTINO. |
| ET Nro: 17/MANT/17 | Fecha: de noviembre de 2017 |
| Documentos Agregados: Sin documentos agregados. |

- Objeto

  - Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisición de REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES, PARA MANTENIMIENTO DE ELECTRÓNICA DEL SUBSISTEMA DE COMUNICACIONES DE CAMPAÑA DEL EJERCITO ARGENTINO, incluyendo su reemplazo dentro del periodo de garantía, plazos, lugar de entrega y demás condiciones generales y particulares.

- CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:

  - RENGLÓN 1: KIT DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO RADIO

SERIE SEL 180/190 .

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOBINA CHOQUE DE RF 47 µh | AXIAL | 25 |
| 2 | CIRCUITO INTEGRADO MI-6611A-9 | ENCAPSULADO DIP 16P | 12 |
| 3 | CIRCUITA INTEGRADO CA3083K9544 | DOBLE AMPLIF OP, NORMAS MIL-STD-833, ENCAPSULADO METALICO | 12 |
| 4 | CICUITO INTEGRADO LM723CH | REGULADOR DE TENSION VARIABLE 2v a 37v 0,15A. ENCAPSULADO H10C, METALICO DE 10 PINES | 12 |
| 5 | CIRCUITO INTEGRADO LM747CH | DOBLE AMPLIF OP, NORMAS MIL-STD-833, ENCAPSULADO METALICO H10C | 12 |
| 6 | CIRCUITO INTEGRADO SAA1027 | ENCAPSULADO PLASTICO DE 16 PINES | 12 |
| 7 | CIRCUITO INTEGRADO TDA1410 | AMPLIFICADOR VERTICAL, ENCAPSULADO PLASTICO 5 PINES PENTAWATT® | 12 |
| 8 | DIODO SUPRESOR DE TRANSITORIOS | BZW8624R | 12 |
| 9 | DIODO IR79 | SWITCHING DE CORTE RAPIDO, Vrrm 60v, If 3000mA, Ifrm 6000mA, Ptot 3500mw, ENCAPSULADO DO35 | 12 |
| 10 | INTERRUPTOR TERMICO IG1-P10 | UNIPOLAR. 50 VCC, 15 A. P/N:2-5700-IG1-P10 | 12 |
| 11 | PICO FUSIBLE 1 A | 125v, NO REGENERATIVO, AXIAL | 25 |
| 12 | PICO FUSIBLE 3 A | 125v, NO REGENERATIVO, AXIAL | 25 |
| 13 | PICO FUSIBLE 5 A | 125v, NO REGENERATIVO, AXIAL | 25 |
| 14 | TRANSISTOR PT9700 | NPN, Vcbo 45v, Vceo 25v, Vebo 3,5v, Ic 2A, Ptot 31,8w. ENCAPSULADO .280 4L STUD | 7 |
| 15 | TRANSISTOR 2N6080 | AMPLIF VHF NPN, Vcbo 36v, Vceo 18v, Ic 1A, Ptot 12w. ENCAPSULADO SOT-48 | 7 |
| 16 | TRANSISTOR BLY91 | NPN, Vcbo 65v, Vceo 46v, Vebo 4v, Ic 750mA, Ptot 17,5w. ENCAPSULADO SOT-48 | 7 |
| 17 | TRANSISTOR BLY94 | NPN, Vcbo 65v, Vceo 36v, Ic 12A, Ptot 50w. ENCAPSULADO SOT-55 | 7 |
| 18 | TRANSISTOR TIP120 | NPN, Vcbo 60v, Vceo 60v, Vebo 5v, Ic 5A, Ptot 2w. ENCAPSULADO TO-220 | 12 |
| 19 | TRANSISTOR TIP125 | PNP, Vcbo 60v, Vceo 60v, Vebo 5v, Ic 5A, Ptot 2w. ENCAPSULADO TO-220 | 12 |
| 20 | TRANSISTOR BD135 | NPN, Vcbo 45v, Vceo 45v, Vebo 5v, Ic -1,5A, Ptot 8w. ENCAPSULADO TO-126 | 12 |
| 21 | TRANSISTOR BD136 | PNP, Vcbo -45v, Vceo -45v, Vebo -5v, Ic -1,5A, Ptot 8w. ENCAPSULADO TO-126 | 12 |
| 22 | TRANSISTOR 2N2222 | NPN, Vcbo 50v, Vceo 45v, Vebo 5v, Ic 800mA, Ptot 625mw. ENCAPSULADO TO-92 | 12 |
| 23 | TRANSISTOR 2N2907 | NPN, Vcbo 50v, Vceo 45v, Vebo 5v, Ic 800mA, Ptot 625mw. ENCAPSULADO TO-92 | 12 |

  - RENGLÓN 2: KIT DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO RADIO

SERIE PHILIPS 4600.

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOBINA 2,2 µh | 2,2 µh, AXIAL. SEGUN MUESTRA | 15 |
| 2 | CONECTOR U-183/U | CUERPO DE ALUMINIO, 5 CONTACTOS, PARA MONTAJE SOBRE PANEL, 500mA x contacto, RESISTENCIA DE CONTACTO 40Ω. Nro parte: 5935-00-823-0667 | 25 |
| 3 | CICUITO INTEGRADO LM723CH | REGULADOR DE TENSION VARIABLE 2v a 37v 0,15A. ENCAPSULADO H10C, METALICO DE 10 PINES | 12 |
| 4 | CIRCUITO INTEGRADO LM741CH | DOBLE AMPLIF OP, NORMAS MIL-STD-833, ENCAPSULADO METALICO H10C | 7 |
| 5 | CRISTAL 6400Mhz | PERFIL BAJO | 7 |
| 6 | DIODO IR75 | SWITCHING DE CORTE RAPIDO, Vrrm 100v, If 300mA, Ifrm 600mA, Ptot 700mw, ENCAPSULADO DO35 | 25 |
| 7 | DIODO IR76 | SWITCHING DE CORTE RAPIDO, Vrrm 60v, If 300mA, Ifrm 600mA, Ptot 350mw, ENCAPSULADO DO35 | 25 |
| 8 | PUNTERA DE SINTONIZADOR | P/N: 4765-876-0789 | 2 |
| 9 | RELAY BOBINA | P/N: 3522-149-61671 | 10 |
| 10 | TORNILLO 1/4 DE GIRO | METALICO, ANTIOXIDANTE. SEGUN MUESTRA | 12 |
| 11 | TRANSISTOR BFR94 | AMPLIF VHF NPN, Vcbo 30v, Vceo 25v, Ic 150mA. ENCAPSULADO SOT-122E | 12 |
| 12 | TRANSISTOR RF4031 | AMPLIF VHF NPN, Vcbo 30v, Vceo 25v, Ic 150mA. ENCAPSULADO SOT-122E | 12 |
| 13 | TRANSISTOR 2N3632/10 | PRE AMPLIF V/UHF, NPN, 130-400mhz, 28v, 13,5w. ENCAPSULADO TO-60 | 12 |
| 14 | TRANSISTOR 2N2905 | SWITCHING, PNP, Vcbo -60v, Vceo -60v, Ic -600mA, Ptot 606mw. ENCAPSULADO TO-39 | 12 |
| 15 | TRANSISTOR 2N5320 | AMPLIF NPN, Vcbo 100v, Vceo 75v, Vebo 6v, Ic 1,2A, Ptot 1w. ENCAPSULADO TO-39 | 12 |
| 16 | TRANSISTOR BFW16A | NPN, 40-860Mhz, Vcbo 40v, Vceo 25v, Vebo 3v, Ic 300mA, Ptot 1,5w. ENCAPSULADO TO-39 | 12 |
| 17 | TRANSISTOR BLY91 | NPN, Vcbo 65v, Vceo 46v, Vebo 4v, Ic 750mA, Ptot 17,5w. ENCAPSULADO SOT-48 | 12 |
| 18 | TRANSISTOR BSV64 | NPN, Vcbo 100v, Vceo 60v, Vebo 5v, Ic 2A, Ptot 5w. ENCAPSULADO TO-39 | 12 |
| 19 | RELAY DOBLE | DE 24VCC 5AMP ENCAPSULADO DE 9PATAS ( 8 MAS 1 DE MASA) | 12 |
| 20 | RELAY DOBLE | DE 12VCC 5AMP ENCAPSULADO DE 9PATAS ( 8 MAS 1 DE MASA) | 12 |
| 21 | CIRCUITO INTEGRADO TCA 210 | AMPLIFICADOR DE AUDIO | 12 |
| 22 | LLAVE DE UN PUNTO | 10 AMP 50VCC TIPO P CATALOGO NRO HE1-B3 | 10 |
| 23 | DIODO | 1N4149 - V 100mv, I 150mA, P 500mW | 12 |
| 24 | DIODO | 1N4148 - V 75v, I 200mA, P 500mW | 12 |
| 25 | LAMPARA MINI | 24VCC | 12 |
| 26 | TRANSISTOR 2N 3632/11 | AMPLIFICADOR | 12 |
| 27 | TRANSISTOR ON 408 | AMPLIFICADOR | 12 |

  - RENGLÓN 3: KIT DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO RADIO SERIE                            TRC300 THOMPSON.

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CICUITO INTEGRADO LM723CH | REGULADOR DE TENSION VARIABLE 2v a 37v 0,15A. ENCAPSULADO H10C, METALICO DE 10 PINES | 12 |
| 2 | CONECTOR U-183/U | CUERPO DE ALUMINIO, 5 CONTACTOS, PARA MONTAJE SOBRE PANEL, 500mA x contacto, RESISTENCIA DE CONTACTO 40Ω. Nro parte: 5935-00-823-0667 | 12 |
| 3 | FILTRO A3 2.5 MHZ | LINEA TRC-300. SEGUN MUESTRA | 10 |
| 4 | FILTRO BLU 2.5 MHZ | LINEA TRC-300. SEGUN MUESTRA | 10 |
| 5 | MODULO OSCILADOR A CRISTAL DE 5 MHZ | LINEA TRC-300. SEGUN MUESTRA | 10 |
| 6 | TRANSISTOR M66662 | AMPLIF HF NPN, Vcbo 60v, Vceo 18v, Ic 5A, Ptot 65w. ENCAPSULADO .380 4L STUD | 10 |
| 7 | TRANSISTOR M66663 | PRE AMPLIF HF | 12 |
| 8 | DIODO | 1N4149 | 12 |

| 9 | DIODO | 1N4148 | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | TRANSISTOR MOSFET | IRF 5210 | 12 |
| 11 | TRANSISTOR | IRF640N | 12 |
| 12 | TRANSISTOR | IRF P9140 | 10 |
| 13 | CAPACITOR | ELECTROLITICO 120uf 100v | 12 |
| 14 | CAPACITOR | ELECTROLITICO 22uf 100v | 12 |
| 15 | CAPACITOR | ELECTROLITICO 1800uf 100v | 12 |
| 16 | CAPACITOR | ELECTROLITICO 150uf 25v | 12 |

  - RENGLÓN 4: KIT DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES MILITARIZADOS (SERIE PHILIPS 4600, SEM 180/190, HARRIS.)

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABLE ESPIRALADO DE 5 HILOS H-189/GR | P/N: 5995-00-933-7180. SECCION CIRCULAR DE GOMA SILICONADA DE 8mm, 5 CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS de 1mm ø c/u. AUTORETRACTIL. SEGUN MUESTRA | 25 |
| 2 | CAPSULA AURICULAR H-189/GR | DINAMICA 1KΩ de impedancia. P/N: 5965-00-933-6897 | 25 |
| 3 | CAPSULA MICROFONICA H-189/GR | DINAMICA 150Ω de impedancia. P/N: 5965-00-933-6896 | 25 |
| 4 | MICROTELEFONO H 189/GR | P/N: 5935-00-636-6602 COMPLETO | 6 |
| 5 | CONECTOR U-229/U | CUERPO DE ALUMINIO, 5 CONTACTOS, PARA MONTAJE AEREO, 500mA x contacto, RESISTENCIA DE CONTACTO 40Ω. P/N: 5935-00-992-2035 | 6 |
| 6 | MOTOR PASO A PASO PARA UNIDAD DE SINTONIA | MOTOR 24VCC PARA SINTONIZADOR DE ANTENA AUTOMATICO MX-6808 | 2 |
| 7 | LLAVE DE PECHO TELEMIT | P/N: 49924-24037 | 2 |
| 8 | LLAVE PTT H-189/GR | P/N: 5930-00-933-6815 | 12 |
| 9 | MICROTELEFONO H-250/U | P/N: SM-D-627649 | 5 |
| 10 | CARCAZA P/MICROTELEFONO H189GR | P/N: 5935-00-636-6602 | 7 |
| 11 | MICROTELEFONO TIPO TELEMIT H33F/PT | SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS | 2 |
| 12 | CONECTOR BNC | PARA CABLE RG 59 MACHO PARA CRIMPEAR CON PINZA COMUN | 25 |
| 13 | CONECTOR BNC T | TIPO T HEMBRA HEMBRA MACHO | 2 |
| 15 | ADAPTADOR BNC T | TIPO T3 HEMBRA HEMRA HEMBRA | 2 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | CONECTOR BNC UNION | TIPO UNION HEMBRA HEMBRA | 2 |
| 17 | CONECTOR BNC UNION | TIPO UNION HEMBRA MACHO | 2 |
| 18 | EQUIPO DE PECHO COMPLETO | COMPUESTO POR AURICULAR, MICROFONO, LLAVE DE PECHO Y CABLE DE CONECCION AL INTERCOM CON CONECTOR TIPO U77/U | 6 |
| 19 | EQUIPO DE PECHO COMPLETO | COMPUESTO POR AURICULAR, MICROFONO, LLAVE DE PECHO Y CABLE DE CONECCION AL INTERCOM CON CONECTOR TIPO U229/U | 6 |
| 20 | CABLE DE CONEXIÓN A INTERCOM | CON CONECTOR U77/U, CABLE ESPIRALADO Y CONECTOR RECTO PARA LLAVE TELEMIT | 6 |
| 21 | ADAPTADOR DE GOMA AB 591/PRC | PARA EQUIPO DE RADIO PHILIPS PRC4620 | 5 |
| 22 | ADAPTADOR FLEXIBLE AT 4600/AB | PARA EQUIPO DE RADIO PHILIPS PRC4620 | 7 |
| 23 | ADAPTADOR FLEXIBLE AT1053 | NRO DE PARTE 10372-1215-01. COMPATIBLE CON EQUIPO DE COMUNICACIONES HARRIS | 2 |
| 24 | SINTONIZADOR DE ANTENA VRC4622 | PARA EQUIPO DE RADIO PHILIPS VRC4622 | 3 |
| 25 | ANTENA DE 7 TRAMOS | PARA EQUIPO DE RADIO PHILIPS PRC4620 | 5 |
| 26 | ANTENA FLEXIBLE AT4600 | PARA EQUIPO DE RADIO PHILIPS PRC4620 | 6 |
| 27 | SINTONIZADOR DE ANTENA PARA SEL 180/190 | PARA EQUIPO DE RADIO PHILIPS VRC4622 | 3 |
| 28 | ANTENA VEHICULAR | COMPUESTA POR TRAMO INFERIOR AS 1073 Y TRAMO SUPERIOR AT 1095 | 5 |
| 29 | TAPA PARA MICROTELEFONO | TAPA TX Y RX PARA MICROTELEFONO H 189 | 12 |
| 30 | FILTROS PARA MICROTELEFONO | PARA TX Y RX DEL MICROTELEFONO H 189 | 12 |

  - RENGLÓN 5: BATERIA DE NIQUEL CADMIO TAMAÑO “D” 1.2V 4400 Mah

| DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- |
| BATERIA NIQUEL CADMIO TAMAÑO D 1,2v 4400 Mah | NIQUEL CADMIO,1.2v 4400mAH, 32mm ø, 60.3mm alto, 145Grs. CABEZA PLANA. | 2000 |

  - RENGLÓN 6: KIT DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO.

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AISLANTE MAYLAR | 1mm espesor, 15 Cm de ancho. | 2 |
| 2 | ALCOHOL ISOPROPILICO | ENVASE DE 1 litro | 7 |
| 3 | ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL | ENVASE DE 440cc | 7 |
| 4 | BATERIA ALCALINA 9V | DIOXIDO DE MAGNESIO | 20 |
| 5 | CABLE CONDUCTOR UNIPOLAR 0.8 mm BLANCO | CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO. ENVAINADO FLEXIBLE, AISLACION DE PVC. | 50 |
| 6 | CABLE CONDUCTOR UNIPOLAR 0.8 mm NEGRO | CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO. ENVAINADO FLEXIBLE, AISLACION DE PVC. | 50 |
| 7 | CABLE CONDUCTOR UNIPOLAR 0.8 mm ROJO | CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO. ENVAINADO FLEXIBLE, AISLACION DE PVC. | 50 |
| 8 | CATALIZADOR DE POLIESTER | PRESENTACION: ENVASE DE 20grs | 2 |
| 9 | CINTA AISLADORA NEGRA | ROLLO DE 20mts x 19mm | 25 |
| 10 | CINTA PAPEL 24mm POR 50mts | SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS | 10 |
| 11 | CINTA VULCANIZANTE | ROLLO DE 5mts x 19mm | 10 |
| 12 | DECAPANTE PARA SOLDADURA CON ESTAÑO | ENVASE x 500cc | 2 |
| 13 | ESPUMA DE POLIURETANO | EN AEROSOL, ENVASE x 500ml | 10 |
| 14 | ESTAÑO 0,5mm ø | 60% ESTAÑO 40% PLOMO. ROLLO x 250 grs. | 10 |
| 15 | ESTAÑO 1mm ø | 60% ESTAÑO 40% PLOMO. ROLLO x 250 grs. | 5 |
| 16 | ESTOPA | SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS | 10 |
| 17 | FLUX PARA SOLDADURAS TIPO CONTACFLUX | JERINGA DE GEL DE 10cc | 2 |
| 18 | GRASA SILICONADA DISIPADORA DE CALOR | ENVASE DE 100cc | 2 |
| 19 | GAVETA PLASTICA 33X22X6cm | CON TAPA, MANIJA, 10 COMPARTIMIENTOS, TRANSPARENTE | 5 |
| 20 | HOJA DE CUTTER 18mm | SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS | 5 |
| 21 | PLACA DE RED WIFI | TIPO ENTRADA USB | 1 |
| 22 | FUENTE DE ALIMENTACION | TIPO ATX 500W | 2 |
| 23 | MEMORIA RAM | DDR 2 4GB | 5 |
| 24 | MEMORIA RAM | DDR 3 4GB | 5 |
| 25 | ROSETA AMERICANA | DOBLE RJ 45 | 12 |
| 26 | JUEGO DE TORNILLOS BB4600 | PARA BATERIA BB4600. COMPUESTO POR 8 TORNILLOS DE SUJECCION DE CARCAZA CON UNA TUERCA Y DOS ARANDELAS, 2 TORNILLOS DE CONECTOR DE BATERIA. | 125 |
| 27 | LAMINA DE ALEACION DE ACERO INOXIDABLE | 1mm espesor, 15Cm de ancho. | 5 |
| 28 | LIMPIA CONTACTO EN AEROSOL DE GRAN PRESICION | ENVASE DE 440cc | 15 |
| 29 | LOCALIZADOR DE FALLAS EN AEROSOL | ENVASE DE 180cc | 5 |
| 30 | LUBRICANTE EN AEROSOL | ENVASE DE 440cc TIPO WD 40 | 15 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | MALLA DESOLDANTE 3mm TIPO GOOT | EN ROLLO DE 1.5mts | 10 |
| 32 | PEGAMENTO TIPO POXIPOL 10MINUTOS INSTANTANEO | ENVASE DE 700ml | 10 |
| 33 | PAÑO PARA LIMPIEZA DE PUNTA DE SOLDADOR | SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS | 10 |
| 34 | PEGAMENTO TIPO FASTIX TRANSPARENTE | ENVASE DE 50ml | 7 |
| 35 | PEGAMENTO TIPO POXIRAN | ENVASE DE 50ml | 10 |
| 36 | TERMOCONTRAIBLE | 1mm DE DIAMETRO X MTS | 10 |
| 37 | TERMOCONTRAIBLE | 2mm DE DIAMETRO X MTS | 10 |
| 38 | TERMOCONTRAIBLE | 4mm DE DIAMETRO X MTS | 10 |
| 39 | TERMOCONTRAIBLE | 12mm DE DIAMETRO X MTS | 25 |
| 40 | PUNTA CERAMICA PARA SOLDADOR DE 40W | CERAMICA, INTERCAMBIABLE, PUNTA RECTA FINA. RESISTENCIA INFINITA. | 5 |
| 41 | PAGAMENTO TIPO POXIPOL SOLDADURA PLASTICA | ENVASE 21GRS | 10 |
| 42 | PUNTAS DE TESTER | PAR ROJO Y NEGRO. CABLES SILICONADOS DE ALTA TEMPERATURA. DE 1ra CALIDAD. | 5 |
| 43 | PRECINTOS NUMERADOS | PLASTICO COLA DE RATON X BOLSA DE 100 UNIDADES | 1 |
| 44 | ESTAÑO EN PASTA | PARA SOLDADURAS DE SMD ENVASE DE 30 GRS | 2 |
| 45 | CINTA TERMICA KAPTON | TAPE PÀRA SUBLIMACION REBALLING 20mm X 33MTS X ROLLO | 5 |
| 46 | PINTURA CONDUCTORA DE GRAFITO | MARCA DELTA ENVASE DE 5 CC | 5 |
| 47 | PINTURA CONDUCTORA BASE DE PLATA | MARCA DELTA ENVASE DE 6 GRS | 5 |
| 48 | CEPILLO ANTI ESTATICO | PARA LIMPIEZA DE PLAQUETAS ELECTRONICA | 10 |
| 49 | PILA DOBLE A ALCALINAS | CAJA X 10 | 1 |
| 50 | PILA TRIPLE A ALCALINAS | CAJA X 10 | 2 |
| 51 | PILA D2 ALCALINAS | CAJA X 10 | 1 |
| 52 | GRASA GRAFITADA | ENVASE DE 60 GRS | 1 |
| 53 | JUEGO DE TORNILLOS BB4600 | PARA BATERIA BB4600. COMPUESTO POR 8 TORNILLOS DE SUJECCION DE CARCAZA CON UNA TUERCA Y DOS ARANDELAS, 2 TORNILLOS DE CONECTOR DE BATERIA. | 125 |
| 54 | LAMINA DE ALEACION DE ACERO INOXIDABLE | 1mm espesor, 15Cm de ancho. | 5 |
| 55 | LIMPIA CONTACTO EN AEROSOL DE GRAN PRESICION | ENVASE DE 440cc | 15 |
| 56 | LOCALIZADOR DE FALLAS EN AEROSOL | ENVASE DE 180cc | 5 |
| 57 | LUBRICANTE EN AEROSOL | ENVASE DE 440cc TIPO WD 40 | 15 |

| 58 | BOQUILLA PUNTAS PARA ESTACION DE SOLDADURA COMPATIBLES CON 850/908/952 | TIPO A1125B (10X10mm), A1128B (14X20mm), A1127B (17.5X17.5mm), A1126B (14X14mm), A1129B (28X28mm), A1142B(1.5X3mm A 45º). A 1165B(32X32mm), A1161B(20X20mm) | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 | RESINA POLIESTER | I KG MAXIMA CALIDAD | 1 |
| 60 | CATALIZADOR | ENVASE POR 30cm3 | 1 |
| 61 | FIBRA DE VIDRIO | 1 m2 manta | 1 |
| 62 | ACELERANTE | ENVASE POR 30cm3 | 1 |

  - RENGLÓN 7: KIT DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO
                          DEL SUCOCE.

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JUEGO DE PUNTAS TORK | Compuesto por: Estuche de almacenamiento, el juego consta de: 7 puntas tork 30 mm:T20, T25, T30, T40, T45, T50, T557 puntas tork 75 mmT20, T25, T30, T40, T45, T50, T557 puntas tork hexagonal 30 mm:4,5,6,7,8,10,12 mm7 puntas tork hexagonal 75 mm: 4,5,6,7,8,10,12 mm5 puntas multiestria 30 mm:M5, M6, M8, M10, M12 5 puntas multiestria 75 mm:M5, M6, M8, M10, M12 2 Adaptadores: 1/2 x 10 mm y 3/8 x 10 mm . | 1 |
| 2 | JUEGO DE PUNTAS DE SOLDADOR SMD | TIPO M900M-T-I, M900M-T-LB, M900M-T-K, M900M-T-0.8D, M900M-T-1.2D, M900M-T-1.6D, M900M-T-2.4D, M900M-T-0.5C, M900M-T-1C | 1 |
| 3 | Soporte Plaqueta con Lupa | Incluye soporte soldador Luz 4 dioptrias 90mm | 2 |
| 4 | ANALIZADOR DE COMPONENTES ELECTRONICOS | TIPO COMPOMETER PARA TRANSISTORES, DIODOS, FET, MOSFET, RESISTENCIAS, INDUCTANCIAS, BOBINAS | 1 |
| 5 | MICROSCOPIO DIGITAL | PARA ELECTRONICA CON LUZ Y PUERTO USB | 1 |
| 6 | DESTORNILLADOR PLANO | TIPO BAHCO DE 255mm DE LARGO POR 8mm DE PALA | 1 |
| 7 | ADAPTADOR DE DISCO RIGIDO | IDE / SATA | 1 |
| 8 | TESTER PARA PLACA MADRE | PLACA DE DIAGNOSTICO | 1 |
| 9 | MULTI TESTER | PARA CABLE DE FUENTE DE PC CON GABINETE PARA SATA, HDD, 4 PIN, 6 PIN, 8 PIN, 20 PIN, 24 PIN, FLOPPY | 1 |
| 10 | PINZA IMPACTADORA | PARA RJ 45 | 1 |

2.8.RENGLÓN 8: KIT DE REPUESTOS PARA  MANTENIMIENTO RADIO SERIE HARRIS.

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONECTOR SMA | MACHO PARA CABLE RG 58 CRIMPEABLE | 12 |
| 2 | RESISTENCIA 1 OHMS | ¼ W | 5 |
| 3 | TRANSISTOR SD 57045 | V DSS 65V V GS +/- 20V I D 5 A P DISS 93W T STG -64 a +200 C | 5 |
| 4 | MOSFET MRF 140 | RF MOSFET 150W 150MHZ 28V NRO PARTE 10075-1365-03 según technical data package HARRIS | 5 |
| 5 | CAPACITOR DE TANTALIO | NRO PARTE C36-0050-105 según technical data package HARRIS | 5 |
| 6 | DS2E-S-DC12V | LOW SIGNAL RELAYS PCB 2 A 12VDC DPDT SEALED PCB NRO PARTE 10075-3401-01 según technical data package HARRIS | 5 |
| 7 | CAPACITOR 330pf | NRO PARTE C45-0004-331 según technical data package HARRIS | 5 |
| 8 | DIODO 1N5298 | POV 100VOLTS PD 600Mw TJ -55 a +200C | 5 |
| 9 | INDUCTOR SMD | NRO PARTE L45-0042-104 según technical data package HARRIS | 5 |
| 10 | MOSFET MRF 136 | RF MOSFET 15W 400MHZ 28V NRO PARTE Q25-0026-001 según technical data package HARRIS | 5 |
| 11 | MOSFET MRF 137 | RF MOSFET 30W 400MHZ 28V NRO PARTE 10075-1365-03 según technical data package HARRIS | 5 |
| 12 | CONECTOR SMA | HEMBRA PARA RG 58 CRIMPEABLE | 12 |
| 13 | DSP1-DC12V-F | GENERAL PURPOSE RELAYS 8 A 12V 1 FORM A/ 1 FORM B NON LATCHING PCB NRO PARTE 10075-3401-06 según technical data package HARRIS | 5 |
| 14 | CMOS DG201B | NRO PARTE I06-0008-001 según technical data package HARRIS | 5 |
| 15 | CAPACITOR DE TANTALIO | NRO PARTE C36-0050-106 según technical data package HARRIS | 5 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | CMOS MM74HC595 | NRO PARTE I01-5000-595 según technical data package HARRIS | 5 |
| 17 | TRANSISTOR MC1412B | NRO PARTE I90-0006-015 según technical data package HARRIS | 5 |
| 18 | EEPROM 93C86D | 8K/16K 5.0V NRO PARTE I25-0072-001 según technical data package HARRIS | 10 |
| 19 | CAPACITOR DE TANTALIO | NRO PARTE C36-0053-156 según technical data package HARRIS | 10 |
| 20 | CONECTOR 5999251522727 | NRO PARTE J29-0010+41 según technical data package HARRIS | 5 |
| 21 | PLACA PERTINAX FR2 | SIMPLE FAZ DE 1,030 X 1,230 METROS. Espesor 1.6 mm | 1 |
| 22 | FLEX | FLEX MOLEX CDL NRO PARTE 10512-2920-01 según technical data package HARRIS | 5 |
| 23 | PROTECTOR DE KDU | PROTECTOR DE TECLADO DE GOMA PARA KDU | 10 |

2.9. RENGLÓN 9: KIT DE REPARACION / FABRICACION DE PIEZAS Y CONECTORES MENORES PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES.

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRO DE BOBINA DE INDUCCION PARA TELEFONO TCC 101 Y TA 312 | DOBLE CENTRO DE PLASTICO CON UNION Y CONECTORES PARA SOLDAR HILO DE COBRE PARA BONINA SEGÚN MUESTRA | 150 |

2.10. RENGLÓN 10: KIT DE REPUESTOS RADIO SEL 180/190 (PLACA FZ).

CANTIDAD DE KIT: 6 (SEIS)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAPACITOR 0.1uf | CAPACITOR TANTALIO | 5 |
| 2 | LED | LED 5MM ROJO | 2 |
| 3 | Header 8X2A Macho | HEADER, 8-PIN, DUAL ROW | 5 |
| 4 | RESISTENCIA 1KOHMS | ¼ W | 3 |
| 5 | TRANSISTOR 7805 | REGULADOR DE TENSION | 2 |
| 6 | CD4504 | CONVERSOR DE NIVEL | 1 |
| 7 | PIC16F1459-I/P | MICROCONTROLADOR 8-BIT FLASH USB MICROCONTROLLER WITH XLP TECHNOLOGY, 48 MHZ, 14 I/O, -40 TO 85 DEGC, 20-PIN PDIP (P20), TUBE | 1 |
| 8 | MC74HC4049N | HEX INVERTING BUFFER/LOGIC-LEVEL DOWN CONVERTER | 1 |
| 9 | ZOCALO | ZOCALO DIP 2X8 | 3 |
| 10 | ZOCALO | ZOCALO 2X10 | 2 |
| 11 | RESISTENCIA 10KOHMS | TRIMPOT VERTICAL MULTIVUELTA | 2 |
| 12 | CAPACITOR 1000mF/35V | CAPACITOR DE TANTALIO | 3 |
| 13 | DIODO 1N4148 | DIODO DE SENAL | 4 |
| 15 | RELAY 5 V DIP | RLIZUMI 5 VDC PARA ZOCALO DOBLE INVERSOR | 2 |
| 17 | TRANSISTOR BC337 | NPN CBE | 2 |
| 18 | RESISTENCIA 100OHMS | ¼ W | 3 |
| 20 | REGULADOR DE TENSION 7805 | INPUT VOLTAGE, VI: µA7824C. . . 40 V ALL OTHERS. . . . . 35 V OPERATING VIRTUAL JUNCTION TEMPERATURE, TJ 150 °C LEAD TEMPERATURE 1,6 MM (1/16 INCH) FROM CASE FOR 10 SECONDS 260 °C STORAGE TEMPERATURE RANGE, TSTG. –65°C TO 150°C | 1 |
| 21 | CAPACITOR 220uf/35V | CAPACITOR ELECTROLITICO | 1 |
| 22 | CAPACITOR 100uf/35V | CAPACITOR ELECTROLITICO | 1 |
| 23 | CAPACITOR 0,1uf/35V | CAPACITOR CERAMICO | 1 |
| 24 | LED | LED 5MM VERDE | 1 |
| 25 | LED | LED 5MM AMARILLO | 1 |
| 26 | PUENTE DE DIODO | 1 A (REDONDO) | 1 |
| 27 | DISPLAY DE 7 SEGMENTOS | CATODO COMUN | 3 |
| 28 | BORNERA | AMP 6 CONTACTOS | 1 |
| 29 | BORNERA | AMP 2 CONTACTOS | 1 |
| 30 | HEADER | 7 PINES | 1 |
| 31 | RESISTENCIA 1 K OHMS | ¼ W | 1 |
| 32 | RESISTENCIA 1,5 K OHMS | ¼ W | 1 |
| 33 | RESISTENCIA 470 OHMS | ¼ W | 3 |
| 34 | RESISTENCIA 220 OHMS | ¼ W | 7 |
| 35 | SWICHIT PARA IMPRESO | SW-PBIMAGEN ILUSTRATIVA ■ THROUGH-HOLE OR SMD ■ 50MA/24VDC ■ SINGLE POLE/MOMENTARY ■ 10.000.000 OPERATIONS LIFE TIME ■ IP67 SEALING ■ TEMPERATURE RANGE: LOW TEMP: -40/+115°C HIGH TEMP: -40/+160°C ACTUATOR: IN PPS: -40/+160°C IN POLYCARBONATE: -40/+8 | 100 |
| 36 | MAX485CPA | LOW-POWER, SLEW-RATE-LIMITED RS-485/RS-422 TRANSCEIVER | 2 |
| 37 | MC54HC4511J | VCC -0.5 A +7V VIN -1.5 A +1.5V VOUT -0.5 A +1.5V IIN +/- 20MA IOUT +/-25 MA PD 500/750MW | 1 |
| 38 | REGULADOR DE TENSION 7812 | 1.5A 12V FIXED OUTPUT LINEAR REGULATOR / LDO 3-DDPAK/TO-263 0 TO 125 | 1 |
| 39 | PINES EN TIRAS X10 | MACHOS DE 2,54mm | 5 |

2.11. RENGLÓN 11: KIT DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE        COMUNICACIONES VARIOS.

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAPACITOR ELECTROLITICO | 22uF X 25V | 100 |
| 2 | PUENTE X 2 | PUENTE X 2 | 10 |
| 3 | PUENTE X 3 | PUENTE X 3 | 10 |
| 4 | DIODO LED | COLOR AMARILLO MEDIANO | 20 |
| 5 | TRANSISTOR | BC35H | 20 |
| 6 | TRANSISTOR | L 7812 | 10 |
| 7 | CIRCUITO INTEGRADO | CR 4511 | 10 |
| 8 | DIODO RECTIFICADOR | PUENTE 1000V 1,5 A( W10) | 10 |
| 9 | CAPACITOR DE TANTALIO | L 104 | 100 |
| 10 | BASE DE ANTENA MX 6707 | BASE DE ANTENA MX 6707 | 2 |
| 11 | BASE DE ANTENA 4334 | BASE DE ANTENA 4334 | 1 |
| 12 | CONJUNTO BI ONE | CONJUNTO BI ONE | 2 |
| 13 | PARLANTE LT 180 | PARLANTE LT 180 | 3 |
| 14 | CAJA INTERCOM C 2298 | CAJA INTERCOM C 2298 | 2 |
| 15 | SUPRESOR ELECTRICO MX7777 | SUPRESOR ELECTRICO MX7777 | 4 |
| 16 | CABLE CX 10613/6 PARA SEL | CABLE CX 10613/6 PARA SEL | 1 |
| 17 | CABLE CX 4723 (2 MTS) | CABLE CX 4723 (2 MTS) PARA VRC | 1 |
| 18 | CABLE CX 4720/T PARA VRC | CABLE CX 4720/T PARA VRC | 1 |
| 19 | CABLE ALIMENTACION PARA VRC/SEM | CABLE ALIMENTACION PARA VRC/SEM | 2 |
| 20 | CONECTOR BNC MACHO PARA CRIMPEAR | CONECTOR BNC MACHO PARA CRIMPEAR | 100 |
| 21 | TRANSISTOR PT 9700 | TRANSISTOR PT 9700 | 10 |
| 22 | TRANSISTOR LM 741H | TRANSISTOR LM 741H | 10 |
| 23 | MODULO DE POTENCIA M67748L | MODULO DE POTENCIA M67748L | 3 |
| 24 | MODULO DE POTENCIA M57796MA | MODULO DE POTENCIA M57796MA | 14 |
| 25 | DISPLAY PARA YAESU FT 23R | DISPLAY PARA YAESU FT 23R | 3 |
| 26 | TRANSISTOR TIP 41 | TRANSISTOR TIP 41 | 3 |
| 27 | TRANSISTOR TIP 42 | TRANSISTOR TIP 42 | 3 |
| 28 | REGULADOR | LM 7815 | 6 |
| 29 | TRANSISTOR | BZW86 | 4 |
| 30 | TRANSISTOR | 2N3767 | 5 |
| 31 | FLEX PARA YAESU | YAESU BASE Y PORTATIL | 9 |
| 32 | CIRCUITO INTEGRADO | LM1458 | 2 |
| 33 | TRANSISTOR | TA 861 | 12 |
| 34 | PARLANTE PARA YAESU | 1ohms | 3 |
| 35 | CIRCUITO INTEGRADO | 9LS/54LS30J | 20 |
| 36 | CIRCUITO INTEGRADO | SN74LS192 | 15 |
| 37 | CIRCUITO INTEGRADO | DM 7400N | 15 |

- GENERALIDADES

  - Los materiales a entregar deberán ser NUEVOS, SIN USO Y COMPLETOS,
fehacientemente comprobable para el organismo. Estas características deberán constar en la propuesta.

  - La descripción de una marca y modelo en la presente ET es al solo efecto de señalar las características generales de lo solicitado y su calidad, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos de otras marcas comerciales que cumplan con lo requerido en la presente.

- CONDICIONES DE ENTREGA, EMBALAJE, ROTULADO

  - Los componentes electrónicos deberán estar dentro del embalaje original utilizado por el fabricante asegurando protección contra humedad y electrostática, para mejor preservación de los efectos.

  - Toda información y hojas de datos del fabricante conteniendo información detallada que se presente como parte de la oferta deberá estar en idioma castellano.

- PRESENTACION DE MUESTRAS

  - Para los siguientes ítem: RENGLÓN 1 (ítem 8,14,15,16,17), RENGLÓN 2 (ítem 11;13;17), RENGLÓN 3 (ítem 3;4;5), RENGLÓN 4 (ítem 1,4,6,9), RENGLÓN 5 (1% del renglon),RENGLON 6 (ítem 54),RENGLON 7 (ítem 3,5,7),RENGLON 8 (ítem 6, 8, 13, 14,22,23), RENGLON 9 (ítem 1), RENGLON 10 (ítem 8,20,36,37), , RENGLON 11 (ítem 14,15,16,18,24). Los oferentes deberán presentar una muestra debidamente rotulada, junto con la oferta.

- GARANTIA

  - El oferente deberá garantizar por un período mínimo de doce (12) meses el
correcto funcionamiento de cada uno de los bienes ofrecidos. Este plazo se computará a partir de la fecha de recepción definitiva por parte de la jurisdicción o entidad contratante.

- PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES

  - Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse, de acuerdo a los renglones adjudicados, antes de los TREINTA (30) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

  - Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601, Av. Camino Centenario esquina Guemes sin nro – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.

  - El ADJUDICATARIO deberá evaluar la oportunidad de su entrega y solicitar por FAX o llamada telefónica al Nro. (011) 4346-6100 (int 6410), con 3 (tres) días hábiles administrativos de anticipo, el turno correspondiente.

  - RECEPCION PROVISORIA: “La Comisión de Recepción recibirá los bienes con
carácter provisional y los recibos o remitos quedarán sujetos a la conformidad de la
recepción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1030/2016.

  - No obstante lo indicado, la Unidad Requirente se reserva el derecho de solicitar, entre la apertura de las ofertas y el dictamen de evaluación, todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean procedentes a fin de verificar los elementos ofrecidos.

  - El Organismo se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o
adjudicatarias, la documentación que respalde las citadas características.

|  | CITY BELL, de noviembre de 2017 |
| --- | --- |
|  | Tcnl CARLOS MARIA MORALES OCCHI Jefe del Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 |