Ejército Argentino                               “2018 – Año del Bicentenario de la Reforma Universitaria”

Dir Grl Org y Doct

ESPECIFICACION TÉCNICA NRO 04/DGOD/18 – LOCAL 143 DEL 4TO PISO - PARA CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A MEDIDAD SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

PUNTO NRO 01: PUESTO DE TRABAJO – ISLA PARA 4 PERSONAS - ENFRENTADOS

Puestos de trabajo ergonómicos 1,44x1,67x74h con cajonera rodante de 3 cajones  con cerradura c/u.

Terminaciones: Tapa compuestos por placa melamina color a elección de  25MM espesor, y espesor base  en melamina en 18mm, todos los filos serán  abs de 2mm y 0,45 respectivamente y con  regatones regulables por medio de  perno metálico y terminación plástica.

Las cajoneras  de 3 cajones  con cerradura y traba y ruedas plástica color negro.

El sistema de unión entre piezas por medio  de piezas metálicas tipominifix o barilotto, para permitir ser desarmado y reutilizado en distintas ocasiones.

Bandeja porta teclado melamina con guías metálicas

Soportes CPU metálico con ruedas.

PUNTO NRO 02:PUESTO DE TRABAJO – ISLA PARA 2 PERSONAS - ENFRENTADOS

Puestos de trabajo ergonómicos 1,44 x ,1,67 x 74h con cajonera rodante de 3 cajones  con cerradura c/u.

Terminaciones : Tapa compuestos por placa melaminica color a elección de  25MM espesor ,y espesor base  en melamina en 18mm ,todos los filos serán  abs de 2mm  y 0,45 respectivamente y con  regatones regulables por medio de perno metálico y terminación plástica .

Las cajoneras  de 3 cajones  con cerradura y traba y ruedas plástica color negro.

El sistema de unión entre piezas por medio  de piezas metálicas tipominifix o barilotto, para permitir ser desarmado y reutilizado en distintas ocasiones.

Bandeja porta teclado melamina con guías metálicas

Soportes CPU metálico con ruedas

PUNTO NRO 03: 2 BIBLIOTECA

Medidas 1,20 x 45 x 0,74h .Armario de madera reforzado de 2 puertas de corredizas con cerradura.

Fabricado íntegramente de madera  reforzada, con zócalo inferior.

Cuerpo: construido en aglomerado recubierto en melamina 18mm de ambos lados  y fondo visto. Contara con 1 estante regulable. Los estantes  serán en 18mm  totalmente graduables y  regulables para permitir un mejor aprovechamiento del espacio. Llevaran regatones regulables para logar una mejor nivelación en el solado.