|  | Ejércit Ejercito Argentino “2018 – Año del Bicentenario de la Reforma Universitaria” Dir Grl Dir Grl Org y Doct ESPECIFICACION TÉCNICA NRO 06/DGOD/18 – LOCAL NRO 170 - 2DO PISO - PARA CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A MEDIDAD SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: |
| --- | --- |
| 1 | PUESTOS DE TRABAJO - ISLA PARA 1 PERSONAS |
|  | enfrentados compuesto .por |
| 1 | Puestos de trabajo ergonómicos 1,50 x 1,50x 74h con cajonera |
|  | pedestal de 2 cajones y 1 cajón grande |
|  | Terminaciones : |
|  | Tapa compuestos por placa melaminica color a elección de 25MM espesor ,y |
|  | espesor base en melamina en 18mm ,todos los filos seran abs de 2mm |
|  | 2mm y 0,45 respectivamente y con regatones regulables por medio de |
|  | de perno metálico y terminación plástica .- |
|  | Las cajonera pedestal de 2 cajones comunes con correderas metálica |
|  | metálicas y 1 cajón mas grande para guardado de objetos con fondo |
|  | Llevaran cerradura traba colectiva es decir traba de los 3 cajones |
|  | Construidas en melamina 18mm (cuerpo y frente cajones ) |
|  | herrajes metálicos arco platil.- Llevaran regatones de nivelación |
|  | para absorber los desniveles del solado |
|  | El sistema de unión entre piezas es por medio de piezas metálicas tipo |
|  | tipo minifix o barilotto, para permitir ser desarmado y poder ser reutilizado en |
|  | reutilizado en distintas ocasiones. |
| 1 | MUEBLE ARCHIVO PARA CARPETA COLGANTE FRONTAL |
|  | Medidas 50 x 35 x 60 x 1,40h |
|  | compuesta por 4 cajones 0.50 x 0.35 x 0.60 construido en aglomerado 18mm |
|  | Con corredera metálica. Cuerpo: construido en aglomerado recubierto en melamina 18mm |