|  | Ejércit Ejercito Argentino “2018 – Año del Bicentenario de la Reforma Universitaria” Dir Grl Dir Grl Org y Doct ESPECIFICACION TÉCNICA NRO 07/DGOD/18 – LOCAL NRO 167 - 2DO PISO - PARA CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A MEDIDAD SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: |
| --- | --- |
|  | PUESTOS DE TRABAJO - ISLA PARA 2 PERSONAS -/ INDIVIDUAL |
| 2 | Puestos de trabajo ergonómicos 1,44 x 1,35x 74h con cajonera |
|  | pedestal de 2 cajones y 1 cajón grande |
|  | Terminaciones : |
|  | Tapa compuestos por placa melaminica color a elección de 25MM espesor ,y |
|  | espesor base en melamina en 18mm ,todos los filos serán abs de 2mm |
|  | 2mm y 0,45 respectivamente y con regatones regulables por medio de |
|  | de perno metálico y terminación plástica .- |
|  | Las cajonera pedestal de 2 cajones comunes con correderas metálica |
|  | metálicas y 1 cajón mas grande para guardado de objetos con fondo |
|  | Llevaran cerradura traba colectiva es decir traba de los 3 cajones |
|  | Construidas en melamina 18mm (cuerpo y frente cajones ) |
|  | herrajes metálicos arco platil.- Llevaran regatones de nivelación |
|  | para absorber los desniveles del solado |
|  | El sistema de unión entre piezas es por medio de piezas metálicas tipo |
|  | tipo minifix o barilotto, para permitir ser desarmado y poder ser reutilizado en |
|  | reutilizado en distintas ocasiones. |
| 1 | BIBLIOTECA C/ ALZADA |
|  | medidas 90 x 45 x 1,80h |
|  | compuesta por parte inferior con 2 puertas de corredizas y 1 estante |
|  | regulable para incorporar hileras de biblioratos h 74 |
|  | Alzada superior abierta con 2 estantes regulables h 1,05 x .35 prof. |
|  | Cuerpo: construido en aglomerado recubierto en melamina 18mm de |
|  | ambos lados y fondo visto.-Los estantes serán en en 18mm total- |
|  | mente graduables y regulables para permitir un mejor aprovecha- |
|  | miento del espacio .- |
|  | La parte inferior llevara cerradura tipo empuje--Llevaran regatones |
|  | regulables para lograr una mejor nivelación en el solado.- |
| 3 | GUARDARROPA |
|  | Medidas ,45 x ,60 x1,80h compuesto por 1 puertas de abrir con |
|  | cerradura.- |
|  | Llevaran barral porta percha y 2 estantes regulables |
|  | El parte inferior se proveerá de cajonera de 2 cajones c/una sin llave con herrajes |
|  | y con herraje tipo cubeta metálica . |
|  | terminaciones: construido íntegramente en placa de melamina 18mm |
|  | con fondo visto y herrajes metálicos y bisagras .- |
|  | Llevaran regatones regulables en altura por medio de perno metálico |
|  | para lograr una mejor nivelación en el solado.- |