|  | Ejércit Ejercito Argentino “2018 – Año del Bicentenario de la Reforma Universitaria” Dir Grl Dir Grl Org y Doct ESPECIFICACION TÉCNICA NRO 08/DGOD/18 – LOCAL NRO 91/1 - 4TO PISO - DPTO OPERACIONES - PARA CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DTRABAJO A MEDIDAD SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: |
| --- | --- |
| 1 | BIBLIOTECA C/ ALZADA |
|  | Medidas 90 x 45 x 1,80h |
|  | compuesta por parte inferior con 2 puertas de abrir y 1 estante |
|  | regulable para incorporar hileras de biblioratos h 74 |
|  | Alzada superior abierta con 2 estantes regulables h 1,05 x .35 prof. |
|  | Cuerpo: construido en aglomerado recubierto en melamina 18mm de |
|  | ambos lados y fondo visto.-Los estantes serán en en 18mm total- |
|  | mente graduables y regulables para permitir un mejor aprovecha- |
|  | miento del espacio .- |
|  | La parte inferior llevara cerradura tipo empuje--Llevaran regatones |
|  | regulables para lograr una mejor nivelación en el solado.- |
| 3 | BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |
|  | Medidas 90 x 50 x 1,80h |
|  | compuesta por 2 puertas de abrir y 4 estante |
|  | regulable para incorporar hileras de biblioratos y cajas archivo h 74 |
|  | Cuerpo: construido en aglomerado recubierto en melamina 18mm de |
|  | ambos lados y fondo visto.-Los estantes serán en en 18mm total- |
|  | mente graduables y regulables para permitir un mejor aprovecha- |
|  | miento del espacio .- |
|  | Llevara cerradura tipo empuje reforzada en ambas puertas Llevaran regatones regulables para lograr una mejor nivelación en el solado.- |
| 4 | GUARDARROPA |  |  |  |  |  |  |
|  | Medidas ,45 x ,60 x1,80h compuesto por 1 puertas de abrir con |  |  |  |  |  |  |
|  | cerradura.- |  |  |  |  |  |  |
|  | Llevaran barral porta percha y 2 estantes regulables |  |  |  |  |  |  |
|  | El parte inferior se proveerá de cajonera de 2 cajones c/una sin llave con herraje |  |  |  |  |  |  |
|  | y con herraje tipo cubeta metálica . |  |  |  |  |  |  |
|  | terminaciones: construido íntegramente en placa de melamina 18mm |  |  |  |  |  |  |
|  | con fondo visto y herrajes metálicos y bisagras .- |  |  |  |  |  |  |
|  | Llevaran regatones regulables en altura por medio de perno metálico |  |  |  |  |  |  |