MEMORIA DESCRIPTIVA 01 / 2018 PARA LAS TAREAS DE EJECUCIÓN DE  TABIQUES DIVISORIOS Y PLACARD GUARDARROPAS EN 2do. PISO DEL EDIFICIO LIBERTADOR – DIR GRL ORG Y DOCT.

1. DESCRIPCIÓN

Comprende la prestación de mano de obra, herramientas y materiales para las tareas de ejecución de tabiques divisorios en construcción en seco y placard guardarropas 2do piso del edificio libertador, de acuerdo al siguiente detalle:

Vestibulo con un total de 5 armarios de 0,50m de ancho.

2.  CARPINTERIA Y MUEBLES GUARDARROPAS

Nuevo local guardarropas en vestíbulo

Comprenderá la ejecución de muebles guardarropas con estructura en construcción en seco y frentes integrales de placards de embutir vestuario de soldados voluntarios masculinos y dormitorio de soldado de turno.

Ejecución de tabiques divisorios de placa de yeso tipo Knauf, Durlock o calidad superior,  de 2,00 m de alto, según plano para la distribución placares guardarropa, en módulos de 0,50m de ancho y 2.00m de alto, según distribución al pie, con cantoneras metálicas en aristas y ángulos salientes.

Llevarán un frente unificado de placard con marco a cajón de chapa plegada dwg Nº 18, conformado en frío y soldadura en todos sus contornos. Tendrán sus componentes metálicos, tratamiento anticorrosivo por inmersión total, realizado en fábrica de 0.50m de ancho.

Las hojas de las  puertas serán de abrir tipo placa, de 38mm de espesor, interior panal de abeja con relleno celulósico, enchapadas con dos placas de aglomerado o MDF de 5,5 m terminación en pino o guatambú para pintar encoladas  sus bastidores  que serán de madera maciza estacionada.

Llevarán refuerzos de madera maciza donde se embutan las cerraduras, las cuales será de seguridad de doble paleta.

Herrajes: Las bisagras de las hojas serán tipo pomelas encastradas con tres tornillos de hierro electrozincadas  en dorado, con tiradores y pasadores embutidos y cerradura de seguridad tipo Acytra con frente de bronce dorado.

La parte superior de los placares llevará un cierre de doble placa de yeso de 12,5 mm cm. de espesor atornillado a cada tabique de sostén y terminación masillada en la unión con los tabiques.

Las divisorias interiores, cuando no sean de placa de yeso se ejecutarán con placa de MDF de 19 mm, según plano de detalle.

Deberán ejecutarse las banquinas de 8 cm. de espesor, en hormigón de cascotes, con terminación de carpeta de cemento y revestimiento cerámicos.

Los interiores de placards  un barral metálico para percha y tres estantes en su ancho, en placa de fibrofacil de 19 mm, en un total de 28.

Zócalos perimetrales de madera, en todos los frentes y laterales de los placares, en pino de 7 m de alto, colocados con tarugos plásticos y tornillos de acero zincado.

Las nuevas carpinterías de acceso al local para vestuario será tipo placa interior panal de abeja celulósico, con dos placas de MDF 5,5 mm encolado a bastidor de madera estacionada, terminación en cedro , línea Dommo de Oblak o calidad superior de 0.80m de ancho.

Marco de chapa 18 a cajon de 170mm, pomelas encastradas y soldadura interior. Cerradura de seguridad tipo Acytra con frente de bronce dorado.

3.  ALBAÑILERÍA Y AFINES

Pinturas

Los muros interiores se pintarán al látex para interiores de color blanco (con 2 manos de enduido), y los exteriores al látex para exteriores imitación mármol.

La carpintería de madera se pintará con esmalte sintético brillante color blanco, previo sellador. Las caras de las puertas placas que dan a los sanitarios, irán con esmalte sintético brillante color blanco.

La carpintería metálica se pintará con esmalte sintético color blanco previo antióxido.

Los cielorrasos interiores se pintarán con látex para cielorrasos color blanco.

4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Ejecución de tendido eléctrico para alimentar una boca de iluminación y un tomacorriente.

Se embutirán todas las instalaciones existentes y  a instalar, no debiendo quedar ningún conductor  exterior, haciendo las canaletas, rellenándose luego con revoque grueso y fino  y/o yeso, o a través de cable canal plástico con su correspondientes accesorios de empalme.

Conductores

Los conductores a utilizar en las instalaciones, serán antillama, de baja emisión de humos y gases tóxicos tipo Prysmian Afumex 750. Serán de un trozo entre cajas sin empalme alguno y de colores diferentes.

Llaves y Tomas

Serán de embutir tipo Sica línea Life, color blanco, de módulos intercambiables de material aislantes, bornes protegidos y señalizador lumínico.

Los tomas  serán del tipo universal con puesta a tierra de 10 A, tapa y bastidor aislante.

Artefactos de iluminación

El artefacto a colocar será de aplicar tipo plafón estanco apto para intemperie (IP65) tipo Artelum, Lumenac o calidad superior. Apto para tubo fluorescente T8/T5 doble. Base construido en ABS inyectado. Difusor construido en policarbonato inyectado de alto impacto. Junta entre base y difusor de poliuretano inyectado. Provisto con prensa cable que asegura estanqueidad. Reflector en chapa de acero estampada con tratamiento de pintura en polvo epoxi. Armado con equipo eléctrico de primera calidad: 2 tubos LED de 16-20w tipo Phillips, Osram o calidad superior.

5.  CONDICIONES PARTICULARES

- GENERALIDADES

  - El adjudicatario tomará todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes de los operarios, o personal que transita por el sector de trabajo.

Asimismo, todo daño ocasionado a materiales o efectos que sean de propiedad o no del EMGE, serán repuestos en un plazo no mayor a las 48 hs de producido.

- Adjudicada la obra, la empresa contratista deberá presentar para su aprobación, a la Dirección de Obra, un plan de tareas donde se consignará:

- Inicio de tareas.

- Sector o sectores de trabajo, detallando cantidad de personal en cada uno y tiempo de ejecución del mismo.

  - Lista nominal del personal que efectuará los trabajos con su correspondiente Nro. de DNI a efectos de la entrega de credencial particular para ingreso al EMGE.

- PLAZO DE ENTREGA Y HORARIO DE TRABAJO

- Lunes a Viernes: 8 (ocho) horas diarias a partir de las 0730hs.

- Sábados y Feriados Nacionales: a criterio del contratista.

- Plazo de entrega: 10 días hábiles posterior a la recepción de la orden de compra.

- GARANTIA DE TRABAJOS

La empresa adjudicataria deberá entregar en el momento de la apertura de la Licitación, la garantía correspondiente a los trabajos a efectuar.

Los trabajos realizados tendrán la garantía de un año ante cualquier desperfecto que pudiese ocurrir.

# Text boxes

Sup I Arq  Hugo D. Llarrull

Cu Grl Div Log – EMGE