| ANEXO 3 |
| --- |
| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 7 |
| ADQUISICIÓN DE CABLES Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES. |
| ET Nro: 01/COM/18 | Fecha: | 04 de enero de 2018 |
| Documentos Agregados: --- |

# OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y normas de calidad para la adquisición de cables y materiales necesarios  para la instalación de Sistemas de Comunicaciones del Ejército Argentino.

# CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

  - RENGLÓN 1:  KIT DE DESARROLLO; USO FIBRA OPTICA - COMPONENTES 11      296-08527-0007

| ITEM | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | CABLE DE BAJADA TELEFONICO - 2 CONDUCTORES - PROTECCION UV X 100 MTS | 5 |
| 2 | CABLE COAXIL RG-213 U, DIAMETRO 7.25 mm TIPO FLEXIBLE FREC MAX 38 GHZ VELOCIDAD PROPAG (%) 83 POR CIENTO POTENCIA MAX 100 W RESISTENCIA INTERIOR DC 50 OHM POR METROS | 1000 |
| 3 | CABLE COAXIL TIPO RG-6 75 Ohms POR METROS | 3000 |
| 4 | CABLE DE FIBRA OPTICA, USO EXTERIOR, AUTOSOPORTADA, MONOMODO. NUMERO DE PELOS 12. POR METROS | 3000 |
| 5 | CABLE DE FIBRA OPTICA, USO EXTERIOR, AUTOSOPORTADA, MONOMODO. NUMERO DE PELOS 8. POR METROS | 3000 |
| 6 | CABLE DE ACERO DIAMETRO NOMINAL 3MM - DRIZA DE ACERO 2,75 MM ALMA DE PVC/TELA X METRO | 1000 |
| 7 | CONECTOR BNC PARA SOLDAR CABLE COAXIL RG-59 | 60 |
| 8 | CONDUCTOR UNIPOLAR - CABLE UNIPOLAR DE 1,5 MM - COLOR CELESTE . PRES ROLLO X 100 MTS | 10 |
| 9 | CONDUCTOR UNIPOLAR - CABLE UNIPOLAR DE 1,5 MM - COLOR GRIS . PRES ROLLO X 100 MTS | 10 |
| 10 | CONDUCTOR UNIPOLAR - CABLE UNIPOLAR DE 1,5 MM - COLOR MARRON . PRES ROLLO X 100 MTS | 10 |
| 11 | PRECINTO PLASTICO NEGRO 20 CM X BOLSA 100 UN | 20 |

  - RENGLÓN 2:  KIT DE DESARROLLO; USO INSTALACION SISTEMAS

SEGURIDAD       296-08527-0016

| ITEM | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONDUCTOR UNIPOLAR - CABLE UNIPOLAR DE 1,5 MM - COLOR NEGRO . PRES ROLLO X 100 MTS | 10 |
| 2 | CONDUCTOR UNIPOLAR - CABLE UNIPOLAR DE 4 MM - COLOR MARRON . PRES ROLLO X 100 MTS | 10 |
| 3 | TERMINAL OJAL A COMPRESION PARA CABLE 6 MM | 500 |
| 4 | TERMINAL OJO CERRADO PARA CABLE DE 6MM | 500 |
| 5 | CONDUCTOR UNIPOLAR - CABLE UNIPOLAR DE 4MM - COLOR CELESTE . PRES ROLLO X 100 MTS | 10 |
| 6 | TIRAFONDO;DIAMETRO 8MM - LARGO B/CABEZA 50MM - PRES CAJA X 100 | 40 |
| 7 | CONECTOR DE EMPALME TELEFONICO UY2 - CONTACTO DOBLE X CAJA 100 Un. | 5 |
| 8 | PATCH CORD FIBRA OPTICA MONOMODO - CON CONECTORES SC/SC - LARGO 1,5 MTS | 100 |
| 9 | PATCH CORD FIBRA OPTICA MONOMODO - CON CONECTORES SC/ST - LARGO 1,5 MTS | 10 |
| 10 | BOLSA 100 CONECTORES PARA CABLE RG11 TIPO PPC-EX11 | 1 |
| 11 | RIENDA ACERO (CABLE DE ACERO 7 HILOS GALVANIZADO DESNUDO DE ALTA RESISTENCIA CON UN RECUBRIMIENTO DE ZINC CLASE B (ALMA DE ACERO) )DE 4,8 MM X MTS | 2000 |
| 12 | TORNILLO. P/TARUGO NRO 6 DE 1"LARGO - PRES X 100 UNID. | 40 |
| 13 | JABALINA BIMETALICA (acero-cobre) CON MORCETO IRAM 2309 de12mm x 2mts | 10 |
| 14 | BOCA DE INSPECCIÓN P/JABALINA PVC, CON TAPA | 10 |
| 15 | TOMACABLE (Malla) P/JABALINA DE 3/8”, METÁLICA | 10 |

  - RENGLÓN 3:   KIT DE CONEXIÓN 299-08274-0004

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANGUITOS PARA EMPALME DE FIBRA OPTICA | 1000 |
| 2 | FICHA PLASTICA RJ45 C/CAPUCHÓN | 5000 |
| 3 | ROSETA P/RED; RJ 45 – CAT 5E (TIPO RICHI), ENTRADA UNICA | 300 |
| 4 | TORPEDO COVERTOR DE EMPALMES TELEFÓNICOS AÉREOS 50 PARES TELEFÓNICOS, COMPLETO. | 10 |
| 5 | PATCHERAS FO RACKEABLE 12 CONECTORES SNAP IN SC | 5 |
| 6 | PATCHERAS UTP RACKEABLE DE 24 PUERTOS CAT 5E | 15 |
| 7 | ROSETA P/TELEFONIA; EXTERIOR, COMPLETA | 200 |
| 8 | CASETTE DE EMPALME FIBRA OPTICA COMPLETO CAPACIDAD 24 FIBRAS. | 20 |
| 9 | TARUGO PLASTICO P/FIJACIONES; DIAM. EXT. 6MM - LONG DE CUERPO 30MM - DIAMETRO INTERIOR 3,5 A 5MM - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO S6. | 50 |
| 10 | TORNILLO. P/TARUGO NRO 8 DE 1" LARGO - PRES X 100 UNID. | 40 |
| 11 | CABLECANAL, MATERIAL PVC, MEDIDA 18 X 21 MM X 2 MTS, AUTOADHESIVO, COLOR BLANCO, PRESENTACION X TIRA | 200 |
| 12 | CINTA AISLADORA; MATERIAL: PLASTICO; X 20 MTS, COLOR NEGRO, X 10 Un. | 30 |
| 13 | CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA PANEL (EL PAR) PL-259 P/RG213 ó RG58 | 100 |
| 14 | BANDEJA DE FIBRA OPTICA RACKEABLE COMPLETA CON FRENTE 12 HILOS CONECTOR SC | 10 |
| 15 | ACOPLE PARA TRITUBO DE FIBRA ÓPTICA | 60 |

  - RENGLÓN 4: KIT DE DESARROLLO; USO INSTALACION SISTEMAS

SEGURIDAD  296-08527-0016

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | CABLECANAL MATERIAL PVC MEDIDAS 100 X 50 X 2 MTS CONDUCTO 4 VIAS | 100 |
| 2 | GRAMPA. TIPO MEDIA OMEGA DE 1" - ZINCADA | 500 |
| 3 | GRAMPA. TIPO MEDIA OMEGA DE 1/2" - ZINCADA | 500 |
| 4 | GRAMPA. TIPO MEDIA OMEGA DE 1/4" - ZINCADA | 500 |
| 5 | GRAMPA. TIPO MEDIA OMEGA DE 3/4" - ZINCADA | 500 |
| 6 | GRAMPA. TIPO OMEGA DE 1" - ZINCADA | 500 |
| 7 | GRAMPA. TIPO OMEGA DE 1/2" - ZINCADA | 500 |
| 8 | GRAMPA. TIPO OMEGA DE 1/4" - ZINCADA | 500 |
| 9 | GRAMPA. TIPO OMEGA DE 3/4" - ZINCADA | 500 |
| 10 | GRAMPA DE RETENCIÓN PA54 | 15 |
| 11 | GRILLETE - TENSOR; TIPO U - ACCESORIO CON - DIAMETRO DE ABERTURA 3/4" - MATERIAL ACERO | 20 |
| 12 | GRILLETE; TIPO COMPLETO C/GUARDA CABO - ACCESORIO CON - APERTURA 5/16 - MATERIAL ACERO GALVANIZADO | 40 |
| 13 | REGLETA TELEFÓNICA TIPO KRONE/SIEMON DE 10 PARES | 50 |
| 14 | TENSOR; MATERIAL ACERO FORJADO - TENSOR TPO U DE 1/2" | 15 |
| 15 | TENSOR; MATERIAL ACERO - RENSION 100 - TIPO ABIERTO CON OJO GANCHO 5/16 PARA CABLE DE ACERO | 15 |

  - RENGLÓN 5: KIT DE DESARROLLO; USO INSTALACION SISTEMAS

SEGURIDAD  296 08527 0012

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | TENSOR; MATERIAL ACERO - RENSION 100 - TIPO ABIERTO CON OJO GANCHO 5/16 PARA CABLE DE ACERO | 15 |
| 2 | PRENSACABLE; MATERIAL ACERO GALVANIZADO - FORMATO EN FORMA DE U - DIAMETRO DE ABERTURA - 1/8" - USO RIENDA | 100 |
| 3 | REMACHE; MATERIAL ALUMINIO - CABEZA POP - DIAMETRO 5MM - LONGITUD 25MM - PRESENTACION CAJA X 500 UNIDADES. PRESENTACION CAJA X 100 UNID. | 10 |
| 4 | PATCHERA DE FIBRA OPTICA ODF PARA RACK 19", 24 PUERTOS SC | 10 |
| 5 | TENSOR OJO DE GANCHO 3/4" | 20 |
| 6 | TENSOR; ACERO GALVANIZADO, MODELO M16 | 20 |
| 7 | BANDEJA PORTACABLE METÁLICA DE 150 MM X 3 MTS C/ SOPORTES, 2 C/U. | 100 |

  - RENGLÓN 6:  293-04309-0006

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | CABLE DE FIBRA OPTICA, USO EXTERIOR, AUTOSOPORTADA, MONOMODO. NUMERO DE PELOS 24. X METRO | 4000 |

  - RENGLÓN 7: 293-01563-0015

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | CABLE UTP CAT 6 INTERIOR X ROLLO 305 MTS | 30 |

  - RENGLÓN 8: 293 01135 0105

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | CABLE MULTIPAR P/TELEFONIA;PARES 25 (+-1) - PRESENTACIÓN X MTS - USO EXTERIOR | 500 |

# REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

  - CONSIDERACIONES ESPECIALES

    - Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

    - La recepción final de los materiales se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

  - SERVICIO DE POSTVENTA

    - El adjudicatario deberá disponer de un servicio de posventa a efectos de asegurar su rápida intervención en caso de existir novedades no detectadas en la recepción de los materiales  descriptos en la presente especificación técnica.

Dispondrá de un plazo de QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación por escrito ó correo electrónico de la situación, para el reemplazo del material defectuoso o de mal funcionamiento, o bien, materiales que no cumplen con la especificación técnica precedente, realizada por el Organismo Contratante.

    - El adjudicatario deberá brindar un servicio de control y consulta técnica sin cargo, relacionado con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

    - El servicio de consulta técnica sobre todos aquellos aspectos relacionados con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos, materiales e instalación mencionados en la presente especificación será, en idioma español, telefónico y por correo electrónico, sin costo para el Ejército Argentino.

  - GARANTÍA

    - Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación (Ocultos), por el lapso de DOCE (12) meses corridos o superior,  a partir del momento de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición (Cambio directo) del bien, según el caso.

    - Los costos que demande la reparación o reposición (Cambio directo) del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario y se considerarán incluidos en la oferta.

    - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento del equipamiento reparado por el lapso de un año o superior.

    - El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la mencionada comunicación, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.

# ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

  - Los materiales se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

  - Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

  - Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

  - La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

  - El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

  - En el rótulo se deberá consignar.

  - Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

  - Destino: EJÉRCITO ARGENTINO – BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 601 – Camino CENTENARIO y GÜEMES – CITY BELL – Provincia de BUENOS AIRES.

  - Denominación del Efecto ó de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.

  - Identificación, Número de parte, Fabricante de origen y Número de Efecto: que permitan la determinación de la pieza o componente.

  - Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez más de un componente, éstos deberán estar separados y rotulados de manera similar hasta la aquí descrita, de manera que permita su almacenamiento en estantería conservando una forma de identificación.

# PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

## Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse completa de acuerdo a los renglones adjudicados antes de los TREINTA (30) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

## Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.
Los efectos deberán ser entregados en el horario de 08:00 a 13:00 hs.

## Teléfono de contacto: 221 – 4724595   ó  11  4346 – 6100  int 6401/ 6410.

C. A. DE BUENOS AIRES,        de enero de 2018.

Teniente Coronel DANIEL ALEJANDRO NUÑEZ

J Div Telecom y GE – Dir Grl Com Info