ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Nro  020/18 - PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARAS DE DECANTACION - CAMARAS CLOACALES Y CAMARAS PLUVIALES  DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO

Prestación de mano de obra especializada, equipos y herramientas necesarias para el servicio de limpieza y mantenimiento de cámaras de decantación ubicadas en las cocinas de Casino de Suboficiales, Casino de Oficiales en el Piso 15, Cocina de Soldados y en proximidad del Puesto Nro 5. Cámaras Cloacales y Cámaras Pluviales ubicadas en patios internos y veredas del Edificio “Libertador General San Martín”, por un período de 12 (DOCE) meses.

- El presente servicio deberá incluir mensualmente la limpieza y desagote de las cámaras de decantación, interceptores de grasa cámaras de inspección pertenecientes a las cocinas del Casino de Suboficiales, Cocina de Soldados,  Casino de Oficiales y las que están próxima al Puesto 5. Con respecto a las cámaras cloacales y cámaras pluviales, se prevee  el control, mantenimiento y limpieza mensual.

2. Deberán limpiarse las paredes laterales de las cámaras con las herramientas adecuadas y lavadas dichas paredes con abrasivos, desengrasantes o soda cáustica.

- Los trabajos comprenden las tareas de limpieza de:

- DOS (2) cámaras de 0,50 x 0,50 m y 1,00 m de profundidad (Rancho de Tropa) en el nivel Subsuelo.

b. DOS (2) cámaras de 0,50 x 0,50 m y 1,40 m de profundidad (Cocina de Suboficiales) en el nivel Subsuelo.

- DOS (2) cámaras de 0,50 x 0,50 m y 0,80 m de profundidad (Cocina de Oficiales) en el Piso 15. Los desechos serán retirados en recipientes adecuados.

- DOS (2) cámaras de 1,00 x 1,00 m y 0.80 de profundidad (Sector Puesto Nro 5) en el nivel Subsuelo/ Vereda..

- OCHO (8) cámaras cloacales de 0,60 x 0,60 ubicadas en patio interno y vereda.

- OCHO (8) cámaras pluviales de 0,60 x 0,60 ucicadas en patio interno y veredas.

- Es obligación del adjudicatario concurrir a prestar servicio munido de los equipos, herramientas, etc., necesarios para la ejecución de los trabajos.

- Es obligación del operario técnico, que antes de inciar cada tarea, tome contacto con la Agr Apy – Cuartel General a fin de coordinar el trabajo.

- Los trabajos a realizar por la firma adjudicataria serán una vez al mes y en caso de ser necesario atender la urgencia que surja en el día.

- La firma adjudicataria, requerirá la presencia de personal de la Compañía  Mantenimiento para constancia de los trabajos que se ejecutan. Este personal firmará la conformidad de la tarea cuando ésta haya finalizado.

- El Cuartel General se reserva el derecho de rechazar el o los términos que el adjudicatario destine para el servicio, cuando a su juicio los mismos no reúnan las condiciones de idoneidad correspondientes, como así también procederá a contratar los servicios técnicos que es conveniente, cuando la prestación no se produzca en el lapso establecido de 24 horas, estando a cargo del adjudicatario el total de la erogación que a tal conveniencia diera lugar.

Queda completamente en claro que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total en los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de obra, pero que sean necesarios para la correcta terminación de obra y óptimo funcionamiento de la misma.