Ejército Argentino                                          “2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Dirección Antártica

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  NRO  03 /2016.

| Nro | Denominación del efecto | Características del Efecto | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CHALECO COMPENSADOR DE FLOTABILIDAD CON SISTEMA VACIADO 2 VÁLVULAS | Descripción CHALECO COMPENSADOR DE FLOTABILIDAD POLAR-PRO RAPTOR EN MATERIAL CORDURA, VDIAMOND Y 840 DENIER INTEGRAL. DOS VALVULAS DE VACIADO/PURGA, FAJA VENTRAL AJUSTABLE, BOLSILLOS LATERALES DE GRAN CAPACIDAD Y DOS ANILLA METALICAS EN FORMA DE “D”. TALLA ENTRE M/L (VOLUMEN EN LTS 16). INCLUYE TODAS LAS MANGUERAS DE INFLADO Y VACIADO. |  |
| 02 | REGULADOR PARA BUCEO EN BAJAS TEMPERATURAS | DESCRIPCIÓN DIVIDIDO EN DOS ETAPAS: 1RA ETAPA SHERWOOD OASIS, CUENTA CON UN PISTON CON FLUJO DIRECTO COMPENSADO, EL CUERPO ES DE LATON CROMADO, POSEE PROTECCION ANTICONGELAMIENTO PARA AGUAS FRIAS/GELIDAS. CINCO PUERTOS DE PRESION INTERMEDIA, DOS PUERTOS DE ALTA PRESION, CAPACIDAD DE 230 BARES(INT) 2DA ETAPA S.OASIS, POSEE UNA VALVULA DE FLUJO COMPENSADO, MANGUERA DE FLUJO, BOQUILLA ANATOMICA, CARCASA DE VÁLVULA, MAXIMA PRESION INTERMEDIA DE 14 BARES O 203 PSI. |  |
| 03 | MANGUERA DE BAJA PRESION PARA REGULADOR | DESCRIPCIÓN MANGUERA L.P. INTERIOR ENTRAMADO Y EXTERIOR RECUBRIMIENTO EN GOMA CON TERMINALES DE CADA EXTREMO : 3/8X24 MACHO Y CONECTOR PARA MEDIA PRESION. LONGITUD 75 CM PRESION MAXIMA DE TRABAJO 14 BARES. |  |
| 04 | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA REGULADOR | DESCRIPCIÓN MANGUERA H.P. INTERIOR ENTRAMADO Y EXTERIOR RECUBRIMIENTO EN GOMA CON TERMINALES DE CADA EXTREMO : 7/16x20 MACHO Y CONECTOR PARA ALTA PRESION. LONGITUD 75 CM PRESION MAXIMA DE TRABAJO 250 BARES. |  |
| 05 | BOQUILLA ANATOMICA PARA REGULADOR DE SILICONA | DESCRIPCIÓN MATERIAL SILICONADO COLOR TRANSPARENTE, MEDIDA ESTANDAR PARA 2DA ETAPA DEL REGULADOR DEL BUCEO. |  |
| 06 | CONSOLA PARA BUCEO CON MANOMETRO, PROFUNDIMETRO Y BRUJULA. | DESCRIPCIÓN INDICADOR DE PRESION DE LECTURA DE 0/400 BARES (0-50 BARES DEBE IR CON INDICADOR DE COLOR ROJO POR SEGURIDAD), EL MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DEBE CONTAR CON UNA LECTURA EN SUS PRIMEROS 15 MTS CON UNA GRADUACION DE 3 MTS Y A PARTIR DE LOS 15-60 MTS UNA GRADUACION DE 5 MTS. BRUJULA ESCALA FOSFORECENTE, VENTANA DE LECTURA Y DEBE SER A DIAFRAGMA PARA MAYOR SEGURIDAD CON DOBLE AGUJA : DE ACUTAL Y MAXIMA ALCANZADA LECTURA DE LA PROFUNDIDAD. EL MANOMETRO HASTA 400 BAR CON TERMOMETRO INCORPORADO. TODO EL CONJUNTO DE LA CONSOLA DEBE IR PROTEGIDO CON UNA BOTA DE GOMA Y POSEER UNA MANGUERA DE ALTA PRESION HASTA 4000 PSI CON CONECTOR MACHO DE MEDIDA 7/16X20. |  |
| 07 | ALETA PARA BUCEO TIPO “FROG” DE PIÉ ABIERTO CON HEBILLA METALICA DE ACERO INOXIDABLE | DESCRIPCIÓN ALETA ENTERAMENTE DE CAUCHO, CON CAVIDAD PARA PIE AMPLIO, SUJECION POR LA PARTE POSTERIOR DEL TALON REGULABLE. CON ACANALAMIENTOS CON SISTEMA VENTURI , PARA BUCEO PROFESIONAL. |  |
| 08 | CINTURÓN DE NYLON REFORZADO P/LASTRE CON HEBILLA METALICA. | DESCRIPCIÓN CINTURÓN DE NYLON REFORZADO CON HEBILLA METALICA DE ACERO INOXIDABLE, CON UN LARGO NO MENOR A 1,80 METROS. PARA BUCEO |  |
| 09 | LASTRE DE PLOMO FORRADOS DE PLASTICO | DESCRIPCIÓN LASTRES DE PLOMO FORRADOS DE PLASTICOS COLORES VIVOS (AMARILLO, NARANJA, AZUL) DE 2 KILOGRAMOS CADA UNO PARA CINTURON DE NYLON. |  |
| 10 | GUANTES DE NEOPRENE TIPO MITON O CINCO DEDOS PARA FRIO EXTREMO DE 8 MM PAR | DESCRIPCIÓN SIN COSTURA, AGARRE EN LA PALMA, NEOPRENO MANO Y MUÑECAS DE 5 MM, CON DOBLE PUÑO. CARACTERISTICA SECO. |  |
| 11 | MANOMETRO CON MANGUERA DE ALTA PRESION | DESCRIPCIÓN MANOMETRO DE UNIDAD SELLADA CON MANGUERA LARGO APROX 75 CM, DISEÑO ERGONOMICO Y DE TACTO BLANDO PARA FACILITAR EL MANEJO E INCLUSO CON GUANTES/MITONES. PRESION DE TRABAJO ENTRE HASTA 400 BARES. CUADRANTE FOSFORESCENTE. |  |
| 12 | TRAJE DE NEOPRENE SECO 7 MM | DESCRIPCIÓN TRAJE SECO DE NEOPRENE DE 7 MM DE ESPESOR. PARA BUCEO PROFESIONAL CON CREMALLERAS/CIERRES METALICOS TIPO ESTANCO, NEOPRENE COSIDO POR AMBAS CARAS , TRIPLE PEGADO Y TERMINADO CON CINTAS DE REFUERZO, POSEE BOTAS INCORPORADAS; CUELLO Y PUÑON DEL TIPO SECO CON VALVULA DE ADMISION DE AIRE Y VALVULA CON PURGA DE SALIDA PARA COMPENSACION , CON MANGUERAS , CON BOLSO DE TRANSPORTE- |  |

C.A. DE BUENOS AIRES,         de octubre  de 2016.

# Text boxes

………………………………….

Sarg 1ro CARLOS RIOS