| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 7 |
| --- | --- | --- |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO |
| ET Nro: 01/OMA/17 | Fecha: de marzo de 2017 |
| Documentos Agregados: Apéndice 1: Certificado de Visita. |

- OBJETO

La presente especificación técnica determina las condiciones para la contratación de carga, transporte, tratamientoy disposición final de baterías de níquel-cadmio, de acuerdo a las normas legales vigentes.

- DEFINICIONES

  - Adjudicatario: Será aquel que brindará el servicio de acuerdo al objeto determinado en 1. y a las consideraciones que surgen de la presente especificación técnica.

  - Generador: Persona física o jurídica cuya acción o proceso lo hace pasible de estar sometido a la Ley N° 24.051, ya sea porque los residuos que genera están comprendidos en la identificación de residuos peligrosos o bien por la cantidad generada.

  - Ley N° 24.051: RESIDUOS PELIGROSOS - Ámbito de aplicación y disposiciones generales. Registro de Generadores y Operadores. Manifiesto. Generadores. Transportistas. Plantas de Tratamiento y disposición final. Responsabilidades. Infracciones y sanciones. Régimen penal. Autoridad de Aplicación. Disposiciones Complementarias.

  - Manejo: Es el control sistemático de la recolección, separación en el origen, almacenamiento, transporte, procesamiento, tratamiento, recuperación y disposición final de residuos peligrosos.

  - Manifiesto: Documento donde se determina la naturaleza y cantidad de los residuos generados, su origen, transferencia del generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizare. Consta de original y cinco copias.

  - Mulita / Montacargas: Vehículo contrapesado en su parte trasera, que ―mediante dos horquillas― puede transportar y apilar cargas generalmente montadas sobre tarimas o pallets.

  - Operador: Es la persona responsable por la operación completa de una instalación o planta para el tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos.

  - Plantas de tratamiento y disposición final: Establecimientos determinados en el Capítulo VI de la Ley N° 24.051, debidamente acreditados en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.

  - Residuo Peligroso: A los fines de lo dispuesto en el Art. 2° de la Ley N° 24.051, se denomina residuo peligroso a todo material que resulte objeto de desecho o abandono y pueda perjudicar en forma directa o indirecta, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general; y cualquiera de los indicados expresamente en el Anexo I de la Ley N° 24.051 o que posea alguna de las características enumeradas en el Anexo II de la misma Ley.

  - Tratamiento: Cualquier método, técnica o proceso físico, químico, térmico o biológico, diseñado para cambiar la composición de cualquier residuo peligroso o modificar sus propiedades físicas, químicas o biológicas de modo de transformarlo en no peligroso, o menos peligroso o hacerlo seguro para el transporte, almacenamiento o disposición final; recuperar energía, o materiales o bien hacerlo adecuado para almacenamiento, y/o reducir su volumen. La dilución no está considerada tratamiento.

  - Transportista de residuos peligrosos: Personas físicas o jurídicas responsables del transporte de residuos peligrosos debidamente acreditadas ante el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.

- CONDICIONES GENERALES:

  - La Empresa que resultara ADJUDICATARIA, a fin de  cumplir con lo expresado en la presente especificación técnica, deberá satisfacer con todos los aspectos de las normas legales vigentes.

  - La gestión de los residuos peligrosos será exclusivamente costa del ADJUDICATARIO, incluyendo la carga, el transporte, el tratamiento, la disposición final y todas aquellas tareas que resulten necesarias para la debida gestión ambiental.

  - El ADJUDICATARIO deberá, sin excepción, nombrar un representante técnico calificado, afín con la especialidad de las tareas, el cual oficiará de interlocutor entre la empresa y el EJÉRCITO ARGENTINO.

  - El ADJUDICATARIO será responsable de brindar los siguientes servicios: La carga, el transporte, el tratamientoy disposición final de baterías de níquel-cadmio.

  - El ADJUDICATARIO deberá ejecutar el transporte de los residuos peligrosos en el marco de lo que determinael Capítulo V de la LeyN° 24.051.

  - El ADJUDICATARIO ejecutará el tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos en el marco de lo que determina el Capítulo VI de la Ley N° 24.051.

  - El ADJUDICATARIO deberá cumplir con todos los servicios según lo expresado en la presente especificación técnica.

  - Ningún subcontratoeximirá al ADJUDICATARIO del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni generará para elEJÉRCITO ARGENTINO vínculos contractuales ni obligaciones con los subcontratistas.

  - Para la gestión de los residuos peligrosos el ADJUDICATARIO deberá estar inscripto y contar con el Certificado Ambiental Anual (CAA), vigente al momento de iniciar las tareas que demanda la presente contratación y durante todo el tiempo que estén en vigor las tareas correspondientes a la presente especificación técnica.

- CONDICIONES PARTICULARES:

  - Carga a transportar (en adelante Residuos Peligrosos):

    - Peso de la Carga: 1000 Litros.

    - Tipo de residuos peligroso: Baterías de níquel-cadmio.

    - Categoría: Y 26

    - Volumen: 1 metros cúbicos.

  - Transporte

    - El ADJUDICATARIO será responsable del transporte de los residuos peligrosos.

    - El transporte de los residuos peligrosos se realizará desde los cuarteles del Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 sito en Camino Centenario y Güemes – City Bell (Provincia de Buenos Aires),  hasta  la “Planta de tratamiento y disposición final”.

    - El transporte deberá realizarse de acuerdo a lo prescripto en la legislación vigente, siendo este servicio responsabilidad del ADJUDICATARIO.

    - Cuestiones relacionadas con el manifiesto:

      - Una vez recibida la carga, el transportista firmará el manifiesto correspondiente, por QUINTUPLICADO.

      - La primera copia quedará en poder del generador, las cuatro copias restantes quedarán en poder del transportista.

      - El transportista, una vez que entregue los residuos peligrosos a la planta de tratamiento y disposición final, guardará en su poder la segunda copia con la firma de recepción y entregará a la planta de tratamiento y disposición final las tres copias restantes.

  - Mulita / Montacargas

    - El ADJUDICATARIO brindará el servicio de mulita / montacargas para desplazar los residuos peligrosos desde el depósito donde se encuentran acopiadas hasta el vehículo que realizará el transporte.

    - La carga de los residuos peligrosos deberá realizarse de acuerdo a lo prescripto en la legislación vigente, siendo este servicio responsabilidad del ADJUDICATARIO.

    - La carga expresada en 4.1., se encuentra en tambores de 200 litros, sobre pallets de madera.

    - Para la carga se tendrán en cuenta todas aquellas  indicaciones y medidas de seguridad que correspondan a esta tarea, de acuerdo a lo prescripto en la legislación vigente.

  - Planta de tratamiento y disposición final

    - Deberá realizar el tratamiento correspondiente y posterior disposición final de los residuos peligrosos expresados en 4.1.

    - Tratamiento: El ADJUDICATARIO deberá realizar el tratamiento de los residuos peligrosos de acuerdo a lo determinado enla LeyN° 24.051.

    - Disposición Final: El ADJUDICATARIO deberá realizar la disposición final de los residuos peligrosos de acuerdo a lo determinado en la Ley N° 24.051.

    - Cuestiones relacionadas con el manifiesto: La planta de tratamiento y disposición final deberá realizar lo siguiente:

      - Firmarle al transportista la segunda copia del manifiesto.

      - Firmar y quedarse con las tres copias restantes del manifiesto.

      - Una vez gestionados los residuos peligrosos, el ADJUDICATARIO deberá quedarse con la tercera copia, enviando la cuarta copia al generador y la quinta copia a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

    - Certificado: El ADJUDICATARIO es el responsable de entregar al generador,  el certificado correspondiente al tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos.

- REQUISITOS  A CUMPLIR POR LOS OFERENTES Y EL ADJUDICATARIO

  - Los oferentes deberán acompañar con su oferta la siguiente documentación:

      - Transportista:

Certificado Ambiental Anual vigente (Debiendo además figurar en la nómina de transportistas de residuos industriales de la Dirección de Residuos Peligrosos dependientede la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, situación que deberá poder ser constatada en el sitio web oficial de dicha Secretaría).

        - Planta de tratamiento y disposición final:

Certificado Ambiental Anual vigente (Debiendo además figurar en la nómina de operadores de residuos industriales de la Dirección de Residuos Peligrosos dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, situación que deberá poder ser constatada en el sitio web oficial de dicha Secretaría).

  - Asimismo se notifica que el ADJUDICATARIO deberá cumplir con los requisitos que determina el Capítulo V y VI de la Ley N° 24.051 para los ítems 5.1.1. y 5.1.2.

  - El ADJUDICATARIO dispondrá de CINCO (5) días hábiles posteriores a la adjudicación para presentar la  siguiente documentación, rubricada en cada uno de sus folios por el representante legal y el representante técnico:

- Copia del Certificado de Aptitud Ambiental  o Solicitud de Renovación en Trámite que lo habilite como OPERADOR y/o TRANSPORTISTA  de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección Nacional de Control Ambiental (Jefatura de Gabinete de Ministros).

- Designación del representante técnico.

- Formulario de visita del depósito donde se encuentran los residuos peligrosos, firmado por el GENERADOR.

- Manuales de contingencia ante accidentes y derrames en la vía pública, rutas nacionales y provinciales.

- En caso de que el traslado de los residuos peligrosos sea subcontratado por el ADJUDICATARIO, previo haber cumplimentado el procedimiento previsto en el artículo 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y haber sido autorizado en tiempo y forma según el mencionado artículo, deberá presentar:

- El  contrato vinculatorio con el transportista, certificado por Escribano Público.

- La correspondiente habilitación de la Autoridad de Aplicación  indicada en el punto5.3.1. precedente, que autorice al subcontratado como transportista de residuos peligrosos.

- CERTIFICADO DE VISITA:

# 6.1 Previamente a la presentación de las ofertas los oferentes deberán    realizar una visita al Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601,  hasta el día fijado para la presentación de la oferta.

6.2 Estas visitas serán coordinadas con el Departamento Material de la Dirección General de Comunicaciones e Informática del Estado Mayor General del Ejército (Coronel Diego Rodolfo MUNUCE, Directo 4346-6271).

  - Los oferentes deberán presentar el Certificado de Visita del Apéndice 1 a la Presente ET, debidamente conformado.

- LUGAR Y HORARIOS:

El ADJUDICATARIO deberá ejecutar la carga y el transporte de los residuos peligrosos en el marco de lo que determinala LeyN° 24.051.

  - Lugar de la carga: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601.

  - Domicilio: Camino Centenario y Güemes S/N – City Bell.

  - Días y Horarios: De lunes a viernes de 0800a 1300 horas.

  - Día y horario de la carga y transporte: Deberá ser coordinado entre el adjudicatario y la jefatura del Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601.

- CONTACTO:

  - Teléfono: 011-4346-6100 Internos 6410 / 6401 / 1103

  - Correo electrónico: moralesocchi@ejercito.mil.ar

arevetria@ejercito.mil.ar

# C. A. DE BUENOS AIRES,    de marzo de 2017

|  | Coronel DIEGO RODOLFO MUNUCE JEFE DEPARTAMENTO MATERIAL - Dir Grl Com Info |
| --- | --- |