| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 7 |
| --- | --- | --- |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE REZAGOS ELECTRONICOS |
| ET Nro: 01/OMA/18 | Fecha: de marzo de 2018 |
| Documentos Agregados: Apéndice 1 – Certificado Visita |

- OBJETO

La presente especificación técnica determina las condiciones para la contratación de carga, transporte, tratamientoy disposición final de Rezagos Electrónicos, de acuerdo a las normas legales vigentes.

- DEFINICIONES

  - Adjudicatario: Será aquel que brindará el servicio de acuerdo al objeto determinado en 1. y a las consideraciones que surgen de la presente especificación técnica.

  - Generador: Persona física o jurídica cuya acción o proceso lo hace pasible de estar sometido a la Ley N° 24.051, ya sea porque los residuos que genera están comprendidos en la identificación de Rezagos Electrónicos o bien por la cantidad generada.

  - Ley N° 24.051: RESIDUOS PELIGROSOS - Ámbito de aplicación y disposiciones generales. Registro de Generadores y Operadores. Manifiesto. Generadores. Transportistas. Plantas de Tratamiento y disposición final. Responsabilidades. Infracciones y sanciones. Régimen penal. Autoridad de Aplicación. Disposiciones Complementarias.

  - Manejo: Es el control sistemático de la recolección, separación en el origen, almacenamiento, transporte, procesamiento, tratamiento, recuperación y disposición final de Rezagos Electrónicos.

  - Manifiesto: Documento donde se determina la naturaleza y cantidad de los residuos generados, su origen, transferencia del generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizare. Consta de original y cinco copias.

  - Mulita / Montacargas: Vehículo contrapesado en su parte trasera, que ―mediante dos horquillas― puede transportar y apilar cargas generalmente montadas sobre tarimas o pallets.

  - Operador: Es la persona responsable por la operación completa de una instalación o planta para el tratamiento y/o disposición final de Rezagos Electrónicos.

  - Plantas de tratamiento y disposición final: Establecimientos determinados en el Capítulo VI de la Ley N° 24.051, debidamente acreditados en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Rezagos Electrónicos.

  - Rezagos electrónicos:

  - Residuo Peligroso: A los fines de lo dispuesto en el Art. 2° de la Ley N° 24.051, se denomina residuo peligroso a todo material que resulte objeto de desecho o Rezagos Electrónicos y pueda perjudicar en forma directa o indirecta, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general; y cualquiera de los indicados expresamente en el Anexo I de la Ley N° 24.051 o que posea alguna de las características enumeradas en el Anexo II de la misma Ley.

  - Tratamiento: Cualquier método, técnica o proceso físico, químico, térmico o biológico, diseñado para cambiar la composición de cualquier residuo peligroso o modificar sus propiedades físicas, químicas o biológicas de modo de transformarlo en no peligroso, o menos peligroso o hacerlo seguro para el transporte, almacenamiento o disposición final; recuperar energía, o materiales o bien hacerlo adecuado para almacenamiento, y/o reducir su volumen. La dilución no está considerada tratamiento.

  - Rezagos Electrónicos: Incluye a todos los aparatos electrónicos que llegan al final de su vida útil y pasan a ser residuos, considerando todos aquellos componentes y subconjuntos que forman parte del producto en el momento que se desecha.

- CONDICIONES GENERALES:

  - La Empresa que resultara ADJUDICATARIA, a fin de  cumplir con lo expresado en la presente especificación técnica, deberá satisfacer con todos los aspectos de las normas legales vigentes.

  - La gestión de los Rezagos Electrónicos será exclusivamente a costa del ADJUDICATARIO, incluyendo la carga, el transporte, el tratamiento, la disposición final y todas aquellas tareas que resulten necesarias para la debida gestión ambiental.

  - El ADJUDICATARIO deberá, sin excepción, nombrar un representante técnico calificado, afín con la especialidad de las tareas, el cual oficiará de interlocutor entre la empresa y el EJÉRCITO ARGENTINO.

  - El ADJUDICATARIO será responsable de brindar los siguientes servicios: La carga, el transporte, el tratamientoy disposición final de Rezagos Electrónicos.

  - El ADJUDICATARIO deberá ejecutar el transporte de los rezagos electrónicos en el marco de lo que determinael Capítulo V de la LeyN° 24.051.

  - El ADJUDICATARIO ejecutará el tratamiento y disposición final de los rezagos electrónicos en el marco de lo que determina el Capítulo VI de la Ley N° 24.051.

  - El ADJUDICATARIO deberá cumplir con todos los servicios según lo expresado en la presente especificación técnica.

  - Ningún subcontrato eximirá al ADJUDICATARIO del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni generará para el EJÉRCITO ARGENTINO vínculos contractuales ni obligaciones con los subcontratistas.

  - Para la gestión de los Rezagos Electrónicos el ADJUDICATARIO deberá estar inscripto y contar con el Certificado Ambiental Anual (CAA), vigente al momento de iniciar las tareas que demanda la presente contratación y durante todo el tiempo que estén en vigor las tareas correspondientes a la presente especificación técnica.

- CONDICIONES PARTICULARES:

  - Carga a transportar (en adelante Rezagos Electrónicos ):

    - Peso de la Carga: Hasta alcanzar los 5000 Kilogramos.

    - Tipo de residuos: Rezagos Electrónicos.

    - Categoría: Y48

    - Volumen: 55 metros cúbicos.

  - Transporte

    - El ADJUDICATARIO será responsable del transporte de los Rezagos Electrónicos.

    - El transporte de estos se realizará desde los cuarteles del Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 sito en Camino Centenario y Güemes – City Bell (Provincia de Buenos Aires),  hasta  la “Planta de tratamiento y disposición final”.

    - El transporte deberá realizarse considerando que no será considerado residuo peligroso, durante su etapa de transporte, los rezagos electrónicos siempre y cuando mantengan inalterados su forma de blindaje y hermeticidad de acuerdo a lo prescripto en la legislación vigente, siendo este servicio responsabilidad del ADJUDICATARIO.

    - Cuestiones relacionadas con el manifiesto:

      - Una vez recibida la carga, el transportista firmará el manifiesto correspondiente, por QUINTUPLICADO.

      - La primera copia quedará en poder del generador, las cuatro copias restantes quedarán en poder del transportista.

      - El transportista, una vez que entregue los Rezagos Electrónicos a la planta de tratamiento y disposición final, guardará en su poder la segunda copia con la firma de recepción y entregará a la planta de tratamiento y disposición final las tres copias restantes.

  - Mulita / Montacargas/Sub elevador (Tipo Sampi)

    - El ADJUDICATARIO brindará el servicio de mulita / montacargas para desplazar los Rezagos Electrónicos desde el depósito donde se encuentran acopiadas hasta el vehículo que realizará el transporte.

    - La carga de los Rezagos Electrónicos deberá realizarse de acuerdo a lo prescripto en la legislación vigente, siendo este servicio responsabilidad del ADJUDICATARIO.

    - Para la carga se tendrán en cuenta todas aquellas  indicaciones y medidas de seguridad que correspondan a esta tarea, de acuerdo a lo prescripto en la legislación vigente.

  - Planta de tratamiento y disposición final

    - Deberá realizar el tratamiento correspondiente y posterior disposición final de los Rezagos Electrónicos expresados en 4.1.

    - Tratamiento: El ADJUDICATARIO deberá realizar el tratamiento de los Rezagos Electrónicos de acuerdo a lo determinado enla LeyN° 24.051.

    - Disposición Final: El ADJUDICATARIO deberá realizar la disposición final de los Rezagos Electrónicos de acuerdo a lo determinado en la Ley N° 24.051.

    - Cuestiones relacionadas con el manifiesto: La planta de tratamiento y disposición final deberá realizar lo siguiente:

      - Firmarle al transportista la segunda copia del manifiesto.

      - Firmar y quedarse con las tres copias restantes del manifiesto.

      - Una vez gestionados los Rezagos Electrónicos, el ADJUDICATARIO deberá quedarse con la tercera copia, enviando la cuarta copia al generador y la quinta copia a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

    - Certificado: El ADJUDICATARIO es el responsable de entregar al generador,  el certificado correspondiente al tratamiento y disposición final de los Rezagos Electrónicos.

- REQUISITOS A CUMPLIMENTAR:

  - El ADJUDICATARIO deberá cumplir con los requisitos que determina el Capítulo V y VI de la Ley N° 24.051 para los ítems 5.3.1.

  - El ADJUDICATARIO dispondrá de CINCO (5) días hábiles posteriores a la adjudicación para presentar la  siguiente documentación, rubricada en cada uno de sus folios por el representante legal y el representante técnico:

- Copia del Certificado de Aptitud Ambiental  o Solicitud de Renovación en Trámite que lo habilite como OPERADOR y/o TRANSPORTISTA  de Rezagos Electrónicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección Nacional de Control Ambiental (Jefatura de Gabinete de Ministros).

5.3.1.1 TRANSPORTISTA:

Certificado Ambiental Anual vigente (Debiendo además figurar en la nómina de transportista de residuos industriales de la Dirección de Residuos dependientes del Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, situación que deberá poder ser constatada en el sitio web oficial de dicha Secretaria).

5.3.1.2  Planta de tratamiento y disposición final:

Certificado Ambiental Anual vigente (Debiendo además figurar en la nómina de operadores de residuos industriales de la Dirección de Residuos dependientes del Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, situación que deberá poder ser constatada en el sitio web oficial de dicha Secretaria).

- Designación del representante técnico.

- Manuales de contingencia ante accidentes y derrames en la vía pública, rutas nacionales y provinciales.

- En caso de que el traslado de los Rezagos Electrónicos sea subcontratado por el ADJUDICATARIO, previo haber cumplimentado el procedimiento previsto en el artículo 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y haber sido autorizado en tiempo y forma según el mencionado artículo, deberá presentar:

- El  contrato vinculatorio con el transportista, certificado por Escribano Público.

- La correspondiente habilitación de la Autoridad de Aplicación  indicada en el punto 5.3.1. precedente, que autorice al subcontratado como transportista de Rezagos Electrónicos.

- LUGAR Y HORARIOS:

El ADJUDICATARIO deberá ejecutar la carga y el transporte de los Rezagos Electrónicos en el marco de lo que determinala LeyN° 24.051.

  - Lugar de la carga: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601.

  - Domicilio: Av Avelino Rolón 300 – Boulogne Sur Mer – San Isidro – prov Bs As.

  - Día y horario de la carga y transporte: Deberá ser coordinado entre el adjudicatario y la Jefatura del Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601.

  - Certificado de visita:

# 6.4.1   Previamente a la presentación de las ofertas los oferentes deberán realizar una visita al Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601, hasta el día fijado para la presentación de las Ofertas.

    - Estas visitas serán coordinadas con el Departamento Material de la Dirección General de Comunicaciones e Informática del Estado Mayor General del Ejército (Teniente Coronel ALEJANDRO GUSTAVO MUIÑOS , Directo 4346-6271).

    - Los oferentes deberán presentar el Certificado de Visita del Apéndice 1 a la Presente ET, debidamente conformado.

- CONTACTO:

  - Teléfono: 011-4346-6100 Internos 5088 / 2186 /6271.

  - Correo electrónico: amuinos@ejercito.mil.ar

lcamano@ejercito.mil.ar

# C. A. DE BUENOS AIRES,     de marzo de 2018

|  | Teniente Coronel ALEJANDRO GUSTAVO MUIÑOS JEFE DEPARTAMENTO MATERIAL - Dir Grl Com Info |
| --- | --- |