| Ejército Argentino Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 | ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 6 |
| --- | --- | --- |
| KIT DE REPUESTOS CONVERSION Y PROTECCION DE TENSIONES COFRE D DE RADAR RASTREADOR DEL EJÉRCITO ARGENTINO. |
| ET Nro: 21/MANT/18 | Fecha: de abril de 2018 |
| Documentos Agregados: Sin documentos agregados. |

- Objeto

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con reingeniería y provision del cofre B (Convertidor de Tensiones) del Radar RASTREADOR PARA EL SUBSISTEMA DE RADARES DEL EJERCITO ARGENTINO, incluyendo el periodo de garantía, plazos, lugar de entrega y demás condiciones generales y particulares.

- CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:

2.1. RENGLÓN 1: KIT DE REPUESTOS CONVERSION Y PROTECCION DE TENSIONES COFRE D.

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

Provisión de 2 (DOS) placas electrónicas de reemplazo  del Cofre D el cual deberán cumplir con las siguientes características técnicas eléctricas, mecánicas, ambientales y EMI/EMC:

- Deberá contar con los siguientes circuitos de seguridad.

- Seguridad polaridad de batería

- Seguridad sobreintensidad de batería

- Seguridad cortocircuitos

- Deberá contar con las siguientes características eléctricas

- Tensiones de salida

- Cero (control del cero del miliamperímetro)

- +24 tension de batería

- I bat corriente de batería

- Alimentacion de bloque antena + 5v SY

- + 5v FR

- + 9v

- -9

- +15

- -15

- +5v BF

- 220V 3660 Hz (regulable)

- 6,3 V

- Tensión de entrada 20v /29v

- Debera cumplir con los ensayos ambientales a niveles de calificación según la MIL-STD_810E

- Las placas electrónicas deberán ser adaptadas en el cofre D original del radar.

- Las placas electrónicas reemplazo del del cofre D deberán incluir sus bancos de pruebas que serán constituidos por 2(DOS) notebook endurecida y los cables asociados.

2.2. RENGLÓN 2: KIT DE REPUESTOS DE ADQUISICION DE DATOS PARA RADARES.

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UCP | PC ADVANTECH ARK-5261 | 2 |
| 2 | PLACA ADV | Placa Advantech PCI 1714u | 2 |
| 3 | COP | Notebook Panasonic CF-31 | 2 |
| 4 | SSD | Disco Estado Solida 120 GB | 12 |
| 5 | RAM | Memoria RAM 1 GB DDR1 | 3 |
| 6 | RAM | Memoria RAM 1 GB DDR2 | 2 |
| 7 | RAM | Memoria RAM 1 GB DDR3 | 2 |
| 8 | Conector SMA M | Conector SMA Macho a Chasis | 5 |
| 9 | Conector SMA M1 | Conector SMA Macho a Cable | 5 |
| 10 | Conector SMA H | Conector SMA Hembra Chasis | 5 |
| 11 | Conector SMA H2 | Conector SMA Hembra a Cable | 5 |
| 12 | Llave Torquimetra | Llave torquimetrica para RF | 1 |
| 13 | Cable SATA | Cable SATA PC | 8 |
| 14 | Cable IDE | Cable motherboard IDE | 8 |
| 15 | Cable PSATA | Cable adaptador POWER De ATA A SATA | 8 |
| 16 | Conectores | Conector DB25 tipo IDC x 0.2 mts (crimpleable) | 10 |
| 17 | Conectores | Conector DB37 tipo IDC x 0.2 mts (crimpleable) | 10 |
| 18 | Conector HV | Conector Header Vertical Plastico x 6 Pines x 0.2 mts | 10 |
| 19 | Cable IDC a DB25 M | Cable IDC a DB25M x 1 mts | 10 |
| 20 | Conector BNC | Conector BNC soldable macho | 15 |

2.3. RENGLÓN 3: KIT DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA   RADARES.

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cinta autosoldable | Cinta autosoldable Negra | 10 |
| 2 | Cinta Aisladora | Cinta Aisladora Negra | 20 |
| 3 | Termocontraible | Diámetro Minimo Expandido 1mm x mts | 10 |
| 4 | Termocontraible | Diámetro Minimo Expandido 1,5mm x mts | 10 |
| 5 | Termocontraible | Diámetro Minimo Expandido 2,5mm x mts | 10 |
| 6 | Termocontraible | Diámetro Minimo Expandido 3,5mm x mts | 10 |
| 7 | Termocontraible | Diámetro Minimo Expandido 5mm x mts | 10 |
| 8 | Termocontraible | Diámetro Minimo Expandido 7mm x mts | 10 |
| 9 | Termocontraible | Diámetro Minimo Expandido 10mm x mts | 10 |
| 10 | Termocontraible | Diámetro Minimo Expandido 13mm x mts | 10 |
| 11 | Termocontraible | Diámetro Minimo Expandido 20mm x mts | 10 |
| 12 | Termocontraible | Diámetro Minimo Expandido 25mm x mts | 10 |
| 13 | Termocontraible | Diámetro Minimo Expandido 30mm x mts | 10 |
| 14 | Termocontraible | Diámetro Minimo Expandido 40mm x mts | 10 |
| 15 | Termocontraible | Diámetro Minimo Expandido 50mm x mts | 10 |
| 16 | Termocontraible | Diámetro Minimo Expandido 76mm x mts | 10 |
| 17 | Welding Station | Estacion de Soldadura tipo pace digital St25e Ps-90 | 1 |
| 18 | Cocodrilos | par de Conector Cocodrilo rojo y negro tamaño grande (para bateria de auto) | 10 |
| 19 | Cocodrilos | Par de Conectores Cocodrilo Rojo y Negro para realizar mediciones | 10 |
| 20 | Lubricante Multiuso | Con PTFE WD 80 426ml / 288gr | 10 |
| 21 | Cera carnauba | En pasta 290gr tipo ZeoWax | 5 |
| 22 | Fijador de rosca | LOCTITE 277 de 10ml | 5 |
| 23 | Barra de silicona | De 1.12cm de diametro | 20 |

2.4. RENGLÓN 4: KIT DE REPUESTOS REEMPLAZOS PLACA BB Y DRIVER MOTOR PARA COFRE B.

CANTIDAD: 1 (UNO)

Provisión de 2 (DOS) placas electrónicas de reemplazo de la placa BB y driver motor, el cual incluye el rediseño, pruebas ambiental, pruebas de funcionamiento.

La electrónica de reemplazo debe cumplir con los requerimientos funcionales, las interfases mecánicas y eléctricas del diseño original.

Definición de requerimientos a partir de analisis y/o Medidas de la placa BB .

_ Estudio de las interfases eléctricas y mecánicas de modo que la electrónica desarrollada sean compatibles con la electrónica original.

_ Desarrollo de los Planes de Ensayos.

_ Diseño de la ingeniería básica.

_ Diseño de detalle de los módulos.

_ Producción de la electrónica.

_ Ejecución de los planes de ensayos sobre la electrónica.

- REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA PLACA

  - Se deberá asociar la documentación con listado de materiales, Recomendaciones de armado, circuito esquemático y diagrama de bloques, distribución de componentes, procedimiento de puesta en marcha, explicación detallada del funcionamiento y descripción de puntos de chequeo para facilitar el mantenimiento.

  - Deberá cumplir con los estándares de EMI/EMC descriptos en la norma MIL-STD-461C y 462.

- CONDICIONES DE ENTREGA, EMBALAJE, ROTULADO

  - Los componentes electrónicos deberán estar dentro del embalaje original utilizado por el fabricante asegurando protección contra humedad y electrostática, para mejor preservación de los efectos.

  - Toda información y hojas de datos del fabricante conteniendo información detallada que se presente como parte de la oferta deberá estar en idioma castellano o eventualmente en inglés.

- PRESENTACION DE MUESTRAS

  - Para los siguientes  ítem: RENGLÓN 2 (ítem 2). Los oferentes deberán presentar una muestra debidamente rotulada, junto con la oferta.

- GARANTIA

  - El oferente deberá garantizar por un período mínimo de doce (12) meses el
correcto funcionamiento de cada uno de los bienes ofrecidos. Este plazo se computará a partir de la fecha de recepción definitiva por parte de la jurisdicción o entidad contratante.

  - Ante cualquier falla que afecte al funcionamiento óptimo de un equipo, la garantía incluirá la revisión periódica de los mismos y/o programas ofrecidos y los cambios de elementos y/o repuestos que así lo requieran.

- PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES

  - Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse, de acuerdo a los renglones adjudicados, antes de los NOVENTA (90) días habiles, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

  - Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601, Av. Camino Centenario esquina Guemes sin nro – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.

  - El ADJUDICATARIO deberá evaluar la oportunidad de su entrega y solicitar por FAX o llamada telefónica al Nro. (011) 4346-6100 (int 6410), con 3 (tres) días hábiles administrativos de anticipo, el turno correspondiente.

  - RECEPCION PROVISORIA: “La Comisión de Recepción recibirá los bienes con
carácter provisional y los recibos o remitos quedarán sujetos a la conformidad de la
recepción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1030/2016.

  - RECEPCION DEFINITIVA: “La conformidad de la recepción o recepción definitiva se
otorgará dentro del plazo de VEINTE (20) días hábiles administrativos, a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los bienes.

|  | CITY BELL, de abril de 2018 |
| --- | --- |
|  | Tcnl NESTOR ANTONIO PONTONI Jefe del Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 |