- OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad para la adquisición de los siguientes instrumentos: ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES (VNA) + ANALIZADOR DE ESPECTRO y GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA (RF).

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CARACTERISTICAS GENERALES

| Renglón Nro | DESCRIPCIÓN | DETALLE | UN MED |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALIZADOR DE REDES VECTORIAL + ANALIZADOR DE ESPECTROS CON KIT DE CALIBRACION. | ANALIZADOR DE ESPECTROS Rango de frecuencia :De 100 KHz a 20 GHz Sensibilidad : Menor o igual a -140 dBm Impedancia de entrada : 50 Ohm Rango dinámico : Mayor a: 104 dB en 1 Hz RBW Voltimetro vectorial Salida de audio Altavoz interno y/o conexión para audífonos. Puertos de comunicación : Mínimo: 1 Puertos USB 2.0 , Ethernet ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES (VNA) Rango de frecuencia : Desde 5 KHz hasta 20 GHz Número de puertos : 2 Conectores de RF : Conectores tipo N (F) Impedancia de entrada : 50 Ohm Velocidad de barrido: 350 μs/data point. Rango dinámico : Mínimo 85 dB a una frecuencia de 20 GHZ VNA de dos puertos activos y doble sentido de medidas, para visualización de los 4 parámetros S (Todos los parámetros S: S11, S12, S21, S22) Kit de calibración, Cable Prueba, Adaptadores, Kit de Calibración Coaxial N(m), DC hasta 18 GHz, 50 O. (1 uno). Cable del puerto de extensión, blindado, Tabla de fase, 1.0 metro, DC hasta 18 GHz, N(m) (1 uno). cable de puerto de pruebas de extensión, blindado, fase estable, 1.0 meter, DC hasta 18 GHz, N(m) - N(f), 50 Ohm. (1 uno). Adaptador, DC hasta 18 GHz, N(m) - SMA(m), 50 Ohm, (1 uno). Adaptador, DC hasta 18 GHz, N(m)-SMA(f), 50 Ohm (1 uno). Adaptador, DC hasta 18 GHz, N(f)-SMA(m), 50 Ohm (1 uno). Adaptador, DC hasta 18 GHz, N(f)-SMA(f), 50 Ohm (1 uno). El Analizador de Espectro y VNA portable, serán para uso en campo. Display LCD color de alta resolucion, minimo de 8 pulgadas y 800 x 600, visible a la luz del día. Peso inferior a 5kgs. El Analizador de Espectro y VNA deben cumplir con la norma MIL-PRF-28800F clase 2, Certificado para su uso en Atmósfera explosiva según MIL-PRF-28800F y MIL-STD-810G. El Generador de RF debera cumplir la norma MIL-PRF-28800F, clase 3. | Unidad |
| 2 | Generador de Señales de Microondas y Radiofrecuencias (RF) | Rango de frecuencia: 2 Hz to 20 GHz. Modulación de Pulso: pulso 100 ns con ancho de 10 ns. Resolucion analógica con la habilidad de generar pulsos simples, doble, triples y cuadratura. Conectores de Salida : tipo N Modulación de Pulso Externo Paso de atenuador mecanico de 110 dB Velocidad de cambio: 5 ns. Modudación Analógica: interna, Baja Frecuencia, externa AM, FM, modulación de fase de pulso. Salida de alto potencia Resolucion (Paso Minimo) 0.01 Hz Numero de Pasos Variables desde 1 hasta 10,000 Tiempo de barrido Variable desde 20 ms to 99 s Puertos de comunicación : Mínimo: 1 Puertos USB 2.0 , Ethernet Modo CW Misma precisión interna que externa 10 MHz base de tiempos. Estabilidad de base de tiempo interna : <2 x e-9 / día (<5 x e-10 / día con la opción 16) con la temperatura: <2 x e-8 / ° C por encima de 0 ° C a 55 ° C (<2 x 10- 10 / ° C con la opción 16) Resolución 0.01 Hz Calibración de Base de tiempo interna. (10 MHz ± 50 Hz). Referencia de entrada Externa 10 MHz ± 50 Hz (típico) 0 dBm a +20 dBm, señal de base de tiempos. 10 MHz Referencia de salida 1 Vp-p a 50 Ω, AC Ajuste de Fase 0.1 grados por paso. Control Electrónico de Frecuencia (EFC) –4 V to +4 V rango 0.2 ppm/V típico sensibilidad (0.08 ppm/V típica para la Opción 3x) ≤ 250 | Unidad |

- REQUISITOS

Acompañando la oferta, deben presentarse, folletos, imágenes y características técnicas del producto.

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

- Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 30 (treinta) días corridos.

- El equipo debera suministrarse con su correspondiente valija rigida de transporte.

- Garantía de 3 años para el equipo (un año para las baterías).

- Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.

- GARANTÍA

- Garantía de 2 años para el equipo (un año para las baterías).

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra o parte, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

- ENSAYOS A CONSIDERAR

- Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios a fin de verificar las caracteristicas solicitadas.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía deben ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

| Ciudad de Buenos Aires, de enero de 2017. |
| --- |
| EMGE |  |  |

# Text boxes

Cnl ARMANDO DI CHIARA                                                                                         DIGID