| ANEXO 3 |
| --- |
| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 5 |
| ADQUISICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO DE 3ER NIVEL DEL RADAR DE VIGILANCIA TERRESTRE GO80 Y SUS RESPECTIVAS PRACTICAS DE LABORATORIO |
| ET Nro: 22/MANT/18 | Fecha: | de abril de 2018.- |
| Documentos Agregados: --- |

# OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y normas de calidad para la formación de personal técnico de la Fuerza, mediante la adquisición de un Curso de Capacitación en Mantenimiento de 3er nivel, del radar de vigilancia terrestre GO80 y sus respectivas prácticas de laboratorio. Haciendo uso intensivo de los instrumentos de medición y bancos de prueba específicos del adjudicatario, que permitan desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar la autosuficiencia en la reparación del mencionado sistema.

# CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

### Capacitación

- Dentro de los plazos fijados a partir de recibida la Orden de Compra, la empresa adjudicataria deberá realizar UN (1) curso de capacitación referido a:

- Operación de Instrumentos de medición y bancos de prueba del radar.

- Medición, calibración, ajuste y reparación de partes y componentes del radar.

- La duración de la teoría y práctica no será inferior a 120 horas cátedra, ni deberá superar las 150, para lo cual se dispondrá de 15 días hábiles corridos para ejecutarse, solamente suspendido por el descanso de fin de semana o feriados nacionales.

- Las prácticas se complementarán con medios gráficos, entregándose planos, apuntes y asistencia audiovisual a los cursantes.

- Lugar de impartición: Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires. El adjudicatario deberá disponer de los laboratorios autorizados por el Fabricante del Material para el soporte del sistema GO80.

- Participante: Será designado por la Dir Grl Com Info UNO (1) cursante perteneciente al Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601. El oferente deberá considerar a los fines de la impartición del curso, que dicho personal poseerá capacitación previa consistente en Título Técnico y/o Ingeniero en Electrónica. Además contará con experiencia en el mantenimiento de radares y capacitación en Operación y Mantenimiento del GO80.

- El contenido del curso debe cubrir al menos los siguientes objetivos:

Procedimiento general para la prueba y solución de problemas del sistema de radar hacia abajo para SRU Nivel.

Información sobre la codificación de los diferentes mensajes BIT incluyendo análisis de fallas.

Instrucciones para la eliminación y sustitución de LRU, SRU y en parte SSRU.

Información sobre los ajustes después de la reparación realizada.

# Equipo DE Laboratorio, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS

- Equipo de laboratorio, herramientas y accesorios deberán ser facilitados para la realización del curso por el personal designado. Asimismo, previo a comenzar el dictado, el adjudicatario deberá entregar al Organismo Contratante un Kit consistentes en el detalle que consta en el punto siguiente.

- Equipos, herramientas y/o accesorios a ser entregado por el Adjudicatario al Organismo Contratante, en perfecto estado de funcionamiento, calibración y con una garantía de DOCE (12) meses, por posibles fallas que comenzarán a considerarse desde la fecha de entrega:

| Nro. | Detalle | PN | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Control Box for Elevation Drive | 1993556050 | 1 |
| 2 | Card Extractor SPU | 1993556011 | 1 |
| 3 | Card Extractor RFU | 1993556010 | 1 |
| 4 | Clinometer | 1993556097 | 1 |
| 5 | Laptop Incluyendo RFU Test Software | --- | 1 |

- El adjudicatario deberá asegurar su rápida intervención en caso de fallas en los equipos descriptos en la presente especificación técnica.

- El adjudicatario deberá brindar un servicio de control y consulta técnica sin cargo, relacionado con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación. Comenzará una vez entregado el material y se extenderá por un lapso de DOCE (12) meses, sin costo para el Organismo Contratante.

- Todos los bienes a entregar, contarán con una garantía de DOCE (12) meses que considere el mal funcionamiento, defectos y/o vicios ocultos de fabricación. No siendo incluidos aquellos que surjan por mal trato o descuidos.

- La vigencia de la Garantía comenzará a partir del momento de la recepción del material por parte del Organismo contratante, y se discontinuará para el efecto considerado, durante el período que demande su reparación o reposición.

- Los costos que demande (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) la reparación o reposición (Cambio directo) del material en cuestión, cuando le correspondiera la aplicación de la garantía, serán por cuenta del adjudicatario y se considerarán incluidos en la oferta.

## Cada material, deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales técnicos y de usuario, si correspondieran.

  - Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y en idioma ingles o castellano.

- Los materiales se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

- Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

- Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

- La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

- El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

- En el rótulo se deberá consignar.

- Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

- Destino: EJÉRCITO ARGENTINO – BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 601 – Camino CENTENARIO y GÜEMES – CITY BELL – Provincia de BUENOS AIRES.

- Denominación del Efecto ó de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.

- Identificación, Número de parte, Fabricante de origen y Número de Efecto: que permitan la determinación de la pieza o componente.

- Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez más de un componente, éstos deberán estar separados y rotulados de manera similar hasta la aquí descrita, de manera que permita su almacenamiento en estantería conservando una forma de identificación.

## Lugar de entrega de Materiales: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires, previa coordinación con el Organismo Contratante.
Los efectos deberán ser entregados en el horario de 08:00 a 13:00 hs.

## Teléfono de contacto:  0221-495-9215 (Jefe de Unidad)

## 011  4346 – 6100  int 6401/ 6410.( B Mant Com 601)

CITY BELL,        de abril de 2018.

Teniente Coronel NESTOR ANTONIO PONTONI

JEFE DE BATALLON DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 601