| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 5 |
| --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACION Y MATERIALES PARA ANTENAS PARA EQUIPOS DE RADIO DE ALTA FRECUENCIA DE PROVISIÓN EN LA FUERZA |
| ET Nro: 05/COM/18 | Fecha: 23 de abril de 2018 |
| NNE: ----- | INE: ----- |
| Documento Agregados: ---- |

# CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

  - OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisición de “Fuentes de Alimentación y materiales para Antenas para Equipos de Radio de Alta Frecuencia de provisión en la Fuerza”.

# CARACTERÍSTICAS GENERALES

  - El material ofertado deberá ser nuevo, sin uso, original de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse descontinuada.

  - Se adjuntarán folletos técnicos del equipamiento ofrecido en idioma castellano y en todos los casos se deberá consignar marca y modelo del mismo. No se admitirán folletos en idioma extranjero.

  - En el momento de la entrega, el adjudicatario deberá proveer los manuales de usuario originales correspondientes, en idioma castellano.

  - Quedan incluidos dentro de la provisión los cambios y/o reposiciones del equipamiento involucrado producto de defectos, fallas de fabricación, etc, sin cargo de ningún tipo para el “Comitente”, con un tiempo de reposición al servicio no mayor a QUINCE (15) días corridos a partir de efectuado el reclamo, convenientemente notificado del mismo a través de un número de Fax proporcionado por el adjudicatario.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES DE EQUIPOS A PROVEER

  - RENGLÓN 1:  “FUENTES DE ALIMENTACIÓN 27,6 VCC, 18 A, Conmutada”

    - CANTIDAD: TREINTA Y DOS (32).

    - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

      - Tipo: Conmutada. (TIPO: Manson ZVS-8352)

      - Entrada:

      - Tensión 220 Vca ±20%

      - Frecuencia: 47 a 63 Hz.

      - Protecciones:

        - Fusible de entrada en línea y neutro.

        - Contra sobrecarga y/o cortocircuito.

        - Por límite de corriente.

        - Por sobre tensión de salida.

      - Accionamiento: Llave interruptora.

      - Salida:

        - Tensión: 27,6 Vcc nominales, flotantes respecto de chasis.

        - Corriente Continua Máxima: No menor que 18 A

        - Corriente intermitente Máxima: No menor que  20 A

        - Regulación: de al menos 2%

        - Ripple: no mayor a 2 %

        - Conexiones: Por bornera.

      - Peso Máximo: No mayor que 2 kg.

      - Ventilación: Forzada con ventilador incorporado dentro del equipo.

  - Renglón 2: KIT DE DESARROLLO – Electrónica Antena (296 – 08527 – 0019)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALAMBRE DESNUDO | DE COBRE X 3 MM X MTS | 1200 |
| 2 | CENTRO DE ANTENA CON CONECTOR + CONECTOR | CENTRO ANTENA C/CONECTOR TIPO PL 259 HEMBRA + CONECTOR PL 259 MACHO (JUEGO) | 20 |
| 3 | CABLE COAXIL RG213 | RG-213/U 50 ohms CONDUCTOR CENTRAL DE CUERDA DE COBRE ROJO Y MALLA DE COBRE ROJO X MTS | 650 |

  - Renglón 3:  KIT DE DESARROLLO – Electrónica Antena (296 – 08527 – 0020)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AISLADORES P/ANTENA | PLÁSTICOS TIPO: TAMECO X Un. | 160 |
| 2 | RIENDAS P/ANTENAS | DE NYLON Ó POLIPROPILENO, COLOR VERDE OLIVA, 4MM X MTS. | 1000 |

# REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

  - CONDICIONES AMBIENTALES

Los equipos ofertados deberán asegurar su correcto funcionamiento con las siguientes condiciones ambientales:

    - Temperatura de operación 0 a  50º C

# PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

  - El material especificado deberá ser entregado dentro de los TREINTA (30) días corridos posteriores a la recepción de la Orden de Compra, en el Batallón de Mantenimiento de  Comunicaciones 601, Av Centenario y Güemes, City Bell, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

# SERVICIO DE POSTVENTA

  - El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionado con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria del efecto mencionado en la presente especificación.

  - Este servicio será en idioma español, telefónico sin costo para el organismo contratante y/o por correo electrónico.

# GARANTÍA Y PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO

  - La presente comprenderá actividades correctivas para todo el equipamiento provisto que presentara fallas, por el lapso de DOCE (12) meses a partir del momento de la aceptación del mismo.

  - Los cargos de mantenimiento correctivo durante el período de garantía se consideraran incluidos en la oferta.

  - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento por el lapso de DOCE (12) meses y con un tiempo de reposición  al servicio no mayor a QUINCE (15) días corridos a partir de efectuado y notificado del reclamo por Fax.

  - Una vez terminada la garantía la Contratista deberá garantizar el suministro de los repuestos necesarios para el mantenimiento por un plazo de 5 (cinco) años, a los precios de plaza en el momento de la solicitud.

# INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN

  - La totalidad de los dispositivos que se suministren conforme a lo requerido en la presente ET, serán inspeccionados para verificar su funcionamiento la correspondencia y cumplimiento de los valores de los parámetros requeridos y ofrecidos.

  - El adjudicatario o su representante legal podrán presenciar el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de funcionamiento; actividades que de resultar exitosas, permitirán materializar la recepción definitiva.

# ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

  - La referencia de “TIPO” de fuente solo hace referencia a una marca a modo de ejemplo ó modelo. Esta mención “no condiciona” a ningún oferente que presente otra marca de equipo con las características técnicas solicitadas.

  - Además del material requerido y especificado en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos los componentes menores que resulten necesarios para lograr el adecuado funcionamiento del sistema.

  - El equipamiento deberá entregarse con su correspondiente juego completo de manuales técnicos, que comprendan la instalación, operación y mantenimiento.

  - Deberá agregarse en la oferta la respectiva descripción completa del material ofertado en el Renglón 1, especificando todas las características técnicas, parámetros y valores considerados, marcas, modelos del equipamiento involucrado e industria de origen, con el grado de detalle necesario que permita la correcta interpretación y evaluación técnica de la oferta.

|  | Teniente Coronel OIM DANIEL ALEJANDRO NUÑEZ Dpto Com - Dir Grl Com Info |
| --- | --- |