- OBJETO

ADQUISICIÓN DE RACKS DE ALMACENAMIENTO PARA LA LINEA DE MODERNIZACIÓN DEL VC TAM.

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CONDICIONES GENERALES

| Renglón Nro | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| 1 | RACKS; MATERIAL METAL - TIPO P/PALLETS - USO ALMACENAJE | Características: Sistema de almacenamiento: selectivo. Lugar de almacenamiento: Depósito 12x8 m. Altura máxima de nivel: CUATRO (4) metros. Cantidad de niveles (estantes) por módulo: CUATRO (4). Cantidad de Pallets almacenados por nivel: DOS (2). Distancia entre bastidores (profundidad del nivel): 850 (± 50) mm. Longitud de las vigas: 2700 mm. Tipo de vigas: regulables en altura cada 50 (± 20) mm, con sistema de enganche rápido y traba de seguridad. Carga máxima a soportar por nivel: 1000 kg. Acabado con pintura epoxi. Accesorios: Estantes de melanina con refuerzos (mínimo cuatro) por bajo nivel para evitar deformación con el tiempo, o en su defecto tablillas metálicas también con refuerzos bajo nivel. Los bastidores deberán ser provistos de todos los accesorios (puntales, placas base y diagonales) necesarios para garantizar la rigidez y soporte de toda la estructura. |

- REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR

- Debe efectuarse una visita al Proyecto TAM 2C, sito en Av Rolón 1445, Boulogne Sur Mer, Pcia de Bs As, para tomar conocimiento de la ubicación final del producto.

- Deberá indicarse indefectiblemente UNA (1) marca del efecto cotizado.

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

- Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a TREINTA (30) días corridos.

- Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” de la tabla anterior.

- GARANTÍA

- Los desarrollos y prototipos funcionales estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior a SEIS (6) meses a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de CINCO (5) años para los mismos.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los elementos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

- ENSAYOS A CONSIDERAR

- Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía deben ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Mayo de 2018.-

# Text boxes

My JOAQUÍN LUIS CORREA

J Proy TAM 2C