- OBJETO

ADQUISICIÓN DE KIT DE SEGURIDAD PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS OPERACIONALES.

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CONDICIONES GENERALES

| NRO | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| 01 | KIT DE SEGURIDAD TIPO NVR 8 | Características generales Modelo Tipo NVR 8 Tipo de cámaras Cámaras IP tipo BULLET Resolución desde 1,3 a 5 mpx (20 mbps máximo total) Compatible con IVMS 4200, 4500 y 5200 Compresión H.264 Compuesto por: 8 canales IP 1 entrada de audio, 1 salida de audio Salida HDMI y VGA Soporta 1 disco de hasta 4 TB 1 puerto LAN 10/100/1000 2 puertos USB 2.0. Cámaras: 4 cámaras IP TIPO Bullet Resolución: 1080P (1920 x 1080) o superior Alimentación 12 volt 500ma POE Alcance infrarrojo 20 mts Lente: 3,6mm (90°) IP66 Apto Interior y Exterior Disco Rígido: Capacidad 1TB Interface SATA III 6Gb/s Cache: 64MB o Superior RPM 7200 Latencia Media: 6Gb/s Garantía 1 año |
| 02 | KIT DE SEGURIDAD TIPO ALARMA DOMICILIARIA DE 6 ZONAS | Características generales Tipo de Seguridad: Kit Alarmas domiciliarias 6 zonas Tipo de Sensores: Infrarrojos Compuesta por: 6 Zonas 1 teclado LCD 1 Panel de alarma central (con gabinete y transferencia) 1 Sirena Exterior con flash (presión sonora 120 db) 1 Sirena Interior (presión sonora 120 db) 4 Detectores de movimiento infrarrojo, cobertura mínima 20 mtrs. 4 Detectores magnéticos cableados para puertas y ventanas 1 Batería 12v 7A Manuales y guías de instalación Garantía 1 año El sistema en su conjunto deberá: Permitir el control total del panel vía telefónica. Voice control. Verificación de audio. Permitir interconexión con sensor de humo. |

- REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR

Acompañando la oferta, deben presentarse imágenes y características técnicas del producto.

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

- Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 30 (treinta) días corridos.

- Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.

- GARANTÍA

- Los productos estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior a 1 (uno) año a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de 5 (cinco) años para los mismos.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

- ENSAYOS A CONSIDERAR

- Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía debe ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

Tcnl GUSTAVO ANDRÉS NEMI J CIDESO - DIGID

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,       de mayo de 2018.