##### Ejército Argentino

Dirección General de Comunicaciones e Informática

FECHA: 24 de abril de 2017

ANEXO 4

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

NRO: 08/DLLO/17

BATERÍAS PARA HANDIES MOTOROLA

- CONTENIDO DEL CUERPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisición de “BATERÍAS PARA HANDIES MOTOROLA”.

  - GENERALIDADES

    - La presente especificación técnica se ajusta a accesorios para equipos ya adquiridos, por lo que se deberá garantizar la compatibilidad absoluta con los modelos mencionados.

- CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS BATERÍAS.

  - Número de parte: PMNN4406

  - Batería recargable de Li-ion de 1500mAh 7.4v

  - Compatible con la serie de radiosDGP5000

- GARANTÍA

  - La garantía comprenderá el reemplazo de las baterías que presenten alguna falla, por el lapso de un año a partir del momento de la aceptación de las mismas.

  - Los cargos de mantenimiento correctivo se considerarán incluidos en la oferta.

  - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, supervisión técnica y todo otro elemento o tarea que garanticen el correcto funcionamiento por el lapso de un año.

  - Una vez terminada la garantía, el adjudicatario se comprometerá a garantizar el suministro de los repuestos necesarios para el funcionamiento de los equipos por un plazo de 5 (cinco) años, a los precios de plaza en el momento de la solicitud.

- SERVICIO DE POSTVENTA

  - El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionado con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

  - Este servicio será en idioma español, telefónico sin costo para el organismo contratante y por correo electrónico.

- INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN

  - La totalidad de los dispositivos que se suministren conforme a lo requerido en la presente ET, serán inspeccionados para verificar la correspondencia y cumplimiento de los valores de los parámetros requeridos y ofrecidos.

  - El adjudicatario, deberá presenciar el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de aceptación; actividades que, de resultar exitosas, permitirán materializar la recepción definitiva.