| Ejército Argentino Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 | ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 13 |
| --- | --- | --- |
| ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE ELECTRONICA DEL SUBSISTEMA DE RADAR DEL EJERCITO ARGENTINO Y SISTEMA DE CABLES Y CONECTORES USB PARA ACTUALIZAR LA SALA DE EXPOSICIONES GENERAL BALCARCE |
| ET Nro: 08/MANT/17 | Fecha: de abril 2017 |
| Documentos Agregados: Sin documentos agregados. |

- Objeto de la presente especificación técnica:

  - Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisicion de REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE ELECTRÓNICA DEL SUBSISTEMA DE RADARES DEL EJERCITO ARGENTINO, incluyendo su reemplazo dentro del periodo de garantía, plazos, lugar de entrega y demás condiciones generales y particulares.

- CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:

  - RENGLÓN 1: KIT DE DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MECANICOS DE RADARES. (Corresponde al Renglón Nro 01 del Formulario Sírvase Cotizar).

CANTIDAD DE KIT: 4 (CUATRO).

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALIJA PARA ELECTRONICA COMPUESTA POR: | Imagen ilustrativa | 1 |
|  | Pinza universal 165 mm | Mango aislado | 1 |
|  | Alicate de corte lateral 165 mm | Mango aislado | 1 |
|  | Pinza de pico largo 150 mm | Mango aislado | 1 |
|  | Pinza de pico extra fino tipo bruzelas | Mango aislado | 1 |
|  | Llave ajustable de 6” tipo francesa | Mango aislado | 1 |
|  | Soldador cerámico 60w | 220v, mango aislado de goma, enchufe de 3 patas. | 1 |
|  | Destornillador punta tubo octogonal 5mm | Mango aislado | 1 |
|  | Destornillador punta tubo octogonal 6mm | Mango aislado | 1 |
|  | Destornillador plano 3.2x75 mm | Mango aislado | 1 |
|  | Destornillador plano 5.0x75 mm | Mango aislado | 1 |
|  | Destornillador plano 6.0x100 mm | Mango aislado | 1 |
|  | Destornillador cruz 0x75 mm | Mango aislado | 1 |
|  | Destornillador cruz 1x75 mm | Mango aislado | 1 |
|  | Destornillador cruz 2x100 mm | Mango aislado | 1 |
|  | Destornillador cruz 2x107 mm | Mango aislado | 1 |
|  | Destornillador para ajustes precisos (200 mm/2.0 mm) | Aislado para ajuste de preset | 1 |
|  | Lima de aguja, plana | Mango aislado | 1 |
|  | Lima de aguja, redonda | Mango aislado | 1 |
|  | Maletin de transporte | 330x210x50 (mm) | 1 |
| 2 | SET DE DESTORNILLADORES TIPO PERILLERO PARA ELECTRONICA TIPO BREMEN COMPUESTO POR: | Imagen ilustrativa | 1 |
|  | Destornillador punta en cruz 0mm | Mango aislado, largo total 150mm | 1 |
|  | Destornillador punta en cruz 0mm | Mango aislado, largo total 150mm | 1 |
|  | Destornillador punta en cruz 1mm | Mango aislado, largo total 150mm | 1 |
|  | Destornillador punta plana 2mm | Mango aislado, largo total 150mm | 1 |
|  | Destornillador punta plana 2,4mm | Mango aislado, largo total 150mm | 1 |
|  | Destornillador punta plana 3mm | Mango aislado, largo total 150mm | 1 |
|  | Gabinete de transporte | Sin especificaciones. | 1 |
| 3 | JUEGO LLAVES ALEN TIPO BREMEN | Imagen ilustrativa | 1 |
|  | Llave allen 1.5mm | Largo 230mm, contruida en acero S2 | 1 |
|  | Llave allen 2mm | Largo 230mm, contruida en acero S2 | 1 |
|  | Llave allen 2.5mm | Largo 230mm, contruida en acero S2 | 1 |
|  | Llave allen 3mm | Largo 230mm, contruida en acero S2 | 1 |
|  | Llave allen 4mm | Largo 230mm, contruida en acero S2 | 1 |
|  | Llave allen 5mm | Largo 230mm, contruida en acero S2 | 1 |
|  | Llave allen 6mm | Largo 230mm, contruida en acero S2 | 1 |
|  | Llave allen 8mm | Largo 230mm, contruida en acero S2 | 1 |
|  | Llave allen 10mm | Largo 230mm, contruida en acero S2 | 1 |
| 4 | ALICATE DE CORTE DE PRECISION PARA ELECTRONICA TIPO PROSKIT 1PK501A | Imagen ilustrativa. | 1 |
| 5 | MULTIMETRO DIGITAL TIPO UT60E | Imagen ilustrativa. | 1 |
| 6 | ESTACION DE SOLDADURA | DOBLE SMD AIRE CALIENTE Y LAPIZ TIPO HONY 908 CON ACCESORIO 4 BOQUILLAS INTERCAMBIABLES | 1 |
| 7 | LUPA DE BANCO CON LUZ | LUZ FRIA 80 LEDS EXTENCIBLE 12X | 1 |
| 8 | PINZA DE PUNTA | PUNTA AGUJA DE 150mm | 1 |
| 9 | PINZA PERRO | MANDIBULA CURVA DE 180mm | 1 |
| 10 | LLAVE CRIQUET | ESTRIADA DE 8mm | 1 |
| 11 | SOLDADOR TIPO LAPIZ | FULL ENERGY DE 2 POTENCIA 60 /120W | 1 |
| 12 | TESTER DE RED | Tester Red Utp Telefono Rj45 Rj11 Rj12 Cable X Cable 1° Htec | 1 |
| 13 | PINZA CRIMPEADORA | RJ 9, RJ 11, RJ 45 TIPO LTC (METALICA) | 1 |
| 14 | MORZA DE BANCO | TIPO BARBERO NRO 4 | 1 |
| 15 | LUPA ELECTRONICA DE BANCO | 800x Usb Microscopio Zoom Lupa Cámara Pc C/stand 8 Leds | 1 |
| 16 | PINZA PICO LORO | AJUSTABLE A 250MM | 1 |
| 17 | PINZA DE PUNTA | PUNTA PLANA DE 150mm | 1 |
| 18 | MANTA ANTIESTATICA | 100CM X 60CM PC HTEC | 1 |
| 19 | PULSERA ANTIESTATICA | PC HTEC | 1 |

2.2. RENGLÓN 2: KIT DE REPUESTOS DE ADQUISICION DE DATOS PARA 
RADARES. (Corresponde al Renglón Nro 02 del Formulario Sírvase Cotizar).

CANTIDAD DE KIT: 10 (DIEZ)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORDENADOR INDUSTRIAL | ARK-5260 Intel® Atom™ D510 Features ARK-5260F-D5A1E Intel® Atom™ D510 Fanless Embedded Box PC with Dual PCI/PCIe Expansion and Dual Mobile HDDs #131; Sealed construction with fanless operation,supports Intel® Atom® D510 up to 1.66 GHz &#131; Supports 2 Giga LAN and 5 USB 2.0 ports 131; Supports 4 RS-232/422/485 with Auto-flow control &#131; Built-in 1 x PCIe, and 2 x PCI expansion slots &#131; Rubber anti-vibration card-holder for PC expansion boards #131; Supports wide power range of 12~ 24V DC input &#131; Supports SUSIAccess and Embedded Software APIs &#131; IP40 2070010215 Windows XP Embedded WES2009 for ARK-5260, English version (610 MB) AC-to-DC Adapter, 12 to 24 VCC | 1 |
| 2 | PLACA PCI ADVANTECH | PCI-1714UL-BE | 1 |
| 3 | FUENTE DE ALIMENTACION | 500W 24v Advantech | 1 |
| 4 | DISCOS RIGIDOS DE NOTEBOOK | SSD 120GB | 2 |
| 5 | MEMORIA COMPAC FLASH 32Gb | Clase 10 | 2 |
| 6 | MEMORIA DDR 2 GB | DDR 2 GB | 2 |
| 7 | FICHA DB25 | MACHO PARA SOLDAR | 20 |
| 8 | FICHA DB37 | MACHO PARA SOLDAR | 20 |
| 9 | CABLE PLANO 50 HILOS | mts | 10 |
| 10 | ROSETA CON RJ 45 HEMBRA | SIN ESPECIFICACION | 10 |
| 11 | PILA 2032 | TIPO MONEDA | 5 |
| 12 | FICHAS RJ45 | BOLSA X 100 | 1 |
| 13 | FICHA IDC 2X13 HEMBRA | SIN ESPECIFICACIO | 2 |
| 14 | FICHA MINI MEIT 1X6 HEMBRA | SIN ESPECIFICACIO | 2 |
| 15 | FICHA PS2 MACHO | SIN ESPECIFICACIO | 2 |
| 16 | FICHA BNC MACHO | SIN ESPECIFICACIO | 5 |
| 17 | UNIDAD DE CARGA INTELIGENTE DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO | DEBERA SER APTO PARA LA CARGA DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO, PROVEYENDO TRES ESTADOS DE CARGA DE MANERA AUTOMATICA (FONDO, ABSORCION Y FLOTE). SE DEBE ALIMENTAR CON 220VCA DE ENTRADA, 24VCC 10A/HORA DE SALIDA, CON REFRIGERACION AUTOMATICA REFORZADA, CON PROTECCION DE INVERSION DE POLARIDAD, CON INDICADOR DE VOLTAJE DE BATERIA, CON INDICADOR DE CARGA, CON INDICADOR DE CORRIENTE. LAS DIMENSIONES NO PUEDEN EXCEDER LOS 300X179X82 (LXAXA en mm) Y UN PESO MAXIMO DE 3,5 Kgrs. DEBERA ESTAR PROVISTO CON UN PANEL DE OPERACIÓN E INDICACION REMOTO. | 2 |
| 18 | UNIDAD DE ALIMENTACION SWITCHING MANSON ZVS-8352 | Alimentacion 220vac 50Hz Tension de salida 27.6v +/-0.5v Corriente de salida 18A continuos Riple y ruido 80mV p-p Con forzador de aire variable Peso no mas de 1.8 Kgs Dimensiones 175 x 72 x 196 (mm) IMAGEN ILUSTRATIVA | 2 |

2.3. RENGLÓN 3: KIT DE REPUESTOS DE COMPONENTES ELECTRONICO PARA RADARES. (Corresponde al Renglón Nro 03 del Formulario Sírvase Cotizar).

CANTIDAD DE KIT: 2 (DOS)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAPACITOR ELECTROLITICO | 37mf X 25V | 20 |
| 2 | CAPACITOR ELECTROLITICO | 33mf X 40V | 20 |
| 3 | DIODO 1N3283 | 100mA Iout, 1.5kV Vrrm General Purpose Silicon Rectifier | 20 |
| 4 | DIODO 55C BYX 58 | 4V to 35VDC | 20 |
| 5 | DIODO BYX-58 | 100V 1,3A DO13 250NS | 20 |
| 6 | DIODO IN 3238 | DIODO RECTIFICADOR | 20 |
| 7 | CAPACITOR ELECTROLITICO | 47mF 25V | 20 |
| 8 | INTEGRADO DM54L93N | Current Output: 4 mA to 20 mA; 0 mA to 20 mA; 0 mA to 24 mA Voltage Output: 0 V to 5 V; 0 V to 10 V; ±5 V; ±10 V 0 V to 5.5 V; 0 V to 11 V; ±5.5 V; ±11 V (10% Over Range) ±0.1% FSR Total Unadjusted Error (TUE) Maximum DNL: ±1 LSB Maximum Simultaneous Voltage and Current Output | 20 |
| 9 | INTEGRADO 11-1818A-2 | SIN ESPECIFICACIONES | 20 |
| 10 | INTEGRADO SN 54S140N | SIN ESPECIFICACIONES | 20 |
| 11 | PRESET MULTIVUELTAS 50K | SIN ESPECIFICACIONES | 20 |
| 12 | TRANSISTOR 2N2219 A2C | SIN ESPECIFICACIONES | 20 |
| 13 | MAX 485 |  | 20 |
| 14 | PIC 18F2550-I/SP |  | 20 |
| 15 | CRISTAL M20000A3D PERFIL BAJO | SIN ESPECIFICACIONES | 20 |
| 16 | RESISTENCIA 10K | 1/4W | 20 |
| 17 | RESISTENCIA 130OHM | 1/4W | 20 |
| 18 | CAPACITOR CERAMICO 10000PF | ELECTROLITICO | 20 |
| 19 | CAPACITOR CERAMICO 15PF 500V | ELECTROLITICO | 20 |
| 20 | TRANSISTOR 7805 |  | 20 |
| 21 | ZOCALO 28 PINES |  | 20 |
| 22 | ZOCALO 16 PINES |  | 20 |
| 23 | ZOCALO 14 PINES |  | 20 |
| 24 | ZOCALO 8 PINES |  | 20 |
| 25 | CONECTOR FC -16P |  | 20 |
| 26 | CONECTOR FC -14P |  | 20 |
| 27 | CONECTOR DB15 HEMBRA PARA CABLE |  | 20 |
| 28 | CONECTOR DB25 HEMBRA PARA CABLE |  | 20 |
| 29 | INTEGRADO DM 54L20M | SIN ESPECIFICACIONES | 20 |
| 30 | INTEGRADO SN 54L04N | SIN ESPECIFICACIONES | 20 |
| 31 | CONECTOR CIRCULAR MILITAR ITT | CANNON HEMBRA RECTO MONTAJE PANEL 19 PINES CONTACTO HEMBRA MIL-DTL 26482 | 5 |
| 32 | CARBONES DE MOTOR | SEGÚN MUESTRA | 20 |
| 33 | DRIVER DEL MOTOR AZIMUT | SEGÚN MUESTRA | 5 |
| 34 | LM 741J 14 CON ZOCALO | SIN ESPECIFICACIONES | 20 |
| 35 | RELE 24V 1200OHM | DOBLE INVERSOS PARA PLACA | 20 |
| 36 | TRANSISTOR 2N 2222 | ENCAPSULADO METALICO | 20 |
| 37 | TRANSISTOR 2N 2905 | ENCAPSULADO METALICO | 20 |
| 38 | INTEGRADO MC1514L | Dual Sense Amplifiers | 20 |
| 39 | TRANSISTOR 2N 2219A | ENCAPSULADO METALICO | 20 |
| 40 | TRANSISTOR 2N 2907 | ENCAPSULADO METALICO | 20 |
| 41 | INTEGRADO SN54L00N | Ultra Low-Noise Mono Boosted Class-D Amplifier 5.6 W at 1% THD+N and 6.9 W at 10% THD+N into 4-Ω Load from 4.2-V Supply 3.7 W at 1% THD+N and 4.5 W at 10% THD+N into 8-Ω Load from 4.2-V Supply Output Noise for DAC + Class-D(ICN) is 16.2 µV DAC + Class-D SNR 111 dB at 1%THD+N / 8 Ω THD+N –89 dB at 1 W / 8 Ω with Flat Frequency Respons | 20 |
| 42 | INTEGRADO SN54L121N | VCC 5V,TA 25C, CL 15PF, RL 400OHMS | 20 |
| 43 | INTEGRADO DM54L04N | 36-V, Bi-Directional, Ultra-High Accuracy, Low-/High-Side, I2C Out Current/Power Monitor w/ Alert | 20 |
| 44 | INTEGRADO SN54L95N | Pin-Compatible Family Optimized for Shunt-Resistor-Based Current Measurements: ±50-mV or ±250-mV Input Voltage Ranges CMOS or LVDS Digital Interface Options Excellent DC Performance Supporting High-Precision Sensing on System Level: Offset Error: ±50 µV or ±100 µV (max) Offset Drift: 1.3 µV/°C (max) | 20 |
| 45 | INTEGRADO SN54L20N | High-Voltage, Rail-to-Rail Input/Output, 5µV, 0.2µV/˚C, Precision Operational Amplifier | 20 |
| 46 | INTEGRADO DM93L01 | Pin-Compatible Family Optimized for Shunt-Resistor-Based Current Measurements: ±50-mV or ±250-mV Input Voltage Ranges CMOS or LVDS Digital Interface Options Excellent DC Performance Supporting High-Precision Sensing on System Level: Offset Error: ±50 µV or ±150 µV (max) Offset Drift: 1.3 µV/°C (max) | 20 |
| 47 | INTEGRADO SN5400N | Reinforced Isolated Modulator With LDO Regulator, ±50mV Input, and CMOS Interface | 20 |
| 48 | INTEGRADO SN54L500 | Complies with TIA/EIA-644-A LVDS Standard Signaling Rate: Up to 100 Mbps Wide Supply Range: 2.25 V to 5.5 V Wide Temperature Range: –55°C to +125°C Ambient Low Power Consumption, per Channel at 100 Mbps: Typical 9.3-mA (ISO7820LL) Typical 9.5-mA (ISO7821LL) | 20 |
| 49 | INTEGRADO SN5404N | Pin-Compatible Family Optimized for Shunt-Resistor-Based Current Measurements: ±50-mV or ±250-mV Input Voltage Ranges CMOS or LVDS Digital Interface Options Excellent DC Performance Supporting High-Precision Sensing on System Level: Offset Error: ±50 µV or ±100 µV (max) Offset Drift: 1.3 µV/°C (max) | 20 |
| 50 | LM 741J 14 CON ZOCALO | AMPLIFICADOR OPERACIONAL | 20 |
| 51 | PRESET MULTIVUELTA DE 5K |  | 20 |
| 52 | TRANSISTOR 2N 2222 | ENCAPSULADO METALICO | 20 |
| 53 | TRANSISTOR 2N 2219A | ENCAPSULADO METALICO | 20 |
| 54 | TRANSISTOR 2N 2905 | ENCAPSULADO METALICO | 20 |
| 55 | INTEGRADO SN54L00N | Ultra Low-Noise Mono Boosted Class-D Amplifier 5.6 W at 1% THD+N and 6.9 W at 10% THD+N into 4-Ω Load from 4.2-V Supply 3.7 W at 1% THD+N and 4.5 W at 10% THD+N into 8-Ω Load from 4.2-V Supply Output Noise for DAC + Class-D(ICN) is 16.2 µV DAC + Class-D SNR 111 dB at 1%THD+N / 8 Ω THD+N –89 dB at 1 W / 8 Ω with Flat Frequency Respons | 20 |
| 56 | INTEGRADO SN54L121N | VCC 5V,TA 25C, CL 15PF, RL 400OHMS | 20 |
| 57 | INTEGRADO DM54L04N | 36-V, Bi-Directional, Ultra-High Accuracy, Low-/High-Side, I2C Out Current/Power Monitor w/ Alert | 20 |
| 58 | INTEGRADO DM54L93N | High-Fidelity Sound Quality Ultralow Noise: 2.8 nV/√Hz at 1 kHz Ultralow Total Harmonic Distortion + Noise: –119 dB THD+N (142 mW/Ch into 32 Ω/Ch) Wide Gain Bandwidth Product: 32 MHz (G = +1000) High Slew Rate: 10 V/µs High Capacitive-Load Drive Capability: > 600 pF | 20 |
| 59 | INTEGRADO DM93L12 | Signaling Rate: Up to 100 Mbps Wide Supply Range: 2.25 V to 5.5 V Wide Temperature Range: –55°C to +125°C Ambient Low Power Consumption, per Channel at 100 Mbps: Typical 9.3-mA (ISO7820LL) Typical 9.5-mA (ISO7821LL) Low Propagation Delay: 17-ns Typical Industry leading CMTI (min): ±100 kV/μs | 20 |
| 60 | PRESET MULTIVUELTA DE 1K | SIN ESPECIFICACIONES | 20 |
| 61 | PRESET MULTIVUELTA DE 500 OHM | SIN ESPECIFICACIONES | 20 |
| 62 | INTEGRADO DM93L01 | 4 Channel, 14-Bit 500 MSPS ADC Analog Input Buffer with High Impedance Input Flexible Input Clock Buffer With Divide by 1/2/4 1.25 VPP Differential Full- Scale Input JESD204B Serial Interface | 20 |
| 63 | LM 741J 14 CON ZOCALO | AMPLIFICADOR OPERACIONAL | 20 |
| 64 | RELE 24V 1200OHM | DOBLE INVERSOS PARA PLACA | 20 |
| 65 | SFC 210 4M 7747 | ENCAPSULADO METALICO REGULADOR | 20 |
| 66 | CIRCUITO INTEGRADO LM 741J-14 | AMPLIFICADOR OPERACIONAL | 20 |
| 67 | CIRCUITO INTEGRADO DM 54L73N | Ultra Low-Noise Mono Boosted Class-D Amplifier 5.6 W at 1% THD+N and 6.9 W at 10% THD+N into 4-Ω Load from 4.2-V Supply 3.7 W at 1% THD+N and 4.5 W at 10% THD+N into 8-Ω Load from 4.2-V Supply Output Noise for DAC + Class-D(ICN) is 16.2 µV DAC + Class-D SNR 111 dB at 1%THD+N / 8 Ω THD+N –89 dB at 1 W / 8 Ω with Flat Frequency Response | 20 |
| 68 | CIRCUITO INTEGRADO DM 54L10N | High-Fidelity Sound Quality Ultralow Noise: 2.8 nV/√Hz at 1 kHz Ultralow Total Harmonic Distortion + Noise: –119 dB THD+N (142 mW/Ch into 32 Ω/Ch) Wide Gain Bandwidth Product: 32 MHz (G = +1000) High Slew Rate: 10 V/µs High Capacitive-Load Drive Capability: > 600 pF | 20 |
| 69 | CIRCUITO INTEGRADO DM 54L121N | VCC 5V,TA 25C, CL 15PF, RL 400OHMS | 20 |
| 70 | CIRCUITO INTEGRADO SN 5400N | Reinforced Isolated Modulator With LDO Regulator, ±50mV Input, and CMOS Interface | 20 |
| 71 | TRANSISTOR DE METAL 2N3767 | Bipolar NPN Device in a Hermetically Sealed TO66 Metal Package - Pol=NPN / Pkg=TO66 / Vceo=80 / Ic=4 / Hfe=40-160 / fT(Hz)=10M / Pwr(W)=20 | 20 |
| 72 | TRANSISTOR DE METAL 2N3741 | Medium Power PNP Transistors - Pol=PNP / Pkg=TO66 / Vceo=80 / Ic=4 / Hfe=30-100 / fT(Hz)=4M / Pwr(W)=25 | 20 |
| 73 | TRANSISTOR 2N2219A | NPN SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS - Pol=NPN / Pkg=TO39 / Vceo=40 / Ic=0.8 / Hfe=100-300 / fT(Hz)=250M / Pwr(W)=0.8 | 20 |
| 74 | TRANSISTOR 2N2905A | General Purpose Bipolar Transistor, PNP, 40V, TO-39, 3-Pin - Pol=PNP / Pkg=TO39 / Vceo=40 / Ic=0.6 / Hfe=100-300 / fT(Hz)=200M / Pwr(W)=0.6 | 20 |
| 75 | REGULADOR LM100 | 1% Accuracy 4/6-Bit VID Voltage Programmer for Point of Load Regulator w/ Adj Start-Up Current 10-WSON -40 to 125 | 20 |
| 76 | LLAVE TERMICA | SEGÚN MUESTRA | 10 |

2.4.RENGLÓN 4: KIT DE REPUESTOS DE COMPONENTES ELECTRONICOS PARA RADARES VARIOS. (Corresponde al Renglón Nro 04 del Formulario Sírvase Cotizar).

CANTIDAD DE KIT: 2 (DOS)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIODO HP5082-2711 | High-Fidelity Sound Quality Ultralow Noise: 2.8 nV/√Hz at 1 kHz Ultralow Total Harmonic Distortion + Noise: –119 dB THD+N (142 mW/Ch into 32 Ω/Ch) Wide Gain Bandwidth Product: 32 MHz (G = +1000) High Slew Rate: 10 V/µs High Capacitive-Load Drive Capability: > 600 pF | 50 |
| 2 | ENCODER ROC 413 512 01-E0 ID HE 631692-06 | SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS | 10 |

2.5. RENGLÓN 5: BATERIA DE CICLO PROFUNDO TIPO TROJAN AGM 27 DE 12V 105 A. (Corresponde al Renglón Nro 05 del Formulario Sírvase Cotizar).

CANTIDAD: 48 (CUARENTA Y OCHO).

| DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- |
| BATERIA DE CICLO PROFUNDO TIPO TROJAN AGM 27 de12V x 105 A LIBRE MANTENIMIENTO | CON BORNES PARA ROSCAR. PESO MAXIMO 25KGS. 324x248x171 mm AGM 27 | 48 |

2.6. RENGLÓN 6: KIT DE INSUMOS PARA RADARES. (Corresponde al Renglón Nro 06 del Formulario Sírvase Cotizar).

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALCOHOL ISOPROPILICO | ENVASE DE 1 litro | 10 |
| 2 | DECAPANTE PARA SOLDADURAS EN ESTAÑO | Decapante 5cc Soldador Estacion Soldado Metales Estaño Htec | 10 |
| 3 | TERMOCONTRAIBLE | DIAMETRO 1mm X ROLLO DE 50MTS | 1 |
| 4 | TERMOCONTRAIBLE | DIAMETRO 2mm X ROLLO DE 50MTS | 1 |
| 5 | TERMOCONTRAIBLE | DIAMETRO 4mm X ROLLO DE 50MTS | 1 |
| 6 | TERMOCONTRAIBLE | DIAMETRO 6mm X ROLLO DE 50MTS | 1 |
| 7 | TERMOCONTRAIBLE | DIAMETRO 8mm X ROLLO DE 50MTS | 1 |
| 8 | TERMOCONTRAIBLE | DIAMETRO 10mm X ROLLO DE 50MTS | 1 |
| 9 | TERMOCONTRAIBLE | DIAMETRO 14mm X ROLLO DE 50MTS | 1 |
| 10 | TERMOCONTRAIBLE | DIAMETRO 16mm X ROLLO DE 50MTS | 1 |
| 11 | TERMOCONTRAIBLE | DIAMETRO 20mm X ROLLO DE 50MTS | 1 |
| 12 | TERMOCONTRAIBLE | DIAMETRO 30mm X ROLLO DE 50MTS | 1 |
| 13 | TERMOCONTRAIBLE | DIAMETRO 40mm X ROLLO DE 50MTS | 1 |
| 14 | PINCEL | CERDAS BLANDA NRO 4 | 1 |
| 15 | ALAMBRES PARA BOBINAR | - 0,18 mm de diámetro x 3 kg. - 0,20 mm de diámetro x 3 kg. - 0,22 mm de diámetro x 3 kg. - 0,25 mm de diámetro x 3 kg. - 0,28 mm de diámetro x 3 kg. - 0,30 mm de diámetro x 3 kg. - 0,32 mm de diámetro x 3 kg. - 0,35 mm de diámetro x 3 kg. - 0,40 mm de diámetro x 3 kg. - 0,45 mm de diámetro x 3 kg. - 0,50 mm de diámetro x 3 kg. - 0,65 mm de diámetro x 3 kg. - 0,70 mm de diámetro x 3 kg. - 0,80mm de diámetro x 3 kg. | 1 |
| 16 | CABLE ESTAÑADO 0,75 DE ALUMINIO | 1mm DE DIAMETRO X ROLLO DE 50MTS | 1 |
| 17 | ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL | ENVASE DE 440cc | 8 |
| 18 | BATERIA ALCALINA 9V | DIOXIDO DE MAGNESIO | 10 |
| 19 | CINTA AISLADORA NEGRA | ROLLO DE 20mts x 19mm | 30 |
| 20 | CINTA VULCANIZANTE | ROLLO DE 5mts x 19mm | 20 |
| 21 | DECAPANTE PARA SOLDADURA CON ESTAÑO | ENVASE x 500cc | 5 |
| 22 | ESTAÑO 0,5mm ø | 63% ESTAÑO 37% PLOMO. ROLLO x 250 grs. | 20 |
| 23 | ESTAÑO 1mm ø | 63% ESTAÑO 37% PLOMO. ROLLO x 250 grs. | 20 |
| 24 | ESTAÑO DE BAJO PUNTO DE FUSION | EN BARRA DE 1.2mm X 7.5cm | 5 |
| 25 | FLUX PARA SOLDADURAS TIPO CONTACFLUX | JERINGA DE GEL DE 10cc | 10 |
| 26 | GRASA SILICONADA DISIPADORA DE CALOR | ENVASE DE 100cc | 10 |
| 27 | LIMPIA CONTACTO EN AEROSOL DE GRAN PRESICION | ENVASE DE 440cc | 30 |
| 28 | LOCALIZADOR DE FALLAS EN AEROSOL | ENVASE DE 180cc | 10 |
| 29 | LUBRICANTE EN AEROSOL | ENVASE DE 440cc | 30 |
| 30 | MALLA DESOLDANTE 3mm TIPO GOOT | EN ROLLO DE 1.5mts | 20 |
| 31 | PEGAMENTO TIPO LA GOTITA | ENVASE DE 2ml | 30 |
| 32 | PAÑO PARA LIMPIEZA DE PUNTA DE SOLDADOR | SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS | 20 |
| 33 | PEGAMENTO TIPO FASTIX NEUTRO | ENVASE DE 50ml | 30 |
| 34 | PEGAMENTO TIPO POXIRAN | ENVASE DE 50ml | 20 |
| 35 | PRECINTO DE 10cm | x 100 unidades | 10 |
| 36 | PRECINTO DE 15cm | x 100 unidades | 10 |
| 37 | PRECINTO DE 20cm | x 100 unidades | 10 |
| 38 | PRECINTO DE 25cm | x 100 unidades | 10 |
| 39 | PUNTA CERAMICA PARA SOLDADOR DE 40W | CERAMICA, INTERCAMBIABLE, PUNTA RECTA FINA. RESISTENCIA INFINITA. | 10 |
| 40 | PUNTAS DE OSCILOSCOPIO | DE 1ra CALIDAD. | 5 |
| 41 | PUNTAS DE TESTER | PAR ROJO Y NEGRO. CABLES SILICONADOS DE ALTA TEMPERATURA. DE 1ra CALIDAD. | 10 |
| 42 | RESINA EN PIEDRA | PARA LIMPIEZA DE SOLDADOR. POR KILO | 2 |
| 43 | RESINA DE POLIESTER | PRESENTACION: LATA DE 1Kg | 2 |
| 44 | BARNIZ | BARNIZ AISLANTE SECADO AIRE X LTS | 2 |

2.7. RENGLÓN 7: KIT DE REPUESTO CONSOLA DEL OPERADOR PARA RADARES. (Corresponde al Renglón Nro 07 del Formulario Sírvase Cotizar).

CANTIDAD DE KIT: 13 (TRECE)

1. CARACTERISTICAS DEL KIT:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADAPTADOR DE DISCO | DISCO DURO IDE / SATA | 2 |
| 2 | PLACA DE RED | PARA WIFI | 2 |
| 3 | DISPOSITIVO USB WIFI | SIN CARACTERISTICA | 2 |
| 4 | PLACA DE VIDEO | GIFORCE 128MB PCI |  |
| 5 | FUENTE DE ALIMENTACION | AT 500W 220VCA | 10 |
| 6 | FUENTE DE ALIMENTACION | ATX 450W 220VCA | 10 |
| 7 | MODELO CF 31 | INTEL CORE i5 | 10 |
| 8 | CHIP SET | MOBILE INTEL 7 QM77 EXPRESS CHIPSET | 10 |
| 9 | VIDEO CONTROLLER | AMD RANDEON HD 7750+BUILT IN CHIP SET | 10 |
| 10 | CABLE HDMI | HDMI | 4 |
| 11 | MEMORIA | 4 GB DDR SSDRAM | 10 |
| 12 | VIDEO MEMORIA | UMA 2247 MB | 10 |
| 13 | CABLE ADAPTADOR | USB /DB 9 | 2 |
| 14 | HARD DISK DRIVE | 500GB | 10 |
| 15 | DISPLAY METHOD | 13.1XGA TYPE TFT (1024 X 768 DOTS) | 10 |
| 16 | WIRELESS LAN | INTEL CENTRINO ADVANCED N6235 | 10 |
| 17 | WIRELESS WAN | SIERRA WIRELES HIGH SPEED MODULE | 10 |
| 18 | GPS | CHIP: SIRF STARIII | 10 |
| 19 | LAN | IEEE 802.3 10BASE -T | 10 |
| 20 | CABLE PARA IMPRESORA | USB | 2 |
| 21 | DISCO EXTERNO | CAPACIDAD 1TB | 4 |
| 22 | MODEM | DATA: 56kbps (V.92) FAX: 14.4 kbps | 10 |
| 23 | SECURITY CHIP | TPM (TCG V1.2COMPLIANT) | 10 |
| 24 | LECTORA GRABADORA | CD/DVD 56X | 2 |
| 25 | BLUETOOTH | SIN ESPECIFICACION | 10 |
| 26 | MEMORIA DDR2 | 2 GB | 5 |
| 27 | DISCOS RIGIDOS DE NOTEBOOK | 320GB | 5 |
| 28 | PILA 2032 | TIPO MONEDA | 10 |
| 29 | FUENTE DE ALIMENTACION | 500W 24v Advantech | 2 |
| 30 | SONIDO | WAVE AND MIDI PLAYBACK, INTEL HIGH DEFINITION | 10 |

2.8. RENGLÓN 8: KIT DE REPUESTOS PARA RADIO FRECUENCIA.  (Corresponde al Renglón Nro 08 del Formulario Sírvase Cotizar).

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO).

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSCILADOR LOCAL | Tensión del Oscilador 5V Corriente 30 mA Riple 30µV Frecuencia de Trabajo +- 1 MHz F1 9440 MHz F2 9460 MHz F3 9480 MHz F4 9500 MHz F5 9520 MHz F6 9550 MHz F7 9570 MHz F8 9590 MHz F9 9610 MHz F10 9630 MHz | 10 |
| 2 | RECEPTOR DOBLE | Factor de Ruido <= 11 dB Ganancia Pre Amp MF 8dB Ganancia CAF 9 dB Factor de Ruido Global 8dB Banda de Paso 12 Mhz (Aprox) Frecuencia Intermedia 60 Mhz Banda Pasante Global 7 Mhz Nivel de Salida de Video Máximo 2V.C.C Tensión de Continua Superpuesta 0 V Gama dinámica entre 4 y 20 km 40Db Gama dinámica a 2 km 50 dB Nivel Máximo a la salidas del Pre Amp 1VCC Nivel Máximo a la Salida del Am MF 0,7 VCC | 10 |

- GENERALIDADES

  - Los materiales a entregar deberán ser NUEVOS, SIN USO Y COMPLETOS,
fehacientemente comprobable para el organismo. Estas características deberán constar en la propuesta.

  - Las menciones referentes a marca, modelo y/o tipo, responden a la marca, modelo y/o tipo de los efectos (de provisión en la Fuerza) que se hallan actualmente en funcionamiento, constituyendo dichas menciones un mero referente de aproximación a los fines de que los oferentes puedan procurar la compatibilidad entre los efectos que se solicitan en la presente y los preexistentes en la Fuerza. En ningún modo tales menciones deberán interpretarse como una limitación a ofertar o adjudicar efectos que, según el informe técnico respectivo emitido luego de evaluar lo ofertado, cumplan objetivamente con las características técnicas y compatibilidades que se solicitan en cada caso. Se deberá adjuntar con la oferta, la documentación con el grado de detalle necesario, que permita evaluar las condiciones técnicas de lo ofertado, a los fines de determinar si las mismas cumplen con los requerimientos para el correcto funcionamiento, indicado además, marca y modelo del producto.

- CONDICIONES DE ENTREGA, EMBALAJE, ROTULADO

  - Los componentes electrónicos deberán estar dentro del embalaje original utilizado por el fabricante asegurando protección contra humedad y electrostática, para mejor preservación de los efectos.

  - Toda información y hojas de datos del fabricante conteniendo información detallada que se presente como parte de la oferta deberá estar en idioma castellano o eventualmente en inglés.

- PRESENTACION DE MUESTRAS

Para los siguientes ítems:

RENGLÓN 1 (ítem 5 y 13), RENGLÓN 2 (ítem 2 y 3), RENGLÓN 3 (ítem 3, 4, 8, 13, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 68, 69, 73), RENGLÓN 4 (ítem 1 y 2), RENGLÓN 5 (1 batería), RENGLÓN 6 (ítem 39, 40 y 41), RENGLÓN 7 (ítem 3, 8, 9, 15, 18, 30).

Los oferentes deberán presentar una muestra debidamente rotulada, junto con la oferta.

- GARANTIA

  - El oferente deberá garantizar por un período mínimo de doce (12) meses el
correcto funcionamiento de cada uno de los bienes ofrecidos. Este plazo se computará a partir de la fecha de recepción definitiva por parte de la jurisdicción o entidad contratante.

  - Si el mantenimiento de los equipos no fuera efectuado directamente por el Adjudicatario, se deberá adjuntar con la oferta una declaración jurada de quien acepta las condiciones de garantía de buen funcionamiento enunciadas y que dispone de las certificaciones del
fabricante y de un equipo de personal idóneo y certificado.

  - Ante cualquier falla que afecte al funcionamiento óptimo de un equipo, la garantía incluirá la revisión periódica de los mismos y/o programas ofrecidos y los cambios de elementos y/o repuestos que así lo requieran.

- PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES

  - Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse, de acuerdo a los renglones adjudicados, dentro de los TREINTA (30) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

  - Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601, Av. Camino Centenario esquina Guemes sin nro – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.

  - El ADJUDICATARIO deberá evaluar la oportunidad de su entrega y solicitar por FAX o llamada telefónica al Nro. (011) 4346-6100 (int 6410), con 3 (tres) días hábiles administrativos de anticipo, el turno correspondiente.

  - RECEPCION PROVISORIA: “La Comisión de Recepción recibirá los bienes con
carácter provisional y los recibos o remitos quedarán sujetos a la conformidad de la
recepción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1030/2016.

  - RECEPCION DEFINITIVA: “La conformidad de la recepción o recepción definitiva se
otorgará dentro del plazo de VEINTE (20) días hábiles administrativos, a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los bienes.

  - En los casos en que la Comisión de Recepción deba practicar análisis, ensayos,
pericias u otras pruebas para verificar si bienes no perecederos se ajustan a lo requerido,
deberán arbitrarse los medios para facilitar la participación del proveedor o de su
representante legal en el control de los resultados de los análisis, pericias, ensayos u otras pruebas que se practiquen. Para el supuesto en que (al sólo juicio del Organismo
Requirente) el suministro recibido evidencie deficiencias, el Adjudicatario deberá
subsanarlas a su costa en el plazo estipulado por la Comisión de Recepción.

  - No obstante lo indicado, la Unidad Requirente se reserva el derecho de solicitar, entre la apertura de las ofertas y el dictamen de evaluación, todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean procedentes a fin de verificar los elementos ofrecidos.

  - El Organismo se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o
adjudicatarias, la documentación que respalde las citadas características.

  - Será causa de rechazo de los bienes entregados, el no cumplimiento de los
requisitos exigidos precedentemente. Dicho incumplimiento facultará al Organismo a rechazar la recepción definitiva y ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato. La rescisión precitada producirá sus efectos jurídicos – en forma automática y de pleno derecho – desde la fecha en que el Adjudicatario reciba la comunicación fehaciente, no haciendo surgir reclamo alguno en su favor.

|  | CITY BELL, de abril de 2017 |
| --- | --- |
|  | Tcnl CARLOS MARIA MORALES OCCHI Jefe del Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 |