| Ejército Argentino DIR GRL PERS Y BIEN | ESPECIFICACION TECNICA | FOJAS 1 N 2 |
| --- | --- | --- |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION – DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y BIENESTAR- |
| ET Nro: 06/2018 | Fecha: de junio de 2018.- |
| NME: -.- | INE: -.- |
| Documentos Agregados: Sin agregados |
| OBJETO a. Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con el Renglon Nro 2, “SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SERVIDORES DE APLICACIONES Y DATOS” SERVIDOR RENGLON NRO 2 (SERVIDOR DE APLICACIONES Y SERVIDOR DE DATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSOANL Y BIENESTAR) SERVIDOR DE APLICACIONES: a. CARACTERISTICAS GENERALES: SERVIDOR DELL POWEREDEET T610. b. SERVICIO SOLICITADO: - LIMPIEZA INTERNA DEL GABIENTE - LIMPIEZA INTERNA DE DISIPADORES Y COOLERS DE LOS PREOCESADORES. - CAMBIO DE GRASA SILICONADA EN LOS COOLERS DE LOS PROCESADOES. - AUMENTYO DE MEMORIA RAM A 64 GIGABYTES CON DOS (2) MODULOS DDR 3 RDIMM 1600 MHZ DE 16 GIGABYTES CADA UNO. - COLOCACION DE UN DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 250 GIGABYTES. - CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION ORIGINAL DE 870W. SERVIDOR DE DATOS: a. CARACTERISTICAS GENERALES: SERVIDOR GENERICO CON DOBLE PROCESADOR INTEL XEON 2.4 GHZ. b. SERVICIO SOLICITADO: - LIMPIEZA INTERNA DE GABINETE. - LIMPIEZA INTERNA DE DISIPADORES Y COOLERS DE LOS PROCESADORES. - CAMBIO DE GRASA SILICONADA EN LOS COOLERS DE LOS PROCESADORES. - CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION OROGINAL DE 550W - AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A 16 TERABYTES CON DOS (2) DISCOS RIGIDOS INTERNOS DE 8 TERABYTES CADA UNO CON UNA VELOCIDAD DE LATENCIA NO MENOR A 7200 RPM. CABA, de junio de 2018. Vº Bº |