- OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad para la ADQUISICIÓN DE MUEBLES ESPECIALES CON EL OBJETO DE SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO SITEA (SISTEMA INTEGRADO TÁCTICO DE COMANDO Y CONTROL DEL EJÉRCITO ARGENTINO).

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CONDICIONES GENERALES

| Renglón Nro | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| 1 | MUEBLES A MEDIDA; MATERIAL ESTRUCTURA MADERA - TERMINACION ENCHAPADO + CARRO PARA TRANSPORTAR | Medidas aproximadas: Largo ó frente: 158cm x Ancho ó profundidad: 45cm x Altura: 110cm Medidas aproximadas a verificar con la disponibilidad de los equipos: Largo ó frente: 53cm x Profundidad de cuerpo: 65cm x Altura operativa: 81cm + carro y ruedas DESCRIPCION y MONTAJE DE EQUIPOS Comenzando de arriba hacia abajo Impresora Matriz de video Patch de red (Montada en la cara trasera del rack) Proyectores Cajón de 2U Cajón de 3U MODO DE MONTAR Y UTILIZAR LOS PROYECTORES Los 2 proyectores irán montados en un mismo estante deslizable, el cual cuando es deslizado hacia afuera ó extraído, permite posteriormente pivotearlos horizontalmente hasta adquirir el ángulo de proyección deseado. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES DE LA PROPUESTA Construído en madera de multilaminado fenólico de 10mm Revestimiento exterior en laminado plástico de 1mm - Color: A definir Modelo: Rack 3 puertas Cerrojos tipo mariposa - de ½ giro de seguridad (1) Manijas – embutidas – anatómicas y retráctiles. (2) Escuadras angulares anatómicas (3) Esquineros de acero – ovales – de 2 remaches por ala (4). Las aristas perimetrales estarán revestidas con perfil ángulo de duro-aluminio de 30/30mm de ala x 2mm de espesor (5) El cierre de las tapas y el cuerpo de la caja se produce a través de un perfil “W” de doble encastre (simétrico) - de duroaluminio - y de 30mm de ala x 2mm de espesor (6) Herrajes referenciados 1 2 3 4 5 6 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES DE LA PROPUESTA PARA EL CARRO Para el traslado del rack se propone un carro como el que se muestra en la foto. Este fue desarrollado para un trabajo similar pero de otras dimensiones) Se compone de una estructura de caño con sus ejes correspondientes de 19mm de hierro macizo, y ruedas neumáticas de 250mm de banda de rodamiento, montadas sobre rulemanes. Cubierta de goma marca Pirelli y cámara - (Como se muestra en la foto). |
| 2 | PIZARRONES; MATERIAL LAMINADO PLASTICO - SOPORTE SOBRE PARED - DIMENSION PLANO 180 X 90Cm | CARACTERISTICAS Medidas: 1,80 x 0,90 mts Contorno: Metálico de Calidad Con soporte para pared |

- REQUISITOS QUE  SE DEBEN CUMPLIR

Acompañando la oferta, deben presentarse imágenes y características técnicas del producto.

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

- Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 30 (treinta) días corridos.

- Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.

- GARANTÍA

- Los desarrollos y prototipos funcionales estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior a 6 (seis) meses a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de 5 (cinco) años para los mismos.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

- ENSAYOS A CONSIDERAR

- Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía deben ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

| Ciudad de Buenos Aires, de mayo de 2016. |
| --- |
| EMGE |  |  |

# Text boxes

Tcnl GUSTAVO ANDRÉS NEMI                                                                                        J DIV DESARROLLO CIDESO - DIGID