ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Nro 012/18 PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE DESRATIZACION, DESINFECCIÓN, DESINSECTACION Y CONTROL DE MURCIÉLAGOS DEL EDIFICIO LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN POR UN  PERIODO DE 12 MESES

Prestación de mano de obra, equipos y productos necesarios para el servicio de desratización, desinfección, desinsectación y control de murciélagos a efectuarse en el Edificio Libertador General San Martín, por un periodo de DOCE (12) meses.

- DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN

- Este servicio se prestará en la totalidad de los locales del edificio “Libertador”, según Anexo 1, incluyendo despachos, oficinas, pasillos, cocinas, comedores, depósitos y conductos verticales de ascensores, túneles suspendidos, etc.

- La totalidad de los locales de la Sección Automotores.

- CONTROL DE MURCIELAGOS

Se ejecutará el control de murciélagos en todos los sectores del Edificio “Libertador”  según Anexo 1, de acuerdo al siguiente detalle:

- Eliminación de murciélagos que se encuentren alojados en los taparrollos.

- Limpieza y desinfección del sector interior, en todas las ventanas simples y dobles.

- Colocación de fleje metálico con goma para evitar el ingreso de murciélagos al taparrollo. OCHENTA  (80) ventanas).

- Sectores de trabajo: de acuerdo al Anexo 1.

- PRODUCTOS Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

a. Rodenticidas: se aplicarán Cebos anticoagulantes a base de Bromadiolona, Brodifacoun e Hidroxicoumarina, en presentaciones: Cebo Grano, Bloques Parafínicos, Polvo de Contacto, Líquido Bebible, Pasta, Pellets. Deberán ser colocados en cajas cebaderas plásticas, numeradas y grabadas en su parte superior con la palabra Veneno. Todos los productos a utilizar deberán estar habilitados por Salud Pública de La Nación y Senasa respectivamente.

La Empresa contratada deberá presentar un informe mensual de las tareas desarrolladas, ante la División Materiales del Cuartel General.

b. Insecticidas: Deberá realizarse dicho servicio con productos de Muy Baja Toxicidad, preferentemente de la gama de los Piretroides, presentaciones en formulaciones líquidas, polvo de contacto y aerosoles con válvulas de descarga total o parcial con cánula de aplicación directa a base de cipermetrina, bufóxido de piperonilo y tetrametrina. Los productos a utilizar deberán estar habilitados por Salud Pública de La Nación y la División Materiales del Cuartel General, realizará el control de Rótulos de los productos que utilice la empresa contratada.

c. Desinfección: Deberán utilizarse Sales de Amonio Cuaternario Grupo Quats, para eliminación de Bacterias, Virus, Hongos y Malos Olores, aplicados mediante pulverizadores convencionales en todos los sectores a tratar que comprenda este acto licitario.

d. Métodos de aplicación: Deberán utilizarse Micropulverizadores de Ultra Bajo Volumen y Motomicropulverizadoras de Ultra Bajo Volumen, Turbo inyectores de Polvo seco  para aplicación en lugares donde existiesen conductores eléctricos, terminales telefónicas, terminales eléctricas, motores eléctricos, freezers, heladeras, y todo tipo de emplazamiento eléctrico donde las formulaciones líquidas son imposibles de utilizar y que las mismas podrían provocar cortocircuitos o deterioros en las unidades eléctricas.

- HABILITACIONES REQUERIDAS

Los oferentes deberán demostrar, a los efectos de deslindar la responsabilidad compartida por el ORGANISMO, como contratante, todas las habitaciones e inscripciones que rigen la actividad, mediante fotocopias legalizadas de las siguientes:

- Certificado extendido por el Ministerio de Salud de la Nación, en cumplimiento a lo dispuesto por la ley Nro. 11.843 de Profilaxis contra la Peste y sus normas complementarias, constancia de reinscripción si correspondiere, no aceptandose bajo ningún concepto expediente de inicio en trámite, sin certificado definitivo.

- Registro de Generadores de Residuos Peligrosos ante la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Ley Nro. 24.051, Res. N.926/05. o en su defecto, Certificado de Ultima Disposición final, fotocopia del libro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos y comprobante del pago de la Tasa Anual.

- Habilitación de la Empresa ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ord. Nro 36.352/80. Desinfección y Desinsectación.

- Certificado Gestión de Residuos Peligrosos de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ley  Nro. 2214 – Decreto Reglamentario Nro. 2.020/07.

- Inscripción de Directores Técnicos en Ministerio de Salud, Dirección Nacional Registro, fiscalización y Sanidad de Fronteras. Disp. Nro 7224/87.

- Inscripción del Director Técnico en Dirección General Control de la Calidad del Gobierno de la Ciudad, Registro y Supervisión de Directores Técnicos de Desinfección y Desinsectación. Ord Nro 36.352 y su Dto. Reglamentario Nro 8.151/80.

- Inscripción del Director Técnico en Dirección de Sanidad Vegetal y Fiscalización Agrícola del Ministerio de Asuntos Agrarios – Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Ley de Agroquimicos Nro. 10.699 – Dec. Reglamentario Nro 499/91.

- Habilitaciones de los depositos y oficinas a nombre de los oferentes extendidas por los Organismos Oficiales (Municipales y/o Nacionales), específicos para cada rubro.

- La empresa debe contar con la Certificación de la Norma ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión de Calidad).

- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

a. El servicio se efectuará de lunes a viernes. El Jefe de la División Logística del Cuartel General determinará el plan de trabajo a realizar.

b. El personal de la empresa contratada, deberá realizar las tareas perfectamente uniformado e identificado, con seguros por accidente de trabajo y aportes jubilatorios al día.

- Es obligación de los operarios técnicos que antes de iniciar las tareas diarias, tomen contacto con el Jefe de la División Logística del Cuartel General.

- Deberá disponer de 2(dos) radios tipo Nextel.

- Resulta indispensable que la visita técnica sea efectuada por el Director Técnico, quien redactará y firmará la propuesta tècnica según Resolución 7224/87.

6.  PERSONAL Y HORARIOS DE FUMIGACIÓN

a. Personal

Presencia de 2 (dos) operadores especializados con los productos y herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos en el siguiente horario:

b. Horarios:

De lunes a viernes:

Horario de entrada: 0730 horas

Horario de Salida: 1330 horas.

Horario Nocturno 1 (un) día a la semana (para fumigación de las cocinas de Casinos y Tropa): de 2100 a 2200 Horas, a determinar.

Queda completamente en claro que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de obra, pero que sean necesarios para la ejecución del Servicio.

|  |  |  |  |  | Teniente Coronel Vet RUBEN DARIO TORRES J DIV BROM Y SEG E HIG – CU GRL – EMGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |