| Ejército Argentino DIR CONT Y FIN - EMGE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NRO 20/2016 | Fojas: 1 – 2 |
| --- | --- | --- |
| CONSTRUCCION DE CAJAS DE MADERAS |
| ET Nro: 20/2016 | Fecha: 22 de agosto de 2016 |
| Documentos Agregados: no posee. |

- Objeto

  - Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la “SERVICIO DE ARMADO DE CAJAS DE MADERA PARA ARCHIVO”.

- CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

  - Todo el material que se suministre debe ser original, nuevo, sin uso, en perfecto estado de conservación y funcionamiento, encontrarse en producción al momento de la provisión.

  - DESCRIPCION:

- Consistente en la construcción de cajas de maderas.

- Medidas: - Ancho: 52 cm

  - Alto: 30 cm

  - Profundidad: 33,5 cm

  - Espesor: 12 mm

- Tipo de madera: MDF.

- Terminación: - Lustrada

- Tapa superior con muesca en el centro con sujeción a través de dos bisagras.

- Muecas laterales para traslado.

- Dos pasadores ubicados en los laterales.

- Enumeración calada en las partes delantera y lateral de cada caja, del uno (01) al ciento cincuenta (150)

- IMAGEN ILUSTRATIVA

- INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN

  - La totalidad de los efectos que se suministren en el armado conforme a lo requerido en la presente ET, serán inspeccionados para verificar la correspondencia y cumplimiento de los valores de los parámetros requeridos y ofrecidos.

  - El adjudicatario o persona autorizada al momento de la entrega, deberá presenciar el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de aceptación; actividades que de resultar exitosas, permitirán materializar la recepción definitiva. En el caso de presentar novedades el efecto, se ejecutará la devolución inmediata.

|  | CABA, de Agosto de 2016 |
| --- | --- |

# Text boxes

1