##### Ejército Argentino

Dirección General de Comunicaciones e Informática

FECHA: 04 de abril de 2017

ANEXO 3

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

NRO: 07/DLLO/17

SISTEMAMULTIMEDIA PARA SALA DE SITUACION DE LA SECRETARIA GENERAL

- CONTENIDO DEL CUERPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisición de “SISTEMA MULTIMEDIA PARA SALA DE SITUACION DE LA SECRETARIA GENERAL”.

  - GENERALIDADES

    - La presente especificación técnica representa un único renglón, no podrán ofertar elementos aislados de las partes componentes del mismo.

    - Descripción del Sistema

      - El sistema estará compuesto por cuatro subsistemas, un subsistema de video, uno de audio, uno de control y uno de interconectividad.

    - Composición básica del sistema

      - El sistema deberá estar compuesto por al menos los siguientes efectos:

| NRO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Subsistema de video |  |
| 1.1 | Proyector | DOS (02) |
| 1.2 | Pantalla | UNO (01) |
| 1.3 | Cámara robótica PTZ | DOS (02) |
| 1.4 | Concentrador de video para conferencias con cámara y micrófono | UNO (01) |
| 1.5 | Procesador de video | DOS (02) |
| 1.6 | Distribuidor de video | UNO (01) |
| 1.7 | Monitor | TRES (03) |
| 1.8 | Pantalla táctil interactiva | UNO (01) |
| 2 | Subsistema de audio |  |
| 2.1 | Altavoz de embutir | CUATRO (04) |
| 2.2 | Procesador de audio | UNO (01) |
| 2.3 | Mezclador de audio y video | UNO (01) |
| 2.4 | Micrófono de techo | DOS (02) |
| 3 | Sistema de control |  |
| 3.1 | Procesador de audio, video y control integrado | UNO (01) |
| 3.2 | Panel táctil para control completo | UNO (01) |
| 3.3 | Joystick para cámaras PTZ | UNO (01) |
| 3.4 | Módulo dimmer para luces | UNO (01) |
| 3.5 | Transmisor de HDMI a DM | UNO (01) |
| 3.6 | Receptor de DM a HDMI | DOS (02) |
| 3.8 | Rack de 20U | UNO (01) |
| 3.9 | Teclado de 8 botones | UNO (01) |
| 3.10 | Teclado de 2 botones | UNO (01) |
| 3.11 | Notebook | DOS (02) |
| 4 | Sistema de conectividad |  |
| 4.1 | Caja de conectividad básica | CINCO (05) |
| 4.2 | Caja de conectividad con panel táctil | UNO (01) |
| 4.3 | Transmisor/Receptor USB | UNO (01) |
| 4.4 | Cableado de red, video, audio y energía | C/N |

- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA.

  - PROYECTOR

    - Proyector de Video y Datos de tecnología 3LCD-LASER

    - Resolución WUXGA

    - Brillo máximo de al menos 6000 lm

    - Duración de la lampara de al menos 20000 hs

    - Relación de contraste de al menos 10000:1

    - Factor de proyección de 1.39 a 2.23:1

    - Se deberá incluir soporte, columna y platina.

  - PANTALLA

    - Pantalla para proyección de 5x1.5m

  - CAMARA PTZ

    - Sensor de la menos 1/2.8 de 2.3 Megapixeles

    - Resolución de salida: al menos 1080p y 1080i

    - Campo de visión por lo menos de 2.3° a 65° con zoom óptico de por lo menos 30x

    - Deberá incluir fuente de alimentación, control remoto y soporte

  - CONCENTRADOR DE VIDEO PARA CONFERENCIAS CON CÁMARA

    - Posibilidad de controles: Selección de salida, volumen, silenciado, PIP, apagado.

    - Micrófonos cardioide de bajo ruido tipo electret con rango dinámico de 20 Hz a 20 KHz

    - Soporte para entradas de video HDMI, DVI, VGA.

    - Conexión USB, y de RED

    - Administración y control vía servidor web incorporado

    - Cámara gran angular (al menos 82°) con sensor de 1/3 en 1.3 Megapíxeles con zoom óptico de hasta 3x

  - PROCESADOR DE VIDEO

    - Procesador de video para 4 monitores con capacidad para corrección de imágenes, rotación y espejo.

  - DISTRIBUIDOR DE VIDEO

    - Multiplexor, distribuidor y amplificador de audio y video HDMI de dos canales.

  - MONITOR

    - Plano de al menos 55”

    - Gabinete metálico

    - Ultra-fino

    - Relación de aspecto 16:9

    - Resolución FHD 1080p

    - Brillo 450 cd/m2

    - Relación de contraste de al menos 4000:1

  - PANTALLA TACTIL INTERACTIVA

    - Tamaño mínimo de 65”

    - Tecnología táctil por infrarrojo

    - Cantidad mínima de seis (6) puntos de toque

    - Interfaz de comunicación HID Plug-n-Play USB 2.0

    - Resolución FullHD o mejor

    - Soporte para conexión: HDMI, Audio-In, Audio Out, USB.

  - ALTAVOZ DE EMBUTIR

    - Tamaño mínimo del cono: 165mm

    - Tamaño mínimo del tweeter 25mm

    - Rango dinámico de 50Hz a 20KHz o mejor

    - Potencia de salida de al menos 125W en 8Ω

    - Sensibilidad 88.5dB

    - Patrón de cobertura 100° cónico.

  - PROCESADOR DE AUDIO

    - Especificaciones de audio

      - Respuesta en frecuencia de 20Hz a 20KHz

      - Distorsiónarmónica y ruido menor a 0.02%

    - Entradas y salidas

      - RCA 10KΩ no balanceadas con nivel nominal de al menos -10dBu

      - USB tipo B 2.0 para control vía PC

      - Entrada para dos micrófonos

    - Amplificación de dos canales de 20w con salida de 8Ω con distorsión armónica y ruido menor a 0.2%

  - MEZCLADOR DE AUDIO Y VIDEO

    - Por lo menos 6 (SEIS) entradas y 2 (DOS) salidas HDMI

    - Soporte para formatos Dolby, DTS y LPCM hasta ocho canales

    - Conexión USB y RJ45 para administración y control

    - Display alfanumérico de al menos 2x20 caracteres indicando modo de funcionamiento e información

    - Botones de control y configuración.

    - Rackeable y de gabinete metálico

  - MICRÓFONO DE TECHO

    - Respuesta en frecuencia de por lo menos 100Hz a 12KHz

    - Distorsión armónica y ruido menor a 0.02%

    - Patrón de recepción tipo cardiode no direccional

    - 3 unidades de recepción

    - Salida tipo RJ45

    - Indicador de mudo

    - Cancelación de eco acústico, control automático de ganancia, reducción de ruido y mezclado automático de micrófonos

  - PROCESADOR DE AUDIO, VIDEO y CONTROL INTEGRADO

    - Entradas y salidas

      - Ethernet para DM, administración y control

      - USB para administración y control

      - Receptor IR

      - HDMI

      - VGA

      - Entradas y salidas de audio auxiliar

    - Video

      - Resolución de video de por lo menos 1080p y 720p en 50Hz

    - Audio

      - Respuesta en frecuencia de 20Hz a20KHz para fuentes analógicas y digitales

      - Conversión de 24 bits a 40KHz

      - Relación señal a ruido mayor a 100 db en salidas analógicas y digitales

    - Memoria

      - SDRAM de al menos 512 MB

      - Flash de al menos 4GB

  - JOYSTICK PARA CAMARA PTZ

    - Control de 3 ejes para (dos) o mas cámaras de forma local o remota.

    - Con control de apertura, compensación de luz, control de rojos y azules, detalle,clave, gamma y balance de blancos

    - Con salida HDMI de monitor 1080p/50 y 720p/50

    - Decodificador de transmisión IP: H.264

    - Apto para cámaras PoE+

  - MODULO DIMMER PARA LUCES

    - Módulo de control de luminiscencia de cuatro o más canales de por lo menos 5A por canal.

    - Con soporte para cargas fluorescentes, incandescentes, electromagnéticas de bajo voltaje, neones de cátodo frio y motores.

    - Apto para montaje sobre riel DIN

    - Configurable vía panel o software de red

  - TRANSMISOR DE HDMI A DM

    - Soporte para protocolos USB, DigitalMedia (HDCP, EDID, CEC, PoDM, Ethernet), HDBaseT, HDMI.

    - Con conectores Audio In de 3.5mm, USB, HDMI, VGA.

    - Apto para embutir

  - RECEPTOR DE DM A HDMI

    - Soporte para protocolos Ethernet, RS-232, DigitalMedia (HDCP, EDID, CEC, PoDM, Ethernet), HDBaseT, HDMI, IR/Serial.

    - Con conectores DMIn, HDMI, LAN, RJ45.

  - Gabinete Mural Estandar (RACK) - Código ETAP: LAN-031-00

    - Rack  metálico normalizado de 19 pulgadas de tipo profesional.

    - La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad.

    - La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.

    - Tipo de puerta: Delantera de vidrio y puerta trasera metálica

    - Accesorios:

      - Con tres bandejas fijas de 40cm

      - Con dos canales de tensión horizontales de 5 tomas

      - Con módulo de ventilación.

    - Las medidas mínimas de los gabinetes serán:

      - Altura de: 600 mm

      - Profundidad útil de: 660 mm

    - Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal.

    - Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda a 180º.

    - Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución.

    - El gabinete dispondrá de:

      - Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y 4 tomacorrientes.

      - Toma a tierra eléctrica: El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento.

      - Acometida de la montante desde: La tapa Superior

  - TECLADO DE 8 BOTONES

    - Teclado de 8 (OCHO) botones programables

    - Retro iluminados, con indicador LED de encendido

    - Con conexión a red.

    - Aptos para embutir

  - TECLADO DE 2 BOTONES

    - Teclado de 2(DOS) botones programables

    - Aptos para captura normal, click, doble click y mantenimiento

    - Retro iluminados, con indicador LED de encendido

    - Con conexión a red.

    - Aptos para embutir

  - COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA “NOTEBOOK” (Código ETAP: PC-007-00 – ETAP Versión 22)

    - Unidad de Procesamiento

      - Si oferta procesador marca “INTEL”:

        - El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”, como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

      - Si oferta procesador marca “AMD”:

        - El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”,como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Nota: La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo PORTATIL AVANZADA a la Administración Pública Nacional.

    - Memoria

      - Tipo: DDR3-1333 o superior.

        - Capacidad: 8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista

    - Disco Duro

      - Capacidad: 1 TB mínimo.

    - Almacenamiento Extraíble

      - Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo).

      - Medios ópticos: Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer) 8X mínimo con lectora de discos Blu-ray.

    - Video

      - Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 2 GB.

    - Audio

      - Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

      - Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

      - Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo.

      - Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

      - Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

      - Auriculares con micrófono.

    - Networking y comunicaciones

      - Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo.

      - Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a 300 Mbps.

    - Dispositivos de interfaz humana

      - Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

      - Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

    - Pantalla

      - Tipo LED Color

      - Resolución: No inferior a Alta Definición “Full HD” 1920x1080 (relación de aspecto 16:9).

      - Tamaño diagonal de pantalla no inferior a 15"

    - Puertos incorporados

      - 2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo.

      - 1 Port USB 3.0, mínimo.

      - 1 Interfaz IEEE 1394 (denominada Firewire).

      - 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface).

    - Sistema Operativo

      - Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.

      - A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certifiedfor Microsoft Windows 10 Clientfamily, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo VerificationReport” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

    - Alimentación, portabilidad yahorro de energía

      - Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz.

      - Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

      - Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

      - Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

      - Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

    - Recuperación y seguridad

      - Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

  - CAJA DE CONECTIVIDAD BÁSICA

    - Con soporte para dos retractores de cable, dos bahías pasa cables, tomacorriente hembra. (todo incluido según necesidad)

    - En el total de las cajas se deberán cubrir la necesidad de 7 retractores para cable UTP CAT5, 7 retractores para cable HDMI, 1 retractor para cable USB, 7 módulos tomacorriente tipo I y los tapones ciegos necesarios.

  - CAJA DE CONECTIVIDAD CON PANEL TACTIL

    - Con pantalla TFT color de al menos 5”

    - Memoria SD RAM de al menos 1GB

    - Memoria FLASH de al menos 4GB

    - Conexión ethernet del al menos 100MPbs

    - Transmisión de video en H.264

    - Micrófono y altavoz incluido

    - Con soporte para conectores Audio 3.5mm, USB, LAN y PoE.

  - TRANSMISOR USB

    - Conversor transmisor de USB a Ethernet

    - Apto para USB 3.0

    - Con indicador LED

  - RECEPTOR USB

    - Conversor transmisor de Ethernet a USB

    - Apto para USB 3.0

    - Con indicador LED

  - CABLEADO DE RED, VIDEO, AUDIO y ENERGIA

    - Se deberán proveer todos los cables y accesorios necesarios para interconectar el sistema completo, garantizando la operatividad y compatibilidad total entre ellos.

- GARANTÍA

  - La garantía comprenderá actividades correctivas para todo el equipamiento provisto, por el lapso de un año a partir del momento de la aceptación de los mismos.

  - Los cargos de mantenimiento correctivo se considerarán incluidos en la oferta.

  - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, supervisión técnica y todo otro elemento o tarea que garanticen el correcto funcionamiento por el lapso de un año.

  - Una vez terminada la garantía, el adjudicatario se comprometerá a garantizar el suministro de los repuestos necesarios para el mantenimiento por un plazo de 5 (cinco) años, a los precios de plaza en el momento de la solicitud.

- ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

  - Todos los equipos que componen el sistema deberán ser compatibles entre sí.

  - Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos los componentes menores que resulten necesarios para lograr el adecuado funcionamiento del efecto.

  - El oferente deberá presentar junto con la oferta una memoria descriptiva detallando las especificaciones relativas a la instalación del sistema en el sitio donde serán instalados los equipos.

  - La instalación y puesta en servicio del sistema deberá considerarse dentro de los SESENTA (60) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra.

    - Curso de Capacitación: se dictará un curso de capacitación de VEINTE (20) horas para un total de CINCO (5) operadores del sistema.

  - Pruebas de Aceptación: Se considerará aceptado el sistema una vez finalizada la instalación y comprobado su funcionamiento por el personal de operadores capacitados.

- VISITA

  - A los fines de realizar una correcta apreciación del sitio donde serán instalados los equipos, el oferente deberá concurrir a la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA, sita en AZOPARDO 250 Piso 16 – CABA, de lunes a viernes de 8 a 13 hs hasta el último día fijado para la presentación de la oferta. En dicha oportunidad, el oferente deberá solicitar el certificado de visita respectivo a los fines de ser presentado con la oferta.

  - La referida visita constituye un requisito indispensable para la realización de la oferta.

- SERVICIO DE POSTVENTA

  - El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionado con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

  - Este servicio será en idioma español, telefónico sin costo para el organismo contratante y por correo electrónico.

- INSPECCION DE RECEPCION

  - La totalidad de los dispositivos que se suministren conforme a lo requerido en la presente ET, serán inspeccionados para verificar la correspondencia y cumplimiento de los valores de los parámetros requeridos y ofrecidos.

  - El adjudicatario, deberá presenciar el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de aceptación; actividades que de resultar exitosas, permitirán materializar la recepción definitiva.

Mayor PABLO MIGUEL OLMEDO

DptoDllo - DGCI