| EJÉRCITO ARGENTINO Batallón de Comunicaciones 602 | ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 - 10 |
| --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACION DE EQUIPAMIENTO SATELITAL |
| ET Nro: 03/MANT/16 | Fecha: de agosto de 2016. |
| Documentos Agregados: Apéndice 1 (Certificado de Visita) A LA ET 03/MANT/16 |

- OBJETO

La presente especificación técnica establece las condiciones, requerimientos y alcances, para los servicios profesionales a realizar sobre los dispositivos e instalaciones disponibles al segmento satelital de la Red Digital de Integración de Servicios del Ejército Argentino (REDISE).

- CONDICIONES GENERALES

  - El servicio de mantenimiento correctivo incluirá las reparaciones que sean necesarias para la puesta en servicio del equipamiento satelital, incluirá todos los repuestos y reemplazos de módulos, conectores y accesorios que sean necesarios con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento de todos los equipos que componen el sistema satelital.

  - El servicio de mantenimiento correctivo incluirá los cambios de componentes, conectores y accesorios que dada la tasa de falla promedio ofrecida por fabricante de cada equipamiento y/o accesorios corresponda la reparación y/o reemplazo de componentes, módulos y accesorios de todos los equipos que componen el sistema satelital, aun cuando el equipo se encuentre en funcionamiento y asegurando la ininterrupción del servicio.

  - La contratista deberá incluir en la cotización todos los accesorios, componentes y repuestos que aun no siendo mencionados en forma explícita en la presente ET sean necesarios con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos, los que deberán ser contemplados en la oferta.

  - En todos los casos la contratista incluirá la totalidad del material necesario para realizar la instalación o reparación sin que ello ocasiones otro gasto. Así mismo, toda configuración, programación y modificación necesaria de los dispositivos estarán contemplados e incluidos dentro de la cotización.

  - Las distintas soluciones a aplicar y materiales a utilizar en los trabajos de reparación deberán ajustarse a las normas vigentes, notas técnicas y recomendaciones establecidas por los fabricantes de los equipos que componen el sistema satelital.

  - Se consideran incluidos en la oferta todos los gastos que demanden las distintas actividades que deba realizar el Adjudicatario para las actividades de mantenimiento del equipamiento como parte del servicio, incluyendo todos aquellos gastos de viáticos y movilidad de personal, traslado de equipos, accesorios, repuestos y adaptaciones requeridas, por lo que el Comitente no reconocerá adicionales o extras de ninguna índole.

- DISTRIBUCIÓN EN RENGLONES

| Número de Renglón | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL TELEPUERTO SATELITAL |
| 2 | REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO SATELITAL |
| 3 | REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. |

- Renglón 1: MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL TELEPUERTO SATELITAL

  - Instalación del sistema de alimentación

Grupo Electrógeno ENER JD 100

    - El grupo electrógeno trifásico ENERGROUP 100 kVA modelo ENER JD 100 se encuentra diseñado y equipado de manera de disponer de un tablero eléctrico el cual al detectar la falta de alimentación trifásica, enciende el motor y conmuta la fuente de energía a la del grupo electrógeno.

    - Los oferentes podrán constatar durante la visita que se realice al lugar donde se encuentra instalado el grupo electrógeno las características técnicas del mismo, los repuestos disponibles, las características técnicas del grupo electrógeno alternativo de 60 kVA, las características de la unidad automática de encendido remoto y de fallas principales DATAKOM DKG-307 y las características del filtro de línea, del transformador de aislación galvánica, de la UPS de 30 kVA, y del tablero de control.

Sistema automático DATAKOM DKG-307

    - El servicio profesional consiste en la instalación de dispositivos, conexión y configuración del sistema de alimentación de energía eléctrica del telepuerto satelital de manera que funcione según se describe a continuación:

      - El sistema funcionará por defecto utilizando como fuente de alimentación la red trifásica de EDENOR y en caso que se produzca una falla, el tablero DATAKOM iniciará con el procedimiento de encendido automático realzando el precalentamiento del grupo electrógeno ENERGROUP primero, luego lo encenderá y, una vez que los parámetros de energía generada se estabilicen, acoplará la carga del telepuerto.

      - En la entrada previa al sistema automático se dispondrá de la llave selectora adecuadamente diseñada que permita conmutar en forma manual la provisión de energía de la red o del grupo electrógeno alternativo. Esto permitirá la alternancia entre ambos grupos electrógenos en caso que el corte de suministro de la red se prologue en el tiempo mediante el arranque manual del grupo alternativo y posterior acoplamiento manual.

      - El sistema automático al detectar que se ha recuperado la energía que ingresa, conmutará la fuente una vez que haya comprobado que los parámetros de la misma sean correctos. Este funcionamiento es indistinto si la fuente de energía que ingresa al tablero proviniera de la red eléctrica o del grupo electrógeno alternativo.

    - La contratista proveerá el cableado, los conectores y los elementos de ferretería que hagan falta para la correcta instalación del sistema. Así mismo, se realizará la instalación de cableados y software necesarios para la programación, control y monitoreo del sistema.

    - Subsidiariamente, la contratista evaluará e instalará el filtro de línea en el circuito y el transformador de aislación galvánica, optimizando el lugar de instalación de los mismos teniendo en cuenta la mayor protección de los dispositivos electrónicos. Así mismo, podrá modificar la instalación de puesta a tierra eléctrica con la misma finalidad.

    - La contratista realizará las mediciones e instalaciones necesarias para asegurar el balanceo de cargas trifásicas y asegurando el continuo funcionamiento del sistema satelital y del sistema de radio.

    - La contratista será la única responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene necesarias para el trabajo en media tensión debiendo presentar la documentación de la ART correspondiente para el mismo.

    - La oferta se presentará con una propuesta concreta de instalación determinando el conexionado, circuito eléctrico, tamaño de cables y ubicación de cada dispositivo.

  - Instalación del Sistema de Refrigeración

    - El sistema de refrigeración es un acondicionador de aire autocontenido vertical tipo mochila de montaje en pared para aplicaciones en telecomunicaciones marca WESTRIC modelo AM-005 el cual ha sido removido y se encuentra en el telepuerto satelital para su empleo complementando el sistema de refrigeración actualmente disponible. Las características generales del equipamiento son las siguientes

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Capacidad total (W) | 16200 |
| Capacidad sensible (W) | 15000 |
| Alto (mm) | 1993 |
| Profundidad (mm) | 520 |
| Peso (Kg) | 243 |
| Tipo de motocompresor | Hermético Scroll |
| Potencia consumida (W) | 4200 |
| Dispone Calefactor de Carter | Sí |
| Ventilador evaporador | Centrífugo de acoplamiento directo |
| Tamaño de la boca de inyección de aire | Salida 260 mm x 800 mm |

Dimensiones y descripción del equipo WESTRIC AM-005

    - El servicio profesional consiste en la instalación del aire acondicionado en el  edificio del Telepuerto asegurando la refrigeración homogénea de la sala de transmisores de radio HF y de la sala del Hub satelital manteniendo una temperatura menor o igual a los veintiséis (26) grados Celsius. Para ello, la contratista utilizará ductos de la sección adecuadamente dimensionada para que el aire refrigerado alcance ambas salas permitiendo la anulación de alguna de las dos de manera manual.

    - La toma de aire podrá seleccionarse recirculando el aire del interior de la sala del Hub satelital o hacer que el mismo provenga del exterior del edificio.

    - La contratista verificará el correcto funcionamiento del equipamiento y realizará los ajustes, el completamiento y las reparaciones necesarias para asegurar que el mismo una vez instalado cumpla con las funcionalidades originales de diseño. Así mismo, realizará el mantenimiento y completamiento del equipo adecuado cambiando los repuestos que puedan estar desgastados como por ejemplo filtro de aire, carga del gas indicado por el fabricante, remplazo de partes, etc.

    - El equipo de control del aire acondicionado deberá funcionar de manera de manera de permitir las siguientes funciones:

      - Controlar la temperatura ambiente, la programación de parámetros, y las fallas mediante un teclado y display.

      - El control de temperatura ambiente será programable.

      - Salida de alarma por: alta temperatura, falla del sensor de temperatura, anomalías de alimentación eléctrica, parada de emergencia (Incendio, falta de fase, etc).

      - Encendido automático luego de un corte de energía.

    - Para asegurar la temperatura adecuada la contratista empleará un sensor térmico para que realice la realimentación del control de temperatura.

    - El retorno de aire hacia la mochila será colocado de manera de poder hacer circular el aire de la sala del hub satelital.

    - Los trabajos de albañilería serán aprobados por el Segundo Jefe de Batallón de Comunicaciones 602.

    - La contratista realizará la instalación y reparaciones necesarias para que el sistema que en completo funcionamiento, hará la provisión de cualquier material faltante y asegurará el correcto empleo de los siguientes elementos:

      - Termostato, secuenciador o tablero eléctrico etc.

      - Visera superior para lluvia.

      - Chapa protectora para entrada aire exterior.

      - Escuadra soporte inferior para apoyo de unidad.

      - Tornillos, tuercas, cables, sellador de siliconas, etc.

- Renglón 2: REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO SATELITAL

  - Reparación de transceiver SSE K-STAR 16W

    - El equipamiento es un transceiver de 16 W  el cual se lo emplea como Block Up Converter (BUC) con entrada en Banda L. El mismo ha sido modificado de manera de saltear la entrada de frecuencia intermedia de 70 MHz permitiendo que la entrada de la señal a transmitir se haga directamente en Banda L.

| S1214 Ku BAND OM042278 | REV 1 RF UNIT |
| --- | --- |
| Modificación realizada para operar con señal en Banda L |

    - Descripción de la Falla: El equipamiento en estos momentos se encuentra fuera de servicio habiéndose detectado la falla de la etapa de alimentación del circuito.

    - La contratista reparará el equipamiento de manera de restituir el funcionamiento original como ser frecuencia de transmisión, ganancia, estabilidad del oscilador local, etc, manteniendo la modificación realizada para la señal de entrada en banda L. La contratista garantizará el cumplimiento del grado de protección asignado por el fabricante según normas  IEC estándar 60529 de la Comisión Electrotécnica Internacional y no se admitirá que se realicen modificaciones mecánicas.

  - Reparación de UN (1) Block Up Converter (BUC) NJT5207F

    - El equipo es Block Up Converter que recibe una señal en frecuencia de Banda L, realizan la conversión de frecuencia a Banda Ku de 13,75 a 14,50 GHz y la amplifican con un P1dB mínimo de +36 dBm.

BUC NJT5207F

    - Descripción de la Falla: El equipamiento ha perdido estanquidad y la humedad ha ingresado al circuito. A partir de ese momento quedaron fuera de servicio advirtiéndose en las mediciones que la entrada queda en circuito abierto.

    - La contratista reparará el equipamiento de manera de restituir el funcionamiento original como ser frecuencia de transmisión, ganancia, estabilidad del oscilador local, etc. La contratista garantizará el cumplimiento del grado de protección asignado por el fabricante según normas  IEC standard 60529 de la Comisión Electrotécnica Internacional y no se admitirá que se realicen modificaciones mecánicas.

  - Reparación de DOS (2) combinadores

    - Estado general del equipamiento: Son DOS (2) combinadores MINI-CIRCUIT ZAPD-2DC-N+ que permiten el ingreso de dos señales de banda L y la sacan en el tercer terminal y también funcionan en sentido contrario, es decir como splitter. Así mismo, permite la inyección de alimentación por una de las entradas.

ZAPD-2D-N

    - Descripción de la Falla: El equipamiento en estos momentos se encuentra funcionando de manera defectuosa ya que no mantiene la aislación de al menos 20dB que debería haber entre ambas entradas en ambos casos.

    - La contratista reparará el equipamiento de manera de restituir un nivel de aislación entre las entradas que sea mayor a 20 dB, manteniendo el funcionamiento de fábrica para la tensión de continua que se la inyecta que permite la alimentación de diferentes dispositivos.

  - Reparación de DOS (2) Notebooks para trabajo de campo.

    - Las dos (2) notebooks son modelo PANASONIC TOUGHBOOK CF-19 y se encuentran funcionando defectuosamente debido a su constante empleo para instalar estaciones satelitales.

    - Descripción de la Falla: Las notebooks presentan dos fallas, dos de éstas lo tienen en el sistema de alimentación, otra en el display que no enciende y todas en el disco rígido el cual ha funciona de manera errática.

    - La contratista reparará el equipamiento de manera de lograr el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación, y realizará un backup de los archivos de configuración de las estaciones de los discos rígidos. Dentro de la oferta estarán incluidos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de las notebook asegurando que se realice la carga de las baterías. El Batallón de Comunicaciones 602 realizará la reinstalación de software necesaria que surja sin considerarse esta dentro de la oferta, así como las licencias de software.

- Renglón 3: REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.

  - Servicio de mantenimiento de Estación de Soldado

    - Estado general del equipamiento: Es una estación de soldado Full Energy 908.

    - Descripción de la Falla: no libera calor para soldar ni para desoldar y faltan accesorios para realizar el desoldado.

    - La contratista reparará y completará el equipamiento de manera de lograr el correcto funcionamiento de soldado y desoldado realizando el cambio de partes y componentes necesarios. Todo el material de repuestos utilizado estará incluido dentro de la oferta.

  - Reparación de un osciloscopio TEKTRONIK 475

    - Estado general del equipamiento: un osciloscopio TEKTRONIK 475.

    - Descripción de la Falla: El mismo se encuentra fuera de servicio ya que no realiza el barrido horizontal proveniente de la señal rampa, ni el barrido vertical proveniente de la señal que se está midiendo.

    - Descripción de la reparación: La contratista reparará el equipamiento de manera de lograr la correcta visualización de las señales. Las señales que permitirá medir tendrán las mismas características de frecuencia y tensión que se especifican en los equipos.

  - Reparación de frecuencímetro

    - Estado general del equipamiento: es un frecuencímetro Philips PM 6613.

    - Descripción de la Falla: El mismo enciende pero no realiza lectura de frecuencia.

    - Descripción de la reparación: La contratista reparará el equipamiento de manera de lograr la correcta lectura de los parámetros medidos con un error menor o igual al establecido de fábrica. Las señales que permitirá medir tendrán las mismas características de frecuencia y tensión originales.

  - Reparación de multímetros digitales.

    - Los equipos son tres (3) multímetros digitales Fluke True-RMS que no encienden y no se pudo determinar la causa de la falla.

    - La contratista reparará el equipamiento de manera de lograr el correcto funcionamiento del multímetro manteniendo los márgenes de error originales del mismo para las diferentes mediciones.

- PLAZO DE EJECUCIÓN

  - La ejecución del servicio de mantenimiento correctivo se extenderán por plazo de 20 (veinte) días hábiles una vez recibida la orden de compra, debiendo una vez finalizado ese plazo,   asegurar el correcto funcionamiento de todo el equipamiento satelital mencionado en la presente Especificación Técnica.

- GARANTÍA TÉCNICA

  - El mantenimiento correctivo, deberá contar con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/ o vicios propios de la actividad, por el término de SEIS (6) meses, corridos a partir de su recepción definitiva y habiéndose realizado a los equipos alguna tarea de mantenimiento,  siendo obligación del adjudicatario, la reposición al estado en servicio del bien volviendo a ejecutarse la garantía de reparación a partir de ese instante.

  - Los costos que demande la reposición al estado en servicio del bien, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/ o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario.

  - El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la comunicación fehaciente del reclamo, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal del mismo.

  - El adjudicatario expedirá una constancia cuando se desarrolle una actividad de mantenimiento predictivo y correctivo a los efectos de establecer los plazos de garantía técnica de los trabajos.

- CERTIFICADO DE VISITA DE LOS SITIOS

  - Previamente a la presentación de las ofertas los oferentes deberán realizar las correspondientes visitas a los lugares de instalación de los nodos satelitales a los efectos de constatar el estado de funcionamiento y de mantenimiento en el que se encuentra el equipamiento correspondiente al segmento satelital de la REDISE.

  - Estas visitas podrá realizarse hasta el día anterior al fijado para la apertura, y  coordinadas con el Jefe del Batallón de Comunicaciones 602 (011-4346-6395 o 4346-6100 Int: 1434).

  - El Modelo de certificado de visita se encuentra en el apéndice 1.

  - Los certificados de visita serán expedidos por el Jefe de Batallón de Comunicaciones 602 a efectos de ser presentados con la oferta.

CA de BUENOS AIRES,          agosto de 2016.

| V°B° |  |
| --- | --- |

# Text boxes

Entrada Banda-L