| Ejército Argentino Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 | ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 5 |
| --- | --- | --- |
| REPUESTOS DE RADAR RASTREADOR DEL EJERCITO ARGENTINO |
| ET Nro: 25/MANT/18 | Fecha: de Agosto de 2018 |
| Documentos Agregados: APÉNDICE 1 – CERTIFICADO DE VISITA |

- Objeto

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con los repuestos para mantenimiento del RADAR DE VIGILANCIA RASTREADOR PARA EL SUBSISTEMA DE RADARES DEL EJERCITO ARGENTINO, incluyendo el periodo de garantía, plazos, lugar de entrega y demás condiciones generales y particulares.

- CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:

2.1 RENGLÓN 1: KIT DE REPUESTOS DE ADQUISICION DE DATOS Y CONSOLA DE OPERACIÓN PARA RADARES

CANTIDAD DE KIT: 01(UNO)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DISCO SSD | 120 GB SOLID STATE DRIVE | 2 |
| 2 | CONECTOR DB 25 HEMBRA A CHASIS |  | 10 |
| 3 | PLACA DE ADQUISICION DE DATOS TIPO ADVANTECH CIRCUIT BOARD PCI-1714U-BE | 30M, 12bit, 4ch Simultaneous Analog Input Card | 3 |
| 4 | Display LCD 17” |  | 1 |
| 5 | DISCO RIGIDO EXTERNO 1 tb |  | 1 |
| 6 | Pendrive USB 16 Gb |  | 2 |
| 7 | CONECTOR DB 9 HEMBRA A CHASIS |  | 10 |
| 8 | CONECTOR DB 37 HEMBRA A CHASIS |  | 10 |
| 9 | CONECTOR DB 25 MACHO PARA PRENSAR |  | 10 |
| 10 | CONECTOR DB 9 MACHO PARA PRENSAR |  | 10 |
| 11 | CONECTOR DB 37 MACHO PARA PRENSAR |  | 10 |
| 12 | CONECTOR DB 25 MACHO PARA SOLDAR |  | 10 |
| 13 | CONECTOR DB 9 MACHO PARA SOLDAR |  | 10 |
| 14 | CONECTOR MOLEX PASO 1 DE 6 PINES HEMBRA |  | 5 |
| 15 | CONECTOR MOLEX PASO 1 DE 6 PINES MACHO |  | 5 |
| 16 | CONECTOR IDC GRIMPEABLE 2X13 26 PINES HEMBRA |  | 10 |
| 17 | CONECTOR PS2 MACHO |  | 10 |
| 18 | CONECTOR BNC MACHO |  | 20 |
| 19 | Mouse óptico USB |  | 1 |

2.2 RENGLÓN 2: KIT DE ELEMENTOS DE CONSUMOS Y HERRAMIENTAS MENORES

CANTIDAD DE KIT: 01(UNO)

CADA KIT COMPUESTO POR:

| iITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALCOHOL ISOPROPILICO | ENVASE DE 1 litro | 10 |
| 2 | ALCOHOL ISOPROPILICO AEROSOL | ENVASE DE 440cc | 10 |
| 3 | Morza de banco con fijación a tornillos | Tipo Barbero Nro 2 | 1 |
| 4 | Malla desoldante |  | 10 |
| 5 | Lubricante multiuso | Tipo WD 80 | 10 |
| 6 | Cable sata datos |  | 2 |
| 7 | Cable sata power |  | 2 |
| 8 | PINZA DE CRIMPEAR CONECTOR RJ45 |  | 1 |
| 9 | PEGAMENTO DE TORNILLOS Y TUERCAS | TIPO LOCTITE 242 | 2 |
| 10 | KIT HERRAMIENTA PARA ELECTRONICOS | TIPO PROSKIT 1PK-813 | 1 |
| 11 | SWITCHING POWER | TIPO MANSON ZVS-8352 | 1 |
| 12 | LLAVE COMBINADA 8MM | TIPO CRIQUE RATCHET | 1 |
| 13 | JUEGO DE LLAVES “T” HEXAGONAL | 1 - 1,5 - 2 - 2,5 – 3 – 4 - 5 - 6 -7 – 8 mm | 1 |
| 14 | PISTOLA DE CALOR ELECTRICA | 1500W TIPO ARGENTEC S2 1800W | 1 |

2.3. RENGLÓN 3: KIT DE REPUESTOS CONVERSION Y PROTECCION DE TENSIONES COFRE D.

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

Provisión de 04 (CUATRO) placas electrónicas de reemplazo del Cofre D el cual deberán cumplir con las siguientes características técnicas eléctricas, mecánicas, ambientales y EMI/EMC:

- Deberá contar con los siguientes circuitos de seguridad.

- Seguridad polaridad de batería

- Seguridad sobreintensidad de batería

- Seguridad cortocircuitos

- Deberá contar con las siguientes características eléctricas

- Tensiones de salida

- Cero (control del cero del miliamperímetro)

- +24 tension de batería

- I bat corriente de batería

- Alimentacion de bloque antena + 5v SY

- + 5v FR

- + 9v

- -9

- +15

- -15

- +5v BF

- 220V 3660 Hz (regulable)

- 6,3 V

- Tensión de entrada 20v /29v

- Debera cumplir con los ensayos ambientales a niveles de calificación según la MIL-STD_810E

- Las placas electrónicas deberán ser compatibles con el cofre D original del radar.

- Las placas electrónicas reemplazo del cofre D deberán incluir sus bancos de pruebas que serán constituidos por 2(DOS) notebook, software y los cables asociados.

2.4. RENGLÓN 4: KIT DE REPUESTOS REEMPLAZOS PLACA BB Y DRIVER MOTOR PARA COFRE B.

CANTIDAD: 01 (UNO)

Provisión de 5 (CINCO) placas electrónicas de reemplazo de las placas BB y driver motor.  .

Las placas deberán mejorar su rendimiento teniendo en cuenta las fallas comunes recurrentes.

La electrónica de reemplazo debe cumplir con los requerimientos funcionales, las interfases mecánicas y eléctricas del diseño original.

- REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA PLACA

  - Se deberá asociar la documentación con listado de materiales, Recomendaciones de armado, circuito esquemático y diagrama de bloques, distribución de componentes, procedimiento de puesta en marcha, explicación detallada del funcionamiento y descripción de puntos de chequeo para facilitar el mantenimiento.

  - Deberá cumplir con los estándares de EMI/EMC descriptos en la norma MIL-STD-461C y 462.

- CONDICIONES DE ENTREGA, EMBALAJE, ROTULADO

  - Los componentes electrónicos deberán estar dentro del embalaje original utilizado por el fabricante asegurando protección contra humedad y electrostática, para mejor preservación de los efectos.

  - Toda información y hojas de datos del fabricante conteniendo información detallada que se presente como parte de la oferta deberá estar en idioma castellano.

- CERTIFICADO DE VISITA

  - Se requiere el presente certificado para los Renglones Nro 3 y Nro 4.

  - Se podrá efectuar la visita hasta el término fijado para la presentación de la oferta..

  - La visita se podrá efectuar de Lunes a Viernes, en el horario de 0800 a 1300 Hs, en el Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601, Av. Camino Centenario esquina Guemes sin nro – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.

- GARANTIA

  - El oferente deberá garantizar por un período mínimo de doce (12) meses el
correcto funcionamiento de cada uno de los bienes ofrecidos. Este plazo se computará a partir de la fecha de recepción definitiva por parte de la jurisdicción o entidad contratante.

  - Ante cualquier falla que afecte al funcionamiento óptimo de un equipo, la garantía incluirá la revisión periódica de los mismos y/o programas ofrecidos y los cambios de elementos y/o repuestos que así lo requieran.

- PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES

  - Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse, de acuerdo a los renglones adjudicados, antes de los SESENTA (60) días corridos, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

  - Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601, Av. Camino Centenario esquina Guemes sin nro – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.

  - El ADJUDICATARIO deberá evaluar la oportunidad de su entrega y solicitar por FAX o llamada telefónica al Nro. (011) 4346-6100 (int 6410), con 3 (tres) días hábiles administrativos de anticipo, el turno correspondiente.

  - RECEPCION PROVISORIA: “La Comisión de Recepción recibirá los bienes con
carácter provisional y los recibos o remitos quedarán sujetos a la conformidad de la recepción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1030/2016.

  - RECEPCION DEFINITIVA: “La conformidad de la recepción o recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de VEINTE (20) días hábiles administrativos, a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los bienes.

  - No obstante lo indicado, la Unidad Requirente se reserva el derecho de solicitar, entre la apertura de las ofertas y el dictamen de evaluación, todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean procedentes a fin de verificar los elementos ofrecidos.

  - El Organismo se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicatarias, la documentación que respalde las citadas características.

|  | CABA, de agosto de 2018 |
| --- | --- |
|  | My OIM ALBERTO MARIANO VILLEGAS J Ca Mant A – B Mant Com 601 |