MEMORIA DESCRIPTIVA Nº 012/2016 PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PERTENECIENTES A LA CANTINA DEL EDIFICIO LIBERTADOR

1. DESCRIPCION

Comprende la prestación de mano de obra, herramientas y materiales para el reemplazo parcial de instalaciones de alimentación de agua fría y caliente, desagües primarios y secundarios de piletas de lavar, redistribución de cañerías de gas, reubicación de termotanque, reacondicionamiento integral de instalaciones eléctricas, reemplazo parcial de revestimiento de paredes y pisos, provisión y montaje de equipo de extracción y campana en la cocina, y sistema de decantación de grasas y aceites en la cantina del Edificio Libertador, ubicada en el playón (ss) contiguo al puesto 5.

2. DEMOLICION

Retiro y demolición de tabiques de mampostería y de construcción en seco, que no comprenden al proyecto. Corte de mampostería para acceso a baño contiguo.

Demolición de banquinas que no se reutilicen.

3.  INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS

- Descripción

Renovación integral de cañerías de desagües primarios y secundarios, piletas de patio, bocas de acceso y accesorios, hasta la red principal y cámara principal de inspección, que será desplazada a la parte externa en la vereda perimetral, donde se ejecutara una cámara decantadora.

Será construida de albañilería de 60 x 60 cm, con doble pared interna  a modo de interceptor de grasa, adecuando sus niveles de entrada y salida, tapa de chapa estampada de 4mm de espesor con marco de hierro ángulo.

Se eliminaran las rejillas de escurrimiento, siendo reemplazadas por instalaciones embutidas, y se retiraran las instalaciones suspendidas con las reparaciones que correspondan.

Serán reemplazados los componentes de desagües secundarios desde las sopapas cromadas de piletas hasta los sifones que  serán reemplazados, como así también el agregado de cámaras o decantadores necesarios y de acuerdo a nuevo trazado para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas.

Renovación integral de cañerías de alimentación de agua fría y caliente en cañería termofusión desde termo tanque a proveer de 85Lts,  y desde llave de paso ubicada dentro del local, para agua fría incluyendo el reemplazo de la llave de paso del tipo esférica.

b.- INSTALACION DE GAS

Tendido de cañería de gas embutida para conexión de cocina y horno en su nueva ubicación, con sus llaves de paso de corte.

- Todos los materiales, artefactos y accesorios a emplearse serán de marcas acreditadas de óptima calidad y aprobados por las normas respectivas.

- El contratista suministrará y colocará todos los materiales, artefactos y accesorios necesarios para la correcta y total terminación de la instalación sanitaria, ejecutándose las mismas con personal competente y de acuerdo a las reglas del arte.

4.  MESADAS DE GRANITO

Ejecución de nuevas mesadas de mármol granítico de 25mm de espesor designadas en planos como 9 y 10 según medidas, con refuerzos de tabiques y ménsulas metálicas con zócalos de 10cm de alto del mismo material; con tres piletas de lavar de acero inoxidable de 27cm x 65cm  en los sectores de Cocina, lavado de vajilla y mesada de apoyo en el sector de heladeras, con canillas mezcladoras de mesada tipo Swing de F.V.

Detalle de mesadas según plano:

Mesada Nº 1: de 2.00m de largo y 0.60m de ancho, con pileta de 0.60m de largo y 0.40m de ancho con una profundidad de 0.25m (cantidad 2)

Mesada Nº 2: De 2.80m de largo y 0.60m de ancho, con pileta de 0.60m de largo y 0.40m de ancho con una profundidad de 0.25m.

5.  ALBAÑILERIA

a.-Carpetas y Contrapisos

En las reparaciones a realizar se procederá al levantado de pisos existentes (sector comedor existente y anterior emplazamiento de cocina), retiro de mezclas para la ejecución de nuevas carpetas de cemento para nivelación, en mortero de cemento impermeable, o aquellos sectores que se encuentren flojos, o lo indique la dirección de obra. Posteriormente, se rellenará con carpeta hidrófuga para obtener el mismo nivel.

Sobre el contrapiso en toda la superficie se realizará una capa aisladora horizontal de mortero de cemento con agregado hidrófugo, la que deberá tener una perfecta continuidad con las aislaciones verticales de las paredes exteriores de cierre. Dosaje 1:3 con 10% de hidrófugo.

Se empleará mortero de cemento y arena fina en proporción de 1 a 2-1/2, empastado con agua adicionada al 10% con hidrófugo inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572). En caso de que la arena estuviera húmeda, deberá aumentarse la proporción de hidrófugo en el agua de empaste, a 1:8 ó 1:6  atendiendo las indicaciones del fabricante.

Como mínimo deberá tener un espesor de 5 mm. y deberá aplicarse sobre superficies limpias, firmes y bien humedecidas, apretando fuertemente el mortero a cuchara y alisándolo.

Comprenderá además la ejecución de banquinas necesarias para alojar instalaciones sanitarias existentes y a instalar.

b.- Pisos cerámicos.

La resistencia a la abrasión profunda deberá cumplir la norma IRAM 11828 - Clase V, requerida  para ambientes expuestos a alto tránsito.

Provendrán de fábricas reconocidas con constancia del cumplimiento de las normas enunciadas. Se deberán aprobar muestras, con suficiente anticipación.

Para la colocación se deberán mezclar las piezas entre no menos de cuatro cajas.

Los cortes deberán ser efectuados con máquinas de corte de disco diamantado con lubricación.

Si fuera necesario perforar placas de porcellanato, se utilizan mechas de punta diamantada especialmente diseñadas para taladrar porcellanato, mármol, granito, piedra u otros materiales duros y con un taladro de bajas revoluciones.

La terminación será del tipo satinado o semimate.

Deberán emplearse adhesivos cementicios especiales para porcellanato, adecuados para materiales de muy baja absorción y aprobados por la Inspección.

Cuando se empleen en solados interiores sujetos a cambios de temperatura o a exposición solar, se utilizarán pegamentos cementicios especiales, de naturaleza flexible y epoxídica que garanticen la adherencia del material y absorban las diferencias de dilatación entre el sustrato y el ceramico. Se seguirán las instrucciones de colocación que recomiende el fabricante del adhesivo.

El tamaño de las juntas entre piezas será de 3 a 4 mm, o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar materiales flexibles, también recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber las diferencias de dilatación entre el porcellanato y el sustrato.

Se colocarán zócalos 10 x 30cm y terminaciones de ángulos del mismo material.

c.-Revoques existentes.

Aquellos revoques que se encuentren en mal estado, serán removidos en sus partes flojas. Posteriormente, se reemplazará por uno similar igualando el tipo de terminación entre uno y otro.

d.-Revestimientos de Paredes.

En el local cocina, elaboración y preparación (Locales Nº 5, 6 y 7 respectivamente)  se ejecutara el revestimiento de todas las paredes hasta 2.40cm de alto al igual que sobre y bajo mesadas en ese ancho, ubicadas en sectores de elaboración y preparación.

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provisión y colocación de los revestimientos húmedos.

La colocación del material se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared un azotado impermeable y una capa de revoque grueso o haberse logrado la superficie que corresponda.  De esta forma la pared queda preparada para recibir la colocación de los cerámicos con adhesivos plásticos tipo Klaukol o similares.

La colocación se hará partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de terminación hasta el próximo quiebre de la pared.  En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortarán las piezas bien a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la línea de quiebre.

La continuación del paramento se hará con un corte en forma de que en conjunto los dos pedazos, el de terminación contra la esquina y el de continuación del quiebre, constituyan una pieza completa.

Los cerámicos se colocarán a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazándose aquellas que suenen a hueco una vez colocadas.

Se tendrá en cuenta, las siguientes normas:

a) El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zócalo, estarán sobre una misma línea vertical.  El revestimiento y el revoque estarán separados por una buña.

Una vez terminada la colocación deberá empastinarse todo el conjunto con una pastina al tono.

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, tableros, etc.

Las piezas serán de las denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas y del mismo lote, numerado por el fabricante, cumplimentando la norma IRAM 12519.

Los revestimientos serán marca Cerro Negro, San Lorenzo o similar de calidad superior, en placas de lado mínimo de 20 cm.

e.-Gabinete para Termotanque

En lugar a designar, será construido con paredes de mampostería revocada y losa superior con salida para ventilación y puerta de chapa de 0,60m x 1,80m de alto con banquina inferior.

f.- Mampostería

Ejecución de tabiques de mampostería de ladrillos huecos para ante cámara en local sanitario y cierres de vanos y puertas que se reubican o eliminan, según la nueva distribución.

g.- Local Sanitario

Modificación según proyecto para la reubicación de artefactos, realizado las tareas de albañilería a fin de lograr el correcto funcionamiento, incluyendo la colocación de dos nuevas puertas placas de 0.70, hoja en Mdf.

Se picara la pared de mampostería para colocar abertura de 0.70m de paso hacia el local sanitario, además de ejecutarse una antecámara para lavatorio y aislar el acceso directo. Se modificaran las instalaciones sanitarias según la reubicación, distribución de artefactos y nuevos artefactos a colocar. Tareas generales de albañilería, revestimientos, etc.

h.- Revestimiento de salon de comedor

En las paredes del sector ampliado se procederá a colocar revestimiento melaminico según lo siguiente:

Tendrá estructura de madera maciza de pino en todo su perímetro y soportes intermedios de 1” x ½”.

Revestimiento aglomerado de 19mm enchapado exteriormente en laminado plástico, al igual que las caras y fondos vistos.

Llevara moldura de terminación similar al resto.

6.   MOSTRADORES DE ATENCION

a. Se ejecutaran los mostradores sobre el trazado existente de banquina y su prolongación según proyecto.

Tendrá estructura de madera maciza de pino en todo su perímetro y soportes intermedios de 1” x ½”.

Revestimiento aglomerado de 19mm enchapado exteriormente en laminado plástico, al igual que las caras y fondos vistos, el interior será contrachapa de melanina blanco.

Los cajones de las cajoneras, serán con frente de madera maciza enchapado en su frente y laterales, interior enchapado en laminado plástico con correderas de desplazamiento y cubetas de nylon.

El contratista será el responsable de toda pieza defectuosa o torceduras en los muebles a instalar

La principal estructura sera de tirantes de madera de cedro de 2 ½” x 2 ½” anclados al piso con escuadras metálicas, separados entre si 1,00 m entre los cuales se colocarán los paneles ciegos de madera de 3,00cm de espesor, enlaminado plástico. Tapa enchapada.

Se reemplazarán todos los zócalos por similares de madera con cavidad pasa cable de 10 cm de alto y 2.5 mm espesor.

- Condiciones generales

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin curvas

Serán trabajadas a máquina con terminaciones a mano en forma muy prolija, no afectando molduras ni cantos vistos.  .

Todas las piezas irán a caja y espiga bien acuñadas, tarugado y encolando las espigas sin clavos o tornillos., ni se admitirán torceduras, alabeos, deformaciones, falsas escuadras o falla de ninguna naturaleza ni agregado de piezas suplementarias.

Las piezas deberán ser completamente elegidas, perfectamente derechas, sin manchas de ninguna especie, plana y sin añadiduras, obsturaciones o taponamientos de ninguna naturaleza,  sin resinas, de color y veta uniforme para cada estructura.

Los engargolados tendrán lengüetas lo suficientemente largas para que no puedan salirse de las ranuras al contraerse las maderas y nunca serán menores de 1cm, en los ensambles de bastidores tendrán doble ranura y lengüeta.

Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo e indispensables de 3 mm y máximo de 5 mm.

El contratista deberá arreglar o cambiar a sus expensas toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía se hubieran alabeado,  hinchado o resecado.

-Terciados: serán de cedro de espesor mínimo de 5 mm, encolados en seco a la perfección y de primera calidad.

-maderas aglomeradas: serán de primera calidad, grano uniforme y superficies suaves al tacto, marca “Panelco”, Trablex” o similar.

-Laminados plásticos: serán del tipo brillante o terminación mate o semimate, marca “Fórmica”, “Lamidec” o similar.

7. INSTALACIONES ELECTRICAS

a.   Generalidades

Todas las instalaciones deberán cumplimentar como mínimo las normas del Código de la Edificación, Reglamento para las instalaciones de la Asociación Argentina de Electrotécnicos y por la prestataria  de servicio telefónico.

La ejecución de todas las instalaciones deberán satisfacer las reglas del arte habituales en estos trabajos y las que surjan del destino de cada uno de los locales de la obra y /o sistemas instalados

Se renovarán y ejecutarán las instalaciones eléctricas  enunciadas de acuerdo a estas normas, procediendo a la renovación de los conductores existentes y necesarios en la reubicación del tablero seccional y la redistribución de cargas y alimentación de los motores reubicados para la extracción de humos y olores.

b.  Conductores

Se retirarán todos los conductores y se realizará el reemplazo por nuevos.

Los conductores a utilizar en las instalaciones, serán tipo antillama marca Prysmian de un tramo entre cajas sin empalme alguno y de colores diferentes normalizados siendo estos rojo/marrón/negro para fases, azul/celeste para neutro, blanco para retorno y verde-amarillo para instalación de puesta a tierra.

No podrán ingresar a la obra, sin el sello de fábrica en la cubierta de plástico, con la sección  y marca del mismo.

Cuando los conductores pasen por lugares abiertos o en forma exterior, se usarán conductores marca Prysmian del tipo “Sintenax”, con aislación de policloruro de vinilo.

Las secciones de los conductores se calcularán de acuerdo a la siguiente  tabla:

Líneas seccionales: 2,5 mm².

Líneas de tomas: 2,5 mm².

Líneas de circuitos para usos generales: 1,5 mm².

Líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija, directa e independiente al tablero: 4 mm².

Bajadas de llaves y alimentación de una boca: 1,5 mm².

c.  Llaves y Tomas

Serán de embutir marca Sica, línea Hábitat color a designar, de módulos intercambiables de material aislante, bornes protegidos y señalizador lumínico.

Los tomas  serán del tipo universal con puesta a tierra de 10 A, tapa y bastidor aislante.

d.   Artefactos de iluminación

Se colocaran artefactos de iluminación fluorescentes de 2x36 Watts con louver difusor. En los huecos de cielorrasos y molduras se colocaran artefactos empotrables tipo Alic modelo K600 (E27/100w)  distribuidos simétricamente según plano eléctrico con portalámparas E27, donde se colocaran lámparas LED.

e.   Caños y Cajas

Cuando se deban embutir instalaciones, estas se realizarán a través de cajas y caños de acero semipesado, protegidos con capa anticorrosiva. Las uniones entre caños se harán con cuplas roscadas y de estas con las cajas con boquilla y tuerca. Las cajas de paso y centro serán de acero estampado semipesado con tapa de similar material de cierre a tornillo.

f.   Tableros Seccionales

Comprenderá la renovación integral del tablero seccional ubicado en el salón - comedor que se ubicará en lugar a designar.

Serán de chapa DD 16, pintado horneado en polvo, en color azul texturado, bandeja portallaves y riel DIN. Puerta pestañada con burletes de espuma, bisagras y llave de seguridad. La bandeja deberá ser practicable para poder acceder a la parte posterior de los componentes.

Este constará de un juego de barras de cobre electrolítico desnudo, de secciones adecuadas calculadas a base de una densidad de corriente de 1,5 mm2 sobre aisladores.

Tendrá un interruptor termomagnético automático y un interruptor diferencial automático tipo Schneider/Siemens para corte general, calculados según las normas de instalaciones eléctricas vigentes por la empresa prestadora.

Cada línea de alimentación o circuitos de salida llevara un interruptor automático termomagnético tipo Schneider/Siemens para riel DIN, de dos posiciones tetrapolar, bipolar y unipolar (para encendido de luminarias directo) según se requiera, previo cálculo de consumo según norma.

Se verificará el correcto funcionamiento de la puesta a tierra y se adecuará en caso de ser necesario.

El contratista preverá las reservas de cargas y montajes de elementos para aumentos de consumos y el correcto dimensionamiento de llaves de acuerdo a las cargas en vigencia y previendo la instalación y montaje de cámara frigorífica y equipo de extracción forzada.

- Equipo de extracción

Reacondicionamiento y readaptación de equipo y conductos de extracción para la nueva campana a proveer, adaptando la salida para la provisión e instalación de equipo de extracción individual o conjunto con equipo de 1450 rpm, motor de ¼ hp, marca Valaire o similar de calidad superior,  trabajos de zingueria para su instalación, ejecución de banquina de apoyo del mismo y alimentación eléctrica para funcionamiento, con sus correspondientes protecciones térmicas.

La campana de evacuación será de chapa de cinc, esmaltado epoxi de 1.40m de ancho, 0.60m de profundidad y 0.50m de alto. Tendra caño de cinc, circular de 0.30m de diámetro con remate a los cuatro vientos según plano.

8.- PINTURA

Descripción

Comprende el pintado de cielorrasos y paredes al látex. Carpinterías al esmalte sintético de la totalidad de locales.

Los trabajos de pintura se efectuaran de acuerdo con estrictas reglas del arte. Todos los materiales a emplearse en los trabajos de pintura, serán de la mejor calidad y se ejecutarán con personal competente.

Deberán corregirse los pequeños defectos, manchas o asperezas que pudieran tener las carpinterías, revoques, yesos, etc.

Se aplicará látex sobre muros y cielorrasos de la forma indicada. Previa limpieza se aplicará una mano de sellador al agua, una mano de enduido, repasado general; lijándose antes de aplicar otra mano de enduido. Efectuada la reparación se aplicarán dos manos de látex sin diluir, habiendo previamente aplicado una mano diluida al 30 %.

Se utilizará pintura Loxon interior de Sherwin Williams o calidad superior.

En las carpinterías de madera y hierro, previamente a la aplicación de la pintura, se dará una mano de fondo sintético. La carpintería de hierro llevará un a mano de fondo antióxido. Luego se aplicarán dos manos de esmalte sintético semimate tipo Satinol.

# 9.- CONDICIONES PARTICULARES

a.    GENERALIDADES

  - El adjudicatario tomará todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes de los operarios, o personal que transita por el sector de trabajo. Asimismo, todo daño ocasionado a materiales o efectos que sean de propiedad o no del EMGE, serán repuestos en un plazo no mayor a las 48 hs de producido.

- Adjudicada la obra, la empresa contratista deberá presentar para su aprobación, a la Dirección de Obra, un plan de tareas donde se consignará:

- Inicio de tareas.

- Sector o sectores de trabajo, detallando cantidad de personal en cada uno y tiempo de ejecución del mismo.

  - Lista nominal del personal que efectuará los trabajos con su correspondiente Nro de DNI a efectos de la entrega de credencial particular para ingreso al EMGE.

- Deberá presentar en el momento de la apertura de la licitación la siguiente documentación:

- Antecedentes de obras similares con la presentación de constancia de cada una de ellas, (firma por el contratista) en un mínimo de tres de acuerdo al siguiente detalle:

- Reparaciones de albañilería, revestimiento de pisos e instalaciones sanitarias.

- Trabajos de pintura y revestimiento.

- Especificar en forma detallada las tareas realizadas, debiendo ser tareas de reparación en albañilería e instalaciones sanitarias.

  - Programa tentativo de ejecución de obras, especificando:

- Sector que comprende la tarea.

- Protecciones a utilizar para evitar daños de terceros.

- Materiales a utilizar.

- Seguros contratados.

- Constancias de visita de obra expedida por la Jefatura de Cuartel  General.

- Un año de garantía de los trabajos.

- La no presentación de lo requerido en c. Es causal terminante para la desestimación de la oferta. Queda completamente en claro que el Cuartel General -División Logística- no reconocerá demasías por falta de conocimiento de las obras a ejecutar, ya que entiende que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de obra y óptimo funcionamiento de la misma.

- PLAZO DE ENTREGA Y HORARIO DE TRABAJO

- Lunes a Viernes: 8 (ocho) horas diarias a partir de las 0730hs.

- Sábados y Feriados Nacionales: a criterio del contratista.

    - Plazo de entrega: 60 días corridos.

- GARANTIA DE TRABAJOS

La empresa adjudicataria deberá entregar en el momento de la apertura de la Licitación, la garantía correspondiente a los trabajos a efectuar.

Los trabajos realizados tendrán la garantía de un año ante cualquier desperfecto que pudiese ocurrir.

DOCUMENTOS AGREGADOS:

- ANEXO 1: CONDICIONES A CUMPLIMENTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

- PLANO 1: Plano de planta

# Text boxes

Sup I Arq  Hugo D. Llarrull

Cu Grl Div Log – EMGE