MEMORIA DESCRIPTIVA Nº 16/2016 PARA LAS TAREAS DE REACONDICIONAMIENTO EN SALA DE ESTAR Y VESTUARIO DE LA GUARDIA DE LA RESIDENCIA BOULOGNE

- DESCRIPCION

Retiro de aberturas, ventanas y puertas que se reemplacen o reubiquen.

Levantado de pisos de locales 1 y 2 designados como vestuario y sala de estar.

Retiro de revoques y mampostería que no mantengan estabilidad luego de las tareas de modificación de aberturas.

- CARPINTERIAS

Comprende el reemplazo de las ventanas designadas como Vc1-Vc2 y Vc3 y las puertas Pp1 y Pp2designadas en plano.

Serán de las siguientes medidas Vc1= 0.90m ancho y 0.80m de alto. Vc2= 2.20m de ancho y 1.10m de alto. Vc3= 1.30m de ancho y 1.10m de alto.

Puertas Pp1=0.90m de ancho y Pp2= 0.70m de ancho

- ALBAÑILERIA

- Mampostería

Ejecución de tabiques de ladrillo hueco de 0.15m y 0.10m de espesor, con revoque en jaharro y enlucido a la cal fina o con azotado de hidrófugo, para las modificaciones, colocación de puertas de acceso y ventanas.

Una vez aprobadas las tareas de electricidad, se procederá al cierre de todas las paredes afectadas por los trabajos )rotura de revoques, muros, etc; utilizando en su reparación los materiales que se detallen en el item respectivo.

Se procederá  a la ejecución de la totalidad de los revoques correspondientes a la cara externa e interna.

Picado de pisos existentes en totalidad de los locales destinados a Sala de Estar y vestuario, designados en plano con los Nros 1 y 2 respectivamente.

Reparación de carpetas y colocación de pisos cerámicos esmaltados de 30x30 Alberdi linea Cementi, color a elección.

En la pared del sector mesada se colocara revestimiento cerámico esmaltado hasta una altura de 2.40m en todo el ancho y 0.60m en ambos laterales.

Las ventanas seran tipo Oblak de la linea Riviera, de aluminio blanco.

Seran de dos hojas corredizas con paño de vidrio entero, con cierre y accesorios. Llevaran vidrio doble transparente tonalizado color fumé de 6mm. Mosquitero deslizante de bastidor tubular con acabado blanco y tela de aluminio.

b.  Pisos cerámicos

Los pisos y revestimientos a reemplazar se ejecutaran con ceramica esmalte de transito intenso marca Liva, Cerro Negro, San Lorenzo o similar calidad a elección, aplicado con adhesivo marca Klaukol pasado con llana dentada, del tipo impermeable, junta tomada con pastina a base de cemento blanco con colorantes similares al color del revestimiento. En el sector de duchas o de impermeabilización crítica se colocara membrana negra, con babeta pasando el zócalo, completando con carpeta, pintura asfáltica y colocando baldosas y zócalos con mortero hidrófugo.

En las paredes el revestimiento ira hasta la altura de cielorraso, con guardacantos metálicos de bronce o platil en aristas vivas, sera de marca similar.

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Rediseño e instalación eléctrica general con   reemplazo de tomacorrientes e interruptores de iluminación y tableros  seccionales, renovando integralmente toda instalación existente, en los locales descriptos.

Todas las instalaciones cumplimentarán como mínimo lo establecido en el Capítulo 8.10.2.0. del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, normas IRAM, Normas de la Empresa prestataria de energía Eléctrica, Reglamento para la Ejecución de Instalaciones de Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos.-

La ejecución de todas las instalaciones eléctricas deberá satisfacer las reglas del arte habituales en estos trabajos y las que surjan del destino de cada uno de los locales de la obra y/o sistemas instalados.-

- Calidad de materiales

El Contratista deberá presentar a la Inspección, una lista que incluya la nómina de todos los materiales de uso general que ha de utilizar, con mención de la marca y características particulares de cada uno de ellos, lo cual no lo eximirá de la presentación de las muestras correspondientes a alguno de esos artículos.-

La mencionada lista de materiales, y muestras serán presentados a la Inspección de Obra, antes de ejecutar cualquier tarea.-

La calidad de materiales será como mínimo la siguiente:

- Cajas de acero y estampadas.-

Tipo semipesado para instalaciones hasta 380V; tipo liviano para instalaciones hasta 25V, inclusive.-

- Llaves interruptoras.-

Serán del tipo de embutir, de base de material aislante para una intensidad mínima de 10 Amp. y con excepción de aquellas ubicadas en tableros seccionales serán a palanca provista de tapas plásticas de color a elección marca Sica , línea Habitat.-

- Tomacorrientes.-

Serán del tipo de embutir de base de material aislante, para una intensidad mínima de 15Amp. con borne de conexión para toma de tierra con tapa de plástico de color a elección de marca similar.-

- Disyuntor diferencial.-

Deberán responder a las Normas D.E. 0110 y deberá garantizar la capacidad de los circuitos a proteger.-

- Método Constructivo

Toda la instalación se ejecutará embutida, ya sea en las bocas existentes en las losas y en la mampostería o tabiques, de acuerdo a la distribución proyectada y con las dimensiones indicadas.

Se reemplazarán todos los conductores existentes y los que queden desafectados por la nueva distribución.

Para la fijación de los caños a las cajas y gabinetes para tableros se emplearán conectores reglamentarios de hierro zincado o en su defecto mediante tuerca y boquilla.-

- Conductores

Los conductores a utilizar en las instalaciones, serán “Pirelli” o similar, termoplásticos, tipo antillama aprobados según normas IRAM Nro 2183.

Los conductores deberán ser codificados con diferentes colores.

Los conductores no podrán ser empalmados en su recorrido entre cajas o gabinetes. De hacerlo en lugares permitidos, deberán realizarse con prolijidad asegurando un perfecto contacto entre los conductores y recubriendo, la unión con cintas aislantes, previamente aprobadas por la Inspección.-

- Artefactos De Iluminación

El Contratista proveerá todos los artefactos de iluminación para espacios comunes o de los locales y deberán ser de chapa doble decapada n° 26, estampada, pintada con pintura termocontraible de epoxi poliéster, pantalla de vidrio bombe satinado con su equipo eléctrico completo, de marca reconocidas, de Tagliani o calidad superior.

- Tableros

Serán metálicos, construido en chapa Nro 16 BWG, con accesos estampados para caños con tapa calada atornillada y soporte graduable, de 100 mm de profundidad, con puerta abisagrada y traba. Estarán terminados con desoxidante, antióxido y pintura horneada. Los soportes para protectores, tornillos, tuercas y arandelas serán galvanizados.

Cada interruptor estará identificado mediante un tarjetero o leyenda plástica grabada, según muestras que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva. Los interruptores a utilizar en el tablero serán del tipo termomagnético, según Norma IRAM 2169.

El interruptor diferencial estará destinado a complementar las medidas clásicas de protección contra contactos directos. La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA para asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos o imprudencia de los usuarios, provocando la desconexión de la parte afectada de la instalación, a partir de una corriente de falla a tierra.

- Puesta a tierra de la instalación

La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

- CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes.    Cuando en la presente memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cómputo métrico y/o presupuesto se citen las marcas de los materiales, se tendrá en cuenta que la calidad exigida será de marcas acreditadas en el mercado de calidad similar o superior a la especificada.

Deberán presentarse para su aprobación las muestras de materiales a utilizar que requiera especialmente la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ingresar los mismos a los recintos de trabajo.

El adjudicatario suministrará los instrumentos necesarios para las distintas mediciones y comprobaciones que requiera la Inspección durante el desarrollo de las Obras.

Los trabajos deberán ser ejecutados por personal de reconocida competencia. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación.

La Documentación Técnica de referencia deberá estar avalada por un profesional matriculado, quien asumirá la entera responsabilidad de los cálculos y dimensiones indicados en la documentación que adjunte.

Para la aprobación de la documentación indicada en el párrafo anterior, la Empresa Adjudicataria deberá adjuntar:

    - Memoria Técnica: Original y dos (2) copias.

    - Planos: Original y dos (2) copias.

Independientemente de estas obligaciones, el adjudicatario realizará los pagos de derechos, gestiones y trámites ante las autoridades municipales y empresas de electricidad, gas y agua, para obtener el permiso de ejecución y la habilitación de la obra cuando fuese necesario, presentando los planos de práctica debidamente aprobados; Como así también el pago del agua y de la energía eléctrica necesaria para la obra, debiendo instalar medidores, si correspondiera, a fin de permitir determinar con exactitud el consumo.

Una vez finalizados los trabajos, la Empresa presentará a la Inspección de la Obra los planos conforme a obra, confeccionados en Autocad 2000, entregando además una copia de los mismos en un disco de 100 Mb para  CD, para su registro y archivo, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra. La obra se entregará con todos los servicios funcionando y habilitados, listos para ser utilizados.

- CONDICIONES PARTICULARES

- Generalidades

  - El adjudicatario tomará todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes de los operarios, o personal que transita por el sector de trabajo.

Asimismo, todo daño ocasionado a materiales o efectos que sean de propiedad o no del EMGE, serán repuestos en un plazo no mayor a las 48 hs de producido.

Será de responsabilidad exclusiva del Contratista, que a la finalización de cada jornada de trabajo, todos los sectores de trabajo y aledaños quedan perfectamente limpios y en condiciones de transitabilidad. Dispondrá por lo tanto de todos los elementos de limpieza necesarios y de personal para asegurar la limpieza de los sectores que fueran afectados por las tareas ejecutadas en la jornada.

Los rezagos de materiales reutilizables serán entregados al Estado Mayor General del Ejército.

Los rezagos de materiales no utilizables y eventuales escombros serán retirados del sitio por el Contratista.

  - Adjudicada la obra, la empresa contratista deberá presentar para su aprobación, a la Dirección de Obra, un plan de tareas donde se consignará:

(1)  Inicio de tareas.

Sector o sectores de trabajo, detallando cantidad de personal en cada uno y tiempo de ejecución del mismo.

(2) Lista nominal del personal que efectuará los trabajos con su correspondiente Nro de DNI a efectos de la entrega de credencial particular para ingreso al EMGE.

(3) Deberá presentar en el momento de la apertura de la licitación la siguiente documentación:

(4)  Antecedentes de obras similares con la presentación de constancia de cada una de ellas, (firmada por el contratista) en un mínimo de tres de acuerdo al siguiente detalle:

(a)  Reparaciones de instalaciones sanitarias de similar envergadura a las descriptas, albañilería etc

(b) Trabajos de pintura y revestimiento de envergadura similar.

(c)  Especificar en forma detallada las tareas realizadas, debiendo ser tareas de reparación en albañilería e instalaciones sanitarias.

  - Programa tentativo de ejecución de obras, especificando:

-Sector que comprende la tarea.

-Protecciones a utilizar para evitar daños de terceros.

-Materiales a utilizar.

-Seguros contratados.

(1) Constancias de visita de obra expedida por la Div Logística del Cuartel    General.

(2) Un año de garantía de los trabajos

  - La no presentación de lo requerido en c. Es causal terminante para la desestimación de la oferta. Queda completamente en claro que el Cuartel General - División Materiales no reconocerá demasías por falta de conocimiento de las obras a ejecutar, ya que entiende que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de obra y óptimo funcionamiento de la misma.

- PLAZO DE ENTREGA Y HORARIO DE TRABAJO

            - Las tareas se realizarán en el horario de lunes a sábado de 8 a 17 hs.

            - Plazo de entrega: 60 días corridos. La Inspección de Obra coordinará todas las etapas a  ejecutar para no interferir con el normal desarrollo de las actividades.

- GARANTIA DE TRABAJOS

La empresa adjudicataria deberá entregar en el momento de la apertura de la Licitación, la garantía correspondiente a los trabajos a efectuar.

Los trabajos realizados tendrán la garantía de un año ante cualquier desperfecto que pudiese ocurrir.

- CONDICIONES A CUMPLIMENTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA RELACIONADAS CON SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

Se agrega como Anexo 1.