Ejército Argentino                                                                       “2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Dirección Antártica

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  NRO  03/2016 PARA EL CURSO DE

INYECCION ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE 2016

| Rng Nro | Denominación del Curso | Características del Curso | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Curso de Inyección Electrónica Curso de Inyección Electrónica | Objetivo: Lograr que los asistentes reconozcan los componentes de un sistema de inyección electrónica de combustible. Aprender una técnica de trabajo para comenzar a resolver problemas y saber por medio de esta técnica que se debe hacer para tener éxito en una reparación. Temario 1: - Presentación de técnicas de trabajo para la resolución de problemas en equipos de inyección electrónica. Presentación de instrumental a utilizar en el diagnostico (multímetro digital, punta lógica, osciloscopio y escáner línea automotriz) y el uso de herramientas especiales para las reparaciones (manómetro para la presión de combustible, banco para limpieza y control de inyectores, batea limpieza para ultra sonido. Bomba de vacío etc.). Sistema de alimentación de combustible. Bomba de combustible, reguladores de presión, sistema sin reguladores de presión. Inyectores electromagnéticos mantenimiento, limpieza, averías, tipos de fallas. Generadores de pulsos, parámetros de funcionamientos, tiempo de inyección, amplitud de señal. Control de inyectores. Mediciones con multímetro y osciloscopio. Resistencias particulares, termistores, NTC, PTC, potenciómetros, TPS. Sistemas de inyección con MAF y MAP. ESM, accesorios. Lectura e interpretación de esquemas eléctricos (simbologías). Diagramas esquemáticos. Conexiones de los distintos elementos con el ECM. Circuito NTC, PTC TPC, MAP, MAF, comprobación de componentes. Mediciones con multímetro, test con escáner, parámetros a observar en escáner. Sistema de incendio EFI: censores de giros – efectos hall, optoelectromecánico y porreluctancia variable Sensores inductivos): test de componentes con osciloscopio. Sistema EFI. Osciloscopio, forma de onda de sensores, forma de onda de primario y secundario de incendio. Control de emisores, sensores de oxigeno, gases de escape, CO- CO 2 – HC – O2 – Nox- convertidor catalítico. Introducción a los monitores en OBDII. Sistemas EGR y canister. Control y test de sensores con instrumentos. Diagnósticos con escáner, código de diagnostico, código en OBDII. Diagnostico y reparación de sistemas OBDI y OBDIII. Línea de datos en escáner. | Se dictará en las instalaciones de la Dirección Antártica de Ejército, sito en la Avenida Paseo Colon 1407, fecha y hora a confirmar oportunamente. Total de horas: 32 horas cátedra. 1. Se hará cargo de todos los insumos de librería y computación que fueren necesarios para la materialización del curso. 2. Deberá ser dictado por un técnico con idoneidad y experiencia en la materia. 3. Será dictado en una unidad militar del ejército, por lo cual se deberá regir por las normas de protocolo y ceremonial propias de la Fuerza. 4. El oferente deberá tener conocimiento de la legislación vigente relacionada con la materia a dictarse, a fin de poder adecuarla al perfil y las características particulares de los educandos. |

CA DE BUENOS AIRES,       de  mayo de 2016.

# Text boxes

………………………………………

Sarg 1ro Carlos RIOS