| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ANEXO 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Foja: 1 – 4 |
| --- | --- | --- |
| GATEWAY PARA VOZ POR IP Código ETAP: LAN-020 |
| ET Nro: 19/DLLO/16 | Fecha: de julio de 2016 |
| NNE: A ASIGNAR | INE: A ASIGNAR |
| Documento Agregados: Sin agregados. |

- CONTENIDO DEL CUERPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

  - OBJETO.

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisición de gateways para Voz sobre IP para ruteo de telefonía de voz analógica mediante enlace de Internet.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- CONEXIÓN WAN: deberá contar con las siguientes características:

- 1 Port Ethernet 10/100BaseT con conector RJ45. Mediante este port permitirá la conexión a una red LAN o a Módem ADSL / DSL, desde el cual obtendrá conectividad a Internet (el servicio Internet, la red LAN, así como el módem ADSL /DSL será provisto por el contratante).

- Número de comunicaciones VoIP simultáneas a través el enlace WAN: hasta 2

- La interfaz WAN deberá soportar:

- Asignación IP estática (static IP).

- Asignación IP mediante protocolo DHCP o PPPoE (Point to point protocol over Ethernet).

- CONEXIÓN A TELÉFONOS ANALÓGICOS: Mediante estos ports y según la configuración realizada en el equipo, el usuario podrá tomar un teléfono conectado a dicho port e iniciar una llamada de voz hacia otro port FXS local, o bien rutear una llamada a través de una línea conectada a un port FXO local o hacia un teléfono conectado a un Gateway remoto a través del enlace WAN.

  - Permitirá la conexión de teléfonos analógicos estándar mediante port FXS (Foreign Exchange Station con conector RJ11), en una cantidad no inferior a: 2 Ports FXS

- CONEXIÓN A LÍNEAS URBANAS O PBX: Mediante estos ports y según la configuración realizada en el equipo, un usuario podrá llamar telefónicamente al Gateway a través de la línea urbana (o interno) conectada a este port y rutear su llamada hacia un port FXS local, o a un teléfono conectado a un Gateway remoto a través del enlace WAN.

  - Permitirá la conexión de líneas telefónicas urbanas analógicas o a extensiones analógicas de un PBX mediante ports FXO (Foreign Exchange Office), en una cantidad no inferior a:(1) : No requiere Port FXO

- CODIFICACIÓN DE VOZ Y FAX:

  - Soporte de protocolo H.323 y SIP, especificación ITU para transmisión multimedia sobre redes IP.

  - Soporte para vocoders G.711 (A-law, µ-Law), G.723.1, G729.a,b

  - Cancelación de eco G.168

  - Detección supresión de silencio (VAD) y generación de ruido de confort de nivel ajustable.

  - QoS-802.1q, QoS-DiffServ

- FACILIDADES DE TELEFONÍA:

-  Soporte de Caller ID

- Call transfer/forward/hold.

- ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN REMOTA:

  - Mediante conexión Ethernet usando protocolos Telnet o Web (HTTP)

  - Mediante conexión serial directa usando port RS232 incorporado en el equipo.

- Deberá permitir una configuración flexible, incluyendo la detección de prefijos telefónicos y cantidad y secuencia de dígitos discados, a fin de determinar el correcto ruteo de las llamadas (local a FXS, local a FXO, local a WAN).

- Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor).

- Almacenamiento de la configuración en memoria Flash ó NVRAM. La configuración deberá permanecer invariable ante caídas en la alimentación eléctrica ó cambios en la configuración de módulos.

- Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

- Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

- FUNCIONALIDADES OPCIONALES: No se requiere.

- ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.

  - Los equipos, unidades funcionales, dispositivos y accesorios estarán constituidos por unidades nuevas, sin uso previo y en perfecto estado de conservación y funcionamiento (se entiende por nuevo y sin uso a que el Comprador será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica, no admitiéndose tampoco bienes reacondicionados o reparados en fábrica aunque no hayan sido utilizados con anterioridad).

  - Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos los componentes menores que resulten necesarios para lograr la correcta instalación y funcionamiento del efecto.

  - Teniendo en cuenta que estos equipos funcionarán en distintos elementos de la Fuerza, cada equipo deberá entregarse con su correspondiente juego completo de manuales técnicos en idioma castellano, que comprendan a la instalación, configuración, operación y mantenimiento, incluyéndose software y cable de programación individual, para su instalación.

  - Deberá agregarse en la oferta la respectiva descripción completa del material ofertado, especificando todas las características técnicas, parámetros y valores considerados, marcas, modelos del equipamiento involucrado e industria de origen en idioma castellano, con el grado de detalle necesario que permita la correcta interpretación y evaluación técnica de la oferta.

  - No se admitirán documentos o folletos en idioma inglés. La totalidad de la documentación deberá ser presentada en castellano.

  - En la presente Especificación Técnica se hacen referencias a marcas y modelos específicos debido a que la Fuerza posee un sistema instalado y funcionando con este equipamiento específico. Los dispositivos a adquirir serán incorporados a la plataforma mencionada, razón por la cual es indispensable que sean totalmente compatibles con dicho sistema.

  - En todos los casos se deberá consignar indefectiblemente la marca y modelo de los dispositivos ofertados. No se aceptará consignar “según pliego” como descripción del elemento ofertado en cada renglón.

- GARANTÍA

  - La garantía comprenderá actividades correctivas para todo el equipamiento provisto, por el lapso de un año a partir del momento de la aceptación de los mismos.

  - Los cargos de mantenimiento correctivo se considerarán incluidos en la oferta.

  - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, supervisión técnica y todo otro elemento o tarea que garanticen el correcto funcionamiento por el lapso de 1 (UN) año.

  - Una vez terminada la garantía, el adjudicatario se comprometerá a garantizar el suministro de los repuestos necesarios para el mantenimiento por un plazo de 5 (cinco) años, a los precios de plaza en el momento de la solicitud.

- SERVICIO DE POSTVENTA.

  - El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionado con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

  - Este servicio será en idioma español, telefónico y por correo electrónico sin costo para el organismo contratante.

- INSPECCION DE RECEPCION.

  - La totalidad de los dispositivos que se suministren conforme a lo requerido en la presente ET, serán inspeccionados para verificar la correspondencia y cumplimiento de los valores de los parámetros requeridos y ofrecidos.

  - El adjudicatario, deberá presenciar el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de aceptación; actividades que de resultar exitosas, permitirán materializar la recepción definitiva.