ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

| ADQUISICION DE EQUIPO MILITAR |
| --- |
| ET Nro: 13/2017 | Fecha: de junio de 2017. |
| NME: -.- | INE: -.- |
| Documentos Agregados: Sin agregados |
| OBJETO: Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la “ADQUISICION DE EQUIPO MILITAR” La presente Especificación Técnica establece las características, requisitos técnicos y de fabricación que debe satisfacer el fusil para tiro deportivo, a adquirir por la SGE para la FDMA, con la finalidad de satisfacer las necesidades de Tiro Deportivo Militar. CARACTERISTICAS GENERALES: POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE MILITAR, SEGÚN DETALLE: NRO DENOMINACIÓN 01 CARABINA P/ TIRO DEPORTIVO CALIBRE 22 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EFECTO Descripción La carabina para tiro deportivo calibre 22 de competición en la categoría Estándar 6mm, debe cumplir las especificaciones de la “ISSF / CIMS” (Federación Internacional de Tiro / Consejo Internacional de Deporte Militar). Es un arma sofisticada para la disciplina tiro. Su eficiencia y confiabilidad debe estar garantizada por antecedentes mundiales en Tiro deportivo y reconocido por los mejores tiradores. Debe estar realizado con los mejores materiales que permite una durabilidad del mismo y, contar de accesorios de tiro (diopter con filtros, cantonera regulable, cola del disparador regulable, guion con túnel regulable, cañón con un mínimo de 4 estrías etc) que ayudan al tirador realizar un tiro de excelencia. Características Generales Cantonera regulable en altura y ancho Standar: de goma, colocada en un carril de aluminio que sube y baja milimétricamente, de alta resistencia y anatómicamente diseñada que permite adaptarse en la axila del tirador para las tres posiciones de tiro. Parrillera (mejillera) regulable en altura: para adaptarla a la cara del tirador en las diferentes posiciones de tiro, esta ayuda a que su cabeza no gire hacia los costados. Diopter (Mira/ Alza) con elemento hacia los costados y en la parte superior de la misma (tipo perilla numerada) regulable en vertical y horizontal (altura y hacia los lados) con filtro de colores, (amarillo, verde, blanco fuerte, blanco suave y transparente)que permite al tirador colocar el color que necesite según las condiciones climaticas para ver mejor el blanco. Banda antirefractaria.de color negro, verde, elastizada, la cual no permite que los vapores que emanan del cañón en su parte externa por la temperatura del mismo, alteren la visión del tirador. Túnel (es la parte donde está la anilla que trabaja como guion) con un retículo en su interior en forma de cruz fijo. En la parte trasera del túnel cuenta con una arandela regulable para ensanchar o disminuir el diámetro de la anilla, viendo en su interior cuando se apunta más abierto o mas cerrado en su dimensión el blanco a 300 mts Cerrojo tipo Mauser para carga manual: con alta seguridad en el acerrojado que permite confianza al tirador por su seguridad en su cierre completo. De alta calidad de sus componentes Cargador de 10 cartuchos. Extraíble Cañón de 56 cm de largo, estriado en su interior con 4/6 estrías visibles que permite una alta precisión. Construido con acero templado recubierto con titanio Empuñadura de pistola de tamaño “Medio” para carabina estándar. Cola del disparador regulable/ajustable en “peso” para dar una presión justa y exigida por la reglamentación. La misma debe tener una tolerancia entre cero (0) a 1.500 grs en su presión. Peso Total igual o menor a: 5,600 Kilogramos Características Específicas Carabina para tiro deportivo Calibre: 22 - CIMS ( con cargador de 10 (diez cartuchos) Largo Total: 1,68 metros Peso específico: 5,600 Kilogramos Cañón: de excelente calidad trabajado con los mejores aceros y recubierto por titaneo. Con 4/6 estrías visibles. De 56 cm de largo Accesorios: Caja para la guarda del arma y trasporte de plástico reforzado o similar que soporte e aísle los golpes del exterior, con manija para su transporte, su interior debe estar recubierto con un colchón de goma espuma o similar y debe tener trabas para cerrar la caja. Baquetón para limpieza del tubo cañón, de bronce articulado o rígido. Con accesorios aplicables como cepillo de cerda y cepillo de bronce. Conjunto de llaves allen para modificar o mover la cantonera, el diopter o el túnel de mira. Correa regulable de cuero o similar para ser usada por el tirador en las posiciones de tendido y rodilla. Llaves para cada uno de sus componentes Tarjeta de instrucciones para el empleo de la carabina para tiro deportivo calibre 22. Este conjunto incluye los manuales y guía de instrucciones de uso, con la información necesaria para la preparación, operación, mantenimiento y entrenamiento. EXIGENCIAS DE CALIDAD Materiales y componentes: El oferente/adjudicatario deberá seleccionar el material que coincida con las especificaciones, estándares especificados aquí. Todas las partes de los componentes manufacturados son listados con sus respectivas exigencias de calidad en 3. Equipo de la carabina: Todos los números de las partes son listados en el punto 4. Conformidad de responsabilidad: Todos los efectos deben coincidir con todos los requerimientos establecidos y especificados en 3. y 4. .La ausencia de inspección de alguno de los requerimientos no libera al adjudicatario de la responsabilidad de asegurar que todas las características presentadas al Ejército Argentino para aceptación deban cumplir con todos los requerimientos del contrato. Inspeccionar una muestra cuando se producen las partes componentes del producto, es una práctica aceptable para determinar los requerimientos solicitados, sin embargo esto no autoriza la producción de defectos de material, indicados o no indicados, esto no obliga al Ejército Argentino a aceptar los defectos de material. Si existiere un conflicto entre los requerimientos del Ejercito Argentino y los estándares ANSI, se aplicara el requerimiento más restrictivo. Durabilidad del arma: 7.000 (SIETE MIL) disparos sin que afecte la precisión de la carabina. Los oferentes deberán adjuntar a sus ofertas la documentación emitida por el fabricante de los ítems ofertados, indicando si cumplen con normas de calidad de organismos de certificación internacional. La totalidad de los efectos a proveer responderán a las normas y planos indicadas por el fabricante. Los elementos que se solicitan serán nuevos, originales de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación, mantenimiento y fabricados no antes de 2016. Los oferentes deberán adjuntar en sus ofertas los folletos originales del fabricante, teniendo impreso el membrete o datos correspondientes de la empresa emisora de los mismos. (MARCAS SUGERIDAS: TANNER, ANSCHUTZ, BLEIKER) ANEXO 1: ENVASES, EMBALAJE ENVASES Y EMBALAJE Los efectos se entregarán de acuerdo al envase original utilizado por el fabricante, apto para manipuleo y transporte por diferentes modos. El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados. ANEXO 2: INSPECCIÓN, RECEPCIÓN Y ENSAYOS A CONSIDERAR INSPECCION Y RECEPCIÓN La recepción definitiva será realizada por la Dirección de Arsenales (AV ROLON 1445 – 1609 – BOULOGNE SUR MER – PROVINCIA DE BUENOS AIRES – ARGENTINA) a cargo de la Comisión Receptora de Efectos (CRE) que inspeccionará el 100% de los efectos entregados por el Adjudicatario, en cantidad y calidad de acuerdo con lo indicado en la Orden de Compra y la presente Especificación Técnica. Los efectos a adquirir deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. Los efectos a adquirir serán verificados mediante una inspección ocular del 100 %, debiendo satisfacer las exigencias, requisitos y características básicas de la presente Especificación Técnica. Del lote recibido por la CRE, se tomará UNA (1) carabina al azar y las muestras de materiales solicitados en 1. a 4., para ser ensayadas por la División Tiro con Armas Portátiles del Colegio Militar de la Nación, a fin de corroborar las características de calidad y requisitos solicitados en la especificación técnica. En caso de existir diferencias cualitativas o cuantitativas que comprometan las prestaciones de los efectos adquiridos, siendo este criterio establecido por la CRE, deberá ensayarse una muestra de DOS (2) nuevos efectos tomados al azar. En caso de persistir las diferencias entre la calidad de las muestras y lo exigido en la ET, la CRE podrá rechazar el lote. Cuando como resultado de los ensayos se registren novedades, deberá evaluarse la conveniencia del rechazo total de los efectos presentados. La CRE confeccionara el Acta de Recepción Definitiva (ARD) una vez que finalicen las pruebas o ensayos previstos. La aprobación, certificación y pago no significan que el Ejército Argentino acepte efectos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere efectos aptos. En consecuencia, las piezas defectuosas detectadas con posterioridad, a pesar de que el lote haya sido aprobado, serán devueltas al adjudicatario para su inmediato reemplazo. Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en efectos a recepcionar, el adjudicatario estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a NOVENTA (90) días corridos. ENSAYOS A CONSIDERAR Cuando surjan discrepancias insalvables entre el adjudicatario y la CRE respecto de la calidad de los efectos entregados y el contenido de la presente ET, se efectuarán los ensayos que ambas partes consideren necesarios, siendo el INTI el único lugar reconocido para su ejecución. La totalidad del material que se destruya o inutilice por efecto de los ensayos realizados deberá ser reintegrado por el adjudicatario en la cantidad utilizada para ese fin, dentro de un período no mayor a NOVENTA (90) días corridos. La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía podrá devenir en la necesidad de realizar ensayos a determinar, los que en todos los casos deberán ser realizados por el INTI, con los gastos correspondientes a cargo del adjudicatario. ANEXO 3: GARANTIAS Luego de efectuada la recepción definitiva en calidad, el cambio o reparación por fallas o desperfectos de fabricación, estarán amparadas por una garantía de UN (1) año desde que se produzca la recepción definitiva del mismo. Si para efectuar la constatación del reclamo en garantía se debería enviar el componente al exterior en razón de no contarse con un servicio técnico oficial reconocido por la empresa adjudicataria que lo repare en el país los gastos relacionados, correrán por cuenta del adjudicatario si es aceptado el reclamo en garantía. En caso de no ser aceptado el reclamo en garantía, las reparaciones que se deban efectuar se realizaran únicamente con la autorización del organismo contratante y luego que el adjudicatario haya presentado por escrito el informe técnico y presupuesto correspondiente para su análisis. Asimismo, los costos que demande la aplicación de la garantía por la mano de obra, embalaje, fletes, seguro y gastos administrativos y/o fiscales serán por cuenta de la empresa adjudicataria. En todos los casos las garantías serán validas contra defectos y/o fallas no imputables al mal uso, siendo responsabilidad del adjudicatario solucionar la novedad a la brevedad. El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la notificación fehaciente a la empresa adjudicataria, cuando hubiere lugar a un reclamo por amparo bajo garantía, recomenzando esta una vez solucionado el motivo del reclamo y a partir de la puesta en servicio del efecto. ANEXO 4: VISTAS DE LA CARABINA PARA PENTATLON MILITAR CAL 22mm CABA, de junio de 2017. Vº Bº |